| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/159/Add.4 11 February 2000 RUSSIAN Original: AND FRENCH |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

(Шестьдесят седьмая сессия, Женева,

8-12 ноября 1999 года)

ДОКЛАД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ О РАБОТЕ ЕЕ ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ СЕССИИ

(8-12 ноября 1999 года)

##### Изменение структуры ДОПОГ

##### Часть 5 – Процедуры отправления

Секретариат воспроизводит ниже текст части 5 ДОПОГ с измененной структурой, принятый Рабочей группой на ее шестьдесят седьмой сессии, с изменениями редакционного характера, внесенными в него специальной рабочей группой, учрежденной Совместным совещанием МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ, на ее сессии, состоявшейся 10-14 января 2000 года в Париже.

ЧАСТЬ 5

ПРОЦЕДУРЫ ОТПРАВЛЕНИЯ

ГЛАВА 5.1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.1		Применение и общие положения

В этой части излагаются положения по процедурам отправления опасных грузов, касающиеся маркировки, знаков опасности и документации, а также, когда это необходимо, разрешения на отправку и предварительных уведомлений.

5.1.2		Использование пакетов

5.1.2.1	На пакет должна быть нанесена маркировка и знаки опасности в соответствии с требованиями главы 5.2, касающимися упаковок, в отношении каждого содержащегося в пакете опасного груза, если не видны маркировочные надписи и знаки опасности, в целом характеризующие все опасные грузы, содержащиеся в данном пакете.  Если для разных упаковок требуется один конкретный знак, его достаточно нанести лишь один раз.

5.1.2.2	Каждая содержащаяся в пакете упаковка с опасными грузами должна отвечать всем применимым положениям ДОПОГ.  Пакетирование не должно наносить ущерба предполагаемый функции каждой отдельной упаковки.

5.1.2.3	Положения о запрещении совместной погрузки также применяются к указанным пакетам.

5.1.3		Порожние неочищенные тара (включая КСГМГ и крупногабаритную тару), цистерны, транспортные средства и контейнеры для перевозки массовых грузов

5.1.3.1	Порожние неочищенные тара (включая КСГМГ и крупногабаритную тару), цистерны (включая автоцистерны, транспортные средства-батареи, съемные цистерны, переносные цистерны, контейнеры-цистерны, МЭГК), транспортные средства и контейнеры для перевозки массовых грузов, содержавшие опасные грузы различных классов, за исключением грузов класса 7, должны быть снабжены маркировкой и знаками опасности так же, как и в наполненном состоянии.

ПРИМЕЧАНИЕ:   В отношении документации см. главу 5.4.

5.1.3.2	Резервуары и КСГМГ, используемые для перевозки радиоактивного материала, не должны использоваться для хранения или перевозки других грузов, если только они не очищены от бета- и гамма-излучателей и альфа-излучателей низкой токсичности ниже уровня 0,4 Бк/см2, а также от всех других альфа-излучателей ниже уровня 0,04 Бк/см2.

5.1.4		Совместная упаковка

Если два или более опасных грузов помещаются в одну и ту же наружную тару, то упаковка должна быть снабжена знаками опасности и маркировочными надписями, которые требуются для каждого вещества или изделия.  Если для разных грузов требуется один и тот же знак, его достаточно нанести лишь один раз.

5.1.5		Общие положения для класса 7

5.1.5.1	Требования, подлежащие выполнению перед перевозками

5.1.5.1.1	Требование, подлежащие выполнению перед первой перевозкой упаковки

Перед первой перевозкой любой упаковки должны выполняться следующие требования:

а)	если проектное давление системы защитной оболочки превышает 35 кПа (манометрическое), должно обеспечиваться соответствие системы защитной оболочки каждой упаковки утвержденным проектным требованиям, имеющим отношение к способности данной системы сохранять целостность при данном давлении;

b)	для каждой упаковки типа B(U), типа B(M) и типа C, а также для каждой упаковки, содержащей делящийся материал, эффективность ее радиационной защиты и защитной оболочки и, при необходимости, характеристики теплопередачи и эффективность системы локализации должны находиться в пределах, применимых или указанных для утвержденной конструкции;

с)	для упаковок, содержащих делящийся материал, которые в целях соблюдения требований пункта 6.4.11.1 специально оснащаются поглотителями нейтронов в виде элементов упаковки, должны проводиться проверки с целью подтверждения наличия и распределения этих поглотителей нейтронов.

5.1.5.1.2	Требования, подлежащие выполнению перед каждой перевозкой упаковки

Перед каждой перевозкой любой упаковки должны выполняться следующие требования:

а)	для любой упаковки должно обеспечиваться выполнение всех требований, изложенных в соответствующих положениях ДОПОГ;

b)	подъемные приспособления, не удовлетворяющие требованиям пункта 6.4.2.2, должны быть сняты или иным образом приведены в состояние, не позволяющее использовать их для подъема упаковки, согласно пункту 6.4.2.3;

с)	для каждой упаковки типа B(U), типа B(M) и типа C, а также для каждой упаковки, содержащей делящийся материал, должно обеспечиваться выполнение всех требований, указанных в сертификатах об утверждении;

d)	каждая упаковка типа B(U), типа B(M) и типа C должна быть выдержана до тех пор, пока не будут достигнуты равновесные условия, достаточно близкие к соответствующим требованиям по температуре и давлению, если только эти требования не были сняты в порядке одностороннего утверждения.

e)	для каждой упаковки типа B(U), типа B(M) и типа C должны быть обеспечены путем проверки и/или соответствующих испытаний надлежащее закрытие всех затворов, клапанов и других отверстий в системе защитной оболочки, через которые может произойти утечка радиоактивного содержимого, и при необходимости их герметизация таким способом, чтобы было наглядно подтверждено выполнение требований пункта 6.4.8.7;

f)	для каждого радиоактивного материала особого вида должно обеспечиваться выполнение всех требований, указанных в сертификате об утверждении для материала особого вида, и соответствующих положений ДОПОГ;

g)	для упаковок, содержащих делящийся материал, в соответствующих случаях должны проводиться измерения, указанные в пункте 6.4.11.4 b), и проверки с целью подтверждения закрытия каждой упаковки согласно требованиям пункта 6.4.11.7;

h)	для каждого радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию должно обеспечиваться выполнение всех требований, указанных в сертификате об утверждении, и соответствующих положений ДОПОГ.

5.1.5.2	Утверждение перевозок и уведомление

5.1.5.2.1	Общие сведения

Помимо утверждения конструкций упаковок, описанного в главе 6.4, при определенных обстоятельствах требуется также многостороннее утверждение перевозок (5.1.5.2.2 и 5.1.5.2.3).  При некоторых обстоятельствах необходимо также уведомлять о перевозке компетентные органы (5.1.5.2.4).

5.1.5.2.2	Утверждения перевозок

Многостороннее утверждение должно быть обязательным для:

a)	перевозки упаковок типа B(M), которые не отвечают требованиям пункта 6.4.7.5 или в конструкции которых не предусмотрена возможность контролируемого периодического вентилирования или сброса избыточного давления;

b)	перевозки упаковок типа B(M), содержащих радиоактивный материал с активностью, в зависимости от случая, более 3 000 A1 или 3 000 A2 либо 1 000 ТБк, в зависимости от того, какая из величин меньше;

c)	перевозки упаковок, содержащих делящиеся материалы, если сумма индексов безопасности по критичности упаковок превышает 50,

за исключением случаев, когда компетентный орган может разрешить транспортировку на территорию или через территорию своей страны без утверждения перевозки, включив специальное положение об этом в документ об утверждении конструкции (см. пункт 5.1.5.3.1).

5.1.5.2.3	Утверждение перевозок в специальных условиях

Компетентный орган может утверждать положения, в соответствии с которыми груз, не отвечающий всем применимым требованиям ДОПОГ, может перевозиться в специальных условиях (см. 1.7.4).

5.1.5.2.4	Уведомления

Уведомление компетентных органов требуется в следующих случаях:

a)	до первой перевозки любой упаковки, требующей утверждения компетентным органом, грузоотправитель должен обеспечить представление копий каждого действующего сертификата, выдаваемого компетентным органом на конструкцию упаковки, компетентному органу каждой страны, через территорию или на территорию которой транспортируется груз.  Грузоотправитель не обязан ждать подтверждения от компетентного органа о получении сертификата, а компетентный орган не обязан давать такое подтверждение;

b)	для каждого из следующих видов перевозок:

i)	упаковки типа C, содержащие радиоактивный материал с активностью, превышающей 3 000 A1 или 3 000 A2, в зависимости от случая, или 1 000 ТБк, в зависимости от того, какое из значений меньше;

ii)	упаковки типа B(U), содержащие радиоактивный материал с активностью, превышающей 3 000 A1 или 3 000 A2, в зависимости от случая, или 1 000 ТБк, в зависимости от того, какое из значений меньше;

iii)	упаковки типа B(M);

iv)	перевозка в специальных условиях,

грузоотправитель уведомляет компетентный орган каждой страны, через территорию или на территорию которой транспортируется груз.  Такое уведомление должно быть получено каждым компетентным органом до начала перевозки, причем, желательно, не менее чем за семь суток до ее начала;

c)	грузоотправитель не обязан посылать отдельное уведомление, если требуемая информация была включена в заявку на утверждение перевозки;

d)	в уведомлении о грузе должны содержаться:

i)	информация, достаточная для идентификации данной упаковки или упаковок, включая все соответствующие номера сертификатов и опознавательные знаки;

ii)	информация о дате перевозки, ожидаемой дате прибытия и предполагаемом маршруте;

iii)	названия радиоактивных материалов или нуклидов;

iv)	описание физической и химической формы радиоактивного материала или запись о том, что он представляет собой радиоактивный материал особого вида или радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию;  и

v)	сведения о максимальной активности радиоактивного содержимого во время перевозки, выраженной в беккерелях (Бк) с соответствующей приставкой СИ (см. пункт 1.2.2.1).  Для делящегося материала вместо активности может быть указана масса делящегося материала, выраженная в граммах (г) или кратных ему единицах.

5.1.5.3	Сертификаты, выдаваемые компетентным органом

5.1.5.3.1	Сертификаты, выдаваемые компетентным органом, необходимы в отношении:

a)	конструкций:

i)	радиоактивного материала особого вида;

ii)	радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию;

iii)	упаковок, содержащихся 0,1 кг или более гексафторида урана;

iv)	всех упаковок, содержащих делящийся материал, если на них не распространяется освобождение согласно пункту 6.4.11.2;

v)	упаковок типа B(U) и типа B(M);

vi)	упаковок типа C;

b)	специальных условий;

с)	некоторых перевозок (см. пункт 5.1.5.2.2).

Сертификаты должны подтверждать соответствие применимым требованиям, а применительно к утверждениям конструкции в них конструкции должен присваиваться опознавательный знак.

Сертификаты об утверждении на конструкцию упаковки и на перевозку могут быть объединены в единый сертификат.

Сертификаты и заявки на эти сертификаты должны соответствовать требованиям пункта 6.4.23.

5.1.5.3.2	Грузоотправитель должен располагать копией каждого применимого сертификата.  Прежде чем приступить к перевозке согласно условиям сертификатов, грузоотправитель должен располагать также копией любых конструкций в отношении надлежащего закрытия упаковки и любых других мероприятий по подготовке к перевозке.

5.1.5.3.3	В случае конструкций упаковок, для которых не требуется выдачи компетентным органом сертификата об утверждении, грузоотправитель должен по запросу предоставлять для инспекции компетентному органу документальное подтверждение соответствия конструкции данной упаковки всем применимым требованиям.

5.1.5.4	Резюме требований в отношении утверждения и предварительного уведомления

ПРИМЕЧАНИЕ 1:  До первой перевозки любой упаковки, в отношении конструкции которой требуется утверждение компетентного органа, грузоотправитель должен обеспечить представление копий сертификата об утверждении на эту конструкцию компетентному органу каждой страны по маршруту перевозки (см. пункт 5.1.5.2.4 a)).

ПРИМЕЧАНИЕ 2:  Уведомление требуется в том случае, если активность содержимого превышает 3 x 103 A1 или 3 x 103 A2, либо 1 000 ТБк (см. пункт 5.1.5.2.4 b)).

ПРИМЕЧАНИЕ 3:  Многостороннее утверждение перевозки требуется в том случае, если активность содержимого превышает 3 x 103 A1 или 3 x 103 A2 либо 1 000 Тбк или если предусмотрена возможность контролируемого периодического вентилирования или сброса избыточного давления (см. подраздел 5.1.5.2).

ПРИМЕЧАНИЕ 4:  См. положения, касающиеся утверждения материала и предварительного уведомления в отношении упаковки, применяемой для перевозки этого материала.

| Позиции | Номер ООН | Требуется утверждение компетентного органа | Требуется уведомление грузоотправителем перед каждой перевозкой компетентных органов страны происхождения и стран, через которые проходит маршрут a/ | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | страны происхождения | стран, через которые проходит маршрут a/ |  |  |
| Расчет неуказанных значений A1 и A2 | - | Да | Да | Нет | --- |
| Освобожденные упаковки | 2908, 2909, 2910, 2911 |  |  |  | --- |
| - конструкция |  | Нет | Нет | Нет |  |
| - перевозка |  | Нет | Нет | Нет |  |
| НУА b/и ОПРЗ b//ПУ-1, 2, 3, за исключением неделящихся и делящихся – освобожденных материалов | 2912, 2913, 3321, 3322 |  |  |  | --- |
| - конструкция |  | Нет | Нет | Нет |  |
| - перевозка |  | Нет | Нет | Нет |  |
| Упаковки типа А b/, за исключением неделящихся и делящихся – освобожденных материалов | 2915, 3332 |  |  |  | --- |
| - конструкция |  | Нет | Нет | Нет |  |
| - перевозка |  | Нет | Нет | Нет |  |
| Упаковки типа B(U) b/, за исключением неделящихся и делящихся – освобожденных материалов | 2916 |  |  |  | 5.1.5.2.4 b), 5.1.5.3.1 a) |
| - конструкция |  | Да | Нет | См. примеч. 1 |  |
| - перевозка |  | Нет | Нет | См. примеч. 2 |  |
| Упаковки типа B(M) b/, за исключением неделящихся и делящихся – освобожденных материалов | 2917 |  |  |  | 5.1.5.2.4 b), 5.1.5.3.1 a) 5.1.5.2.2. |
| - конструкция |  | Да | Да | Нет |  |
| - перевозка |  | См. примеч. 3 | См. примеч. 3 | Да |  |
| Упаковка типа C b/, за исключением неделящихся и делящихся – освобожденных материалов | 3323 |  |  |  | 5.1.5.2.4 b), 5.1.5.3.1 a) |
| - конструкция |  | Да | Нет | См. примеч. 1 |  |
| - перевозка |  | Нет | Нет | См. примеч. 2 |  |
| Упаковки для делящихся материалов - конструкция - перевозка: сумма индексов безопасности по критичности Б 50 сумма индексов безопасности по критичности > 50 | 2977, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3333 | Да c/ Нет d/ Да | Да c/ Нет d/ Да | Нет См. примеч. 2 См. примеч. 2 | 5.1.5.3.1 a) 5.1.5.2.2 6.4.22.4 |
| Радиоактивный материал особого вида |  |  |  |  | 1.6.5.4, 5.1.5.3.1 a) |
| - конструкция | - | Да | Нет | Нет |  |
| - перевозка | См. примеч. 4 | См. примеч. 4 | См. примеч. 4 | См. примеч. 4 |  |
| Радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию |  |  |  |  | 5.1.5.3.1 a) 6.4.22.3 |
| - конструкция | - | Да | Нет | Нет |  |
| - перевозка | См. примеч. 4 | См. примеч. 4 | См. примеч. 4 | См. примеч. 4 |  |
| Упаковки, содержащие не менее 0,1 кг гексафторида урана |  |  |  |  | 5.1.5.3.1 a) 6.4.22.3 |
| - конструкция | - | Да | Нет | Нет |  |
| - перевозка | См. примеч. 4 | См. примеч. 4 | См. примеч. 4 | См. примеч. 4 |  |
| Специальные условия | 2919, 3331 |  |  |  | 5.1.5.3.1 b) 5.1.5.2.4 b) |
| - перевозка |  | Да | Да | Да |  |
| Утвержденные конструкции упаковок, регулируемые переходными положениями | - | См. раздел 1.6.5 | См. раздел 1.6.5 | См. примеч. 1 | 1.6.5.2, 1.6.5.3, 5.1.5.2.4 b) 5.1.5.3.1 a) 5.1.5.2.2. |

a/	Страны, из которых, через территорию которых или на территорию которых перевозится груз.

b/	Если радиоактивным содержимым является делящийся материал, не освобожденный от действия положений, касающихся упаковок для делящегося материала, то применяются положения, касающиеся упаковок для делящегося материала (см. раздел 6.4.11).

c/	Конструкции упаковок для делящегося материала могут также потребовать утверждения в отношении какой-либо из других позиций таблицы.

d/	Перевозки могут потребовать, однако, утверждения в отношении какой-либо из других позиций таблицы.

ГЛАВА 5.2

МАРКИРОВКА И ЗНАКИ ОПАСНОСТИ

5.2.1		Маркировка упаковок

ПРИМЕЧАНИЕ:  В отношении маркировочных надписей, касающихся изготовления, испытания и утверждения тары, крупногабаритной тары, сосудов для газов и КСГМГ, см. часть 6.

5.2.1.1	Если в ДОПОГ не предусмотрено иное, на каждую упаковку должен быть разборчиво и долговечно нанесен номер ООН, соответствующий содержащимся в упаковке опасным грузам, с предшествующими ему буквами "UN".  В случае неупакованных изделий маркировка наносится на само изделие, на его опору или на его транспортно-загрузочное приспособление либо устройство для хранения или запуска.

5.2.1.2	Все маркировочные надписи на упаковке, требуемые в соответствии с этой главой:

a)	должны быть ясно видимыми и разборчивыми;

b)	должны быть способны выдерживать воздействие любых погодных условий без существенного снижения их качества.

5.2.1.3	На аварийной таре должна быть, кроме того, проставлена дополнительная маркировка в виде слова "АВАРИЙНАЯ".

5.2.1.4	На контейнерах средней грузоподъемности для массовых грузов вместимостью более 450 л маркировка должна наноситься на две противоположные боковые стороны.

5.2.1.5	Дополнительные положения для грузов класса 1

При перевозке грузов класса 1 на упаковки должно, кроме того, наноситься надлежащее отгрузочное наименование, определенное в соответствии с разделом 3.1.2.  Эта хорошо разборчивая и нестирающаяся надпись должна наноситься на официальном зыке страны отправления и, кроме того, если этот язык не является английским, французским или немецким - на английском, французском или немецком языке, если в соглашениях, заключенных между странами, участвующими в перевозке, не предусмотрено иное.

5.2.1.6	Дополнительные положения для грузов класса 2

На сосудах многократного наполнения должны разборчиво и долговечно указываться следующие данные:

a)	номер ООН и полное надлежащее отгрузочное наименование газа или смеси газов, определенное в соответствии с подразделом 3.1.2.

В случае газов, отнесенных к какой-либо позиции "Н.У.К", помимо номера ООН, необходимо указывать только техническое название газа.

В случае смесей необходимо указывать не более двух компонентов, в наибольшей степени обусловливающих опасные свойства смеси;

b)	для сжатых газов, загружаемых по массе, и сжиженных газов - максимальная масса наполнения и вес порожнего сосуда с фитингами и приспособлениями, имеющимися на сосуде в момент загрузки, или масса брутто;

c)	дата (год) следующей периодической проверки.

Эти надписи могут либо набиваться, либо указываться на прочной табличке или бирке, прикрепленной к сосуду, либо наноситься таким образом, чтобы они не стирались и были хорошо видны, например краской или любым другим эквивалентным способом.

ПРИМЕЧАНИЕ 1:  См. также пункт 6.2.1.7.1.

ПРИМЕЧАНИЕ 2:  В отношении сосудов многократного наполнения см. пункт 6.2.1.7.2.

5.2.1.7	Специальные положения о маркировке для грузов класса 7

5.2.1.7.1	Каждая упаковка должна иметь на внешней поверхности тары четкую и долговечную маркировку с указанием либо грузоотправителя, либо грузополучателя, либо и того, и другого.

5.2.1.7.2	Применительно к каждой упаковке, кроме освобожденных упаковок, на внешней поверхности тары должна быть нанесена четкая и долговечная маркировка с указанием номера ООН, которому предшествуют буквы "UN", а также надлежащего отгрузочного наименования.  В случае освобожденных упаковок требуется только номер ООН, которому предшествуют буквы "UN".

5.2.1.7.3	Каждая упаковка с массой брутто более 50 кг должна иметь на внешней поверхности тары четкую и долговечную маркировку с указанием ее допустимой массы брутто.

5.2.1.7.4	Каждая упаковка, которая соответствует:

a)	конструкции промышленной упаковки типа 1, промышленной упаковки типа 2 или промышленной упаковки типа 3, должна иметь на внешней стороне тары четкую и долговечную маркировку, гласящую, соответственно, "ТИП ПУ-1" (TYPE IP-1), "ТИП ПУ-2" (TYPE IP-2) или "ТИП ПУ-3" (TYPE IP-3);

b)	конструкции упаковки типа A, должна иметь на внешней стороне тары четкую и долговечную маркировку "ТИП A" (TYPE A);

c)	конструкции промышленной упаковки типа 2, промышленной упаковки типа 3 или упаковки типа A, должна иметь на внешней стороне тары четкую и долговечную маркировку с указанием международного регистрационного кода транспортного средства (кода VRI) страны, в которой была разработана конструкция, а также названия фирмы-изготовителя или другую идентификацию тары, определенную компетентным органом.

5.2.1.7.5	Каждая упаковка, которая соответствует конструкции, утвержденной компетентным органом, должна иметь на внешней поверхности тары четкую и долговечную маркировку в виде:

a)	опознавательного знака, установленного компетентным органом для данной конструкции;

b)	серийного номера для индивидуального обозначения каждой тары, соответствующей данной конструкции;

c)	для конструкции упаковки типа B(U) или упаковки типа B(M) - надписи "ТИП B(U)" (TYPE B(U)) или "ТИП B(M)" (TYPE B(M));  и

d)	для конструкции упаковки типа C - надпись "ТИП C" (TYPE C).

5.2.1.7.6	Каждая упаковка, которая соответствует конструкции упаковок типа B(U), типа B(M) или типа C, должна иметь на наружной поверхности самой внешней емкости, стойкой к воздействию огня и воды, четкую маркировку, нанесенную методом чеканки, штамповки и другим стойким к воздействию огня и воды способом, с изображением знака радиационной опасности в виде трилистника, показанного на приводимом ниже рисунке:

Основной знак радиационной опасности в виде трилистника,

который строится вокруг центральной окружности с радиусом X.

Минимальный допустимый размер X равен 4 мм.

5.2.1.7.7	Если материалы НУА-I или ОПРЗ-I содержатся в емкостях или в упаковочных материалах и транспортируются в условиях исключительного использования согласно положениям пункта 4.1.9.2.3, на наружную поверхность этих емкостей или упаковочных материалов может быть нанесена соответственно маркировка "РАДИОАКТИВНО, НУА-I" (RADOIACTIVE LSA-I) или "РАДИОАКТИВНО, ОПРЗ-I" (RADOIACTIVE SCO-I).

5.2.2		Знаки опасности на упаковках

5.2.2.1	Положения, касающиеся нанесения знаков опасности

5.2.2.1.1	В случае каждого изделия или вещества, перечисленного в таблице А в главе 3.2, должны наноситься знаки опасности, указанные в колонке [5], если только специальным положением в колонке [6] не предусмотрено иное.

5.2.2.1.2	Знаки могут заменяться нестираемой маркировкой опасности, в точности соответствующей предписанным образцам.

5.2.2.1.3-5.2.2.1.5  [зарезервированы]

5.2.2.1.6	Все знаки:

a)	должны быть размещены на одной и той же поверхности упаковки, если размеры упаковки позволяют сделать это;  на упаковках с грузами класса 1 и класса 7 они должны быть размещены рядом с надлежащим отгрузочным наименованием;

b)	должны быть размещены на упаковке таким образом, чтобы никакая часть или компонент тары и никакой другой знак или другая маркировка не закрывали и не загораживали их;  и

c)	если требуется более одного знака - должны быть размещены рядом друг с другом.

Если упаковка имеет неправильную форму или малые размеры, которые не позволяют удовлетворительным образом разместить на ней знак опасности, то в этом случае знак может быть нанесен на упаковку с помощью прочно прикрепленной этикетки или иным подходящим способом.

5.2.2.1.7	На контейнерах средней грузоподъемности для массовых грузов вместимостью более 450 л знаки должны размещаться на двух противоположных боковых сторонах.

5.2.2.1.8	[зарезервирован]

5.2.2.1.9	Специальные положения, касающиеся знаков опасности для самореактивных веществ и органических пероксидов

a)	Знак образца № 4.1 также подразумевает, что данный продукт может быть легковоспламеняющимся, и поэтому наносить  знак образца № 3 не требуется.  Кроме того, для самореактивных веществ типа В требуется нанесение знака образца № 1, если только компетентный орган не разрешил отказаться от размещения этого знака на конкретной упаковке на том основании, что, согласно результатам испытаний, данное самореактивное вещество в такой упаковке не проявляет взрывчатых свойств.

b)	Знак образца № 5.2 также подразумевает, что данный продукт может быть легковоспламеняющимся, и поэтому наносить  знак образца № 3 не требуется.  Кроме того, должны применяться следующие знаки:

i)	знак образца № 1 требуется для органических пероксидов типа B, если только компетентный орган не разрешил отказаться от размещения этого знака на конкретной упаковке на том основании, что, согласно результатам испытаний, данный органический пероксид в такой упаковке не проявляет взрывчатых свойств;

ii)	знак образца № 8 требуется в том случае, если вещество отвечает критериям класса 8 для отнесения к группе упаковки I или II.

Для самореактивных веществ и органических пероксидов, перечисленных по наименованию, знаки, которые надлежит размещать на упаковках, указаны в перечнях, приведенных соответственно в пунктах 2.2.41.4 и 2.2.52.4.

5.2.2.1.10	Специальные положения, касающиеся знаков опасности для упаковок с инфекционными веществами

В дополнение к знаку образца № 6.2 на упаковках с инфекционными веществами должны иметься все другие знаки опасности, которые требуются с учетом свойств содержимого.

5.2.2.1.11	Специальные положения, касающиеся знаков опасности для радиоактивных материалов

5.2.2.1.11.1	Кроме случаев, предусмотренных для больших контейнеров и резервуаров в соответствии с пунктом [5.3.1.1.5.1], каждая упаковка, каждый транспортный пакет и каждый контейнер, содержащие радиоактивный материал, должны иметь по меньшей мере два знака опасности образцов № 7A, 7B и 7C в зависимости от того, что применимо, в соответствии с категорией (см. 2.2.7.8.4) этой упаковки, транспортного пакета или контейнера.  Знаки опасности должны крепиться к двум противоположным внешним поверхностям упаковки или к внешним поверхностям всех четырех сторон контейнера.  Каждый транспортный пакет, содержащий радиоактивный материал, должен иметь по меньшей мере два знака опасности на противоположных внешних поверхностях транспортного пакета.  Кроме того, каждая упаковка, каждый транспортный пакет и каждый контейнер, содержащие делящийся материал, кроме делящегося материала, освобожденного согласно пункту [6.4.11.2], должны иметь знаки опасности согласно образцу № 7E;  такие знаки опасности в надлежащих случаях должны крепиться рядом со знаками опасности для радиоактивных материалов.  Эти знаки опасности не должны закрывать маркировку, указанную в разделе 5.2.1.  Любые знаки опасности, не связанные с содержимым, удаляются или закрываются.

5.2.2.1.11.2	На каждом знаке опасности, соответствующем образцам № 7A, 7B и 7C, должна быть указана следующая информация:

a)	Содержимое:

i)	название(я) радионуклида(ов), взятое(ые) из таблицы 2.2.7.7.2.1, с использованием рекомендованного там символа, за исключением материала НУА-I.  В случае смесей радионуклидов должны быть указаны, насколько это позволяет размер строки, нуклиды, в отношении которых действуют наибольшие ограничения.  После названия(ий) радионуклида(ов) должна быть указана группа НУА

или ОПРЗ.  Для этой цели должны использоваться термины "НУА-II" (LSA-II), "НУА-III" (LSA-III), "ОПРЗ-I" (SCO-I) и "ОПРЗ-II" (SCO-II);

ii)	для материалов НУА-I достаточно только термина "НУА-I" (LSA-I);  названия радионуклида не требуется;

b)	Активность:  максимальная активность радиоактивного содержимого во время перевозки, выраженная в беккерелях (Бк) с соответствующей приставкой СИ (см. пункт 1.2.2.1).  Для делящегося материала вместо активности может быть указана масса делящегося материала в граммах (г) или кратных ему единицах;

c)	В случае транспортных пакетов и контейнеров записи в графах "содержимое" (contents) и "активность" (activity) на знаке опасности должны содержать информацию, требующуюся согласно положениям соответственно подпунктов  a) и b), и суммированную по всему содержимому транспортного пакета или контейнера, однако на знаках для транспортных пакетов или контейнеров, содержащих смешанную загрузку упаковок с различными радионуклидами, может делаться запись "См. транспортные документы" (See Transport Documents);

d)	Транспортный индекс:  см. пункты 2.2.7.6.1.1 и 2.2.7.6.1.2 (проставлять транспортный индекс для категории I-БЕЛАЯ не требуется).

5.2.2.1.11.3	На каждом знаке опасности, который соответствует образцу № 7E, должен быть указан индекс безопасности по критичности (ИБК), определенный в выдаваемом компетентным органом сертификате об утверждении для специальных условий или в сертификате об утверждении для данной конструкции упаковки.

5.2.2.1.11.4	В случае транспортных пакетов и контейнеров в индексе безопасности по критичности (ИБК) на знаке опасности должна быть указана требующаяся в соответствии с положениями пункта 5.2.2.1.11.3 информация, суммированная по всему делящемуся содержимому транспортного пакета или контейнера.

5.2.2.1.12		Дополнительные знаки опасности

За исключением упаковок с грузами классов 1 и 7, знак № 11, приведенный в пункте 5.2.2.2.2, должен размещаться на двух противоположных боковых сторонах следующих упаковок:

-	упаковок, содержащих жидкости в емкостях, имеющих невидимые снаружи затворы;

-	упаковок, содержащих емкости, имеющие вентиляционные отверстия, или на емкости без наружной тары, имеющие вентиляционные отверстия;  и

-	упаковок, содержащих охлажденные сжиженные газы.

5.2.2.2		Требования в отношении знаков опасности

5.2.2.2.1		Знаки опасности должны удовлетворять приведенным ниже требованиям и должны - по цвету, символам и общей форме - соответствовать образцам, приведенным в пункте 5.2.2.2.2.

5.2.2.2.1.1		Знаки опасности, кроме знака № 11, должны иметь форму квадрата, повернутого под углом 45С (в форме ромба), с минимальными размерами 100 х 100 мм.  Они должны быть обведены по всему периметру линией того же цвета, что и изображенный на знаке символ, проведенной параллельно кромке на расстоянии 5 мм от нее.  Знак № 11 должен иметь форму прямоугольника стандартного формата А5 (148 х 210 мм).  В зависимости от размеров упаковки размеры знаков могут быть уменьшены при условии, что они по-прежнему будут четко видимыми.

5.2.2.2.1.2		Газовые баллоны для класса 2 могут - с учетом их формы, расположения и защитных устройств, предусмотренных для целей перевозки, - иметь знаки, повторяющие знаки, указанные в этом разделе, однако уменьшенные до размеров, указанных в стандарте ISO 7225:1994 - "Предупредительные знаки на газовых баллонах", для целей их нанесения на нецилиндрическую (суживающуюся) часть этих баллонов.

5.2.2.2.1.3		Знаки опасности, кроме знака № 11, делятся на две половины.  За исключением знаков для подклассов 1.4, 1.5 и 1.6, верхняя половина знака используется для символа, а нижняя - для текста и номера класса, а также для соответствующей буквы группы совместимости.

ПРИМЕЧАНИЕ:  На знаках для классов 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 и 9 в нижнем углу должен указываться соответствующий номер класса.  На знаках для классов 4.1, 4.2 и 4.3 и для классов 6.1 и 6.2 в нижнем углу должны указываться только цифры "4" и "6", соответственно (см. пункт 5.2.2.2.2).

5.2.2.2.1.4		За исключением подклассов 1.4, 1.5 и 1.6, в нижней части знаков опасности для класса 1 указываются номер подкласса и буква группы совместимости вещества или изделия.  Для подклассов 1.4, 1.5 и 1.6 в верхней половине знака опасности указывается номер подкласса, а в нижней - буква группы совместимости.

5.2.2.2.1.5		На знаках опасности, кроме знаков для материалов класса 7, содержание факультативного текста под символом (кроме номера класса) должно ограничиваться только указанием вида опасности и мер предосторожности, которые надлежит принимать при обработке груза.

5.2.2.2.1.6		Символы, текст и цифры должны быть четко видимыми и нестираемыми и должны быть черного цвета на всех знаках опасности, кроме:

а)		знаков опасности для класса 8, где текст (если таковой имеется) и номер класса должны быть белого цвета;  и

b)		знаков опасности с полностью зеленым, красным или синим фоном, где они могут быть белого цвета.

5.2.2.2.1.7		Все знаки опасности должны быть способны выдерживать воздействие любых погодных условий без существенного ухудшения их качества.

5.2.2.2.2  Образцы

ОПАСНОСТЬ КЛАССА 1

Взрывчатые вещества и изделия

(№ 1)

Подклассы 1.1, 1.2 и 1.3

Символ (взрывающаяся бомба):  черный;  фон:  оранжевый;  цифра "1" в нижнем углу

(№ 1.4)	 (№ 1.5)	 (№ 1.6)

Подкласс 1.4	Подкласс 1.5	Подкласс 1.6

Фон:  оранжевый;  цифры:  черные;  числовые обозначения должны быть высотой 30 мм и

толщиной около 5 мм (для знака с размерами 100 мм х 100 мм);  цифра "1" в нижнем углу

**	Место для указания подкласса - оставить незаполненным в случае

дополнительной опасности "взрывается"

*	Место для указания группы совместимости - оставить незаполненным в случае дополнительной опасности "взрывается"

ОПАСНОСТЬ КЛАССА 2

Газы

(№ 2.1)	(№ 2.2)

Воспламеняющиеся газы	Невоспламеняющиеся нетоксичные газы

Символ (пламя):  черный или белый;	 Символ (газовый баллон):  черный или белый;

фон:  красный;  цифра "2" в нижнем углу	фон:  зеленый;  цифра "2" в нижнем углу

ОПАСНОСТЬ КЛАССА 3

Легковоспламеняющиеся жидкости

(№ 2.3)	(№ 3)

Токсичные газы	Символ (пламя):  черный или белый;

Символ (череп и скрещенные кости):  черный;	 фон:  красный;  цифра"3" в нижнем углу

фон:  белый;  цифра "2" в нижнем углу

ОПАСНОСТЬ КЛАССА 4.1

Легковоспламеняющиеся твердые вещества,

самореактивные вещества и десенсибилизированные

взрывчатые вещества

(№ 4.1)

Символ (пламя):  черный;

фон:  белый с семью вертикальными

красными полосами;

цифра "4" в нижнем углу

ОПАСНОСТЬ КЛАССПА 4.2

Вещества, способные к самовозгоранию

(№ 4.2)

Символ (пламя):  черный;

фон:  верхняя половина белая,

нижняя – красная;  цифра "4" в нижнем углу

# ОПАСНОСТЬ КЛАССА 4.3

Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся

газы при соприкосновении с водой

(№ 4.3)

Символ (пламя):  черный или белый;

фон:  синий;  цифра "4" в нижнем углу

ОПАСНОСТЬ КЛАССА 5.1

Окисляющие вещества

(№ 5.1)

Символ (пламя над окружностью):  черный;

фон:  желтый;  цифры "5.1- в нижнем углу

ОПАСНОСТЬ КЛАССА 5.2

Органические пероксиды

(№ 5.2)

Символ (пламя над окружностью):  черный;

фон:  желтый;  цифры "5.2" в нижнем углу

# ОПАСНОСТЬ КЛАССА 6.1

Токсичные вещества

(№ 6.1)

Символ (череп и скрещенные кости):  черный;

фон:  белый;  цифра "6" в нижнем углу

# ОПАСНОСТЬ КЛАССА 6.2

Инфекционные вещества

(№ 6.1)

В нижней половине знака могут иметься надписи "ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО" и "В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УТЕЧКИ НЕМЕДЛЕННО УВЕДОМИТЬ ОРГАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ")

Символ (три полумесяца, наложенные на окружность) и надписи:  черные;

фон:  белый;  цифра "6" в нижнем углу

ОПАСНОСТЬ КЛАССА 7

Радиоактивные материалы

(№ 7А)

Категория I - Белая

Символ (трилистник):  черный;  фон:  красный;

цифра "2" в нижнем углу

Текст (обязательный):  черный в нижней половине знака:

"РАДИОАКТИВНО"

"СОДЕРЖИМОЕ…"

"АКТИВНОСТЬ…"

За словом "РАДИОАКТИВНО" должна

следовать красная вертикальная полоса

цифра "7" в нижнем углу

(№ 7B)				(№ 7С)

Категория II – Желтая		Категория III - Желтая

Символ (трилистник):  черный;  фон:  верхняя половина – желтая с белой каймой;

нижняя - белая

Текст (обязательный):  черный в нижней половине знака:

"РАДИОАКТИВНО"

"СОДЕРЖИМОЕ…"

"АКТИВНОСТЬ…"

В черном прямоугольнике:  "ТРАНСПОРТНЫЙ ИНДЕКС"

За словом "РАДИОАКТИВНО" должны                  За словом "РАДИОАКТИВНО" должны

следовать две красные                                 следовать три красные вертикальные вертикальные полосы; 			полосы;

цифра "7" в нижнем углу

(№ 7Е)

Делящийся материал класса 7

Фон:  белый;

Текст (обязательный):  черный в верхней половине знака -

"ДЕЛЯЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ"

В черном прямоугольнике в нижней половине знака:

"ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ ПО КРИТИЧНОСТИ";

цифра "7" в нижнем углу

ОПАСНОСТЬ КЛАССА 8

Коррозионные вещества

(№ 8)

Символ (жидкости, выливающиеся из двух пробирок

и поражающие руку или металл):  черный;

фон:  верхняя половина белая, нижняя – черная

с белой каймой;  цифра "8" белая в нижнем углу

# ОПАСНОСТЬ КЛАССА 9

Прочие опасные вещества и изделия

(№ 9)

Символ (семь вертикальных полос в верхней половине):  черный;

фон:  белый;  подчеркнутая цифра "9" в нижнем углу

(№ 11)

две черные стрелы на белом или другом

подходящем контрастном фоне

ГЛАВА 5.4

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ:  Применение методов электронной обработки информации (ЭОИ) или электронного обмена данными (ЭОД) в дополнение к документации, выполненной на бумаге, или вместо нее разрешается при условии, что процедуры, используемые для сбора, хранения и обработки электронных данных, по крайней мере в той же степени, что и документация, выполненная на бумаге, удовлетворяют юридическим требованиям в отношении доказательной ценности и наличия данных в ходе перевозки.

5.4.0		Все грузы, перевозка которых регламентируется ДОПОГ, должны сопровождаться надлежащими документами, предписанными в настоящей главе, за исключением случаев, когда в пункте 1.1.3.6.2 предусмотрены изъятия.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Список документов, которые должны находиться на транспортных единицах, см. в разделе 8.1.2.

5.4.1		Транспортный документ на опасные грузы

5.4.1.1	Общая информация, указываемая в транспортном документе

5.4.1.1.1	Транспортный(ые) документ(ы) на опасные грузы должен (должны) содержать следующие элементы информации по каждому опасному веществу, материалу или изделию, предъявляемому к перевозке:

a)	номер ООН;

b)	надлежащее отгрузочное наименование в соответствии с разделом 3.1.2, дополненное, при необходимости, техническим или химическим названием;

c)	класс или - для веществ и изделий класса 1 - подкласс груза, непосредственно после которого должна указываться буква группы совместимости;

d)	группа упаковки вещества или изделия, если таковая назначена;

e)	начальные буквы "ДОПОГ";

f)	число и описание упаковок;

g)	общее количество опасных грузов, которых касаются эти данные (объем, масса брутто или масса нетто в зависимости от конкретного случая, а также - в случае взрывчатых веществ или изделий класса 1 - общая масса нетто взрывчатого содержимого);

ПРИМЕЧАНИЕ:  В случае применения пункта 1.1.3.6 общее количество перевозимых опасных грузов на одну транспортную единицу должно выражаться значением, рассчитанным в соответствии с положениями пункта 1.1.3.6.

h)	название и адрес грузоотправителя;

i)	название и адрес грузополучателя(ей);

j)	декларация, требующаяся в соответствии с положениями любого специального соглашения.

Расположение элементов информации и последовательность, в которой они должны указываться в транспортном документе, являются факультативными, однако сведения, упомянутые в подпунктах а), b), с), d) и е), должны указываться в следующей последовательности, например:

1098 СПИРТ АЛИЛОВЫЙ, 6.1, I, ДОПОГ

5.4.1.1.2	Записи в транспортном документе, содержащие требуемую информацию, должны быть разборчивыми.

5.4.1.1.3	Специальные положения, касающиеся отходов

Если перевозятся отходы, содержащие опасные грузы (за исключением радиоактивных отходов), то перед надлежащим отгрузочным наименованием должны быть включены слова "ОТХОДЫ [, СОДЕРЖАЩИЕ]".

5.4.1.1.4	Специальные положения, касающиеся опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах

В случае перевозки опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах в соответствии с главой 3.4, никаких указаний в транспортном документе не требуется.

5.4.1.1.5	Специальные положения, касающиеся аварийной тары

Если опасные грузы перевозятся в аварийной таре, то после описания груза в транспортном документе должны быть добавлены слова "АВАРИЙНАЯ УПАКОВКА".

5.4.1.1.6	Специальные положения, касающиеся порожней неочищенной тары и порожних неочищенных цистерн

В случае порожних неочищенных средств удерживания продукта описание в транспортном документе должно, в зависимости от конкретного случая, включать такие слова, как "ПОРОЖНЯЯ ТАРА", "ПОРОЖНИЙ СОСУД", "ПОРОЖНИЙ КСГМГ", "ПОРОЖНЯЯ СЪЕМНАЯ ЦИСТЕРНА", "ПОРОЖНЯЯ ПЕРЕНОСНАЯ ЦИСТЕРНА", "ПОРОЖНИЙ КОНТЕЙНЕР-ЦИСТЕРНА", "ПОРОЖНЕЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО-БАТАРЕЯ", "ПОРОЖНИЙ МЭГК", за которой должны следовать номер класса и буквы "ДОПОГ" или "МПОГ".  Например:

"ПОРОЖНЯЯ ТАРА, 3, ДОПОГ"

В случае порожних газовых сосудов вместимостью более 1 000 л, порожних автоцистерн (включая транспортные средства-батареи), съемных цистерн, переносных цистерн, контейнеров-цистерн и МЭГК, неочищенных, это описание должно дополняться словами "последний груз" с указанием номера ООН и надлежащего отгрузочного наименования последнего перевозившегося груза.  Например:

"ПОРОЖНЯЯ АВТОЦИСТЕРНА, 2, ДОПОГ, ПОСЛЕДНИЙ ГРУЗ:  1017 ХЛОР"

5.4.1.1.7	Специальные положения, касающиеся перевозки, предшествующей морской или воздушной перевозке или осуществляемой после нее

При перевозке, осуществляемой в соответствии с пунктом 1.1.4.2, в транспортном документе должна быть сделана следующая запись:  "Перевозка в соответствии с пунктом 1.1.4.2".

5.4.1.1.8	Специальные положения, касающиеся использования [контейнеров-цистерн], допущенных для морских перевозок

При перевозке, осуществляемой в соответствии с пунктом 1.1.4.3, в транспортном документе должна быть сделана следующая запись:  "Перевозка в соответствии с пунктом 1.1.4.3".

5.4.1.1.9	Зарезервирован.

5.4.1.1.10	Специальные положения, касающиеся изъятий, связанных с количествами, перевозимыми в одной транспортной единице

5.4.1.1.10.1	В случае изъятий, предусмотренных в пункте 1.1.3.6, в транспортном документе должна быть сделана следующая запись:  "Груз не превышает допустимых пределов, предписанных в пункте 1.1.3.6".

5.4.1.1.10.2	Если в одной транспортной единице перевозятся грузы, отправленные несколькими грузоотправителями, то в транспортных документах, сопровождающих эти грузы, необязательно делать запись, упомянутую в пункте 5.4.1.1.10.1.

5.4.1.2	Дополнительная информация, необходимая для некоторых классов

5.4.1.2.1	Специальные положения для класса 1

a)	При перевозке полной загрузкой в транспортном документе должно указываться количество упаковок, масса каждой упаковки в кг и общая масса нетто взрывчатого вещества в кг;

b)	в случае совместной упаковки двух различных грузов описание груза в транспортном документе должно включать номера ООН и наименования обоих веществ или изделий, напечатанные заглавными буквами в колонках 1 и 2 таблицы A главы 3.2.  Если в одну и ту же упаковку укладывается более двух различных грузов в соответствии с положениями о совместной упаковке, предусмотренными в [маргинальном номере 2104], то в описании груза в транспортном документе должны указываться номера ООН всех веществ и изделий, содержащихся в упаковке, а именно:  "Грузы с №№ ООН...";

c)	при перевозке веществ и изделий, отнесенных к какой-либо позиции "н.у.к." или к позиции "0190 Образцы взрывчатых веществ", либо упакованных в соответствии с инструкцией по упаковке P101, к транспортному документу должна прилагаться копия выданного компетентным органом разрешения с указанием условий перевозки.  Этот документ должен быть составлен на официальном языке страны отправления, и, кроме того, если этот язык не является английским, немецким или французским, - на английском, немецком или французском языке, если в соглашениях (когда таковые имеются), заключенных между заинтересованными в перевозке странами, не предусмотрено иное;

d)	в случае совместной погрузки упаковок, содержащих вещества и изделия групп совместимости B и D, в одно и то же транспортное средство в соответствии с требованиями пункта 7.5.2.2, к транспортному документу должно прилагаться свидетельство об официальном утверждении изолирующего контейнера/отдельного отсека в соответствии со сноской 1/ к пункту 7.5.2.2;

e)	при перевозке взрывчатых веществ или изделий в таре, соответствующей инструкции на упаковке P101, в транспортном документе должна быть сделана следующая запись:  "Тара утверждена компетентным органом..." (см. подраздел 4.1.4.1, инструкция по упаковке P101).

ПРИМЕЧАНИЕ:  Надлежащее отгрузочное наименование, содержащееся в транспортном документе, может быть дополнено коммерческим или техническим названием груза.

5.4.1.2.2	Дополнительные положения для класса 2

a)		В случае перевозки смесей (см. пункт 2.2.2.1(1)) в цистернах (съемных цистернах, встроенных цистернах, переносных цистернах, контейнерах-цистернах или элементах транспортных средств-батарей или МЭГК) следует указывать процентный (по объему или массе) состав смеси.  Компоненты, составляющие менее 1%, не указываются (см. также пункт 3.1.2.6.1.2);

b)		в случае перевозки сосудов, указанных в подразделе 6.2.1.1, в соответствии с условиями подраздела 4.1.6.6 в транспортном документе должна быть сделана следующая запись:

"Перевозка в соответствии с подразделом 4.1.6.6".

5.4.1.2.3		Дополнительные положения, касающиеся самореактивных веществ класса 4.1 и органических пероксидов класса 5.2

5.4.1.2.3.1		Для самореактивных веществ класса 4.1 и органических пероксидов класса 5.2, требующих регулирования температуры в ходе перевозки, в транспортном документе должны быть указаны контрольная и аварийная температуры, а именно:  "Контрольная температура:  ... СC  Аварийная температура:  ... СC".

5.4.1.2.3.2		Если для тех или иных самореактивных веществ класса 4.1 и тех или иных органических пероксидов класса 5.2 компетентный орган разрешил не наносить на конкретную упаковку знак образца № 1 (см. пункт 5.2.2.1.9), то в транспортном документе должна быть сделана соответствующая запись:  "Знак образца № 1 не требуется".

5.4.1.2.3.3		Если органические пероксиды и самореактивные вещества перевозятся в условиях, требующих соответствующего утверждения (в отношении органических пероксидов см. пункт 2.2.52.1(7) [пункт 4.1.7.2.2 и специальное положение ТА2 в разделе 6.8.4];  в отношении самореактивных веществ см. пункт 2.2.41.1(13) и [пункт 4.4.7.2.2], то в транспортном документе должна быть сделана соответствующая запись, например "Перевозка в соответствии с пунктом 2.2.52.1(7)".

К транспортному документу должна прилагаться копия утверждения компетентного органа с указанием условий перевозки.

5.4.1.2.3.4		Если перевозится образец органического пероксида (см. пункт 2.2.52.1(8) или самореактивного вещества (см. пункт 2.2.41.1(15)), то в транспортном документе должна быть сделана соответствующая запись, например "Перевозка в соответствии с пунктом 2.2.52.1(8)".

5.4.1.2.3.5		Если перевозится самореактивное вещество типа G (см. Руководство по испытаниям и критериям, часть II, пункт 20.4.2 g)), то в транспортном документе может быть сделана следующая запись:  "Не самореактивное вещество класса 4.1".

Если перевозится органический пероксид типа G (см. Руководство по испытаниям и критериям, часть II, пункт 20.4.2 g)), то в транспортном документе может быть сделана следующая запись:  "Не вещество класса 5.2".

5.4.1.2.4		Дополнительные положения для класса 6.2

a)	Если инфекционное вещество является генетически измененным продуктом, в транспортный документ следует добавить слова:  "Генетически измененные микроорганизмы".

b)	В случае диагностических образцов, предъявляемых к перевозке согласно положениям [пункта 2.2.62.1 (8)], надлежащее отгрузочное наименование должно быть следующим:  "Диагностический образец, содержащий...", (указывается название инфекционного вещества, обусловившего классификацию).

c)	При перевозке скоропортящихся веществ должна указываться соответствующая информация, например:  "Охладить до температуры +2С/+4СC", или "Перевозить в замороженном состоянии", или "Не замораживать".

5.4.1.2.5		Специальные положения, касающиеся радиоактивных материалов

5.4.1.2.5.1		Грузоотправитель должен включать в транспортные документы, прилагаемые к каждому грузу, следующую соответствующую информацию в приведенной ниже последовательности:

a)	присвоенный данному материалу номер ООН, которому предшествуют буквы "UN";

b)	надлежащее отгрузочное наименование;

c)	номер класса "7";

d)	название или символ каждого радионуклида или, в случае смесей радионуклидов, соответствующее общее описание или перечень радионуклидов, в отношении которых действуют наибольшие ограничения;

e)	описание физической и химической формы материала или запись о том, что данный материал представляет собой радиоактивный материал особого вида или радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию.  Для химической формы допустимо общее химическое описание;

f)	максимальную активность радиоактивного содержимого во время перевозки, выраженную в беккерелях (Бк) с соответствующей приставкой СИ (см. пункт 1.2.2.1).  Для делящегося материала вместо активности может быть указана масса делящегося материала, выраженная в граммах (г) или соответствующих кратных ему единицах;

g)	категория упаковки, т.е. "I-БЕЛАЯ" (I-WHITE), "II-ЖЕЛТАЯ" (II-YELLOW), "III-ЖЕЛТАЯ" (III-YELLOW);

h)	транспортный индекс (только для категорий "II-ЖЕЛТАЯ" и "III-ЖЕЛТАЯ");

i)	для грузов, содержащих делящийся материал, кроме грузов, подпадающих под освобождение по пункту 6.4.11.2, - индекс безопасности по критичности;

j)	опознавательный знак для каждого сертификата об утверждении компетентного органа (радиоактивный материал особого вида, радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию, специальные условия, конструкция упаковки или перевозка), применимый для данного груза;

k)	для грузов, содержащих упаковки в транспортном пакете или контейнере,  - подробное указание содержимого каждой упаковки в транспортном пакете или контейнере и, при необходимости, содержимого каждого транспортного пакета или контейнера в составе груза.  Если в пункте промежуточной разгрузки упаковки предстоит извлекать из транспортного пакета или контейнера, должны подготавливаться соответствующие транспортные документы;

l)	если груз требуется перевозить в условиях исключительного использования, то делается запись:  "ПЕРЕВОЗКА В УСЛОВИЯХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ" (EXCLUSIVE USE SHIPMENT);  и

m)	для НУА-II, НУА-III, ОПРЗ-I и ОПРЗ-II - полная активность груза в виде значения, кратного A2.

5.4.1.2.5.2		Грузоотправитель должен включать в транспортные документы указание о действиях (если они необходимы), которые обязан предпринять перевозчик.  Такое указание должно быть на языках, которые перевозчик или соответствующие органы считают необходимыми, и должно включать как минимум следующую информацию:

a)	дополнительные требования в отношении погрузки, укладки, перевозки, обработки и разгрузки упаковки, транспортного пакета или контейнера, включая любые специальные предписания в отношении укладки для обеспечения безопасного отвода тепла (см. положение CV33 (3.2) в разделе 7.5.11), или уведомление о том, что таких требований не предусматривается;

b)	ограничения в отношении вида транспорта или транспортного средства и любые необходимые инструкции в отношении маршрута;

c)	мероприятия на случай аварии для данного груза.

5.4.1.2.5.3		Действующие сертификаты, выдаваемые компетентным органом, не обязательно следуют вместе с грузом.  Грузоотправитель должен предоставить их в распоряжение перевозчика(ов) до погрузки и разгрузки.

5.4.1.3		Сертификация

[Транспортный документ на опасные грузы должен, кроме того, включать (или к нему должны прилагаться) сертификат или декларацию о том, что предъявленный груз может быть принят к перевозке и что он надлежащим образом упакован, маркирован, снабжен знаками опасности и находится в должном состоянии для целей перевозки в соответствии с применимыми правилами.  Декларация составляется по следующей форме:

"Настоящим заявляю, что содержимое данной партии груза полностью и точно описано выше надлежащим отгрузочным наименованием и что содержимое классифицировано, упаковано, маркировано, снабжено знаками опасности/табло и во всех отношениях находится в должном состоянии для перевозки в соответствии с применимыми международными и национальными [правительственными] правилами".

Декларация должна быть подписана грузоотправителем с указанием даты.  Факсимильные подписи допускаются в тех случаях, когда соответствующими законами и правилами признается юридическая сила факсимильных подписей.]

[ДОПОГ:  маргинальный номер 2002(9)

(9)		Грузоотправитель должен указать либо в транспортном документе, либо в отдельном заявлении, включенном в этот документ или объединенном с ним, что предъявленное вещество допускается к дорожной перевозке в соответствии с положениями ДОПОГ и что его состояние, кондиционирование и - в соответствующих случаях - тара, контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов или контейнер-цистерна, а также маркировка соответствуют предписаниям ДОПОГ.  Кроме того, в том случае, если несколько опасных веществ помещены в одну и ту же сборную тару или в один и тот же контейнер, грузоотправитель обязан сделать заявление о том, что совместная упаковка этих грузов не запрещена.]

5.4.1.4		Формат и используемый язык

5.4.1.4.1		Документом, содержащим информацию, предусмотренную в подразделах 5.4.1.1. 5.4.1.2 и 5.4.1.3, может быть документ, предписываемый другими действующими правилами, касающимися перевозки каким-либо другим видом транспорта.  В случае нескольких грузополучателей названия и адреса грузополучателей и данные о доставленных количествах, позволяющие в любое время оценить характер и количество перевозимого груза, могут указываться в других документах, которые должны использоваться, или в любых других документах, которые являются обязательными в соответствии с другими специальными правилами и которые должны находиться на транспортном средстве.

Записи в этом документе должны делаться на официальном языке страны отправления и, кроме того, если этот язык не является английским, немецким или французским, - на английском, немецком или французском языке, при условии, однако,

что международными тарифами на дорожные перевозки, если таковые имеются, или соглашениями, заключенными между странами, заинтересованными в перевозке, не предусматривается иное.

5.4.1.4.2		Если объем партии грузов не позволяет погрузить их целиком в одну транспортную единицу, то составляется, по крайней мере, столько отдельных документов или копий единого документа, сколько было загружено транспортных единиц.  Кроме того, во всех случаях выписываются отдельные транспортные документы на партии или части партии грузов, которые не могут грузиться совместно в одно и то же транспортное средство в связи с запрещениями, изложенными в разделе [7.5.2].

Информация, касающаяся видов опасности грузов, подлежащих перевозке (указанная в подразделе 5.4.1.1), может быть включена в существующий транспортный или перегрузочный документ или может прилагаться к нему.  Расположение информации в документе (или порядок передачи соответствующих данных методом электронной обработки информации (ЭОИ) или методом электронного обмена данными (ЭОД)) должно быть таким, как это предусмотрено в пункте 5.4.1.1.1.

Если существующий транспортный или перегрузочный документ не может быть использован в качестве документа для смешанной перевозки опасных грузов, то рекомендуется использовать документы, соответствующие примеру, приведенному в разделе 5.4.41.

5.4.1.5		Неопасные грузы

Если грузы, перечисленные по наименованию в таблице A главы 3.2, не подпадают под действие требований ДОПОГ, поскольку в соответствии с частью 2 они считаются неопасными, грузоотправитель может сделать в транспортном документе соответствующую запись, например:

"Груз, не относящийся к классу..."

ПРИМЕЧАНИЕ:  Это положение может применяться, в частности, тогда, когда грузоотправитель считает, что ввиду химических свойств перевозимых грузов (например, растворы и смеси) или ввиду того, что такие грузы считаются опасными согласно другим нормативным положениям, партия груза может быть подвергнута контролю в ходе перевозки.

5.4.2			Свидетельство о загрузке контейнера

Если перевозка опасных грузов в большом контейнере предшествует морской перевозке, то к транспортному документу прилагается свидетельство о загрузке контейнера, соответствующее требованиям [раздела 5.4.2 МКМПОГ]2 3.

Транспортный документ, требуемый в соответствии с разделом 5.4.1, декларация, требуемая в соответствии с подразделом 5.4.1.3, и указанное выше свидетельство о загрузке контейнера могут быть сведены в единый документ;  в противном случае эти документы прилагаются друг к другу.  Если указанные документы сводятся в единый документ, то в транспортном документе достаточно указать, что загрузка контейнера произведена в соответствии с действующими правилами, применимыми к данному виду транспорта, а также привести данные о лице, ответственном за выдачу свидетельства о загрузке контейнера.

ПРИМЕЧАНИЕ:   Для контейнеров-цистерн свидетельство о загрузке контейнера не требуется.

5.4.3			Письменные инструкции

5.4.3.1		На случай аварии или чрезвычайных обстоятельств, которые могут иметь место или возникнуть во время перевозки, водителю должны быть даны письменные инструкции, в которых для каждого перевозимого опасного вещества или изделия или для каждой группы опасных грузов, представляющих одни и те же виды опасности, к которой принадлежит(ат) перевозимое(ые) вещество(а) или изделие(я), кратко указываются:

a)	наименование вещества или изделия или группы грузов, класс и номер ООН, а для группы грузов - номера ООН грузов, для которых предназначены или к которым применимы данные инструкции;

b)	характер опасности, присущей этим грузам, а также меры, которые должен принять водитель, и средства индивидуальной защиты, которые он должен использовать;

c)	меры общего характера, которые должны быть приняты, например предупреждение пользователей дорогой и пешеходов и вызов полиции/пожарной команды;

d)	дополнительные меры, которые должны быть приняты для предотвращения усиления незначительной утечки или просыпания, если этого можно достичь без риска для здоровья и жизни водителя;

e)	специальные меры, которые должны быть приняты  в случае перевозки некоторых грузов, когда это применимо;

f)	необходимое оборудование для принятия мер общего характера и, когда это применимо, дополнительных и/или специальных мер.

5.4.3.2		Эти инструкции должны составляться грузоотправителем и выдаваться водителю не позднее момента погрузки опасных грузов в транcпортное средство.  Информация о содержании инструкций должна предоставляться перевозчику не позднее момента передачи заказа на перевозку, с тем чтобы перевозчик мог принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы соответствующий персонал был ознакомлен с этими инструкциями и был в состоянии надлежащим образом выполнять их, а также для обеспечения наличия на транспортном средстве необходимого оборудования.

5.4.3.3		Грузоотправитель несет ответственность за содержание этих инструкций.  Они составляются на языке, на котором водитель(и), осуществляющий(ие) перевозку опасных грузов, способен(ны) читать и который он(они) понимает(ют), а также на всех языках стран отправления, транзита и назначения.  В случае стран, в которых существует несколько официальных языков, компетентный орган должен указать официальный язык или официальные языки, используемые на всей территории страны либо в каждом районе или части ее территории.

5.4.3.4		Эти инструкции должны храниться в кабине водителя таким образом, чтобы их можно было легко идентифицировать.

5.4.3.5		Предусмотренные настоящим разделом письменные инструкции, которые не применимы к грузам, находящимся на транспортном средстве, должны храниться отдельно от необходимых документов, чтобы их нельзя было спутать.

5.4.3.6		Перевозчик несет ответственность за то, чтобы участвующие в перевозке водители понимали эти инструкции и могли надлежащим образом выполнять их.

5.4.3.7		В случае смешанных партий упакованных грузов, включающих опасные грузы, принадлежащие к различным группам грузов, характеризующихся одними и теми же видами опасности, письменные инструкции могут ограничиваться одной инструкцией для каждого класса опасных грузов, перевозимых транспортным средством.  В этом случае в инструкциях не требуется указывать наименование груза или номер ООН.

5.4.3.8		Эти инструкции должны быть составлены в следующем формате:

ГРУЗ

-		Надлежащее отгрузочное наименование вещества или изделия или наименование группы грузов, характеризующихся одними и теми же видами опасности, класс и номер ООН, а для группы грузов - номера ООН грузов, для которых предназначены или к которым применимы эти инструкции.

-		Описание должно быть ограничено указанием, например, физического состояния с уточнением цвета и запаха для облегчения обнаружения утечек или просыпаний.

ХАРАКТЕР ОПАСНОСТИ

Краткое перечисление видов опасности:

-		основная опасность;

-		дополнительные виды опасности, включая возможные замедленные эффекты и виды опасности для окружающей среды;

-		реакция в результате воздействия огня или нагревания (разложение, взрыв, выделение токсичных дымов и т.д.);

-		в соответствующих случаях следует указывать, что перевозимые грузы вступают в опасную реакцию с водой.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Перечисление средств индивидуальной защиты, предназначенных для использования водителем, в соответствии с требованиями главы 8.1.5.

МЕРЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА, ПРИНИМАЕМЫЕ ВОДИТЕЛЕМ

Здесь приводятся следующие инструкции:

-	выключить двигатель;

-	не использовать открытые источники света;  не курить;

-	расставить предупредительные знаки на дороге и предупредить других пользователей дорогой и пешеходов;

-	известить окружающих об опасности и рекомендовать им не заходить с подветренной стороны;

-	как можно скорее уведомить полицию и пожарную охрану.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И/ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ВОДИТЕЛЕМ

Здесь следует включить соответствующие инструкции, а также перечень оборудования, необходимого водителю для принятия дополнительных и/или специальных мер в зависимости от класса (классов) перевозимых грузов (например, совковая лопата, контейнер для сбора разлившихся или просыпавшихся грузов и т.д.).

Считается необходимым проинструктировать водителей транспортных средств и обучить их принятию дополнительных мер в случае незначительной утечки или просыпания груза, с тем чтобы предотвратить их усиление, если только этого можно достичь без риска для здоровья и жизни водителя.

Считается, что принятие любой специальной меры, рекомендуемой грузоотправителем, требует специальной подготовки водителя.  В соответствующих случаях здесь необходимо привести надлежащие инструкции и перечень оборудования, необходимого для принятия специальных мер.

ПОЖАР

Информация для водителя на случай пожара:

В ходе подготовки водители должны быть обучены мерам, которые они должны принять в случае незначительного пожара на транспортном средстве.  Они не должны пытаться бороться с пожаром, если огнем охвачен груз.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Информация для водителя на случай контакта с перевозимым(и) грузом(ами).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

*  *  *  *  *

5.4.4			Пример формы документа на опасные грузы при смешанных перевозках

Пример формы документа, который может использоваться при смешанной перевозке опасных грузов в качестве документа, объединяющего декларацию в отношении опасных грузов и свидетельство о загрузке контейнера.

ГЛАВА 5.5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.5.1			Специальные требования, предъявляемые к отправке инфекционных веществ [, относящихся к группам опасности 3 и 4]

5.5.1.1		За исключением случаев, когда инфекционное вещество не может быть отправлено каким-либо другим способом, живые позвоночные или беспозвоночные животные не должны использоваться для перевозки такого вещества.  Такие животные должны помещаться в подходящую тару, снабженную надлежащей маркировкой и обозначениями, и перевозиться согласно соответствующим правилам, регулирующим транспортировку животных1.

5.5.1.2		Перевозка инфекционных веществ требует согласованных действий грузоотправителя, перевозчика и грузополучателя для обеспечения безопасности и своевременного прибытия груза в должном состоянии.  С этой целью должны приниматься следующие меры:

a)	Предварительная договоренность между грузоотправителем, перевозчиком и грузополучателем.  Инфекционные вещества отправляются только после достижения предварительной договоренности между грузоотправителем, перевозчиком и грузополучателем или после того, как грузополучатель подтвердил своему компетентному органу, что рассматриваемые вещества могут на законных основаниях быть ввезены в страну и что груз будет доставлен по назначению без задержек;

b)	Подготовка перевозочных документов.  С целью обеспечения беспрепятственной передачи необходимо подготовить все перевозочные документы, включая транспортный документ (см. главу 5.4), в строгом соответствии с правилами, регулирующими прием грузов к отправке;

c)	Маршрут.  Независимо от используемого вида транспорта перевозка должна осуществляться по маршруту, обеспечивающему наиболее быструю доставку.  Если требуется перевалка груза, должны приниматься меры предосторожности, обеспечивающие особую осторожность, быструю обработку груза и контроль за веществами во время транзита;

d)	Своевременное сообщение грузоотправителем грузополучателю всех транспортных данных.  Грузоотправитель заблаговременно сообщает грузополучателю подробные транспортные данные, как то:  перевозочные средства, номер авиарейса или поезда, номер транспортного документа и время (дата, час) предполагаемого прибытия в пункт назначения, - с тем чтобы груз был незамедлительно забран.  Для такого сообщения должны использоваться наиболее быстрые средства связи.

[5.5.1.3		Требования пункта 5.5.1.2 считаются выполненными, если принятые меры соответствуют директиве 90/219/ЕЕС2.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Эти специальные процедуры не применяются к отходам больничного происхождения с № ООН 3291.]

5.5.1.4		Трупы животных, в отношении которых известно или имеются серьезные основания считать, что они содержат инфекционное вещество, должны упаковываться, маркироваться, снабжаться знаками опасности и перевозиться в соответствии с требованиями3, установленными компетентным органом страны отправления4.

5.5.2			Специальные требования, предъявляемые к фумигированным контейнерам и транспортным средствам

5.5.2.1		В транспортных документах, сопровождающих фумигированные контейнеры и транспортные средства, должны быть указаны дата фумигации, а также тип и количество использованного фумиганта.  Кроме того, в них должны быть включены инструкции по удалению любых остаточных количеств фумиганта, включая устройства для фумигации (если таковые использовались).

5.5.2.2		На каждом фумигированном контейнере или транспортном средстве должен быть установлен предупреждающий знак, изображенный на рисунке ниже;  он должен быть расположен в том месте, где он был бы хорошо виден для лиц, намеревающихся войти внутрь контейнера или транспортного средства.

Знак, предупреждающий о фумигации

----------

# Footnotes

Техническим названием является название, используемое в настоящее время в научно-технических справочниках, журналах и других публикациях.  Коммерческие названия для этой цели использоваться не должны.  Вместо технического названия разрешается использовать одно из следующих названий:

-	для № ООН 1078 газа рефрижераторного, Н.У.К.:  смесь F1, смесь F2, смесь F3;

-	для № ООН 1060 метилацетилена и пропадиена смесей стабилизированных:  смесь P1, смесь P2;

-	для № ООН 1965 газов углеводородных смеси сжиженной, Н.У.К.:  смесь A или бутан, смесь AO1 или бутан, смесь AO2 или бутан, смесь A1, смесь В1, смесь В2, смесь B, смесь C или пропан.

Отличительный знак автомобилей, находящихся в международном движении, предусмотренный Венской конвенцией о дорожном движении (1968 года).

1 	В случае использования этого документа можно обратиться к соответствующим рекомендациям Рабочей группы ЕЭК ООН по упрощению процедур международной торговли, и в частности:  Рекомендации № 1 (Формуляр-образец Организации Объединенных Наций для внешнеторговых документов) (ECE/TRADE/137, издание 81.11), Рекомендации № 11 (Вопросы документации при международной перевозке опасных грузов) (ECE/TRADE/204, издание 96.1) и Рекомендации № 22 (Формуляр-образец для стандартных транспортных инструкций) (ECE/TRADE/168).  См. Справочник элементов внешнеторговых данных, том III, Рекомендации по упрощению процедур торговли (ECE/TRADE/200) (Trade Data Elements Directory, Volume III, Trade Facilitation Recommendations (ECE/TRADE/200) (United Nations Sales No. E.96.II.E.13)).

2 	Международная морская организация (ИМО), Международная организация труда (МОТ) и Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) также разработали практическое и учебное руководство по загрузке транспортных единиц, которое опубликовало ИМО ("IMO/ILO/UN-ECE Guidelines for Packing of Cargo Transport Units (CTUs)").

3 	Раздел 5.4.2 МКМПОГ содержит следующие требования:

"5.4.2	Свидетельство о загрузке контейнера/транспортного средства

5.4.2.1	Когда упаковки, содержащие опасные грузы, грузятся на или в транспортную единицу, такую, как грузовой контейнер, платформа, прицеп или другое транспортное средство, предназначенное для перевозки морем, лица, ответственные за загрузку такой единицы, должны составить "свидетельство о загрузке контейнера/транспортного средства", в котором указывается (ются) опознавательный (ые) номер(а) контейнера/транспортного средства/единицы и подтверждается, что операция выполнена в соответствии с нижеследующими условиями:

.1	Грузовая транспортная единица была чистой, сухой и по внешнему виду

пригодной для приема груза.

.2	Если партии грузов включают грузы класса 1, кроме подкласса 1.4, -

грузовая транспортная единица конструктивно пригодна в соответствии с разделом 7.4.10 (МКМПОГ).

.3	Грузы, которые должны быть разделены, не были уложены совместно

на или в грузовую транспортную единицу (без утверждения

соответствующего компетентного органа согласно подразделу

7.2.2.3 (МКМПОГ).

(Продолжение сноски 3)

.4	Все упаковки были осмотрены на предмет внешних повреждений,

утечки или просыпания, и были погружены лишь неповрежденные

упаковки.

.5	Барабаны погружены в вертикальном положении, если компетентный

орган не распорядился иначе.

.6	Все упаковки должным образом уложены на или в грузовой транспортной единице и закреплены.

.7	В случае перевозки опасных грузов в таре для массовых грузов – груз равномерно распределен.

.8	Грузовая транспортная единица и содержащиеся в ней упаковки должным образом маркированы, снабжены знаками опасности и табло.

.9	В случае использования в качестве хладагента диоксида углерода

(СО2 – сухой лед) грузовая транспортная единица имеет снаружи на видном месте (например, на двери) маркировку или знак со следующей надписью:  "ВНУТРИ ОПАСНЫЙ ГАЗ СО2 (СУХОЙ ЛЕД).  ПЕРЕД ВХОДОМ ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕТРИТЬ".

.10	Транспортный документ на опасные грузы, требуемый согласно разделу 5.4.1 (МКМПОГ), получен на каждую партию опасных грузов, погруженную на или в грузовую транспортную единицу.

5.4.2.2	Транспортный документ на опасные грузы, требуемый в соответствии

с разделом 5.4.1 (МКМПОГ), и свидетельство о загрузке контейнера/

транспортного средства, требуемое в соответствии с подразделом 5.4.2.1 (МКМПОГ), могут быть сведены в единый документ;  в противном случае эти документы должны прилагаться друг к другу. Если указанные документы сведены в единый документ, как, например, декларация на опасные грузы, погрузочный ордер и т.п., то достаточно включить подписанную декларацию следующего содержания:  "Настоящим заявляю, что загрузка грузов в транспортную единицу произведена в соответствии с положениями подраздела 5.4.2.1".  В документе должны быть  приведены сведения о лице, подписавшем эту декларацию.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Для цистерн свидетельство о загрузке контейнера или декларация в отношении транспортного средства не требуется".

1 	Правила, регулирующие транспортировку живых животных, содержатся, например, в директиве 91/628/ЕЕС (Official Journal of the European Communities No. L 340 of 11 December 1991, p. 17), а также в рекомендациях Совета Европы (Комитета министров) по перевозке некоторых видов животных.

2 	Директива Совета европейских сообществ 90/219/ЕЕС от 23 апреля 1990 года об ограниченном использовании генетически измененных микроорганизмов (Official Journal of the European Communities, No. L117 of 8 May 1990, p. 1-14).

3 	Такие правила содержатся, например, в директиве Совета европейских сообществ 90/667/ЕЕС от 27 ноября 1990 года, в которой изложены ветеринарные правила, касающиеся удаления и переработки отходов животного происхождения, их сбыта на рынке и предотвращения присутствия патогенных организмов в пищевых продуктах животного или рыбного происхождения, и которая является пересмотренным вариантом директивы 90/425/ЕЕС (Official Journal of the European Communities, No. L363 of 27 December 1990, p. 0051-0060).

Если страна отправления не является Договаривающейся стороной ДОПОГ, то компетентным органом первой страны - участницы ДОПОГ по маршруту перевозки груза.

# Text boxes

GE.00-20396   (R)