| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil Economique et Social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.15/AC.1/80/Add.5 25 avril 2000 FRANCAIS Original: ANGLAIS et FRANCAIS |

##### COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE

##### COMITE DES TRANSPORTS INTERIEURS

Réunion commune de la Commission de sécurité

du RID et du Groupe de travail des transports

de marchandises dangereuses

(Soixante-huitième session,

Genève, 13-24 mars 2000)

###### RAPPORT DE LA SESSION

tenue à Genève du 13 au 24 mars 2000

Additif 5

Chapitres 4.3, 4.4 et 4.5 de l’ADR restructuré

Ce texte est la version consolidée des chapitres 4.3, 4.4, et 4.5 de l’ADR restructuré et tient compte des décisions prises par la Réunion commune RID/ADR/AND tenue à Genève du 13 au 24 mars. Le chapitre 4.5 n’a pas été traité et il sera considéré pendant la réunion du Groupe de travail des transports des marchandises dangereuses à sa soixante-huitième session, qui aura lieu à Genève du 15 au 19 mai 2000.

Les chapitres 4.3 et 4.4 du RID seront diffusés par l’Office central des transports internationaux ferroviaires (OCTI) sous la cote OCTI/RID/GT-III/2000-A/Add.5

GE.00-

4.3	UTILISATION DES CITERNES FIXES (VÉHICULES-CITERNES), CITERNES DÉMONTABLES ET DE CONTENEURS-CITERNES ET CAISSES MOBILES CITERNES, DONT LES RÉSERVOIRS SONT CONSTRUITS EN MATÉRIAUX MÉTALLIQUES, AINSI QUE DES VÉHICULES-BATTERIES ET CONTENEURS À GAZ À ELEMENTS MULTIPLES (CGEM)

NOTA : Pour l’utilisation des citernes mobiles voir chapitre 4.2 ; pour l’utilisation des citernes en plastique renforcé voir chapitre 4.4 et pour l’utilisation des citernes à déchets opérants sous vide, voir chapitre 4.5.

4.3.1	Champ d’application

4.3.1.1	Les dispositions s’étendant sur toutes la largeur de la page s’appliquent tant aux citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries, qu’aux conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM. Celles contenues dans une colonne s’appliquent uniquement aux :

- 	citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries (colonne de gauche)

- conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM (colonne de droite).

4.3.1.2	Les présentes prescriptions s'appliquent

| aux citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries | aux conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM |
| --- | --- |

utilisés pour le transport de matières gazeuses, liquides, pulvérulentes ou granulaires.

4.3.1.3	La section 4.3.2 énumère les dispositions applicables aux citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables, conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes, destinés au transport des matières de toutes les classes, ainsi qu’aux véhicules-batteries et CGEM destinés au transport des gaz de la classe 2. Les sections 4.3.3 et 4.3.4 contiennent des dispositions spéciales complétant ou modifiant les dispositions du 4.3.2.

4.3.1.4	Pour les prescriptions concernant la construction, les équipements, l’agrément du prototype, les épreuves et le marquage, voir chapitre 6.8.

4.3.1.5	Pour les mesures transitoires d’utilisation concernant l’application de ce chapitre, voir :

| 1.6.3 | 1.6.4 |
| --- | --- |

4.3.2	Dispositions applicables à toutes les classes

4.3.2.1	Utilisation

4.3.2.1.1	On ne peut transporter une matière soumise à l’ADR en citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables véhicules-batteries, conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM que lorsque dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2  un code-citerne selon 4.3.3.1.1 et 4.3.4.1.1 est prévu.

4.3.2.1.2	Le type requis de citerne, de véhicule-batterie et de CGEM est donné sous forme codée dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2. Les codes d’identification qui s’y trouvent sont composés par des lettres ou numéros dans un ordre donné. Les explications pour lire les quatre parties du code sont données aux 4.3.3.1.1 (lorsque la matière à transporter appartient à la classe 2) et 4.3.4.1.1 (lorsque la matière à transporter appartient aux classes 3 à 9).

4.3.2.1.3	Le type requis selon 4.3.2.1.2 correspond aux prescriptions de construction les moins sévères qui sont acceptables pour la matière dangereuse en question sauf prescriptions contraires dans ce chapitre ou dans le chapitre 6.8. Il est possible d’utiliser des citernes correspondant à des codes qui prescrivent une pression de calcul minimale supérieure, ou des exigences plus sévères  pour les ouvertures de remplissage de vidange ou pour les dispositifs de sécurité /soupapes de sécurité (voir 4.3.3.1.1 pour la classe 2 et 4.3.4.1.1 pour les classes 3 à 9).

4.3.2.1.4	Pour certaines matières, les citernes, véhicules-batteries ou CGEM sont soumis à des exigences supplémentaires, qui sont reprises comme des dispositions spéciales dans la colonne (13) du tableau A du chapitre 3.2.

4.3.2.1.5	Les citernes, véhicules-batteries et CGEM doivent être chargés avec les seules matières dangereuses pour le transport desquelles ils ont été agréés selon 6.8.2.3.1 et qui, au contact du matériau du réservoir, des joints d'étanchéité, des équipements ainsi que des revêtements protecteurs, ne sont pas susceptibles de réagir dangereusement avec ceux-ci (voir “réaction dangereuse” sous 1.2.1), de former des produits dangereux ou d'affaiblir le matériau de manière appréciable

4.3.2.1.6 	 Les denrées alimentaires ne peuvent être transportées dans des citernes utilisées pour le transport des marchandises dangereuses que si les mesures nécessaires ont été prises en vue de prévenir toute atteinte à la santé publique.

4.3.2.2	Taux de remplissage

4.3.2.2.1	Les taux de remplissage ci-après ne doivent pas être dépassés dans les citernes destinées au transport de matières liquides aux températures ambiantes:

a) 	Pour les matières inflammables ne présentant pas d'autres dangers (par exemple toxicité, corrosion), chargées dans des citernes pourvues de dispositifs d'aération ou de soupapes de sécurité (même lorsqu'elles sont précédées d'un disque de rupture):

b) 	pour les matières toxiques ou corrosives (présentant ou non un danger d'inflammabilité) chargées dans des citernes pourvues de dispositifs d'aération ou de soupapes de sécurité (même lorsqu'elles sont précédées d'un disque de rupture):

c) 	pour les matières inflammables, pour les matières présentant un degré mineur de corrosivité ou toxicité (présentant ou non un danger d'inflammabilité), chargées dans des citernes fermées hermétiquement , sans dispositif de sécurité:

d) 	pour les matières très toxiques ou toxiques, très corrosives ou corrosives (présentant ou non un danger d'inflammabilité), chargées dans des citernes fermées hermétiquement, sans dispositif de sécurité:

4.3.2.2.2	Dans ces formules,  représente le coefficient moyen de dilatation cubique du liquide entre 15C et 50C, c'est-à-dire pour une variation maximale de température de 35C;  est calculé d'après la formule:

d15 et d50 étant les masses volumiques du liquide à 15C et 50C et tF la température moyenne du liquide au moment du remplissage.

4.3.2.2.3	Les dispositions des 4.3.2.2.1 a) à d) ci-dessus ne s'appliquent pas aux citernes dont le contenu est maintenu par un dispositif de réchauffage à une température supérieure à 50C pendant le transport. Dans ce cas, le taux de remplissage au départ doit être tel et la température doit être réglée de façon telle que la citerne, pendant le transport, ne soit jamais remplie à plus de 95%, et que la température de remplissage ne soit pas dépassée.

4.3.2.2.4 	Les citernes destinées au transport de matières liquides, qui ne sont pas partagées en sections d'une capacité maximale de 7500 litres au moyen de cloisons ou de brise-flots, doivent être remplies à au moins 80% ou au plus 20 % de leur capacité.

4.3.2.3	Service

4.3.2.3.1	L'épaisseur des parois du réservoir doit, durant toute son utilisation, rester supérieure ou égale à la valeur minimale définie aux

| 6.8.2.1.17 et 6.8.2.1.18 | 6.8.2.1.17 à 6.8.2.1.20 |
| --- | --- |

| 4.3.2.3.2 | Les conteneurs-citernes/CGEM doivent être, pendant le transport, chargés sur le véhicule de telle manière qu'ils soient suffisamment protégés, par des aménagements du véhicule porteur ou du conteneur-citerne/CGEM lui-même, contre les chocs latéraux ou longitudinaux ainsi que contre le retournement. Si les citernes, y compris les équipements de service, sont construites pour pouvoir résister aux chocs ou contre le retournement, il n'est pas nécessaire de les protéger de cette manière. |
| --- | --- |

4.3.2.3.3	Lors du remplissage et de la vidange des citernes, véhicules-batteries et CGEM, des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher que des quantités dangereuses de gaz et de vapeurs ne soient libérées. Les citernes, véhicules-batteries et CGEM doivent être fermés de façon que le contenu ne puisse se répandre de manière incontrôlée à l'extérieur. Les ouvertures des citernes à vidange par le bas doivent être fermés au moyen de bouchons filetés, de brides pleines ou d'autres dispositifs aussi efficaces. L'étanchéité des dispositifs de fermeture des citernes, ainsi que des véhicules-batteries et CGEM, doit être vérifiée par le remplisseur, après le remplissage de la citerne. Cela s’applique en particulier à la partie supérieure du tube plongeur.

4.3.2.3.4	Si plusieurs systèmes de fermeture sont placés les uns à la suite des autres, celui qui se trouve le plus près de la matière transportée doit être fermé en premier lieu.

4.3.2.3.5	Au cours du transport, aucun résidu dangereux de la matière de remplissage ne doit adhérer à l'extérieur des citernes.

4.3.2.3.6	Les matières qui risquent de réagir dangereusement entre elles ne doivent pas être transportées dans les compartiments contigus de citernes.

Les matières risquant de réagir dangereusement entre elles peuvent être transportées dans des compartiments contigus de citernes, à condition que les dits compartiments soient séparés par une paroi dont l'épaisseur est égale ou supérieure à celle de la citerne. Elles peuvent aussi être transportées séparées par un espace vide ou un compartiment vide entre les compartiments chargés.

4.3.2.4	Citernes, véhicules-batteries et CGEM, vides, non nettoyés

NOTA.	Pour les citernes, véhicules-batteries et CGEM vides, non nettoyés, les dispositions spéciales TU1, TU2, TU4 et TU16 peuvent s’appliquer.

4.3.2.4.1	Au cours du transport, aucun résidu dangereux de la matière de remplissage ne doit adhérer à l'extérieur des citernes.

4.3.2.4.2	Les citernes, véhicules-batteries et CGEM, vides, non nettoyés, doivent, pour pouvoir être acheminés, être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins.

4.3.2.4.3	Lorsque les citernes, véhicules-batteries et CGEM, vides, non nettoyés, ne sont pas fermés de la même façon et ne présentent pas les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins et lorsque les dispositions de l’ADR ne peuvent pas être respectées, ils doivent être transportés dans des conditions de sécurité adéquates vers l’endroit approprié le plus proche où le nettoyage peut avoir lieu.

Les conditions de sécurité sont adéquates si des mesures appropriées ont été prises pour assurer une sécurité équivalente à celle assurée par les dispositions de l’ADR et pour empêcher une perte incontrôlée de marchandises dangereuses.

4.3.2.4.4	Les citernes fixes (véhicules-citernes), véhicules avec citernes démontables, véhicules-batteries, conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM, vides, non nettoyés, peuvent également être acheminés après l’expiration des délais fixés aux 6.8.2.4.2 et 6.8.2.4.3 pour être soumis aux contrôles.

4.3.3	Dispositions spéciales applicables à la classe 2

4.3.3.1	Codage et hiérarchie des citernes

4.3.3.1.1	Codage des citernes, véhicules-batteries et CGEM

Les 4 parties du code-citerne indiqué dans la colonne (12) du tableau A, du chapitre 3.2 ont  les significations suivantes :

| Partie | Description | Code |
| --- | --- | --- |
| 1 | Types de citerne, véhicule-batterie ou CGEM | C = citerne, véhicule-batterie ou CGEM pour gaz comprimés P = citerne, véhicule-batterie ou CGEM pour gaz liquéfiés ou dissous sous pression R = citerne pour gaz liquéfiés réfrigérés |
| 2 | Pressions de calcul | X = valeur chiffrée de la pression minimale d’épreuve pertinente selon le tableau du 4.3.3.2.5 ou 22 = pression minimale de calcul en bar |
| 3 | Ouvertures (voir sous 6.8.2.2 et 6.8.3.2) | B = citerne avec ouvertures de remplissage ou de vidange par le bas avec 3 fermetures ou véhicule-batterie ou CGEM, avec ouvertures au-dessous du niveau du liquide ou pour gaz comprimés C = citerne avec ouvertures de remplissage ou de vidange par le haut avec 3 fermetures, qui, au-dessous du niveau du liquide, n’a que des orifices de nettoyage D = citerne avec ouvertures de remplissage ou de vidange par le haut avec 3 fermetures, ou véhicule- batterie ou CGEM sans ouvertures au-dessous du niveau du liquide |
| 4 | Soupapes de sécurité et dispositifs de sécurité | N = citerne, véhicule-batterie ou CGEM avec soupape de sécurité selon 6.8.3.2.9 et 6.8.3.2.10 qui n’est pas fermé hermétiquement H = citerne, véhicule-batterie ou CGEM fermé hermétiquement (voir 1.2.1) |

Nota 1 : 	La disposition spéciale TU17 indiquée dans la colonne (13) du tableau A, du chapitre 3.2 pour certains gaz signifie que le gaz ne peut être transporté qu’en véhicule-batterie ou CGEM.

Nota 2 : 	La pression indiquée sur la citerne elle-même ou sur le panneau doit être au moins aussi élevée que la valeur “ X ” ou que la pression de calcul minimale.

4.3.3.1.2	Hiérarchie des citernes

| Code de citerne | Autres codes de citernes autorisés pour les matières sous ce code |
| --- | --- |
| C*BN | C#BN, C#CN, C#DN, C#BH, C#CH, C#DH |
| C*BH | C#BH, C#CH, C#DH |
| C*CN | C#CN, C#DN, C#CH, C#DH |
| C*CH | C#CH, C#DH |
| C*DN | C#DN, C#DH |
| C*DH | C#DH |
| P*BN | P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, P#CH, P#DH |
| P*BH | P#BH, P#CH, P#DH |
| P*CN | P#CN, P#DN, P#CH, P#DH |
| P*CH | P#CH, P#DH |
| P*DN | P#DN, P#DH |
| P*DH | P#DH |
| R*BN | R#BN, R#CN, R#DN |
| R*CN | R#CN, R#DN |
| R*DN | R#DN |

- Le chiffre représenté par # doit être égal ou supérieur au chiffre représentée par *.

Nota:	Cet ordre hiérarchique ne tient pas compte des éventuelles dispositions spéciales (voir 4.3.5 et 6.8.4) pour chaque rubrique.

4.3.3.2	Conditions de remplissage et pressions d’épreuves

4.3.3.2.1	La pression d'épreuve applicable aux citernes destinées au transport des gaz comprimés ayant une température critique inférieure à –50°C doit être égale à au moins une fois et demie la pression de chargement à 15°C.

4.3.3.2.2	La pression d'épreuve applicable aux citernes destinées au transport:

-	des gaz comprimés ayant une température critique égale ou supérieure à –50°C,

-	des gaz liquéfiés ayant une température critique inférieure à 70°C, et

-	des gaz dissous sous pression,

doit être telle que, lorsque le réservoir renferme la masse maximale du contenu par litre de capacité, la pression de la matière, à 55°C pour les citernes munis d'une isolation thermique ou à 65°C pour les réservoirs sans isolation thermique, ne dépasse pas la pression d'épreuve.

4.3.3.2.3	La pression d'épreuve applicable aux citernes destinées au transport des gaz liquéfiés  ayant une température critique égale ou supérieure à 70°C sera:

a)	si la citerne est équipée d'une isolation thermique, au moins égale à la valeur de la pression de vapeur du liquide à 60°C, diminuée de 0,1 MPa (1 bar), mais pas inférieure à 1 MPa (10 bar);

b)	si la citerne n'est pas équipée d'une isolation thermique, au moins égale à la valeur de la pression de vapeur du liquide à 65°C, diminuée de 0,1 MPa (1 bar), mais pas inférieure à 1 MPa (10 bar).

La masse maximale admissible du contenu par litre de capacité est calculée comme suit:

masse maximale admissible du contenu par litre de capacité = 0,95 x masse volumique de la phase liquide à 50°C (en kg/l).

En outre, la phase vapeur ne doit pas disparaître en dessous de 60°C.

Si le diamètre des réservoirs n'est pas supérieure à 1,5 m, les valeurs de la pression d'épreuve et de la masse maximale autorisée du contenu par litre de capacité conformément à l’instruction d’emballage P200 du 4.1.4.1 seront appliquées.

4.3.3.2.4	La pression d'épreuve applicable aux citernes destinées au transport des gaz liquéfiés réfrigérés ne doit pas être inférieure à 1,3 fois la pression de service maximale autorisée indiquée sur la citerne, ni inférieure à 300 kPa (3 bar) (pression manométrique); pour les citernes munies d'une isolation par vide d'air, la pression d'épreuve ne doit pas être inférieure à 1,3 fois la pression de service maximale autorisée, augmentée de 100 kPa (1 bar).

4.3.3.2.5	Tableau des gaz et des mélanges de gaz pouvant être acceptés au transport dans des citernes fixes (véhicules-citernes), véhicules-batteries, citernes démontables, conteneurs-citernes et CGEM, avec indication de la pression d'épreuve minimale applicable aux citernes et, s'il y a lieu, de la masse maximale admissible du contenu par litre de capacité.

Pour les gaz et les mélanges de gaz affectés à des rubriques n.s.a., les valeurs de la pression d'épreuve et de la masse maximale admissible du contenu par litre de capacité doivent être fixées par l'expert agréé par l'autorité compétente.

Lorsque les citernes destinées à contenir des gaz comprimés ou liquéfiés ayant une température critique égale ou supérieure à –50°C, mais inférieure à 70°C, ont été soumises à une pression d'épreuve inférieure à celle figurant dans le tableau, et que les citernes sont munies d'une isolation thermique, l'expert agréé par l'autorité compétente peut prescrire une masse maximale inférieure, à condition que la pression de la matière dans la citerne à 55°C ne dépasse pas la pression d'épreuve gravée sur la citerne.

| N° ONU | Nom | Code de classification | Pression minimale d'épreuve pour les citernes | Masse maximale admissible du contenu par litre de capacité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | avec isolation thermique | sans isolation thermique |  |
|  |  |  | MPa | bar | MPa | bar | kg |
| 1001 | acétylène dissous | 4 F | seulement en véhicule-batterie et CGEM composés de récipients |
| 1002 | air comprimé | 1 A | voir 4.3.3.2.1 |
| 1003 | air liquide réfrigéré | 3 O | voir 4.3.3.2.4 |
| 1005 | ammoniac anhydre | 2 TC | 2,6 | 26 | 2,9 | 29 | 0,53 |
| 1006 | argon comprimé | 1 A | voir 4.3.3.2.1 |  |
| 1008 | trifluorure de bore comprimé | 1 TC | 22,5 30 | 225 300 | 22,5 30 | 225 300 | 0,715 0,86 |
| 1009 | bromotrifluorométhane (Gaz réfrigérant R13B1) | 2 A | 12 | 120 | 4,2 12 25 | 42 120 250 | 1,50 1,13 1,44 1,60 |
| 1010 | butadiène-1,3 stabilisé ou butadiène-1,2 stabilisé ou mélange de butadiène-1,3 et d'hydrocarbure, stabilisés | 2 F | 1 1 1 | 10 10 10 | 1 1 1 | 10 10 10 | 0,55 0,59 0,50 |
| 1011 | butane | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,51 |
| 1012 | butylène-1 ou trans-2-butylène ou cis-2-butylène ou butylènes en mélange | 2 F | 1 1 1 1 | 10 10 10 10 | 1 1 1 1 | 10 10 10 10 | 0,53 0,54 0,55 0,50 |
| 1013 | dioxyde de carbone | 2 A | 19 22,5 | 190 225 | 19 25 | 190 250 | 0,73 0,78 0,66 0,75 |
| 1014 | oxygène et dioxyde de carbone en mélange comprimé | 1 O | voir 4.3.3.2.1 |  |
| 1015 | dioxyde de carbone et protoxyde d'azote en mélange | 2 A | voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3 |
| 1016 | monoxyde de carbone comprimé | 1 TF | voir 4.3.3.2.1 |  |
| 1017 | chlore | 2 TC | 1,7 | 17 | 1,9 | 19 | 1,25 |
| 1018 | chlorodifluorométhane (Gaz réfrigérant R22) | 2 A | 2,4 | 24 | 2,6 | 26 | 1,03 |
| 1020 | chloropentafluoréthane (Gaz réfrigérant R115) | 2 A | 2 | 20 | 2,3 | 23 | 1,08 |
| 1021 | chloro-1 tétrafluoro-1,2,2,2 éthane Gaz réfrigérant R124) | 2 A | 1 | 10 | 1,1 | 11 | 1,2 |
| 1022 | chlorotrifluorométhane (Gaz réfrigérant R13) | 2 A | 12 22,5 | 120 225 | 10 12 19 25 | 100 120 190 250 | 0,96 1,12 0,83 0,90 1,04 1,10 |
| 1023 | gaz de houille comprimé | 1 TF | voir 4.3.3.2.1 |  |
| 1026 | cyanogène | 2 TF | 10 | 100 | 10 | 100 | 0,70 |
| 1027 | cyclopropane | 2 F | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 0,53 |
| 1028 | dichlorofluorométhane (Gaz réfrigérant R12) | 2 A | 1,5 | 15 | 1,6 | 16 | 1,15 |
| 1029 | dichlorofluorométhane (Gaz réfrigérant R21) | 2 A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,23 |
| 1030 | difluoro-1,1 éthane (Gaz réfrigérant R152a) | 2 F | 1,4 | 14 | 1,6 | 16 | 0,79 |
| 1032 | diméthylamine, anhydre | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,59 |
| 1033 | éther méthylique | 2 F | 1,4 | 14 | 1,6 | 16 | 0,58 |
| 1035 | éthane | 2 F | 12 | 120 | 9,5 12 30 | 95 120 300 | 0,32 0,25 0,29 0,39 |
| 1036 | éthylamine | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,61 |
| 1037 | chlorure d'éthyle | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,8 |
| 1038 | éthylène liquide réfrigéré | 3 F | voir 4.3.3.2.4 |
| 1039 | éther méthyléthylique | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,64 |
| 1040 | oxyde d'éthylène avec de l'azote sous une pression maximale de 1MPa (10 bar) à 50°C | 2 TF | 1,5 | 15 | 1,5 | 15 | 0,78 |
| 1041 | oxyde d'éthylène et dioxyde de carbone en mélange, avec plus de 9% d'oxyde d'éthylène, mais pas plus de 87% | 2 F | 2,4 | 24 | 2,6 | 26 | 0,73 |
| 1046 | hélium comprimé | 1 A | voir 4.3.3.2.1 |  |
| 1048 | bromure d'hydrogène anhydre | 2 TC | 5 | 50 | 5,5 | 55 | 1,54 |
| 1049 | hydrogène comprimé | 1 F | voir 4.3.3.2.1 |  |
| 1050 | chlorure d'hydrogène anhydre | 2 TC | 12 | 120 | 10 12 15 20 | 100 120 150 200 | 0,69 0,30 0,56 0,67 0,74 |
| 1053 | sulfure d'hydrogène | 2 TF | 4,5 | 45 | 5 | 50 | 0,67 |
| 1055 | Isobutylène | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,52 |
| 1056 | krypton comprimé | 1 A | voir 4.3.3.2.1 |
| 1058 | gaz liquéfiés, ininflammables, additionnés d'azote, de dioxyde de carbone ou d'air | 2 A | 1,5 x pression de remplissage voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3 |
| 1060 | méthylacéthylène et propadiène en mélange stabilisé: mélange P1 mélange P2 propadiène contenant 1% à 4% de méthylacétylène | 2 F | voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3 |
|  |  |  | 2,5 2,2 2,2 | 25 22 22 | 2,8 2,3 2,2 | 28 23 22 | 0,49 0,47 0,50 |
| 1061 | méthylamine anhydre | 2 F | 1 | 10 | 1,1 | 11 | 0,58 |
| 1062 | bromure de méthyle | 2 T | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,51 |
| 1063 | chlorure de méthyle (Gaz réfrigérant R 40) | 2 F | 1,3 | 13 | 1,5 | 15 | 0,81 |
| 1064 | mercaptan méthylique | 2 TF | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,78 |
| 1065 | néon comprimé | 1 A | voir 4.3.3.2.1 |  |
| 1066 | azote comprimé | 1 A | voir 4.3.3.2.1 |  |
| 1067 | tétroxyde de diazote (dioxyde d'azote) | 2 TOC | seulement en véhicule-batteries et CGEM composés de récipients |
| 1070 | protoxyde d'azote | 2 O | 22,5 | 225 | 18 22,5 25 | 180 225 250 | 0,78 0,68 0,74 0,75 |
| 1071 | gaz de pétrole comprimé | 1 TF | voir 4.3.3.2.1 |
| 1072 | oxygène comprimé | 1 O | voir 4.3.3.2.1 |
| 1073 | oxygène liquide réfrigéré | 3 O | voir 4.3.3.2.4 |
| 1076 | phosgène | 2 TC | seulement en véhicule-batteries et CGEM composés de récipients |
| 1077 | propylène | 2 F | 2,5 | 25 | 2,7 | 27 | 0,43 |
| 1078 | gaz frigorifique, n.s.a. tels que: mélange F1 mélange F2 mélange F3 autres mélanges | 2 A | 1 1,5 2,4 | 10 15 24 | 1,1 1,6 2,7 | 11 16 27 | 1,23 1,15 1,03 |
|  |  |  | voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3 |
| 1079 | dioxyde de soufre | 2 TC | 1 | 10 | 1,2 | 12 | 1,23 |
| 1080 | hexafluorure de soufre | 2 A | 12 | 120 | 7 14 16 | 70 140 160 | 1,34 1,04 1,33 1,37 |
| 1082 | trifluorochloréthylène stabilisé | 2 TF | 1,5 | 15 | 1,7 | 17 | 1,13 |
| 1083 | triméthylamine anhydre | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,56 |
| 1085 | bromure de vinyle stabilisé | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,37 |
| 1086 | chlorure de vinyle stabilisé | 2 F | 1 | 10 | 1,1 | 11 | 0,81 |
| 1087 | éther méthylvinylique stabilisé | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,67 |
| 1612 | tétraphosphate d'hexaéthyle et gaz comprimé en mélange | 1 T | voir 4.3.3.2.2 |
| 1749 | trifluorure de chlore | 2 TOC | 3 | 30 | 3 | 30 | 1,40 |
| 1858 | hexafluoropropylène (Gaz réfrigérant R1216) | 2 A | 1,7 | 17 | 1,9 | 19 | 1,11 |
| 1859 | tétrafluorure de silicium comprimé | 1 TC | 20 30 | 200 300 | 20 30 | 200 300 | 0,74 1,10 |
| 1860 | fluorure de vinyle stabilisé | 2 F | 12 22,5 | 120 225 | 25 | 250 | 0,58 0,65 0,64 |
| 1912 | chlorure de méthyle et chlorure de méthylène en mélange | 2 F | 1,3 | 13 | 1,5 | 15 | 0,81 |
| 1913 | néon liquide réfrigéré | 3 A | voir 4.3.3.2.4 |
| 1951 | argon liquide réfrigéré | 3 A | voir 4.3.3.2.4 |
| 1952 | oxyde d'éthylène et dioxyde de carbone en mélange contenant au plus 9% d'oxyde d'éthylène | 2 A | 19 25 | 190 250 | 19 25 | 190 250 | 0,66 0,75 |
| 1953 | gaz comprimé toxique, inflammable, n.s.a.*) | 1 TF | voir 4.3.3.2.1 ou 4.3.3.2.2 |
| 1954 | gaz comprimé inflammable, n.s.a. | 1 F | voir 4.3.3.2.1 ou 4.3.3.2.2 |
| 1955 | gaz comprimé toxique, n.s.a.*) | 1 T | voir 4.3.3.2.1 ou 4.3.3.2.2 |
| 1956 | gaz comprimé, n.s.a. | 1 A | voir 4.3.3.2.1 ou 4.3.3.2.2 |
| 1957 | deutérium comprimé | 1 F | voir 4.3.3.2.1 |
| 1958 | dichloro-1,2 tétrafluoro-1,1,2,2 éthane (Gaz réfrigérant R114) | 2 A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,3 |
| 1959 | Difluoro-1,1 éthylène (Gaz réfrigérant R1132a) | 2 F | 12 22,5 | 120 225 | 25 | 250 | 0,66 0,78 0,77 |
| 1961 | éthane liquide réfrigéré | 3 F | voir 4.3.3.2.4 |
| 1962 | éthylène comprimé | 1 F | 12 22,5 | 120 225 | 22,5 30 | 225 300 | 0,25 0,36 0,34 0,37 |
| 1963 | hélium liquide réfrigéré | 3 A | voir 4.3.3.2.4 |
| 1964 | hydrocarbures gazeux en mélange comprimé n.s.a. | 1 F | voir 4.3.3.2.1 ou 4.3.3.2.2 |
| 1965 | hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, n.s.a. tels que: mélange A mélange A01 mélange A02 mélange A0 mélange A1 mélange B1 mélange B2 mélange B mélange C | 2 F | 1 1,2 1,2 1,2 1,6 2 2 2 2,5 | 10 12 12 12 16 20 20 20 25 | 1 1,4 1,4 1,4 1,8 2,3 2,3 2,3 2,7 | 10 14 14 14 18 23 23 23 27 | 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 0,43 0,42 |
|  | autres mélanges |  | voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.32.3 |  |
| 1966 | hydrogène liquide réfrigéré | 3 F | voir 4.3.3.2.4 |
| 1967 | gaz insecticide toxique n.s.a. *) | 2 T | voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3 |
| 1968 | gaz insecticide, n.s.a. | 2 A | voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3 |
| 1969 | isobutane | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,49 |
| 1970 | krypton liquide réfrigéré | 3 A | voir 4.3.3.2.4 |
| 1971 | méthane comprimé ou gaz naturel (à haute teneur en méthane) comprimé | 1 F | voir 4.3.3.2.1 |
| 1972 | méthane liquide réfrigéré ou gaz naturel (à haute teneur en méthane) liquide réfrigéré | 3 F | voir 4.3.3.2.4 |
| 1973 | chlorodifluorométhane et chloropentafluoréthane en mélange à point d'ébullition fixe, contenant environ 49% de chlorodifluoro méthane (Gaz réfrigérant R502) | 2 A | 2,5 | 25 | 2,8 | 28 | 1,05 |
| 1974 | bromochlorodifluorométhane (Gaz réfrigérant R12B1) | 2 A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,61 |
| 1976 | octafluorocyclobutane (Gaz réfrigérant RC318) | 2 A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,34 |
| 1977 | azote liquide réfrigéré | 3 A | voir 4.3.3.2.4 |
| 1978 | propane | 2 F | 2,1 | 21 | 2,3 | 23 | 0,42 |
| 1979 | gaz rares en mélange comprimés | 1 A | voir 4.3.3.2.1 |
| 1980 | gaz rares et oxygène en mélange comprimés | 1 A | voir 4.3.3.2.1 |
| 1981 | gaz rares et azote en mélange comprimés | 1 A | voir 4.3.3.2.1 |
| 1982 | Tétrafluorométhane (Gaz réfrigérant R14) comprimé | 1 A | 20 30 | 200 300 | 20 30 | 200 300 | 0,62 0,94 |
| 1983 | chloro-1 trifluoro-2,2,2 éthane (Gaz réfrigérant R133a) | 2 A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,18 |
| 1984 | trifluorométhane (Gaz réfrigérant R23) | 2 A | 19 25 | 190 250 | 19 25 | 190 250 | 0,92 0,99 0,87 0,95 |
| 2034 | hydrogène et méthane en mélange comprimé | 1 F | voir 4.3.3.2.1 |  |
| 2035 | trifluoro-1,1,1 éthane (Gaz réfrigérant R143a) | 2 F | 2,8 | 28 | 3,2 | 32 | 0,79 |
| 2036 | xénon comprimé | 1 A | 12 | 120 | 13 | 130 | 1,30 1,24 |
| 2044 | diméthyl-2,2 propane | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,53 |
| 2073 | ammoniac en solution aqueuse de densité inférieure à 0,880 à 15°C contenant plus de 35% et au maximum 40% d'ammoniac contenant plus de 40% et au maximum 50% d'ammoniac | 4 A | 1 1,2 | 10 12 | 1 1,2 | 10 12 | 0,80 0,77 |
| 2187 | Dioxyde de carbone liquide réfrigéré | 3 A | voir 4.3.3.2.4 |
| 2189 | Dichlorosilane | 2 TFC | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,90 |
| 2191 | Fluorure de sulfuryle | 2 T | 5 | 50 | 5 | 50 | 1,1 |
| 2193 | Hexafluoréthane (Gaz réfrigérant R116) comprimé | 1 A | 16 20 | 160 200 | 20 | 200 | 1,28 1,34 1,10 |
| 2197 | Iodure d'hydrogène anhydre | 2 TC | 1,9 | 19 | 2,1 | 21 | 2,25 |
| 2200 | propadiène stabilisé | 2 F | 1,8 | 18 | 2,0 | 20 | 0,50 |
| 2201 | protoxyde d'azote liquide réfrigéré | 3 O | voir 4.3.3.2.4 |
| 2203 | silane comprimé | 1 F | 22,5 25 | 225 250 | 22,5 25 | 225 250 | 0,32 0,41 |
| 2204 | sulfure de carbonyle | 2 TF | 2,7 | 27 | 3,0 | 30 | 0,84 |
| 2417 | fluorure de carbonyle comprimé | 1 TC | 20 30 | 200 300 | 20 30 | 200 300 | 0,47 0,70 |
| 2419 | bromotrifluoréthylène | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,19 |
| 2420 | hexafluoracétone | 2 TC | 1,6 | 16 | 1,8 | 18 | 1,08 |
| 2422 | octafluorobutène-2 (Gaz réfrigérant R1318) | 2 A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,34 |
| 2424 | Octafluoropropane (Gaz réfrigérant R218) | 2 A | 2,1 | 21 | 2,3 | 23 | 1,07 |
| 2451 | trifluorure d'azote comprimé | 1 O | 20 30 | 200 300 | 20 30 | 200 300 | 0,50 0,75 |
| 2452 | éthylacétylène stabilisé | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,57 |
| 2453 | fluorure d'éthyle (Gaz réfrigérant R161) | 2 F | 2,1 | 21 | 2,5 | 25 | 0,57 |
| 2454 | fluorure de méthyle (Gaz réfrigérant R41) | 2 F | 30 | 300 | 30 | 300 | 0,36 |
| 2517 | chloro-1 difluoro-1,1 éthane (Gaz réfrigérant R142b) | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,99 |
| 2591 | xénon liquide réfrigéré | 3 A | voir 4.3.3.2.4 |
| 2599 | chlorotrifluorométhane et trifluorométhane en mélange azéotrope, contenant environ 60% de chlorotrifluorométhane (Gaz réfrigérant R503) | 2 A | 3,1 4,2 10 | 31 42 100 | 3,1 4,2 10 | 31 42 100 | 0,11 0,21 0,76 0,20 0,66 |
| 2600 | monoxyde de carbone et hydrogène en mélange comprimé | 1 TF | voir 4.3.3.2.1 |  |
| 2601 | cyclobutane | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,63 |
| 2602 | dichlorodifluorométhane et difluoro-1,1 éthane en mélange azéotrope contenant environ 74% de dichlorodifluoro-méthane (Gaz réfrigérant R500) | 2 A | 1,8 | 18 | 2 | 20 | 1,01 |
| 2901 | chlorure de brome | 2 TOC | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,50 |
| 3057 | chlorure de trifluoracétyle | 2 TC | 1,3 | 13 | 1,5 | 15 | 1,17 |
| 3070 | oxyde d'éthylène et dichlorodifluorométhane, en mélange, contenant au plus 12,5% d'oxyde d'éthylène | 2 A | 1,5 | 15 | 1,6 | 16 | 1,09 |
| 3083 | fluorure de perchloryle | 2 TO | 2,7 | 27 | 3,0 | 30 | 1,21 |
| 3136 | trifluorométhane liquide réfrigéré | 3 A | voir 4.3.3.2.4 |
| 3138 | éthylène, acétylène et propylène en mélange liquide réfrigéré, contenant 71,5% au moins d'éthylène, 22,5 % au plus d'acétylène et 6% au plus de propylène | 3 F | voir 4.3.3.2.4 |
| 3153 | éther perfluoro(méthylvinylique) | 2 F | 1,4 | 14 | 1,5 | 15 | 1,14 |
| 3154 | éther perfluoro(éthylvinylique) | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,98 |
| 3156 | gaz comprimé comburant, n.s.a. | 1 O | voir 4.3.3.2.1 ou 4.3.3.2.2 |
| 3157 | gaz liquéfié, comburant, n.s.a. | 2 O | voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3 |  |
| 3158 | gaz liquide réfrigéré n.s.a. | 3 A | voir 4.3.3.2.4 |
| 3159 | tétrafluoro-1,1,1,2 éthane (Gaz réfrigérant R134a) | 2 A | 1,6 | 16 | 1,8 | 18 | 1,04 |
| 3160 | gaz liquéfié toxique, inflammable, n.s.a. *) | 2 TF | voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3 |
| 3161 | gaz liquéfié inflammable, n.s.a. | 2 F | voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3 |
| 3162 | gaz liquéfié toxique n.s.a.*) | 2 T | voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3 |
| 3163 | gaz liquéfié, n.s.a. | 2 A | voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3 |
| 3220 | Pentafluoréthane (Gaz réfrigérant R125) | 2 A | 4,1 | 41 | 4,9 | 49 | 0,95 |
| 3252 | Difluorométhane (Gaz réfrigérant R32) | 2 F | 3,9 | 39 | 4,3 | 43 | 0,78 |
| 3296 | Heptafluoropropane (Gaz réfrigérant R227) | 2 A | 1,4 | 14 | 1,6 | 16 | 1,20 |
| 3297 | oxyde d'éthylène et chloro-tétrafluoréthane en mélange avec au plus 8,8% d'oxyde d'éthylène | 2 A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,16 |
| 3298 | oxyde d'éthylène et pentafluoréthane en mélange avec au plus 7,9% d'oxyde d'éthylène | 2 A | 2,4 | 24 | 2,6 | 26 | 1,02 |
| 3299 | oxyde d'éthylène et tétrafluoréthane en mélange avec au plus 5,6% d'oxyde d'éthylène | 2 A | 1,5 | 15 | 1,7 | 17 | 1,03 |
| 3300 | oxyde d'éthylène et dioxyde de carbone en mélange avec plus de 87% d'oxyde d'éthylène | 2 TF | 2,8 | 28 | 2,8 | 28 | 0,73 |
| 3303 | gaz comprimé, toxique, comburant, n.s.a. *) | 1 TO | voir 4.3.3.2.1 ou 4.3.3.2.2 |
| 3304 | gaz comprimé, toxique, corrosif, n.s.a. *) | 1 TC | voir 4.3.3.2.1 ou 4.3.3.2.2 |
| 3305 | gaz comprimé, toxique inflammable, corrosif, n.s.a. *) | 1 TFC | voir 4.3.3.2.1 ou 4.3.3.2.2 |
| 3306 | gaz comprimé, toxique comburant, corrosif, n.s.a.*) | 1 TOC | voir 4.3.3.2.1 ou 4.3.3.2.2 |
| 3307 | gaz liquéfié, toxique, comburant, n.s.a. *) | 2 TO | voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3 |
| 3308 | gaz liquéfié, toxique, corrosif, n.s.a. *) | 2 TC | voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3 |
| 3309 | gaz liquéfié, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a. *) | 2 TFC | voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3 |
| 3310 | gaz liquéfié, toxique, comburant corrosif, n.s.a. *) | 2 TOC | voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3 |
| 3311 | gaz liquide réfrigéré, comburant, n.s.a. | 3 O | voir 4.3.3.2.4 |
| 3312 | gaz liquide réfrigéré inflammable, n.s.a. | 3 F | voir 4.3.3.2.4 |
| 3318 | ammoniac en solution aqueuse de densité inférieure à 0,880 à 15°C, contenant plus de 50% d'ammoniac | 4 TC | voir 4.3.3.2.2 |
| 3337 | gaz réfrigérant R 404A | 2 A | 2,9 | 29 | 3,2 | 32 | 0,82 |
| 3338 | gaz réfrigérant R 407A | 2 A | 2,9 | 29 | 3,3 | 33 | 0,94 |
| 3339 | gaz réfrigérant R 407B | 2 A | 2,9 | 29 | 3,3 | 33 | 0,94 |
| 3340 | gaz réfrigérant R 407C | 2 A | 2,7 | 27 | 3,1 | 31 | 0,95 |
| 3354 | gaz insecticide inflammable, n.s.a | 2 F | voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3 |
| 3355 | gaz insecticide toxique, inflammable, n.s.a. *) | 2 TF | voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3 |

*) Autorisé si la CL50 égale ou supérieure à 200 ppm)

4.3.3.3	Service

4.3.3.3.1	Lorsque les citernes, véhicules-batteries ou CGEM sont agréés pour des gaz différents, un changement d'utilisation doit comprendre les opérations de vidange, de purge et d'évacuation dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité du service.

4.3.3.3.2	Lors de la remise au transport des citernes, véhicules-batteries ou CGEM, seules les indications valables selon 6.8.3.5.6 pour le gaz chargé ou venant d'être déchargé doivent être visibles; toutes les indications relatives aux autres gaz doivent être masquées (voir Fiche UIC 573 OR).

4.3.3.3.3	Les éléments d'un véhicule-batterie ou CGEM ne doivent contenir qu'un seul et même gaz.

4.3.3.4 	Réservé

4.3.4	Dispositions spéciales applicables aux classes 3 à 9

4.3.4.1	Codage, approche rationalisé et hiérarchie des citernes

4.3.4.1.1	Codage des citernes

Les 4 parties du code-citerne indiqué dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 ont les significations suivantes :

| Partie | Description | Code |
| --- | --- | --- |
| 1 | Types de citerne | L = citerne pour matières à l'état liquide (matières liquides ou matières solides remises au transport à l’état fondu) S = citerne pour matière à l’état solide (pulvérulente ou granulaire) |
| 2 | Pressions de calcul | G = pression minimale de calcul selon les prescriptions générales du 6.8.2.1.14 1,5 ; 4 ; 10 ; 15 ou 21 = pression minimale de calcul en bar (voir 6.8.2.1.14) |
| 3 | Ouvertures (voir 6.8.2.2.3) | A = citerne avec ouvertures de remplissage et de vidange par le bas avec 2 fermetures B = citerne avec ouvertures de remplissage et de vidange par le bas avec 3 fermetures C = citerne avec ouvertures de remplissage et de vidange par le haut qui, au-dessous du niveau du liquide, n’a que des orifices de nettoyage D = citerne avec ouvertures de remplissage et de vidange par le haut sans ouvertures au-dessous du niveau du liquide |
| 4 | Dispositifs de sécurité / de décompression | V = citerne avec dispositif d'aération, sans dispositif de protection contre le propagation de la flamme; ou citerne non résistante à la pression générée par une explosion F = citerne avec dispositif d'aération muni d’un dispositif de protection contre le propagation de la flamme selon 6.8.2.2.7 et TE1 du 6.8.4 ou citerne résistante à la pression générée par une explosion N = citerne avec soupape de sécurité selon 6.8.2.2.8 ou 6.8.2.2.9 qui n’est pas fermée hermétiquement; une telle citerne peut être équipée de soupapes de dépression ou de dispositifs de mise à l’atmosphère commandés par contrainte H = citerne fermée hermétiquement (voir 1.2.1) |

4.3.4.1.2	Approche rationalisée pour affecter les codes-citerne ADR à des groupes de matières et hiérarchie des citernes

Nota : Certaines matières et certains groupes de matières ne sont pas inclus dans cette approche rationalisée, voir 4.3.4.1.3

| Approche rationalisée Hiérarchie des citernes |
| --- |
| Code-citerne | Groupe de matières autorisées | Autres codes-citerne autorisés pour les matières sous ce code |
|  | Classe | Code de classification | Groupe d’emballage |  |
| LIQUIDS LGAV | 3 | F2 | III | LGAH; LGBV; LGBF; LGBH; L1.5AH; L1.5BN; L1.5BH; L4BN; L4BH; L4DH; L10BH; L10CH; L10DH; L15CH; L21DH |
|  | 9 | M9 | III |  |
| LGBV | 4.1 | F2 | Aucun | LGBF; LGBH; L1.5BN; L1.5BH ;L4BV; L4BN; L4BH;; L4DH; L10BH; L10CH; L10DH; L15CH; L21DH |
|  | 5.1 | O1 | III |  |
|  | 9 | M6 | III |  |
|  | 9 | M11 | III |  |
|  | ainsi que les groupes de matières autorisées pour le code-citerne LGAV |  |
| LGBF | 3 | F1 | II pression de vapeur à 50 °C ≤ 1.1 bar | LGBH; L1.5BN; L1.5BH; L4BV; L4BN; L4BH; L4DH; L10BH; L10CH; L10DH; L15CH; L21DH |
|  | 3 | F1 | III |  |
|  | ainsi que les groupes de matières autorisées pour les codes-citerne LGAV et LGBV |  |
| L1.5BN | 3 | F1 | I, II 1.1 bar < pression de vapeur à 50 °C ≤ 1.75 bar | L1.5BH; L4BN; L4BH; L4DH; L10BH; L10CH;L10DH;L15CH; L21DH. |
|  | ainsi que les groupes de matières autorisées pour les codes-citerne LGAV, LGBV et LGBF. |  |
| L4BV | 5.1 | O1 |  |  |
| L4BN | 3 | F1 | I Pression de vapeur à 50 °C>1.75 bar | L4BH; L4DH; L10BH; L10CH; L10DH; L15CH;L21DH. |
|  | 3 | FC | III |  |
|  | 5.1 | O1 | I, II |  |
|  | 8 | C1 | II, III |  |
|  | 8 | C3 | II, III |  |
|  | 8 | C4 | II, III |  |
|  | 8 | C5 | II, III |  |
|  | 8 | C7 | II, III |  |
|  | 8 | C8 | II, III |  |
|  | 8 | C9 | II, III |  |
|  | 8 | C10 | II, III |  |
|  | 8 | CF1 | II |  |
|  | 8 | CF2 | II |  |
|  | 8 | CS1 | II |  |
|  | 8 | CS2 | II |  |
|  | 8 | CW1 | II |  |
|  | 8 | CW2 | II |  |
|  | 8 | CO1 | II |  |
|  | 8 | CO2 | II |  |
|  | 8 | CT1 | II, III |  |
|  | 8 | CT2 | II, III |  |
|  | 8 | CFT | II |  |
|  | 8 | M11 | III |  |
|  | ainsi que les groupes de matières autorisées pour les codes-citerne LGAV, LGBV, LGBF et L1.5BN |  |
| L4BH | 3 | FT1 | II, III | L4DH; L10BH; L10CH; L10DH; L15CH; L21DH. |
|  |  | FT2 | II |  |
|  |  | FC | II |  |
|  |  | FTC | II |  |
|  | 6.1 | T1 | II, III |  |
|  |  | T2 | II, III |  |
|  |  | T3 | II, III |  |
|  |  | T4 | II, III |  |
|  |  | T6 | II, III |  |
|  |  | T7 | II, III |  |
|  |  | TF1 | II |  |
|  |  | TF2 | II, III |  |
|  |  | TF3 | II |  |
|  |  | TS | II |  |
|  |  | TW1 | II |  |
|  |  | TO1 | II |  |
|  |  | TC1 | II |  |
|  |  | TC2 | II |  |
|  |  | TC3 | II |  |
|  |  | TFC | II |  |
|  | 6.2 | Groupe de risque 2 |  |  |
|  | 9 | M2 | II |  |
|  | ainsi que les groupes de matières autorisées pour les codes-citerne LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN et L4BN. |  |
| L4DH | 4.2 | S1 | II, III | L10DH; L21DH |
|  |  | S3 | II, III |  |
|  |  | ST1 | II, III |  |
|  |  | ST3 | II, III |  |
|  |  | SC1 | II, III |  |
|  |  | SC3 | II, III |  |
|  | 4.3 | W1 | II, III |  |
|  |  | WF1 | II, III |  |
|  |  | WT1 | II, III |  |
|  |  | WC1 | II, III |  |
|  | 8 | CT1 | II, III |  |
|  | ainsi que les groupes de matières autorisées pour les codes-citerne LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN et L4BH. |  |
| L10BH | 8 | C1 | I | L10CH; L10DH; L15CH et L21DH |
|  |  | C3 | I |  |
|  |  | C4 | I |  |
|  |  | C5 | I |  |
|  |  | C7 | I |  |
|  |  | C8 | I |  |
|  |  | C9 | I |  |
|  |  | C10 | I |  |
|  |  | CF1 | I |  |
|  |  | СF2 | I |  |
|  |  | CS1 | I |  |
|  |  | СW1 | I |  |
|  |  | CO2 | I |  |
|  |  | CT1 | I |  |
|  |  | CT2 | I |  |
|  |  | COT | I |  |
|  | ainsi que les groupes de matières autorisées pour les codes-citerne LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, et L4BH. |  |
| L10CH | 3 | FT1 | I | L10DH; L15CH; L21DH |
|  |  | FT2 | I |  |
|  |  | FC | I |  |
|  |  | FTC | I |  |
|  | 6.1 | T1 | I |  |
|  |  | T2 | I |  |
|  |  | T3 | I |  |
|  |  | T4 | I |  |
|  |  | T6 | I |  |
|  |  | T7 | I |  |
|  |  | TF1 | I |  |
|  |  | TF2 | I |  |
|  |  | TF3 | I |  |
|  |  | TS | I |  |
|  |  | TW1 | I |  |
|  |  | TO1 | I |  |
|  |  | TC1 | I |  |
|  |  | TC2 | I |  |
|  |  | TC3 | I |  |
|  |  | TC4 | I |  |
|  |  | TFC | I |  |
|  | ainsi que les groupes de matières autorisées pour les codes-citerne LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, et L10BH. |  |
| L10DH | 4.3 | W1 | I | L21DH |
|  |  | WF1 | I |  |
|  |  | WT1 | I |  |
|  |  | WC1 | I |  |
|  |  | WFC | I |  |
|  | 5.1 | OTC | I |  |
|  | 8 | CT1 | I |  |
|  | ainsi que les groupes de matières autorisées pour les codes-citerne LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH et L10CH. |  |
| L15CH | 3 | FT1 | I | L21DH |
|  | 6.1 | TF1 | I |  |
|  | ainsi que les groupes de matières autorisées pour les codes-citerne LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, L10BH et L10CH. |  |
| L21DH | 4.2 | S1 | I |  |
|  |  | S3 | I |  |
|  |  | SW | I |  |
|  |  | ST3 | I |  |
|  | ainsi que les groupes de matières autorisées pour les codes-citerne LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH et L15CH. |  |
| SOLIDS SGAV | 4.1 | F1 | III | SGAN; SGAH; S4AH; S10AN; S10AH. |
|  |  | F3 | III |  |
|  | 4.2 | S2 | III |  |
|  | 5.1 | O2 | II, III |  |
|  | 8 | C2 | II, III |  |
|  |  | C4 | III |  |
|  |  | C6 | III |  |
|  |  | C8 | III |  |
|  |  | C10 | II, III |  |
|  |  | СT2 | III |  |
|  | 9 | M7 | III |  |
|  |  | M11 | II, III |  |
| SGAN | 4.1 | F1 | II | SGAH; S4AH; S10AN; S10AH. |
|  |  | F3 | II |  |
|  |  | FT1 | II, III |  |
|  |  | FT2 | II, III |  |
|  |  | FC1 | II, III |  |
|  |  | FC2 | II, III |  |
|  | 4.2 | S2 | II, III |  |
|  |  | S4 | II, III |  |
|  |  | ST2 | II, III |  |
|  |  | ST4 | II, III |  |
|  |  | SC2 | II, III |  |
|  |  | SC4 | II, III |  |
|  | 4.3 | W2 | II, III |  |
|  |  | WS | II, III |  |
|  |  | WT2 | II, III |  |
|  |  | WC2 | II, III |  |
|  | 5.1 | O2 | II, III |  |
|  |  | OT2 | II, III |  |
|  |  | OC2 | II, III |  |
|  | 8 | C2 | II |  |
|  |  | С4 | II |  |
|  |  | С6 | II |  |
|  |  | С8 | II |  |
|  |  | С10 | II |  |
|  |  | CF2 | II |  |
|  |  | CS2 | II |  |
|  |  | CW2 | II |  |
|  |  | CO2 | II |  |
|  |  | CT2 | II |  |
|  | 9 | M3 | III |  |
|  | ainsi que les groupes de matières autorisées pour les codes-citerne SGAV. |  |
| SGAH | 6.1 | T2 | II, III | S4AH; S10AH |
|  |  | T3 | II, III |  |
|  |  | T5 | II, III |  |
|  |  | T7 | II, III |  |
|  |  | T9 | II, III |  |
|  |  | TF3 | II |  |
|  |  | TS | II |  |
|  |  | TW2 | II |  |
|  |  | TO2 | II |  |
|  |  | TC2 | II |  |
|  |  | TC4 | II |  |
|  | 9 | M1 | II, III |  |
|  | ainsi que les groupes de matières autorisées pour les codes-citerne SGAV et SGAN |  |
| S4AH | 9 | M2 | II | S10AH |
|  | ainsi que les groupes de matières autorisées pour les codes-citerne SGAV, SGAN et SGAH |  |
| S10AN | 8 | C2 | I | S10AH |
|  |  | C4 | I |  |
|  |  | C6 | I |  |
|  |  | C8 | I |  |
|  |  | C10 | I |  |
|  |  | CF2 | I |  |
|  |  | CS2 | I |  |
|  |  | CW2 | I |  |
|  |  | CO2 | I |  |
|  |  | CT2 | I |  |
|  | ainsi que les groupes de matières autorisées pour les codes-citerne SGAV et SGAN |  |
| S10AH | 6.1 | T2 | I |  |
|  |  | T3 | I |  |
|  |  | T5 | I |  |
|  |  | T7 | I |  |
|  |  | TS | I |  |
|  |  | TW2 | I |  |
|  |  | TO2 | I |  |
|  |  | TC2 | I |  |
|  |  | TC4 | I |  |
|  | ainsi que les groupes de matières autorisées pour les codes-citerne SGAV, SGAN, SGAH et S10AN |  |

NOTA.	Cet ordre hiérarchique ne tient pas compte des éventuelles dispositions spéciales pour chaque rubrique (voir 4.3.5 et 6.8.4)

4.3.4.1.3	Les matières et groupes de matières suivantes, lorsqu’apparaît le signe (+) dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2, sont soumises à des exigences particulières. Dans ce cas, l’usage alternatif des citernes pour d’autres matières et groupes de matières n’est pas autorisé et la hiérarchie du 4.3.4.1.2 n’est pas applicable (voir aussi 6.8.4).

Les prescriptions pour ces citernes sont données par les codes-citerne suivantes, complétés par des dispositions spéciales pertinentes indiquées dans la colonne (13) du tableau A du chapitre 3.2

a)	Classe 4.1 :

No ONU 2448 soufre, fondu : code LGBV

b)	Classe 4.2 :

No ONU 1381 phosphore blanc ou jaune, sec, recouvert d’eau ou en solution : code L10DH

No ONU 2447 phosphore blanc ou jaune fondu : code L10DH

c)	Classe 4.3 :

No ONU 1389 amalgame de métaux alcalins, No ONU 1391 dispersion de métaux alcalins ou dispersion de métaux-alcalino-terreux, No ONU 1392 amalgame de métaux-alcalino-terreux, No ONU 1415 lithium, No ONU 1420 alliages métalliques de potassium, No ONU 1422 alliages de potassium et sodium, No ONU 1428 sodium, No ONU 2257 potassium, No ONU 1421 alliage liquide de métaux alcalins, n.s.a. : code L10BN

No ONU 1407 césium et No ONU 1423 rubidium : code L10CH

d)	Classe 5.1 :

No ONU 1873 acide perchlorique 50-72 % : code L4DN

No ONU 2015 peroxyde d’hydrogène contenant plus de 70 % de peroxyde d’hydrogène : code  L4DV

No ONU 2015 peroxyde d’hydrogène avec 60-70 % de peroxyde d’hydrogène : code L4BV

No ONU 2014 peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse avec 20-60 % de peroxyde d’hydrogène, No ONU 3149 peroxyde d'hydrogène et acide peroxyacétique en mélange, stabilisé : code L4BV

e)	Classe 5.2 :

No ONU 3109 peroxyde organique de type F, liquide et No ONU 3119 peroxyde organique de type F, liquide, avec régulation de température : code L4BN

No ONU 3110 peroxyde organique de type F, solide et No ONU 3120 peroxyde organique de type F, solide, avec régulation de température : code S4BN

f)	Classe 6.1 :

No ONU 1613 cyanure d'hydrogène en solution aqueuse et No ONU 3294 cyanure d'hydrogène en solution alcoolique : code  L15DH

g)	Classe 7 :

Par dérogation aux prescriptions générales du présent paragraphe, les citernes utilisées pour les matières radioactives, peuvent également être utilisées pour le transport d’autres matières lorsque les prescriptions du 5.1.3.2 sont respectées.

toutes les matières : citerne spéciale

h)	Classe 8 :

No ONU 1052 fluorure d'hydrogène anhydre et No ONU 1790 acide fluorhydrique contenant plus de 85% de fluorure d'hydrogène : code  L21DH

No ONU 1744 brome ou No ONU 1744 brome en solution : code L21DH

No ONU 1791 hypochlorite en solution et No ONU 1908 chlorite en solution : code L4BV

4.3.4.2	Dispositions générales

4.3.4.2.1	Dans le cas de chargement de produits chauds, la température à la surface extérieure du réservoir ou du calorifugeage ne doit pas dépasser 70°C pendant le transport.

| 4.3.4.2.2 Les conduites de liaison entre les citernes indépendantes, reliées entre elles, d'une unité de transport doivent être vidés pendant le transport. Les tuyaux flexibles de remplissage et de vidange qui ne sont pas reliés à demeure à la citerne doivent être vidés pendant le transport. |  |
| --- | --- |

4.3.4.2.3	Réservé

4.3.5	Dispositions spéciales

Lorqu’elles sont indiquées en regard d’une rubrique dans la colonne (13) du tableau A du chapitre 3.2, les dispositions spéciales suivantes sont applicables:

TU1	Les citernes ne devront être remises au transport qu'après la solidification totale de la matière et sa couverture par un gaz inerte. Les citernes vides, non nettoyées, ayant renfermées ces matières, devront être remplies avec un gaz inerte.

TU2	La matière doit être recouverte d'un gaz inerte. Les citernes vides, non nettoyées, ayant renfermées ces matières, devront être remplies avec un gaz inerte.

TU3	L'intérieur du réservoir et toutes les parties pouvant entrer en contact avec la matière doivent être conservés en état de propreté. Aucun lubrifiant pouvant former avec la matière des combinaisons dangereuses ne doit être utilisé pour les pompes, soupapes ou autres dispositifs.

TU4	Pendant le transport ces matières seront sous une couche de gaz inerte dont la pression sera d’au moins 50 kPa (0,5 bar) (pression manométrique). Les citernes vides, non nettoyées, ayant renfermées ces matières doivent, lors de la remise au transport, être remplies avec un gaz inerte ayant une pression d'au moins 50 kPa (0,5 bar).

TU5	(Réservé)

TU6	Pas admis au transport dans des citernes, véhicules-batteries et CGEM si la CL50 est inférieure à 200 ppm.

TU7	Les matériaux utilisés pour assurer l’étanchéité des joints ou l’entretien des dispositifs de fermeture doivent être compatibles avec le contenu.

TU8	On ne doit pas employer une citerne en alliage d'aluminium pour le transport à moins que cette citerne ne soit affectée exclusivement à ce transport et sous réserve que l'acétaldéhyde soit dépourvu d'acide.

TU9	No ONU 1203 essence ayant une pression de vapeur supérieure à 110 kPa (1.1 bar) sans dépasser 150 kPa (1.2 bar), à 50°C, peut également être transportée dans des citernes qui sont calculées selon 6.8.2.1.14 a) et dont l'équipement est conforme au 6.8.2.2.6.

TU10	(Réservé)

TU11	Lors du remplissage des matières, la température de cette matière ne doit pas dépasser 60°C. Une température de 80°C au maximum est admise, à condition que les points de combustion soient évités pendant le chargement et que les citernes soient fermées hermétiquement. Une fois le remplissage terminé, les citernes doivent être mises sous pression (par exemple au moyen d'air comprimé) pour vérifier leur étanchéité. Il faut s'assurer qu'une dépression ne se forme pas pendant le transport. Avant la vidange, il faut s'assurer que la pression régnant dans les citernes est toujours supérieure à la pression atmosphérique. Si tel n'est pas le cas, un gaz inerte doit y être injecté avant la vidange.

TU12	En cas de changement d’utilisation les réservoirs et leurs équipements seront soigneusement débarrassés de tout résidu avant et après le transport de cette matière.

TU13	Les citernes doivent être exemptes d’impuretés lors du remplissage. Les équipements de service tels que les vannes et la tuyauterie extérieure doivent être vidés après le remplissage ou la vidange de la citerne.

TU14	Les fermetures des citernes doivent être protégées par un capot verrouillé pendant le transport.

TU15	Les citernes ne doivent pas être utilisés pour le transport de denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux.

TU16	Les citernes vides, non nettoyées, devront, au moment ou elles seront remises à l'expédition, soit :

-	être remplies d'azote;

-	être remplies d'eau, à raison de 96% au moins et 98% au plus de leur capacité; entre le 1er octobre et le 31 mars, cette eau devra renfermer suffisamment d'agent antigel qui rende impossible le gel de l'eau au cours du transport; l'agent antigel doit être dénué d'action corrosive et non susceptible de réagir avec le phosphore.

TU17	Ne doit être transporté qu’en véhicules-batteries ou CGEM dont les éléments sont composés de récipients

TU18	Le taux de remplissage doit rester inférieur à une valeur telle que, lorsque le contenu est porté à la température à laquelle la pression de vapeur égale la pression d'ouverture des soupapes de sécurité, le volume du liquide atteindrait 95% de la capacité de la citerne à cette température. La prescription du 4.3.2.3.4 ne s’applique pas.

TU19	Les citernes peuvent être remplies à 98% à la température de chargement et à la pression de chargement. La disposition du 4.3.2.3.4 ne s’applique pas.

TU20	Réservé

TU21	La matière doit être recouverte, si l'on emploie l'eau comme agent de protection, d'une couche d'eau d'au moins 12 cm d'épaisseur au moment du remplissage; le taux de remplissage à une température de 60°C ne doit pas dépasser 98%. Si l'on emploie l'azote comme agent de protection, le taux de remplissage à 60°C ne doit pas dépasser 96%. L'espace restant doit être rempli d'azote de manière que la pression ne tombe jamais au-dessous de la pression atmosphérique, même après refroidissement. La citerne doit être fermée de façon qu'il ne se produise aucune fuite de gaz.

TU22	Les citernes ne doivent être remplies que jusqu'à 90% de leur capacité; à une température moyenne du liquide de 50°C, il doit rester encore une marge de remplissage de 5%.

TU23	Le taux de remplissage par litre de capacité ne doit pas dépasser 0,93 kg, si l'on remplit sur la base de la masse. Si on remplit en volume, le taux de remplissage ne doit pas dépasser 85%.

TU24	Le taux de remplissage par litre de capacité ne doit pas dépasser 0,95 kg, si l'on remplit sur la base de la masse. Si on remplit en volume, le taux de remplissage ne doit pas dépasser 85%.

TU25	Le taux de remplissage par litre de capacité ne doit pas 1,14 kg, si l'on remplit sur la base de la masse. Si on remplit en volume, le taux de remplissage ne doit pas dépasser 85%.

TU26	Le taux de remplissage ne doit pas dépasser 85%.

TU27	Les citernes ne doivent être remplies que jusqu'à 98% de leur capacité.

TU28	Les citernes ne doivent être remplies que jusqu'à 95% de leur capacité, la température de référence étant de 15°C.

TU29	Les citernes ne doivent être remplies que jusqu'à 97% de leur capacité et la température maximale après le remplissage ne doit pas dépasser 140°C.

TU30	Les citernes doivent être remplies selon ce qui est établi dans le procès-verbal d'expertise pour l'agrément du prototype de la citerne mais jusqu'à 90% au plus de leur capacité.

TU31	Les citernes ne doivent être remplies qu'à raison de 1 kg par litre de capacité.

TU32	Les citernes ne doivent être remplies qu'à 88% de leur capacité au maximum.

TU33	Les citernes ne doivent être remplies qu'à à 88% au moins et à 92% au plus ou à raison de 2,86 kg par litre de capacité.

TU34	Les citernes ne doivent être remplies qu'à raison de 0,84 kg par litre de capacité au maximum.

###### CHAPITRE 4.4

UTILISATION DE CITERNES EN MATIÈRE PLASTIQUE RENFORCÉE

4.4.1	Généralités

Le transport de matières dangereuses dans des citernes en matière plastique renforcée n’est autorisé que si les conditions suivantes sont réunies :

a) 	la matière appartient aux classes 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 ou 9 ;

b) 	la pression de vapeur maximale (pression absolue) à 50°C de la matière ne dépasse pas 110 kPa (1.1 bar) ;

c)	le transport de la matière dans des citernes métalliques est expressément autorisé selon le 4.3.2.1.1 ;

d) 	la pression de calcul indiquée pour cette matière dans la deuxième partie du code citerne dans la colonne 12 du tableau A du chapitre 3.2 ne dépasse pas 4 bar (voir aussi 4.3.4.1.1) et ;

e) 	la citerne est conforme aux dispositions du chapitre 6.9 applicable au transport de la matière ;

4.4.2	Service

4.4.2.1	Les dispositions des 4.3.2.1.5 à 4.3.2.2.4, 4.3.2.3.3 à 4.3.2.3.6, 4.3.2.4.1 à 4.3.2.4.2 et 4.3.4.2 sont applicables.

4.4.2.2	La température de la matière transportée ne doit pas dépasser, au moment du remplissage, la température de service maximale indiquée sur la plaque de la citerne mentionnée au 6.9.6

4.4.2.3	Si elles sont applicables au transport en citernes métalliques, les dispositions spéciales (TU) du 4.3.5 sont aussi applicables, comme indiqué dans la colonne (13) du tableau A du chapitre 3.2

###### CHAPITRE 4.5

###### UTILISATION ET SERVICE DES CITERNES À DÉCHETS OPÉRANT SOUS VIDE

4.5.1	Utilisation

4.5.1.1	Les matières des classes 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 et 9 peuvent être transportées dans des citernes à déchets opérant sous vide conformément au chapitre 6.10, si les dispositions du chapitre 4.3 autorisent le transport en citernes fixes ou démontables.

4.5.2	Service

4.5.2.1	Les dispositions du chapitre 4.3 s’appliquent au transport en citernes à déchets opérant sous vide et sont complétés par les dispositions des 4.5.2.2 à 4.5.2.4 ci-après.

4.5.2.2 	Les citernes à déchets opérant sous vide doivent être remplies de liquides classés inflammables par des conduits de remplissage déversant au niveau inférieur de la citerne. Des dispositions doivent être prises pour réduire la vaporisation au maximum.

4.5.2.3	Lors de la vidange de liquides inflammables, dont le point d’éclair est inférieur à 23 °C, en utilisant une pression d’air la pression maximale autorisée est de 100 kPa (1 bar).

4.5.2.4 	L’emploi de citernes équipées d’un piston interne utilisé comme cloison de compartiment n’est autorisé que lorsque les matières situées de part et d’autre de la paroi (piston) n’entrent pas en réaction dangereuse  entre elles (voir 4.3.2.3.6)

----------------------------------

# Footnotes

- Les citernes destinées au transport des matières de la classe 5.2 ou 7 font exception (voir 4.3.4.1.4)

Il peut être nécessaire de demander au fabricant de la matière transportée et à l’autorité compétente des avis quant à la compatibilité de cette matière avec les matériaux de la citerne, véhicule-batterie ou CGEM.

Aux termes de la présente disposition, doivent être considérées comme liquides les matières dont la viscosité cinématique à 20°C est inférieure à 2680 mm2/s

Exemples pour protéger les réservoirs:

-	 La protection contre les chocs latéraux peut consister, par exemple, en des barres longitudinales qui protègent le réservoir sur ses deux côtés, à la hauteur de la ligne médiane.

-	La protection contre les retournements peut consister, par exemple, en des cercles de renforcement ou des barres fixées en travers du cadre

-	La protection contre les chocs arrière peut consister, par exemple, en un pare-chocs ou un cadre.