| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/2001/5 22 January 2001 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

###### Рабочая группа по перевозкам

опасных грузов

(Семидесятая сессия,

Женева, 7-11 мая 2001 года)

ЧАСТЬ 5 ДОПОГ

5.4.1.1	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ТРАНСПОРТНОМ ДОКУМЕНТЕ 3

Представлено правительством Норвегии

РЕЗЮМЕ Существо предложения: Цель предложения - устранить неясность в отношении информации, указываемой в транспортном документе в случае применения пункта 1.1.3.6. Предлагаемое решение: Изменить текст примечания к подпункту 5.4.1.1.1 g) Справочные документы: Нет

Введение

В примечании к подпункту 5.4.1.1.1 g) предусмотрено, что общее количество опасных грузов, перевозимых на одной транспортной единице, должно выражаться значением, рассчитанным в соответствии с положениями пункта 1.1.3.6.  Эта формулировка заставила транспортников высказать замечания относительно того, каким образом применять это положение к грузам, отправляемым несколькими грузоотправителями.

###### Предложение

Заменить слова "перевозимых на одной транспортной единице" словами "перечисленных в транспортном документе".

###### Обоснование

В случае перевозки небольших количеств опасных грузов, отправленных в соответствии с пунктом 1.1.3.6 различными грузоотправителями, настоящий текст толкуется таким образом, что водитель должен подсчитать общее количество опасных грузов и указать это значение в документе.  По мнению норвежского эксперта, при составлении текста такая цель не ставилась и поэтому его следует изменить во избежание таких толкований.  Достаточно, чтобы количества указывались в каждом транспортном документе;  тогда водитель (или контролер) может сложить эти количества, чтобы узнать, превышены ли предельные значения, указанные в таблице пункта 1.3.6.3.

###### Последствия для безопасности

Никаких.

###### Осуществимость

Норвежский эксперт не видит никаких финансовых или практических последствий предлагаемого изменения и считает, что скорее будет получен обратный эффект.

###### Применимость

Норвежский эксперт не видит проблем с применимостью этого предложения.

# Text boxes

GE.01-20298   (R)