| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2001/19 6 March 2001 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

###### Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам

безопасности и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

(Берн, 28 мая - 1 июня 2001 года)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТЕКСТА МПОГ/ДОПОГ

Часть 5 - Глава 5.1, раздел 5.1.2:  Использование пакетов

Представлено Европейской ассоциацией по промышленным газам (ЕАПГ)(

| РЕЗЮМЕ |
| --- |
| Существо предложения: | Согласование требований в отношении маркировки и знаков опасности на пакетах с соответствующим требованием, содержащимся в Рекомендациях ООН, и с установившейся сегодня в промышленности практикой. |
| Предлагаемое решение: | Заменить пункт 5.1.2.1 предлагаемым текстом. |
| Справочные документы: | TRANS/WP.15/159/Add.4. |

###### Введение

В нынешнем варианте ДОПОГ/МПОГ требования в отношении размещения маркировки и знаков опасности на пакетах излагаются соответственно в маргинальных номерах 2002(5) a) и 9(1):  "На пакете должен указываться идентификационный номер груза с предшествующими ему буквами "UN", а также знаки опасности, соответствующие всем содержащимся в пакете упаковкам, если идентификационные номера и знаки опасности всех содержащихся в пакете опасных грузов не видны".

Эти требования были изложены в пункте 5.1.2.1 варианта с измененной структурой в следующей редакции:

"На пакет должны быть нанесены маркировка и знаки опасности в соответствии с требованиями главы 5.2, касающимися упаковок, в отношении каждого содержащегося в пакете опасного груза, если не видны маркировочные надписи и знаки опасности, в целом характеризующие все опасные  грузы, содержащиеся в данном пакете.  Если для разных упаковок требуется один конкретный знак, его достаточно нанести лишь один раз".

Новый текст означает, что на пакет должны наноситься все дополнительные маркировочные надписи, требуемые в разделе 5.2.1 для упаковок с грузами классов 1, 2 и 7.  Это означает также, что на пакете должна указываться дата следующей периодической проверки емкостей, предназначенных для грузов класса 2, а в случае емкостей, содержащих сжиженные газы, - масса продукта.

ЕАПГ сомневается, что такая цель ставилась при изменении структуры текста ДОПОГ/МПОГ.

Согласно Рекомендациям ООН требуется нанесение на пакет надлежащего отгрузочного наименования, за которым должны следовать буквы "UN".  Надлежащее отгрузочное наименование периодически изменяется ("ингибированный" или "стабилизированный", "сжатый" или нет и т.д.).  Многие пакеты используются многократно (см. приложение) и имеют постоянные маркировочные надписи и знаки опасности.  Нанесение надлежащего отгрузочного наименования доставило бы дополнительные хлопоты в случае изменений и нисколько не способствовало бы идентификации грузов, уже обозначенных номерами ООН.

ЕАПГ предлагает изменить формулировку пункта 5.1.2.1, с тем чтобы вернуться к действующим требованиям ДОПОГ/МПОГ.

###### Предложение

Изменить пункт 5.1.2.1 следующим образом:

"На пакет должны наноситься маркировка в виде номера ООН с предшествующими ему буквами "UN" и знаки опасности в соответствии с требованиями раздела 5.2.2, касающимися упаковок, в отношении каждого содержащегося в пакете опасного груза, если эти маркировочные надписи и знаки опасности, характеризующие все содержащиеся в данном пакете опасные грузы, не видны.  Если для разных упаковок требуется один конкретный знак, его достаточно нанести лишь один раз".

Обоснование

Безопасность:		Существующий уровень безопасности сохранится благодаря согласованию текста пункта 5.1.2.1 с нынешними требованиями в отношении нанесения маркировки и знаков опасности на пакеты.

Практическая		Вариант ДОПОГ/МПОГ с измененной структурой будет согласован

осуществимость:	с Типовыми правилами ООН и с установившейся в промышленности практикой.

Применимость:		Применимость будет обеспечена путем проверки того, нанесены ли на пакеты требуемые маркировочные надписи и знаки опасности или видны ли они на упаковках.

# Footnotes

( 	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT/III/2001/19.

# Text boxes

GE.01-20856   (R)