| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.2/2002/1/Add.2 9 November 2001 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам,

прилагаемым к Европейскому соглашению

о международной перевозке опасных грузов

по внутренним водным путям (ВОПОГ)

(Пятая сессия, 21-25 января 2002 года)

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПРАВИЛ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ВОПОГ

## Добавление 2

## Часть 2 Правил (с измененной структурой), прилагаемых к ВОПОГ

## Записка секретариата

1.	Предусмотрено, что в часть 2 (классификация) Правил перевозки опасных грузов по Рейну (ППОГР) будет полностью включен текст части 2 ДОПОГ с измененной структурой (см. ECE/TRANS/140, том I) с изменениями, внесенными до 1 января 2003 года (см. TRANS/WP.15/AC.1/84/Add.1 и TRANS/WP.15/AC.1/86/Add.1), с некоторыми поправками, учитывающими специфику ППОГР/ВОПОГ.

_____________________

*	Это совещание организовано совместно Европейской экономической комиссией и Центральной комиссией судоходства по Рейну.

**	Распространена на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну в качестве документа CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2002/1/Add.2.

2.	Таким образом, предлагается полностью включить в часть 2 (классификация) Правил, прилагаемых к ВОПОГ, текст части 2 ДОПОГ (с изменениями, внесенными до 1 января 2003 года) со следующими поправками:

2.1.1.1	В начале читать:  "В соответствии с ВОПОГ" (далее без изменений).

2.1.1.4	Добавить пункт 2.1.1.4 следующего содержания:

"Для целей перевозки в танкерах некоторые вещества могут быть подразделены на более мелкие категории".

2.1.1.4	Добавить примечание следующего содержания:

"ПРИМЕЧАНИЕ:  Алфавитный перечень этих позиций содержится в таблице В главы 3.2".

2.2.1.1.3	В последнем предложении заменить "ДОПОГ" на "ВОПОГ".

2.2.2.1.5	В разделе, посвященном легковоспламеняющимся газам, заменить "ДОПОГ" на "ВОПОГ".

2.2.3.1.1	Включить перед примечаниями следующий текст:

"Для целей перевозки в танкерах название класса 3 охватывает также следующие вещества:

-	вещества с температурой вспышки более 61°С, предъявляемые к перевозке или перевозимые при температуре, находящейся в диапазоне 15 К ниже температуры вспышки;

-	вещества с температурой самовозгорания не более 200°С, не указанные конкретно".

ПРИМЕЧАНИЕ 7:  Заменить "ДОПОГ" на "ВОПОГ".

ПРИМЕЧАНИЕ 8:  Включить новое примечание 8  следующего содержания:

"ПРИМЕЧАНИЕ 8:  Для целей перевозки в танкерах вещества с температурой вспышки более 61(С и не более 100(С являются веществами класса 9 (идентификационный номер 9003)".

2.2.3.1.2	В раздел F включить следующее:

"F3	вещества с температурой вспышки более 61°С, предъявляемые к перевозке или перевозимые при температуре, находящейся в диапазоне 15 К ниже температуры вспышки;

F4		вещества с температурой самовозгорания не более 200°С, не указанные конкретно".

2.2.3.1.5	Заменить "ДОПОГ" на "ВОПОГ".

2.2.3.2	Перечень сводных позиций:

Включить в раздел F таблицы два следующих подраздела:

| F3 | 9001 | ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ БОЛЕЕ 61°С, предъявляемые к перевозке или перевозимые при ТЕМПЕРАТУРЕ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В ДИАПАЗОНЕ 15 К НИЖЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ. |
| --- | --- | --- |
| F4 | 9002 | ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ САМОВОЗГОРАНИЯ (200°С, не указанные конкретно |

2.2.41.1.13	Заменить "ДОПОГ" на "ВОПОГ".

[2.2.41.1.15	Заменить "транспортную единицу" на "судно".]

2.2.52.1.8		Заменить "ДОПОГ" на "ВОПОГ".

[2.2.52.1.9		Заменить "транспортную единицу" на "судно".]

2.2.7.2		Заменить "ДОПОГ" на "ВОПОГ" и "(см. 6.4.22.6)" на "(см. 6.4.22.6 ДОПОГ)".

2.2.7.3.2		а)

iii)	Читать:  "по пункту 6.4.11.2 ДОПОГ".

iv)	Читать:  "по пункту 6.4.11.2 ДОПОГ".

2.2.7.3.5		Читать:  "с пунктами 6.4.12.1 и 6.4.12.2 ДОПОГ".

2.2.7.4.3		Читать:  "с пунктами 6.4.12.1 и 6.4.12.2 ДОПОГ".

2.2.7.4.5		а)	Читать:  "пункта 6.4.14 ДОПОГ".

2.2.7.7.1.3		Читать:  "в пункте 4.1.9.2.1 ДОПОГ".

Читать:  "в разделе 7.5.11, CV33 (3.5) а) ДОПОГ".

2.2.7.7.1.6		Примечание:

Заменить:  "автомобильным транспортом" на "судном внутреннего плавания" и "автомобильным транспортом" на "по внутренним водным путям".

2.2.7.8.2		Читать:  "в пункте 7.5.11, CV33 (2) ДОПОГ".

2.2.7.8.4		с)	Читать:  "пункта 7.5.11, CV33 (3.5) а) ДОПОГ".

2.2.7.9.1		а)	Читать:

"(специальные положения 172 или 290), 4.1.9.1.2 ДОПОГ, 5.2.1.2, 5.2.1.7.1, 5.2.1.7.2, 5.2.1.7.3, 5.4.1.2.5.1 а), 7.5.11 CV33 (5.2) ДОПОГ";

b)	"в пункте 6.4.4 ДОПОГ";

с)	"в пункте 6.4.11.2 ДОПОГ… требование пункта 6.4.7.2 ДОПОГ".

2.2.7.9.6		с)	Читать:  "в пункте 4.1.9.1.2 ДОПОГ";

d)	"с пунктом 5.2.2.1.11.1 ДОПОГ, больше не будут видны".

2.2.7.9.7		Читать:  "7.5.11 CV33, за исключением пункта (5.2) ДОПОГ".

2.2.9.1.5		ПРИМЕЧАНИЕ:  Заменить "ДОПОГ" на "ВОПОГ".

2.2.9.1.13	Примечание 2:  Изменить номер нынешнего примечания на ПРИМЕЧАНИЕ 1 и добавить ПРИМЕЧАНИЕ 2 следующего содержания:

"ПРИМЕЧАНИЕ 2:  Вещества с температурой вспышки более 61°C, предъявляемые к перевозке или перевозимые при температуре, находящейся в диапазоне 15 K ниже температуры вспышки, являются веществами класса 3 и имеют идентификационный номер 9001".

2.2.9.1.14	Перед ПРИМЕЧАНИЕМ включить следующий текст:

"Следующие различные вещества, не соответствующие определению никакого другого класса, относятся к классу 9, если они перевозятся навалом/насыпью или на танкерах:

-	№ ООН 2071 УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ:  однородные неразделимые азотно-фосфатные или азотно-калийные смеси или сложные азотно-фосфатно-калийные удобрения с содержанием нитрата аммония не более 70% и общим содержанием горючих веществ не более 0,4% или с содержанием нитрата аммония не более 45% и с неограниченным количеством горючих веществ.

ПРИМЕЧАНИЕ 1:  Для определения содержания нитрата аммония все ионы нитрата, для которых в смеси присутствует молекулярный эквивалент ионов аммония, должны быть рассчитаны по нитрату аммония.

ПРИМЕЧАНИЕ 2:  Аммиачно-нитратные удобрения класса 9 не подпадают по  действие ВОПОГ, если:

-	результаты испытания с использованием лотка (см. Руководство по испытаниям и критериям, часть III, подраздел 38.2) показывают, что они не подвергаются самоподдерживающемуся разложению;  и

-	расчет, упомянутый в примечании 1, не дает избытка нитрата, превышающего 10% по массе, в расчете по KNO3.

-	№ ООН 2216 МУКА РЫБНАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ (влажность от 5% до 12% по массе с содержанием жира не более 15% по массе) или

-	№ ООН 2216 РЫБНЫЕ ОТХОДЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ (влажность от 5% до 12% по массе с содержанием жира не более 15% по массе)

-	Идентификационный номер 9003 ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ БОЛЕЕ 61°C И НЕ БОЛЕЕ 100°C, которые не могут быть отнесены ни к какому другому классу и ни к какой другой позиции класса 9;

-	Идентификационный номер 9004  4,4- ДЕФИНИЛМЕТАН- ДИИЗОЦИАНАТ".

2.2.9.4		№ ООН 3082 ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИДКОЕ, Н.У.К.

Жидкие загрязнители водной среды

Вставить:

"трюмная вода" перед

"бутилбензилфталат".

__________

# Text boxes

GE.01-24430   (R)    071201  071201