| NATIONS UNIES | E |
| --- | --- |

|  | Conseil Économique et Social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.15/AC.2/2002/1/Add.8 28 novembre 2001 FRANÇAIS SEULEMENT |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports

de marchandises dangereuses

Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé à

l’Accord européen relatif au transport international

des marchandises dangereuses par voies

de navigations intérieures (ADN)

(Cinquième session, Genève 21-25 janvier 2002) */

RESTRUCTURATION DU RÈGLEMENT ANNEXÉ À L'ADN

Tableau A : Liste des marchandises dangereuses par ordre numérique

Additif 8

Note du secrétariat **/

Le secrétariat reproduit ci-après le tableau A du chapitre 3.2, Partie 3 de l'ADNR restructuré tel que transmis par la CCNR.

Ce tableau ne tient pas compte des amendements au chapitre 3.2 de l'ADR restructuré adoptés par le Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses à sa soixante et onzième session (voir TRANS/WP.15/167) pour entrée en vigueur au 1 janvier 2003, et devra donc être modifié en conséquence pour être repris dans l'ADN restructuré.

____________

*/	Cette réunion est organisée conjointement par la Commission économique pour l’Europe et la Commission centrale pour la navigation du Rhin.

**/	Diffusé en langue allemande par la Commission centrale pour la navigation du Rhin sous la cote CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2002/1/Add.8.

GE.02-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.2.1 | 8.1.5 | 7.1.6 | 7.1.6 | 7.1.5 | 3.2.1 |
| N° d'identification de la matière/N° ONU | Nom et description | Classe | Code de classification | Groupe d'emballage | Étiquettes | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Transport admis | Equipement exigé | Ventilation | Mesures pendant chargement / déchargement / transport | Nombre de cônes, feux | Observations |
| 0004 | PICRATE D'AMMONIUM sec ou humidifié avec moins de 10% (masse) d'eau | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0005 | CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d'éclatement | 1 | 1.1F |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0006 | CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d'éclatement | 1 | 1.1E |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0007 | CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d'éclatement | 1 | 1.2F |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0009 | MUNITIONS INCENDIAIRES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1 | 1.2G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0010 | MUNITIONS INCENDIAIRES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0012 | CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES ou CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 0 |  |
| 0014 | CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES ou CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 0 |  |
| 0015 | MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1 | 1.2G |  | 1+8 | 204 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0016 | MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1 | 1.3G |  | 1+8 | 204 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0018 | MUNITIONS LACRYMOGÈNES avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1 | 1.2G |  | 1+6.1+8 | 802 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0019 | MUNITIONS LACRYMOGÈNES avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1 | 1.3G |  | 1+6.1+8 | 802 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0020 | MUNITIONS TOXIQUES, avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1 | 1.2K |  |  |  |  | TRANSPORT INTERDIT |  |  |  |  |  |  |  |
| 0021 | MUNITIONS TOXIQUES, avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1 | 1.3K |  |  |  |  | TRANSPORT INTERDIT |  |  |  |  |  |  |  |
| 0027 | POUDRE NOIRE sous forme de grains ou de pulvérin | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0028 | POUDRE NOIRE COMPRIMÉE ou POUDRE NOIRE EN COMPRIMÉS | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0029 | DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES | 1 | 1.1B |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0030 | DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRIQUES | 1 | 1.1B |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0033 | BOMBES avec charge d'éclatement | 1 | 1.1F |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0034 | BOMBES avec charge d'éclatement | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0035 | BOMBES avec charge d'éclatement | 1 | 1.2D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0037 | BOMBES PHOTO-ÉCLAIR | 1 | 1.1F |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0038 | BOMBES PHOTO-ÉCLAIR | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0039 | BOMBES PHOTO-ÉCLAIR | 1 | 1.2G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0042 | RENFORÇATEURS sans détonateur | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0043 | CHARGES DE DISPERSION | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0044 | AMORCES À PERCUSSION | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 0 |  |
| 0048 | CHARGES DE DEMOLITION | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0049 | CARTOUCHES-ÉCLAIR | 1 | 1.1G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0050 | CARTOUCHES-ÉCLAIR | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0054 | CARTOUCHES DE SIGNALISATION | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0055 | DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCÉES | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 0 |  |
| 0056 | CHARGES SOUS-MARINES | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0059 | CHARGES CREUSES sans détonateur | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0060 | CHARGES DE RELAIS EXPLOSIFS | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0065 | CORDEAU DÉTONANT souple | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0066 | MÈCHE À COMBUSTION RAPIDE | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0070 | CISAILLES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 0 |  |
| 0072 | CYCLOTRIMÉTHYLÈNE-TRINITRAMINE HUMIDIFIÉE (CYCLONITE, HEXOGÈNE, RDX), avec au moins 15% (masse) d'eau | 1 | 1.1D |  | 1 | 266 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0073 | DÉTONATEURS POUR MUNITIONS | 1 | 1.1B |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0074 | DIAZODINITROPHÉNOL HUMIDIFIÉ avec au moins 40% (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau | 1 | 1.1A |  | 1 | 266 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0075 | DINITRATE DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL DÉSENSIBILISÉ avec au moins 25% (masse) de flegmatisant non volatil insoluble dans l'eau | 1 | 1.1D |  | 1 | 266 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0076 | DINITROPHÉNOL sec ou humidifié avec moins de 15% (masse) d'eau | 1 | 1.1D |  | 1+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0077 | DINITROPHÉNATES de métaux alcalins, secs ou humidifiés avec moins de 15% (masse) d'eau | 1 | 1.3C |  | 1+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0078 | DINITRORÉSORCINOL sec ou humidifié avec moins de 15% (masse) d'eau | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0079 | HEXANITRODIPHÉNYL-AMINE (DIPICRYLAMINE, HEXYL) | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0081 | EXPLOSIF DE MINE (de sautage) DU TYPE A | 1 | 1.1D |  | 1 | 616 617 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0082 | EXPLOSIF DE MINE (de sautage) DU TYPE B | 1 | 1.1D |  | 1 | 617 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0083 | EXPLOSIF DE MINE (de sautage) DU TYPE C | 1 | 1.1D |  | 1 | 267 617 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0084 | EXPLOSIF DE MINE (de sautage) DU TYPE D | 1 | 1.1D |  | 1 | 617 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0092 | DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS DE SURFACE | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0093 | DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0094 | POUDRE ÉCLAIR | 1 | 1.1G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0099 | TORPILLES DE FORAGE EXPLOSIVES sans détonateur pour puits de pétrole | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0101 | MÈCHE NON DÉTONANTE (Conduit de feu) | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0102 | CORDEAU DÉTONANT à enveloppe métallique | 1 | 1.2D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0103 | CORDEAU D'ALLUMAGE à enveloppe métalliquel | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0104 | CORDEAU DÉTONANT À CHARGE RÉDUITE à enveloppe métallique | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0105 | MÈCHE DE MINEUR (Mèche lente ou Cordeau Bickford) | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 0 |  |
| 0106 | FUSÉES-DÉTONATEURS | 1 | 1.1B |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0107 | FUSÉES-DÉTONATEURS | 1 | 1.2B |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0110 | GRENADES D'EXERCICE à main ou à fusil | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 0 |  |
| 0113 | GUANYLNITROSAMINO-GUANYLIDÈNE HYDRAZINE HUMIDIFIÉE avec au moins 30% (masse) d'eau | 1 | 1.1A |  | 1 | 266 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0114 | GUANYLNITROSAMINO-GUANYLTÉTRAZÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 30% (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau | 1 | 1.1A |  | 1 | 266 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0118 | HEXOLITE (HEXOTOL), sèche ou humidifiée avec moins de 15% (masse) d'eau | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0121 | INFLAMMATEURS (Allumeurs) | 1 | 1.1G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0124 | PERFORATEURS À CHARGE CREUSE, pour puits de pétrole, sans détonateurs | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0129 | AZOTURE DE PLOMB HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau ou d’un mélange d'alcool et d'eau | 1 | 1.1A |  | 1 | 266 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0130 | STYPHNATE DE PLOMB HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau | 1 | 1.1A |  | 1 | 266 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0131 | ALLUMEURS POUR MÈCHE DE MINEUR | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 0 |  |
| 0132 | SELS MÉTALLIQUES DÉFLAGRANTS DE DÉRIVÉS NITRÉS AROMATIQUES, N.S.A. | 1 | 1.3C |  | 1 | 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0133 | HEXANITRATE DE MANNITOL (NITROMANNITE), HUMIDIFIÉ avec au moins 40% (masse) d'eau (ou d'un mélange d'alcool et d'eau) | 1 | 1.1D |  | 1 | 266 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0135 | FULMINATE DE MERCURE HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau (ou d'un mélange d'alcool et d'eau) | 1 | 1.1A |  | 1 | 266 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0136 | MINES avec charge d'éclatement | 1 | 1.1F |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0137 | MINES avec charge d'éclatement | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0138 | MINES avec charge d'éclatement | 1 | 1.2D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0143 | NITROGLYCÉRINE DÉSENSIBILISÉE avec au moins 40% (masse) de flegmatisant non volatil insoluble dans l'eau | 1 | 1.1D |  | 1+6.1 | 266 271 802 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0144 | NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE avec plus de 1% mais au maximum 10% de nitroglycérine | 1 | 1.1D |  | 1 | 500 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0146 | NITROAMIDON sec ou humidifié avec moins de 20% (masse) d'eau | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0147 | NITRO-URÉE | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0150 | TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITE (TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITOL, PENTHRITE, PETN), HUMIDIFIÉ avec au moins 25% (masse) d'eau, ou DÉSENSIBILISÉ avec au moins 15% (masse) de flegmatisant | 1 | 1.1D |  | 1 | 266 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0151 | PENTOLITE sèche ou humidifiée avec moins de 15% (masse) d'eau | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0153 | TRINITRANILINE (PICRAMIDE) | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0154 | TRINITROPHÉNOL (ACIDE PICRIQUE) sec ou humidifié avec moins de 30% (masse) d'eau | 1 | 1.1D |  | 1 | 15 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0154 | TRINITROPHÉNOL (ACIDE PICRIQUE) humidifé avec moins de 10% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 | 15 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 0155 | TRINITROCHLORO-BENZÈNE (CHLORURE DE PICRYLE) | 1 | 1.1D |  | 1 | 15 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0155 | TRINITROCHLORO-BENZÈNE (CHLORURE DE PICRYLE) humidifé avec moins de 10% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 | 15 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 0159 | GALETTE HUMIDIFIÉE avec au moins 25% (masse) d'eau | 1 | 1.3C |  | 1 | 266 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0160 | POUDRE SANS FUMÉE | 1 | 1.1C |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0161 | POUDRE SANS FUMÉE | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0167 | PROJECTILES avec charge d'éclatement | 1 | 1.1F |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0168 | PROJECTILES avec charge d'éclatement | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0169 | PROJECTILES avec charge d'éclatement | 1 | 1.2D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0171 | MUNITIONS ÉCLAIRANTES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1 | 1.2G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0173 | ATTACHES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 0 |  |
| 0174 | RIVETS EXPLOSIFS | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 0 |  |
| 0180 | ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'éclatement | 1 | 1.1F |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0181 | ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'éclatement | 1 | 1.1E |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0182 | ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'éclatement | 1 | 1.2E |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0183 | ENGINS AUTOPROPULSÉS à tête inerte | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0186 | PROPULSEURS | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0190 | ÉCHANTILLONS D'EXPLOSIFS | 1 |  |  |  | 16 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0191 | ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0192 | PÉTARDS DE CHEMIN DE FER | 1 | 1.1G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0193 | PÉTARDS DE CHEMIN DE FER | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 0 |  |
| 0194 | SIGNAUX DE DÉTRESSE de navires | 1 | 1.1G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0195 | SIGNAUX DE DÉTRESSE de navires | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0196 | SIGNAUX FUMIGÈNES | 1 | 1.1G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0197 | SIGNAUX FUMIGÈNES | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0204 | CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES | 1 | 1.2F |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0207 | TÉTRANITRANILINE | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0208 | TRINITROPHÉNYL-MÉTHYLNITRAMINE (TÉTRYL) | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0209 | TRINITROTOLUÈNE (TOLITE, TNT) sec ou humidifié avec moins de 30% (masse) d'eau | 1 | 1.1D |  | 1 | 15 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0209 | TRINITROTOLUÈNE (TOLITE, TNT) humidifé avec moins de 10% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 | 15 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 0212 | TRACEURS POUR MUNITIONS | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0213 | TRINITRANISOLE | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0214 | TRINITROBENZÈNE sec ou humidifié avec moins de 30% (masse) d'eau | 1 | 1.1D |  | 1 | 15 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0214 | TRINITROBENZÈNE humidifé avec moins de 10% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 | 15 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 0215 | ACIDE TRINITROBENZOÏQUE sec ou humidifié avec moins de 30% (masse) d'eau | 1 | 1.1D |  | 1 | 15 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0215 | ACIDE TRINITROBENZOÏQUE humidifé avec moins de 10% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 | 15 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 0216 | TRINITRO-m-CRÉSOL | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0217 | TRINITRONAPHTALÈNE | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0218 | TRINITROPHÉNÉTOLE | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0219 | TRINITRORÉSORCINOL (TRINITRORÉSORCINE, ACIDE STYPHNIQUE) sec ou humidifié avec moins de 20% (masse) d'eau (ou d'un mélange d'alcool et d'eau) | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0220 | NITRATE D'URÉE sec ou humidifié avec moins de 20% (masse) d'eau | 1 | 1.1D |  | 1 | 18 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0220 | NITRATE D'URÉE humidifé avec moins de 10% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 | 18 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 0221 | TÊTES MILITAIRES POUR TORPILLES avec charge d'éclatement | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0222 | NITRATE D'AMMONIUM contenant plus de 0,2% de matière combustible (y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone), à l'exclusion de toute autre matière | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0223 | ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM ayant une sensibilité supérieure à celle du nitrate d'ammonium contenant 0,2% de matière combustible | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0224 | AZOTURE DE BARYUM sec ou humidifié avec moins de 50% (masse) d'eau | 1 | 1.1A |  | 1+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0225 | RENFORÇATEURS AVEC DÉTONATEUR | 1 | 1.1B |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0226 | CYCLOTÉTRAMÉTHY-LÈNETÉTRANITRAMINE (OCTOGÈNE, HMX) HUMIDIFIÉE avec au moins 15% (masse) d'eau | 1 | 1.1D |  | 1 | 266 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0234 | DINITRO-o-CRÉSATE DE SODIUM sec ou humidifié avec moins de 15% (masse) d'eau | 1 | 1.3C |  | 1 | 15 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0234 | DINITRO-o-CRÉSATE DE SODIUM HUMIDIFIÉ avec moins de 10% (masse) d'eau | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 15 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 0235 | PICRAMATE DE SODIUM sec ou humidifié avec moins de 20% (masse) d'eau | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0236 | PICRAMATE DE ZIRCONIUM sec ou humidifié avec moins de 20% (masse) d'eau | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0237 | CORDEAU DÉTONANT À SECTION PROFILÉE | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0238 | ROQUETTES LANCE-AMARRES | 1 | 1.2G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0240 | ROQUETTES LANCE-AMARRES | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0241 | EXPLOSIF DE MINE (de sautage) DU TYPE E | 1 | 1.1D |  | 1 | 617 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0242 | CHARGES PROPULSIVES POUR CANON | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0243 | MUNITIONS INCENDIAIRES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1 | 1.2H |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0244 | MUNITIONS INCENDIAIRES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1 | 1.3H |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0245 | MUNITIONS FUMIGÈNES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1 | 1.2H |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0246 | MUNITIONS FUMIGÈNES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1 | 1.3H |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0247 | MUNITIONS INCENDIAIRES à liquide ou à gel, avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1 | 1.3J |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0248 | ENGINS HYDROACTIFS, avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1 | 1.2L |  | 1 | 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0249 | ENGINS HYDROACTIFS, avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1 | 1.3L |  | 1 | 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0250 | PROPULSEURS CONTENANT DES LIQUIDES HYPERGOLIQUES, avec ou sans charge d'expulsion | 1 | 1.3L |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0254 | MUNITIONS ÉCLAIRANTES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0255 | DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRIQUES | 1 | 1.4B |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0257 | FUSÉES-DÉTONATEURS | 1 | 1.4B |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0266 | OCTOLITE sèche ou humidifiée avec moins de 15% (masse) d'eau | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0267 | DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES | 1 | 1.4B |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0268 | RENFORÇATEURS AVEC DÉTONATEUR | 1 | 1.2B |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0271 | CHARGES PROPULSIVES | 1 | 1.1C |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0272 | CHARGES PROPULSIVES | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0275 | CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0276 | CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0277 | CARTOUCHES POUR PUITS DE PÉTROLE | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0278 | CARTOUCHES POUR PUITS DE PÉTROLE | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0279 | CHARGES PROPULSIVES POUR CANON | 1 | 1.1C |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0280 | PROPULSEURS | 1 | 1.1C |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0281 | PROPULSEURS | 1 | 1.2C |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0282 | NITROGUANIDINE (GUANITE) sèche ou humidifiée avec moins de 20% (masse) d'eau | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0283 | RENFORÇATEURS sans détonateur | 1 | 1.2D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0284 | GRENADES à main ou à fusil avec charge d'éclatement | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0285 | GRENADES à main ou à fusil avec charge d'éclatement | 1 | 1.2D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0286 | TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'éclatement | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0287 | TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'éclatement | 1 | 1.2D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0288 | CORDEAU DÉTONANT À SECTION PROFILÉE | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0289 | CORDEAU DÉTONANT souple | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0290 | CORDEAU DÉTONANT à enveloppe métallique | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0291 | BOMBES avec charge d'éclatement | 1 | 1.2F |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0292 | GRENADES à main ou à fusil avec charge d'éclatement | 1 | 1.1F |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0293 | GRENADES à main ou à fusil avec charge d'éclatement | 1 | 1.2F |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0294 | MINES avec charge d'éclatement | 1 | 1.2F |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0295 | ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'éclatement | 1 | 1.2F |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0296 | CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES | 1 | 1.1F |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0297 | MUNITIONS ÉCLAIRANTES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0299 | BOMBES PHOTO-ÉCLAIR | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0300 | MUNITIONS INCENDIAIRES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0301 | MUNITIONS LACRYMOGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1 | 1.4G |  | 1.4+6.1+8 | 802 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0303 | MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive | 1 | 1.4G |  | 1.4+8 | 204 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0305 | POUDRE ÉCLAIR | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0306 | TRACEURS POUR MUNITIONS | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0312 | CARTOUCHES DE SIGNALISATION | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0313 | SIGNAUX FUMIGÈNES | 1 | 1.2G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0314 | INFLAMMATEURS (allumeurs) | 1 | 1.2G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0315 | INFLAMMATEURS (allumeurs) | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0316 | FUSÉES-ALLUMEURS | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0317 | FUSÉES-ALLUMEURS | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0318 | GRENADES D'EXERCICE à main ou à fusil | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0319 | AMORCES TUBULAIRES | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0320 | AMORCES TUBULAIRES | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0321 | CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d'éclatement | 1 | 1.2E |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0322 | PROPULSEURS CONTENANT DES LIQUIDES HYPERGOLIQUES, avec ou sans charge d'expulsion | 1 | 1.2L |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0323 | CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 0 |  |
| 0324 | PROJECTILES avec charge d'éclatement | 1 | 1.2F |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0325 | INFLAMMATEURS (Allumeurs) | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0326 | CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES | 1 | 1.1C |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0327 | CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES ou CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0328 | CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES | 1 | 1.2C |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0329 | TORPILLES avec charge d'éclatement | 1 | 1.1E |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0330 | TORPILLES avec charge d'éclatement | 1 | 1.1F |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0331 | EXPLOSIF DE MINE (de sautage) DU TYPE B | 1 | 1.5D |  | 1.5 | 268 617 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0332 | EXPLOSIF DE MINE (de sautage) DU TYPE E | 1 | 1.5D |  | 1.5 | 268 617 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0333 | ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT | 1 | 1.1G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0334 | ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT | 1 | 1.2G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0335 | ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0336 | ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0337 | ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 0 |  |
| 0338 | CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES ou CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0339 | CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES ou CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0340 | NITROCELLULOSE sèche ou humidifiée avec moins de 25% (masse) d'eau (ou d'alcool) | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0341 | NITROCELLULOSE non modifiée ou plastifiée avec moins de 18% (masse) de plastifiant | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0342 | NITROCELLULOSE HUMIDIFIÉE avec au moins 25% (masse) d'alcool | 1 | 1.3C |  | 1 | 105 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0343 | NITROCELLULOSE PLASTIFIÉE avec au moins 18% (masse) de plastifiant | 1 | 1.3C |  | 1 | 105 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0344 | PROJECTILES avec charge d'éclatement | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0345 | PROJECTILES inertes avec traceur | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 0 |  |
| 0346 | PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion | 1 | 1.2D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0347 | PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0348 | CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d'éclatement | 1 | 1.4F |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0349 | OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. | 1 | 1.4S |  | 1.4 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 0 |  |
| 0350 | OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. | 1 | 1.4B |  | 1.4 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0351 | OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. | 1 | 1.4C |  | 1.4 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0352 | OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. | 1 | 1.4D |  | 1.4 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0353 | OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. | 1 | 1.4G |  | 1.4 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0354 | OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. | 1 | 1.1L |  | 1 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0355 | OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. | 1 | 1.2L |  | 1 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0356 | OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. | 1 | 1.3L |  | 1 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0357 | MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. | 1 | 1.1L |  | 1 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0358 | MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. | 1 | 1.2L |  | 1 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0359 | MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. | 1 | 1.3L |  | 1 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0360 | ASSEMBLAGE DE DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES | 1 | 1.1B |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0361 | ASSEMBLAGE DE DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES | 1 | 1.4B |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0362 | MUNITIONS D'EXERCICE | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0363 | MUNITIONS POUR ESSAIS | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0364 | DÉTONATEURS POUR MUNITIONS | 1 | 1.2B |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0365 | DÉTONATEURS POUR MUNITIONS | 1 | 1.4B |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0366 | DÉTONATEURS POUR MUNITIONS | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 0 |  |
| 0367 | FUSÉES-DÉTONATEURS | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 0 |  |
| 0368 | FUSÉES-ALLUMEURS | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 0 |  |
| 0369 | TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'éclatement | 1 | 1.1F |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0370 | TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge de dispersion ou charge d'expulsion | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0371 | TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge de dispersion ou charge d'expulsion | 1 | 1.4F |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0372 | GRENADES D'EXERCICE à main ou à fusil | 1 | 1.2G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0373 | ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 0 |  |
| 0374 | CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0375 | CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES | 1 | 1.2D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0376 | AMORCES TUBULAIRES | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 0 |  |
| 0377 | AMORCES À PERCUSSION | 1 | 1.1B |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0378 | AMORCES À PERCUSSION | 1 | 1.4B |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0379 | DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCÉES | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0380 | OBJETS PYROPHORIQUES | 1 | 1.2L |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0381 | CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES | 1 | 1.2C |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0382 | COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A. | 1 | 1.2B |  | 1 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0383 | COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A. | 1 | 1.4B |  | 1.4 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0384 | COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A. | 1 | 1.4S |  | 1.4 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 0 |  |
| 0385 | NITRO-5 BENZOTRIAZOL | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0386 | ACIDE TRINITROBENZÈNE-SULFONIQUE | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0387 | TRINITROFLUORÉNONE | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0388 | TRINITROTOLUÈNE (Tolite, TNT) EN MÉLANGE AVEC DU TRINITROBENZÈNE ou TRINITROTOLUÈNE (Tolite, TNT) EN MÉLANGE AVEC DE L'HEXANITRO-STILBÈNE | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0389 | TRINITROTOLUÈNE (Tolite, TNT) EN MÉLANGE AVEC DU TRINITROBENZÈNE ET DE L'HEXANITRO- STILBÈNE | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0390 | TRITONAL | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0391 | CYCLOTRIMÉTHYLÈNE-TRINITRAMINE (HEXOGÈNE, CYCLONITE, RDX) EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRA-MÉTHYLÈNETÉTRA-NITRAMINE (HMX, OCTOGENE) HUMIDIFIÉE avec au moins 15% (masse) d'eau ou DÉSENSIBILISÉE avec au moins 10% (masse) de flegmatisant | 1 | 1.1D |  | 1 | 266 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0392 | HEXANITROSTILBÈNE | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0393 | HEXOTONAL | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0394 | TRINITRORÉSORCINOL (ACIDE STYPHNIQUE) HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau (ou d'un mélange d'alcool et d'eau) | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0395 | PROPULSEURS À PROPERGOL LIQUIDE | 1 | 1.2J |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0396 | PROPULSEURS À PROPERGOL LIQUIDE | 1 | 1.3J |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0397 | ENGINS AUTOPROPULSÉS À PROPERGOL LIQUIDE, avec charge d'éclatement | 1 | 1.1J |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0398 | ENGINS AUTOPROPULSÉS À PROPERGOL LIQUIDE, avec charge d'éclatement | 1 | 1.2J |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0399 | BOMBES CONTENANT UN LIQUIDE INFLAMMABLE, avec charge d'éclatement | 1 | 1.1J |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0400 | BOMBES CONTENANT UN LIQUIDE INFLAMMABLE avec charge d'éclatement | 1 | 1.2J |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0401 | SULFURE DE DIPICRYLE sec ou humidifié avec moins de 10% (masse) d'eau | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0402 | PERCHLORATE D'AMMONIUM | 1 | 1.1D |  | 1 | 152 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0403 | DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0404 | DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 0 |  |
| 0405 | CARTOUCHES DE SIGNALISATION | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 0 |  |
| 0406 | DINITROSOBENZÈNE | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0407 | ACIDE TÉTRAZOL-1 ACÉTIQUE | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0408 | FUSÉES-DÉTONATEURS avec dispositifs de sécurité | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0409 | FUSÉES-DÉTONATEURS avec dispositifs de sécurité | 1 | 1.2D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0410 | FUSÉES-DÉTONATEURS avec dispositifs de sécurité | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0411 | TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITE (TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITOL, PETN) avec au moins 7% (masse) de cire | 1 | 1.1D |  | 1 | 131 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0412 | CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d'éclatement | 1 | 1.4E |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0413 | CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES | 1 | 1.2C |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0414 | CHARGES PROPULSIVES POUR CANON | 1 | 1.2C |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0415 | CHARGES PROPULSIVES | 1 | 1.2C |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0417 | CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES ou CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0418 | DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS DE SURFACE | 1 | 1.1G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0419 | DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS DE SURFACE | 1 | 1.2G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0420 | DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS | 1 | 1.1G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0421 | DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS | 1 | 1.2G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0424 | PROJECTILES inertes avec traceur | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0425 | PROJECTILES inertes avec traceur | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0426 | PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion | 1 | 1.2F |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0427 | PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion | 1 | 1.4F |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0428 | OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique | 1 | 1.1G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0429 | OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique | 1 | 1.2G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0430 | OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0431 | OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0432 | OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 0 |  |
| 0433 | GALETTE HUMIDIFIÉE avec au moins 17% (masse) d'alcool | 1 | 1.1C |  | 1 | 266 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0434 | PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion | 1 | 1.2G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0435 | PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0436 | ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'expulsion | 1 | 1.2C |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0437 | ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'expulsion | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0438 | ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'expulsion | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0439 | CHARGES CREUSES INDUSTRIELLES sans détonateur | 1 | 1.2D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0440 | CHARGES CREUSES INDUSTRIELLES sans détonateur | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0441 | CHARGES CREUSES INDUSTRIELLES sans détonateur | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 0 |  |
| 0442 | CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0443 | CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur | 1 | 1.2D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0444 | CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0445 | CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 0 |  |
| 0446 | DOUILLES COMBUSTIBLES VIDES ET NON AMORCÉES | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0447 | DOUILLES COMBUSTIBLES VIDES ET NON AMORCÉES | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0448 | ACIDE MERCAPTO-5 TÉTRAZOL-1 ACÉTIQUE | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0449 | TORPILLES À COMBUSTIBLE LIQUIDE avec ou sans charge d'éclatement | 1 | 1.1J |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0450 | TORPILLES À COMBUSTIBLE LIQUIDE avec tête inerte | 1 | 1.3J |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0451 | TORPILLES avec charge d'éclatement | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0452 | GRENADES D'EXERCICE, à main ou à fusil | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0453 | ROQUETTES LANCE-AMARRES | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0454 | INFLAMMATEURS (Allumeurs) | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 0 |  |
| 0455 | DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 0 |  |
| 0456 | DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRIQUES | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 0 |  |
| 0457 | CHARGES D'ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUE | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0458 | CHARGES D'ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUE | 1 | 1.2D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0459 | CHARGES D'ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUE | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0460 | CHARGES D'ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUE | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 0 |  |
| 0461 | COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A. | 1 | 1.1B |  | 1 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0462 | OBJETS EXPLOSIFS N.S.A. | 1 | 1.1C |  | 1 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0463 | OBJETS EXPLOSIFS N.S.A. | 1 | 1.1D |  | 1 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0464 | OBJETS EXPLOSIFS N.S.A. | 1 | 1.1E |  | 1 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0465 | OBJETS EXPLOSIFS N.S.A. | 1 | 1.1F |  | 1 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0466 | OBJETS EXPLOSIFS N.S.A. | 1 | 1.2C |  | 1 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0467 | OBJETS EXPLOSIFS N.S.A. | 1 | 1.2D |  | 1 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0468 | OBJETS EXPLOSIFS N.S.A. | 1 | 1.2E |  | 1 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0469 | OBJETS EXPLOSIFS N.S.A. | 1 | 1.2F |  | 1 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0470 | OBJETS EXPLOSIFS N.S.A. | 1 | 1.3C |  | 1 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0471 | OBJETS EXPLOSIFS N.S.A. | 1 | 1.4E |  | 1.4 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0472 | OBJETS EXPLOSIFS N.S.A. | 1 | 1.4F |  | 1.4 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0473 | MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. | 1 | 1.1A |  | 1 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0474 | MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. | 1 | 1.1C |  | 1 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0475 | MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. | 1 | 1.1D |  | 1 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0476 | MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. | 1 | 1.1G |  | 1 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0477 | MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. | 1 | 1.3C |  | 1 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0478 | MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. | 1 | 1.3G |  | 1 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0479 | MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. | 1 | 1.4C |  | 1.4 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0480 | MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. | 1 | 1.4D |  | 1.4 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0481 | MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. | 1 | 1.4S |  | 1.4 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 0 |  |
| 0482 | MATIÈRES EXPLOSIVES TRÈS PEU SENSIBLES (MATIÈRES ETPS), N.S.A. | 1 | 1.5D |  | 1.5 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0483 | CYCLOTRIMÉTHYLÈNE-TRINITRAMINE (CYCLONITE, HEXOGÈNE, RDX) DÉSENSIBILISÉE | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0484 | CYCLOTÉTRAMÉTHY-LÈNETÉTRANITRAMINE (OCTOGÈNE, HMX) DÉSENSIBILISÉE | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0485 | MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. | 1 | 1.4G |  | 1.4 | 178 274 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0486 | OBJETS EXPLOSIFS, EXTRÊMEMENT PEU SENSIBLES (OBJETS EEPS) | 1 | 1.6N |  | 1.6 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0487 | SIGNAUX FUMIGÈNES | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0488 | MUNITIONS D'EXERCICE | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0489 | DINITROGLYCOLURILE (DINGU) | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0490 | OXYNITROTRIAZOLE (ONTA) | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0491 | CHARGES PROPULSIVES | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0492 | PÉTARDS DE CHEMIN DE FER | 1 | 1.3G |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0493 | PÉTARDS DE CHEMIN DE FER | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0494 | PERFORATEURS À CHARGE CREUSE, pour puits de pétrole, sans détonateurs | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0495 | PROPERGOL, LIQUIDE | 1 | 1.3C |  | 1 | 224 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0496 | OCTONAL | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0497 | PROPERGOL, LIQUIDE | 1 | 1.1C |  | 1 | 224 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0498 | PROPERGOL, SOLIDE | 1 | 1.1C |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0499 | PROPERGOL, SOLIDE | 1 | 1.3C |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0500 | ASSEMBLAGE DE DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 0 |  |
| 0501 | PROPERGOL, SOLIDE | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0502 | ENGINS AUTOPROPULSÉS à tête inerte | 1 | 1.2C |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 0503 | DISPOSITIFS DE GONFLAGE DE SAC GONFLABLE PYROTECHNIQUES ou MODULES DE SAC GONFLABLE PYROTECHNIQUES ou RÉTRACTEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ PYROTECHNIQUES | 1 | 1.4G |  | 1.4 | 289 | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 1 |  |
| 0504 | 1H-TÉTRAZOLE | 1 | 1.1D |  | 1 |  | LQ0 |  | PP |  | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 |  | 3 |  |
| 1001 | ACÉTYLÈNE DISSOUS | 2 | 4F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1002 | AIR COMPRIMÉ | 2 | 1A |  | 2.2 | 292 | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1003 | AIR LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3O |  | 2.2+5.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1005 | AMMONIAC ANHYDRE | 2 | 2TC |  | 2.3+8 | 23 | LQ0 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1006 | ARGON COMPRIMÉ | 2 | 1A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1008 | TRIFLUORURE DE BORE COMPRIMÉ | 2 | 1TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1009 | BROMOTRIFLUORO-MÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 13B1) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1010 | BUTADIÈNE-1-2, STABILISÉ ou BUTADIÈNE-1,3, STABILISÉ ou MÉLANGES DE BUTADIÈNE-1,3 ET D'HYDROCARBURES, STABILISÉS, qui, à 70 °C, ont une pression de vapeur ne dépassant pas 1,1 MPa (11 bar) et dont la masse volumique à 50 °C n'est pas inférieure à 0,525 kg/l | 2 | 2F |  | 2.1 | 618 | LQ0 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1011 | BUTANE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1012 | BUTYLÈNES EN MÉLANGE ou BUTYLÈNE-1 ou cis-BUTYLÈNE-2 ou trans-BUTYLÈNE-2 | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1013 | DIOXYDE DE CARBONE | 2 | 2A |  | 2.2 | 584 | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1014 | OXYGÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE COMPRIMÉ | 2 | 1O |  | 2.2+5.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1015 | DIOXYDE DE CARBONE ET PROTOXYDE D'AZOTE EN MÉLANGE | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1016 | MONOXYDE DE CARBONE COMPRIMÉ | 2 | 1TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1017 | CHLORE | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1018 | CHLORODIFLUORO-MÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 22) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1020 | CHLOROPENTAFLUOR-ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 115) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 | T | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1021 | CHLORO-1 TÉTRAFLUORO-1,2,2,2 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 124) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1022 | CHLOROTRIFLUORO-MÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 13) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1023 | GAZ DE HOUILLE COMPRIMÉ | 2 | 1TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1026 | CYANOGÈNE | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1027 | CYCLOPROPANE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1028 | DICHLORODIFLUORO-MÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 12) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1029 | DICHLOROFLUORO-MÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 21) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1030 | DIFLUORO-1,1 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 152a) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1032 | DIMÉTHYLAMINE ANHYDRE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1033 | ÉTHER MÉTHYLIQUE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1035 | ÉTHANE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1036 | ÉTHYLAMINE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1037 | CHLORURE D'ÉTHYLE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1038 | ÉTHYLÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1039 | ÉTHER MÉTHYLÉTHYLIQUE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1040 | OXYDE D'ÉTHYLÈNE | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1040 | OXYDE D'ÉTHYLÈNE AVEC DE L'AZOTE jusqu'à une pression totale de 1 MPa (10 bar) à 50 °C | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1041 | OYDE D'ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE, contenant plus de 9% mais pas plus de 87% d'oxyde d'éthylène | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1043 | ENGRAIS EN SOLUTION contenant de l'ammoniac non combiné | 2 |  |  |  |  |  | interdit |  |  |  |  |  |  |
| 1044 | EXTINCTEURS contenant un gaz comprimé ou liquéfié | 2 | 6A |  | 2.2 | 225 594 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1045 | FLUOR COMPRIMÉ | 2 | 1TOC |  | 2.3+5.1+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1046 | HÉLIUM COMPRIMÉ | 2 | 1A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1048 | BROMURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1049 | HYDROGÈNE COMPRIMÉ | 2 | 1F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1050 | CHLORURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1051 | CYANURE D'HYDROGÈNE STABILISÉ, avec moins de 3% d'eau | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 603 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1052 | FLUORURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1053 | SULFURE D'HYDROGÈNE | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1055 | ISOBUTYLÈNE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1056 | KRYPTON COMPRIMÉ | 2 | 1A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1057 | BRIQUETS ou RECHARGES POUR BRIQUETS (pour cigarettes) contenant un gaz inflammable | 2 | 6F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1058 | GAZ LIQUÉFIÉS ininflammables, additionnés d'azote, de dioxyde de carbone ou d'air | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1060 | MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ comme le mélange P1, le mélange P2 | 2 | 2F |  | 2.1 | 581 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1061 | MÉTHYLAMINE ANHYDRE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1062 | BROMURE DE MÉTHYLE | 2 | 2T |  | 2.3 | 23 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1063 | CHLORURE DE MÉTHYLE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 40) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1064 | MERCAPTAN MÉTHYLIQUE | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1065 | NÉON COMPRIMÉ | 2 | 1A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1066 | AZOTE COMPRIMÉ | 2 | 1A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1067 | TÉTROXYDE DE DIAZOTE (DIOXYDE D'AZOTE) | 2 | 2TOC |  | 2.3+5.1+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1069 | CHLORURE DE NITROSYLE | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1070 | PROTOXYDE D'AZOTE | 2 | 2O |  | 2.2+5.1 | 584 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1071 | GAZ DE PÉTROLE COMPRIMÉ | 2 | 1TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1072 | OXYGÈNE COMPRIMÉ | 2 | 1O |  | 2.2+5.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1073 | OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3O |  | 2.2+5.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1075 | GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS | 2 | 2F |  | 2.1 | 274 583 639 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1076 | PHOSGÈNE | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1077 | PROPYLÈNE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1078 | GAZ FRIGORIFIQUE, N.S.A., comme le mélange F1, le mélange F2, le mélange F3 | 2 | 2A |  | 2.2 | 274 582 | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1079 | DIOXYDE DE SOUFRE | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1080 | HEXAFLUORURE DE SOUFRE | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1081 | TÉTRAFLUORÉTHYLÈNE STABILISÉ | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1082 | TRIFLUOROCHLOR-ÉTHYLÈNE STABILISÉ | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1083 | TRIMÉTHYLAMINE ANHYDRE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1085 | BROMURE DE VINYLE STABILISÉ | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1086 | CHLORURE DE VINYLE STABILISÉ | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1087 | ÉTHER MÉTHYLVINYLIQUE STABILISÉ | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1088 | ACÉTAL | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1089 | ACÉTALDÉHYDE | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1090 | ACÉTONE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1091 | HUILES D'ACÉTONE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1092 | ACROLÉINE STABILISÉE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1093 | ACRYLONITRILE STABILISÉ | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1098 | ALCOOL ALLYLIQUE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1099 | BROMURE D'ALLYLE | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1100 | CHLORURE D'ALLYLE | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1104 | ACÉTATES D'AMYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1105 | PENTANOLS | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1105 | PENTANOLS | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1106 | AMYLAMINES | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1106 | AMYLAMINES | 3 | FC | III | 3+8 |  | LQ7 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1107 | CHLORURES D'AMYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1108 | PENTÈNE-1 (n-AMYLENE) | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1109 | FORMIATES D'AMYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1110 | n-AMYLMÉTHYLCÉTONE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1111 | MERCAPTAN AMYLIQUE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1112 | NITRATES D'AMYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1113 | NITRITES D'AMYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1114 | BENZÈNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1120 | BUTANOLS | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1120 | BUTANOLS | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1123 | ACÉTATES DE BUTYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1123 | ACÉTATES DE BUTYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1125 | n-BUTYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1126 | BROMO-1 BUTANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1127 | CHLOROBUTANES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1128 | FORMIATE DE n-BUTYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1129 | BUTYRALDÉHYDE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1130 | HUILE DE CAMPHRE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1131 | DISULFURE DE CARBONE | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1133 | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640 | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1133 | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640 | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1133 | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640 | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1133 | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640 | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1133 | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (non visqueux) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1133 | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1133 | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1133 | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1134 | CHLOROBENZÈNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1135 | MONOCHLORHYDRINE DU GLYCOL | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1136 | DISTILLATS DE GOUDRON DE HOUILLE, INFLAMMABLES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1136 | DISTILLATS DE GOUDRON DE HOUILLE, INFLAMMABLES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1139 | SOLUTION D'ENROBAGE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640 | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1139 | SOLUTION D'ENROBAGE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640 | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1139 | SOLUTION D'ENROBAGE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640 | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1139 | SOLUTION D'ENROBAGE (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640 | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1139 | SOLUTION D'ENROBAGE (non visqueux) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1139 | SOLUTION D'ENROBAGE (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1139 | SOLUTION D'ENROBAGE (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1139 | SOLUTION D'ENROBAGE (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1143 | ALDÉHYDE CROTONIQUE STABILISÉE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1144 | CROTONYLÈNE | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1145 | CYCLOHEXANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1146 | CYCLOPENTANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1147 | DECAHYDRO-NAPHTALÈNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1148 | DIACÉTONE-ALCOOL | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1148 | DIACÉTONE-ALCOOL | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1149 | ÉTHERS BUTYLIQUES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1150 | DICHLORO-1-2 ÉTHYLÈNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1152 | DICHLOROPENTANES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1153 | ÉTHER DIÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1154 | DIÉTHYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1155 | ÉTHER DIÉTHYLIQUE | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1156 | DIÉTHYLCÉTONE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1157 | DIISOBUTYLCÉTONE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1158 | DIISOPROPYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1159 | ÉTHER ISOPROPYLIQUE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1160 | DIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1161 | CARBONATE DE MÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1162 | DIMÉTHYLDICHLORO-SILANE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1163 | DIMÉTHYLHYDRAZINE ASYMETRIQUE | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1164 | SULFURE DE MÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1165 | DIOXANNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1166 | DIOXOLANNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1167 | ÉTHER VINYLIQUE STABILISÉ | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1169 | EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640 | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1169 | EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640 | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1169 | EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640 | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1169 | EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640 | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1169 | EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES (non visqueux) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1169 | EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1169 | EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1169 | EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1170 | ÉTHANOL (ALCOOL ÉTHYLIQUE) ou ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION) | 3 | F1 | II | 3 | 144 | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1170 | ÉTHANOL (ALCOOL ÉTHYLIQUE) ou ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION) | 3 | F1 | III | 3 | 144 | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1171 | ÉTHER MONO-ÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1172 | ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1173 | ACÉTATE D'ÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1175 | ÉTHYLBENZÈNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1176 | BORATE D'ÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1177 | ACÉTATE D'ÉTHYLBUTYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1178 | ALDÉHYDE ÉTHYL-2 BUTYRIQUE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1179 | ÉTHER ÉTHYLBUTYLIQUE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1180 | BUTYRATE D'ÉTHYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1181 | CHLORACÉTATE D'ÉTHYLE | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1182 | CHLOROFORMIATE D'ÉTHYLE | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1183 | ÉTHYLDICHLORO-SILANE | 4.3 | WFC | I | 4.3+3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 1 |  |
| 1184 | DICHLORURE D'ÉTHYLÈNE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1185 | ÉTHYLÈNEIMINE STABILISÉE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1188 | ÉTHER MONO-MÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1189 | ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1190 | FORMIATE D'ÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1191 | ALDÉHYDES OCTYLIQUES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1192 | LACTATE D'ÉTHYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1193 | ÉTHYLMÉTHYLCÉTONE (MÉTHYLÉTHYL-CÉTONE) | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1194 | NITRITE D'ÉTHYLE EN SOLUTION | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1195 | PROPIONATE D'ÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1196 | ÉTHYLTRICHLORO-SILANE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1197 | EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640 | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1197 | EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640 | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1197 | EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640 | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1197 | EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640 | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1197 | EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (non visqueux) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1197 | EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1197 | EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1197 | EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1198 | FORMALDÉHYDE EN SOLUTION INFLAMMABLE | 3 | FC | III | 3+8 |  | LQ7 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1199 | FURALDÉHYDES | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1201 | HUILE DE FUSEL | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1201 | HUILE DE FUSEL | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1202 | CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE (point d'éclair ne dépassant pas 61 °C) | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1202 | CARBURANT DIESEL conforme à la norme EN 590:1993 ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE (LÉGÈRE) à point d'éclair défini dans la norme EN 590:1993 | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1202 | CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE (LÉGÈRE) (point d'éclair compris entre 61 °C et 100 °C) | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1203 | ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES | 3 | F1 | II | 3 | 534 | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1204 | NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE avec au plus 1% de nitroglycérine | 3 | D | II | 3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1206 | HEPTANES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1207 | HEXALDÉHYDE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1208 | HEXANES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1210 | ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 163 640 | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1210 | ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 163 640 | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1210 | ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 163 640 | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1210 | ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 163 640 | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1210 | ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (non visqueux) | 3 | F1 | III | 3 | 163 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1210 | ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 163 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1210 | ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 163 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1210 | ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 163 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1212 | ISOBUTANOL (ALCOOL ISOBUTYLIQUE) | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1213 | ACÉTATE D'ISOBUTYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1214 | ISOBUTYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1216 | ISOOCTÈNES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1218 | ISOPRÈNE STABILISÉ | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1219 | ISOPROPANOL (ALCOOL ISOPROPYLIQUE) | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1220 | ACÉTATE D'ISOPROPYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1221 | ISOPROPYLAMINE | 3 | FC | I | 3+8 |  | LQ3 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1222 | NITRATE D'ISOPROPYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1223 | KÉROSÈNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1224 | CÉTONES LIQUIDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640 | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1224 | CÉTONES LIQUIDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640 | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1224 | CÉTONES LIQUIDES, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1228 | MERCAPTANS LIQUIDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. ou MERCAPTANS EN MÉLANGE, LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1228 | MERCAPTANS LIQUIDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. ou MERCAPTANS EN MÉLANGE, LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 274 802 | LQ7 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 1229 | OXYDE DE MÉSITYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1230 | MÉTHANOL | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 279 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1231 | ACÉTATE DE MÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1233 | ACÉTATE DE MÉTHYLAMYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1234 | MÉTHYLAL | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1235 | MÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1237 | BUTYRATE DE MÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1238 | CHLOROFORMIATE DE MÉTHYLE | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1239 | ÉTHER MÉTHYLIQUE MONOCHLORÉ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1242 | MÉTHYLDICHLORO-SILANE | 4.3 | WFC | I | 4.3+3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 1 |  |
| 1243 | FORMIATE DE MÉTHYLE | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1244 | MÉTHYLHYDRAZINE | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1245 | MÉTHYLISOBUTYL-CÉTONE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1246 | MÉTHYLISOPROPENYL-CÉTONE STABILISÉ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1247 | MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE MONOMÈRE STABILISÉ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1248 | PROPIONATE DE MÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1249 | MÉTHYLPROPYLCÉTONE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1250 | MÉTHYLTRICHLORO-SILANE | 3 | FC | I | 3+8 |  | LQ3 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1251 | MÉTHYLVINYLCÉTONE, STABILISÉE | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1259 | NICKEL-TÉTRACARBONYLE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1261 | NITROMÉTHANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1262 | OCTANES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1263 | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 163 640 | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1263 | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 163 640 | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1263 | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 163 640 | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1263 | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 163 640 | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1263 | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (non visqueux) | 3 | F1 | III | 3 | 163 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1263 | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 163 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1263 | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 163 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1263 | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 163 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1264 | PARALDÉHYDE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1265 | PENTANES, liquides | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1265 | PENTANES, liquides | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1266 | PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640 | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1266 | PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640 | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1266 | PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640 | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1266 | PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640 | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1266 | PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (non visqueux) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1266 | PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1266 | 'PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1266 | PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1267 | PÉTROLE BRUT (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640 | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1267 | PÉTROLE BRUT (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640 | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1267 | PÉTROLE BRUT (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640 | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1267 | PÉTROLE BRUT (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640 | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1267 | PÉTROLE BRUT | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 274 640 | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 274 640 | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640 | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640 | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1268 | DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1272 | HUILE DE PIN | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1274 | n-PROPANOL (ALCOOL PROPYLIQUE NORMAL) | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1274 | n-PROPANOL (ALCOOL PROPYLIQUE NORMAL) | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1275 | ALDÉHYDE PROPIONIQUE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1276 | ACÉTATE DE n-PROPYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1277 | PROPYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1278 | CHLORURE DE PROPYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1279 | DICHLORO-1,2 PROPANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1280 | OXYDE DE PROPYLÈNE | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1281 | FORMIATES DE PROPYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1282 | PYRIDINE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1286 | HUILE DE COLOPHANE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640 | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1286 | HUILE DE COLOPHANE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640 | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1286 | HUILE DE COLOPHANE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640 | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1286 | HUILE DE COLOPHANE (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640 | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1286 | HUILE DE COLOPHANE (non visqueux) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1286 | HUILE DE COLOPHANE (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1286 | HUILE DE COLOPHANE (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1286 | HUILE DE COLOPHANE (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1287 | DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640 | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1287 | DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640 | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1287 | DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640 | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1287 | DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640 | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1287 | DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC (non visqueux) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1287 | DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1287 | DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1287 | DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1288 | HUILE DE SCHISTE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1288 | HUILE DE SCHISTE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1289 | MÉTHYLATE DE SODIUM EN SOLUTION dans l'alcool | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1289 | MÉTHYLATE DE SODIUM EN SOLUTION dans l'alcool | 3 | FC | III | 3+8 |  | LQ7 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1292 | SILICATE DE TÉTRAÉTHYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1293 | TEINTURES MÉDICINALES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1293 | TEINTURES MÉDICINALES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1294 | TOLUÈNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1295 | TRICHLOROSILANE | 4.3 | WFC | I | 4.3+3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 1 |  |
| 1296 | TRIÉTHYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1297 | TRIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 50% (masse) de triméthylamine | 3 | FC | I | 3+8 |  | LQ3 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1297 | TRIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 50% (masse) de triméthylamine | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1297 | TRIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 50% (masse) de triméthylamine | 3 | FC | III | 3+8 |  | LQ7 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1298 | TRIMÉTHYLCHLORO-SILANE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1299 | ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1300 | SUCCÉDANÉ D'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1300 | SUCCÉDANÉ D'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1301 | ACÉTATE DE VINYLE STABILISÉ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1302 | ÉTHER ÉTHYLVINYLIQUE STABILISÉ | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1303 | CHLORURE DE VINYLIDÈNE STABILISÉ | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1304 | ÉTHER ISOBUTYLVINYLIQUE STABILISÉ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1305 | VINYLTRICHLOROSILANE STABILISÉ | 3 | FC | I | 3+8 |  | LQ3 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1306 | PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640 | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1306 | PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640 | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1306 | PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES (non visqueux) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1306 | PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1306 | PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1306 | PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1307 | XYLÈNES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1307 | XYLÈNES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1308 | ZIRCONIUM EN SUSPENSION DANS UN LIQUIDE INFLAMMABLE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640 | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1308 | ZIRCONIUM EN SUSPENSION DANS UN LIQUIDE INFLAMMABLE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640 | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1308 | ZIRCONIUM EN SUSPENSION DANS UN LIQUIDE INFLAMMABLE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640 | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1308 | ZIRCONIUM EN SUSPENSION DANS UN LIQUIDE INFLAMMABLE (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640 | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1308 | ZIRCONIUM EN SUSPENSION DANS UN LIQUIDE INFLAMMABLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1309 | ALUMINIUM EN POUDRE, ENROBE | 4.1 | F3 | II | 4.1 |  | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1309 | ALUMINIUM EN POUDRE, ENROBE | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1310 | PICRATE D'AMMONIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 10% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1312 | BORNÉOL | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1313 | RÉSINATE DE CALCIUM | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1314 | RÉSINATE DE CALCIUM, FONDU | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1318 | RÉSINATE DE COBALT, PRÉCIPITÉ | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1320 | DINITROPHÉNOL HUMIDIFIÉ avec au moins 15% (masse) d'eau | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1321 | DINITROPHÉNATES HUMIDIFIÉS avec au moins 15% (masse) d'eau | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1322 | DINITRORÉSORCINOL HUMIDIFIÉ avec au moins 15% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1323 | FERROCÉRIUM | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 249 | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1324 | FILMS À SUPPORT NITRO-CELLULOSIQUE avec couche de gélatine | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1325 | SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A. | 4.1 | F1 | II | 4.1 | 274 | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1325 | SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A. | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 274 | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1326 | HAFNIUM EN POUDRE HUMIDIFIÉ avec au moins 25% d’eau | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 586 | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1327 | Bhusa ou Foin ou Paille | 4.1 | F1 |  |  |  |  | NON SOUMIS À L'ADR |  |  |  |  |  |  |  |
| 1328 | HEXAMÉTHYLÈNE-TÉTRAMINE | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1330 | RÉSINATE DE MANGANESE | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1331 | ALLUMETTES NON «DE SÛRETÉ» | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 293 | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1332 | MÉTALDÉHYDE | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1333 | CÉRIUM, plaques, barres, lingots | 4.1 | F3 | II | 4.1 |  | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1334 | NAPHTALÈNE BRUT ou NAPHTALÈNE RAFFINÉ | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 501 | LQ9 | B | PP |  | CO01 |  |  | 0 |  |
| 1336 | NITROGUANIDINE HUMIDIFIÉE avec au moins 20% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1337 | NITROAMIDON HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1338 | PHOSPHORE AMORPHE | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1339 | HEPTASULFURE DE PHOSPHORE exempt de phosphore blanc ou jaune | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 602 | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1340 | PENTASULFURE DE PHOSPHORE ne contenant pas de phosphore jaune et blanc | 4.3 | WF2 | II | 4.3+4.1 | 602 | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 1 |  |
| 1341 | SESQUISULFURE DE PHOSPHORE exempt de phosphore blanc ou jaune | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 602 | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1343 | TRISULFURE DE PHOSPHORE exempt de phosphore blanc ou jaune | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 602 | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1344 | TRINITROPHÉNOL HUMIDIFIÉ avec au moins 30% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1345 | CHUTES DE CAOUTCHOUC ou DÉCHETS DE CAOUTCHOUC, sous forme de poudre ou de grains | 4.1 | F1 | II | 4.1 |  | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1346 | SILICIUM EN POUDRE AMORPHE | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 32 | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1347 | PICRATE D'ARGENT HUMIDIFIÉ avec au moins 30% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1348 | DINITRO-o-CRÉSATE DE SODIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 15% (masse) d'eau | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1349 | PICRAMATE DE SODIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1350 | SOUFRE | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 641 | LQ9 | B | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1352 | TITANE EN POUDRE HUMIDIFIÉ avec au moins 25% d'eau | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 586 | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1353 | FIBRES ou TISSUS IMPRÉGNÉS DE NITROCELLULOSE FAIBLEMENT NITRÉE, N.S.A. | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 274 502 | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1354 | TRINITROBENZÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 30% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1355 | ACIDE TRINITROBENZOÏQUE HUMIDIFIÉ avec au moins 30% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1356 | TRINITROTOLUÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 30% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1357 | NITRATE D'URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 | 227 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1358 | ZIRCONIUM EN POUDRE HUMIDIFIÉ avec au moins 25% d'eau | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 586 | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1360 | PHOSPHURE DE CALCIUM | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  | HA08 |  | 2 |  |
| 1361 | CHARBON d'origine animale ou végétale | 4.2 | S2 | II | 4.2 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1361 | CHARBON d'origine animale ou végétale | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1362 | CHARBON ACTIF | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1363 | COPRAH | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | LQ0 | B | PP |  |  |  | IN01, IN02 | 0 | IN01 und IN02 gelten nur wenn der Stoff in loser Schüttung oder unverpackt befördert wird |
| 1364 | DÉCHETS HUILEUX DE COTON | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | LQ0 | B | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1365 | COTON HUMIDE | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | LQ0 | B | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1366 | DIÉTHYLZINC | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1369 | p-NITROSO-DIMÉTHYLANILINE | 4.2 | S2 | II | 4.2 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1370 | DIMÉTHYLZINC | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1373 | FIBRES ou TISSUS D'ORIGINE ANIMALE ou VÉGÉTALE ou SYNTHÉTIQUE, imprégnés d'huile, N.S.A. | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 274 | LQ0 | B | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1374 | FARINE DE POISSON (DÉCHETS DE POISSON) NON STABILISÉE | 4.2 | S2 | II | 4.2 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1376 | OXYDE DE FER RÉSIDUAIRE ou TOURNURE DE FER RÉSIDUAIRE provenant de la purification du gaz de ville | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 592 | LQ0 | B | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1378 | CATALYSEUR MÉTALLIQUE HUMIDIFIÉ avec un excès visible de liquide | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1379 | PAPIER TRAITÉ AVEC DES HUILES NON SATURÉES, incomplètement séché (comprend le papier carbone) | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | LQ0 | B | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1380 | PENTABORANE | 4.2 | ST3 | I | 4.2+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1381 | PHOSPHORE BLANC ou JAUNE, RECOUVERT D'EAU ou EN SOLUTION | 4.2 | ST3 | I | 4.2+6.1 | 503 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1381 | PHOSPHORE BLANC ou JAUNE, SEC | 4.2 | ST4 | I | 4.2+6.1 | 503 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1382 | SULFURE DE POTASSIUM ANHYDRE ou SULFURE DE POTASSIUM avec moins de 30% d'eau de cristallisation | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 504 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1383 | MÉTAL PYROPHORIQUE, N.S.A. ou ALLIAGE PYROPHORIQUE, N.S.A. | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1384 | DITHIONITE DE SODIUM (HYDROSULFITE DE SODIUM) | 4.2 | S4 | II | 4.2 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1385 | SULFURE DE SODIUM ANHYDRE ou SULFURE DE SODIUM avec moins de 30% d'eau de cristallisation | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 504 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1386 | TOURTEAUX contenant plus de 1,5% en masse d'huile et ayant 11% en masse d'humidité au maximum | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 36 800 | LQ0 | B | PP |  |  |  | IN01, IN02 | 0 | IN01 et IN02 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1389 | AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 182 274 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1390 | AMIDURES DE MÉTAUX ALCALINS | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 182 274 505 | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1391 | DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINS ou DISPERSION DE MÉTAUX-ALCALINO-TERREUX | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 182 183 274 282 506 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1392 | AMALGAME DE MÉTAUX-ALCALINO-TERREUX | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 183 274 506 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1393 | ALLIAGE DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, N.S.A. | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 183 274 506 | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1394 | CARBURE D'ALUMINIUM | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1395 | ALUMINO-FERRO-SILICIUM EN POUDRE | 4.3 | WT2 | II | 4.3+6.1 | 802 | LQ11 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  | HA08 |  | 2 |  |
| 1396 | ALUMINIUM EN POUDRE, NON ENROBÉ | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ12 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1396 | ALUMINIUM EN POUDRE, NON ENROBÉ | 4.3 | W2 | III | 4.3 |  | LQ12 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1397 | PHOSPHURE D'ALUMINIUM | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | 507 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  | HA08 |  | 2 |  |
| 1398 | SILICO-ALUMINIUM EN POUDRE, NON ENROBÉ | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 37 | LQ12 | B | PP, EX, A | VE01, VE03 | LO03 | HA07, HA08 | IN01, IN03 | 0 | VE03, LO03, HA07, IN01 et IN03 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1400 | BARYUM | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1401 | CALCIUM | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1402 | CARBURE DE CALCIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1402 | CARBURE DE CALCIUM | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1403 | CYANAMIDE CALCIQUE contenant plus de 0,1% en masse de carbure de calcium | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 38 | LQ12 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1404 | HYDRURE DE CALCIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1405 | SILICIURE DE CALCIUM | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1405 | SILICIURE DE CALCIUM | 4.3 | W2 | III | 4.3 |  | LQ12 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1407 | CÉSIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1408 | FERROSILICIUM contenant 30% (masse) ou plus, mais moins de 90% en masse de silicium | 4.3 | WT2 | III | 4.3+6.1 | 39 802 | LQ12 | B | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02, VE03 | LO03 | HA07, HA08 | IN01, IN02, IN03 | 0 | VE03, LO03, HA07, IN01, IN02 et IN03 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1409 | HYDRURES MÉTALLIQUES HYDRORÉACTIFS, N.S.A. | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 222 274 508 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1409 | HYDRURES MÉTALLIQUES HYDRORÉACTIFS, N.S.A. | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 222 274 508 | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1410 | HYDRURE DE LITHIUM-ALUMINIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1411 | HYDRURE DE LITHIUM-ALUMINIUM DANS L'ÉTHER | 4.3 | WF1 | I | 4.3+3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 1 |  |
| 1413 | BOROHYDRURE DE LITHIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1414 | HYDRURE DE LITHIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1415 | LITHIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1417 | SILICO-LITHIUM | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1418 | MAGNÉSIUM EN POUDRE ou ALLIAGES DE MAGNÉSIUM EN POUDRE | 4.3 | WS | I | 4.3+4.2 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1418 | MAGNÉSIUM EN POUDRE ou ALLIAGES DE MAGNÉSIUM EN POUDRE | 4.3 | WS | II | 4.3+4.2 |  | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1418 | MAGNÉSIUM EN POUDRE ou ALLIAGES DE MAGNÉSIUM EN POUDRE | 4.3 | WS | III | 4.3+4.2 |  | LQ12 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1419 | PHOSPHURE DE MAGNÉSIUM-ALUMINIUM | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  | HA08 |  | 2 |  |
| 1420 | ALLIAGES MÉTALLIQUES DE POTASSIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1421 | ALLIAGE LIQUIDE DE MÉTAUX ALCALINS, N.S.A. | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 182 274 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1422 | ALLIAGES DE POTASSIUM ET SODIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1423 | RUBIDIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1426 | BOROHYDRURE DE SODIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1427 | HYDRURE DE SODIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1428 | SODIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1431 | MÉTHYLATE DE SODIUM | 4.2 | SC4 | II | 4.2+8 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1432 | PHOSPHURE DE SODIUM | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  | HA08 |  | 2 |  |
| 1433 | PHOSPHURES STANNIQUES | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  | HA08 |  | 2 |  |
| 1435 | CENDRES DE ZINC | 4.3 | W2 | III | 4.3 |  | LQ12 | B | PP, EX, A | VE01, VE03 | LO03 | HA07, HA08 | IN01, IN03 | 0 | VE03, LO03, HA07, IN01 et IN03 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1436 | ZINC EN POUDRE ou ZINC EN POUSSIÈRE | 4.3 | WS | I | 4.3+4.2 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1436 | ZINC EN POUDRE ou ZINC EN POUSSIÈRE | 4.3 | WS | II | 4.3+4.2 |  | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1436 | ZINC EN POUDRE ou ZINC EN POUSSIÈRE | 4.3 | WS | III | 4.3+4.2 |  | LQ12 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1437 | HYDRURE DE ZIRCONIUM | 4.1 | F3 | II | 4.1 |  | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1438 | NITRATE D'ALUMINIUM | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1439 | DICHROMATE D'AMMONIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1442 | PERCHLORATE D'AMMONIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 152 | LQ10 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1444 | PERSULFATE D'AMMONIUM | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1445 | CHLORATE DE BARYUM | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1446 | NITRATE DE BARYUM | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1447 | PERCHLORATE DE BARYUM | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1448 | PERMANGANATE DE BARYUM | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1449 | PEROXYDE DE BARYUM | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1450 | BROMATES INORGANIQUES, N.S.A. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 604 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1451 | NITRATE DE CAESIUM | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1452 | CHLORATE DE CALCIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1453 | CHLORITE DE CALCIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1454 | NITRATE DE CALCIUM | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 208 | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1455 | PERCHLORATE DE CALCIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1456 | PERMANGANATE DE CALCIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1457 | PEROXYDE DE CALCIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1458 | CHLORATE ET BORATE EN MÉLANGE | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1458 | CHLORATE ET BORATE EN MÉLANGE | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1459 | CHLORATE ET CHLORURE DE MAGNÉSIUM EN MÉLANGE | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1459 | CHLORATE ET CHLORURE DE MAGNÉSIUM EN MÉLANGE | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1461 | CHLORATES INORGANIQUES, N.S.A. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 605 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1462 | CHLORITES INORGANIQUES, N.S.A. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 509 606 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1463 | TRIOXYDE DE CHROME ANHYDRE | 5.1 | OC2 | II | 5.1+8 | 510 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1465 | NITRATE DE DIDYME | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1466 | NITRATE DE FER III | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1467 | NITRATE DE GUANIDINE | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1469 | NITRATE DE PLOMB | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1470 | PERCHLORATE DE PLOMB | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1471 | HYPOCHLORITE DE LITHIUM SEC ou HYPOCHLORITE DE LITHIUM EN MÉLANGE | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1472 | PEROXYDE DE LITHIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1473 | BROMATE DE MAGNÉSIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1474 | NITRATE DE MAGNÉSIUM | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1475 | PERCHLORATE DE MAGNÉSIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1476 | PEROXYDE DE MAGNÉSIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1477 | NITRATES INORGANIQUES, N.S.A. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 511 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1477 | NITRATES INORGANIQUES, N.S.A. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 511 | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1479 | SOLIDE COMBURANT, N.S.A. | 5.1 | O2 | I | 5.1 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1479 | SOLIDE COMBURANT, N.S.A. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1479 | SOLIDE COMBURANT, N.S.A. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1481 | PERCHLORATES INORGANIQUES, N.S.A. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1481 | PERCHLORATES INORGANIQUES, N.S.A. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1482 | PERMANGANATES INORGANIQUES, N.S.A. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 608 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1482 | PERMANGANATES INORGANIQUES, N.S.A. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 608 | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1483 | PEROXYDES INORGANIQUES, N.S.A. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1483 | PEROXYDES INORGANIQUES, N.S.A. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1484 | BROMATE DE POTASSIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1485 | CHLORATE DE POTASSIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1486 | NITRATE DE POTASSIUM | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1487 | NITRATE DE POTASSIUM ET NITRITE DE SODIUM EN MÉLANGE | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 607 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1488 | NITRITE DE POTASSIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1489 | PERCHLORATE DE POTASSIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1490 | PERMANGANATE DE POTASSIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1491 | PEROXYDE DE POTASSIUM | 5.1 | O2 | I | 5.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1492 | PERSULFATE DE POTASSIUM | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1493 | NITRATE D'ARGENT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1494 | BROMATE DE SODIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1495 | CHLORATE DE SODIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1496 | CHLORITE DE SODIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1498 | NITRATE DE SODIUM | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1499 | NITRATE DE SODIUM ET NITRATE DE POTASSIUM EN MÉLANGE | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1500 | NITRITE DE SODIUM | 5.1 | OT2 | III | 5.1+6.1 | 802 | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1502 | PERCHLORATE DE SODIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1503 | PERMANGANATE DE SODIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1504 | PEROXYDE DE SODIUM | 5.1 | O2 | I | 5.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1505 | PERSULFATE DE SODIUM | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1506 | CHLORATE DE STRONTIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1507 | NITRATE DE STRONTIUM | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1508 | PERCHLORATE DE STRONTIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1509 | PEROXYDE DE STRONTIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1510 | TÉTRANITROMÉTHANE | 5.1 | OT1 | I | 5.1+6.1 | 609 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1511 | URÉE-PEROXYDE D'HYDROGÈNE | 5.1 | OC2 | III | 5.1+8 |  | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1512 | NITRITE DE ZINC AMMONIACAL | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1513 | CHLORATE DE ZINC | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1514 | NITRATE DE ZINC | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1515 | PERMANGANATE DE ZINC | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1516 | PEROXYDE DE ZINC | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1517 | PICRAMATE DE ZIRCONIUM, HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1541 | CYANHYDRINE D'ACÉTONE STABILISÉE | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1544 | ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A. ou SELS D'ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 43 274 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1544 | ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A. ou SELS D'ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 274 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1544 | ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A. ou SELS D'ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 43 274 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1545 | ISOTHIOCYANATE D'ALLYLE STABILISÉ | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 802 | LQ17 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1546 | ARSÉNIATE D'AMMONIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1547 | ANILINE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1548 | CHLORHYDRATE D'ANILINE | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1549 | COMPOSÉ INORGANIQUE SOLIDE DE L'ANTIMOINE, N.S.A. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 45 274 512 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1550 | LACTATE D'ANTIMOINE | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1551 | TARTRATE D'ANTIMOINE ET DE POTASSIUM | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1553 | ACIDE ARSÉNIQUE LIQUIDE | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1554 | ACIDE ARSÉNIQUE SOLIDE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1555 | BROMURE D'ARSENIC | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1556 | COMPOSÉ LIQUIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique (Arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a.) | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 43 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1556 | COMPOSÉ LIQUIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique (Arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a.) | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 43 274 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1556 | COMPOSÉ LIQUIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique (Arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a.) | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 43 274 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 1557 | COMPOSÉ SOLIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique (Arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a.) | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 43 274 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1557 | COMPOSÉ SOLIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique (Arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a.) | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 274 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1557 | COMPOSÉ SOLIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique (Arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a.) | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 43 274 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1558 | ARSENIC | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1559 | PENTOXYDE D'ARSENIC | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1560 | TRICHLORURE D'ARSENIC | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1561 | TRIOXYDE D'ARSENIC | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1562 | POUSSIÈRE ARSENICALE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1564 | COMPOSÉ DU BARYUM, N.S.A. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 177 274 513 587 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1564 | COMPOSÉ DU BARYUM, N.S.A. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 177 274 513 587 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1565 | CYANURE DE BARYUM | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1566 | COMPOSÉ DU BERYLLIUM, N.S.A. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 514 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1566 | COMPOSÉ DU BERYLLIUM, N.S.A. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 514 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1567 | BERYLLIUM EN POUDRE | 6.1 | TF3 | II | 6.1+4.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1569 | BROMACÉTONE | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1570 | BRUCINE | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 43 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1571 | AZOTURE DE BARYUM HUMIDIFIÉ avec au moins 50% (masse) d'eau | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 568 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1572 | ACIDE CACODYLIQUE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1573 | ARSÉNIATE DE CALCIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1574 | ARSÉNIATE DE CALCIUM ET ARSÉNITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SOLIDE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1575 | CYANURE DE CALCIUM | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1577 | CHLORODINITRO-BENZÈNES, LIQUIDES | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1577 | CHLORODINITRO-BENZÈNES, SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1578 | CHLORONITRO-BENZÈNES, liquides | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1578 | CHLORONITRO-BENZÈNES, solides | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1579 | CHLORHYDRATE DE CHLORO-4 o-TOLUIDINE | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1580 | CHLOROPICRINE | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1581 | BROMURE DE MÉTHYLE ET CHLOROPICRINE EN MÉLANGE | 2 | 2T |  | 2.3 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1582 | CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLOROPICRINE EN MÉLANGE | 2 | 2T |  | 2.3 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1583 | CHLOROPICRINE EN MÉLANGE, N.S.A. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 515 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1583 | CHLOROPICRINE EN MÉLANGE, N.S.A. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 515 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1583 | CHLOROPICRINE EN MÉLANGE, N.S.A. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 515 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 1585 | ACÉTOARSÉNITE DE CUIVRE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1586 | ARSÉNITE DE CUIVRE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1587 | CYANURE DE CUIVRE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1588 | CYANURES INORGANIQUES, SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 47 274 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1588 | CYANURES INORGANIQUES, SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 47 274 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1588 | CYANURES INORGANIQUES, SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 47 274 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1589 | CHLORURE DE CYANOGÈNE STABILISÉ | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1590 | DICHLORANILINES, LIQUIDES | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1590 | DICHLORANILINES, SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1591 | o-DICHLOROBENZÈNE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 279 802 | LQ19 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 1593 | DICHLOROMÉTHANE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 516 802 | LQ19 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 1594 | SULFATE DE DIÉTHYLE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1595 | SULFATE DE DIMÉTHYLE | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1596 | DINITRANILINES | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1597 | DINITROBENZÈNES, LIQUIDES | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1597 | DINITROBENZÈNES, SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1598 | DINITRO-o-CRÉSOL | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1599 | DINITROPHÉNOL EN SOLUTION | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, A |  |  |  |  | 2 |  |
| 1599 | DINITROPHÉNOL EN SOLUTION | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, A |  |  |  |  | 0 |  |
| 1600 | DINITROTOLUÈNES FONDUS | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1601 | DÉSINFECTANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1601 | DÉSINFECTANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1601 | DÉSINFECTANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 274 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1602 | COLORANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE LIQUIDE POUR COLORANT, TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1602 | COLORANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE LIQUIDE POUR COLORANT, TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1602 | COLORANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE LIQUIDE POUR COLORANT, TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 1603 | BROMACÉTATE D'ÉTHYLE | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1604 | ÉTHYLÈNEDIAMINE | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1605 | DIBROMURE D'ÉTHYLÈNE | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1606 | ARSÉNIATE DE FER III | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1607 | ARSÉNITE DE FER II | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1608 | ARSÉNIATE DE FER II | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1611 | TÉTRAPHOSPHATE D'HEXAÉTHYLE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1612 | TÉTRAPHOSPHATE D'HEXAÉTHYLE ET GAZ COMPRIMÉ EN MÉLANGE | 2 | 1T |  | 2.3 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1613 | CYANURE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE (ACIDE CYANHYDRIQUE EN SOLUTION AQUEUSE) contenant au plus 20% de cyanure d'hydrogène | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 48 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1614 | CYANURE D'HYDROGÈNE STABILISÉ, avec moins de 3% d'eau et absorbé dans un matériau poreux inerte. | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 603 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1616 | ACÉTATE DE PLOMB | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1617 | ARSÉNIATES DE PLOMB | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1618 | ARSÉNITES DE PLOMB | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1620 | CYANURE DE PLOMB | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1621 | POURPRE DE LONDRES | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1622 | ARSÉNIATE DE MAGNÉSIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1623 | ARSÉNIATE DE MERCURE II | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1624 | CHLORURE DE MERCURE II | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1625 | NITRATE DE MERCURE II | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1626 | CYANURE DOUBLE DE MERCURE ET DE POTASSIUM | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1627 | NITRATE DE MERCURE I | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1629 | ACÉTATE DE MERCURE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1630 | CHLORURE DE MERCURE AMMONIACAL | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1631 | BENZOATE DE MERCURE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1634 | BROMURES DE MERCURE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1636 | CYANURE DE MERCURE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1637 | GLUOCONATE DE MERCURE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1638 | IODURE DE MERCURE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1639 | NUCLÉINATE DE MERCURE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1640 | OLÉATE DE MERCURE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1641 | OXYDE DE MERCURE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1642 | OXYCYANURE DE MERCURE DÉSENSIBILISÉ | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1643 | IODURE DOUBLE DE MERCURE ET DE POTASSIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1644 | SALICYLATE DE MERCURE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1645 | SULFATE DE MERCURE II | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1646 | THIOCYANATE DE MERCURE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1647 | BROMURE DE MÉTHYLE ET DIBROMURE D'ÉTHYLÈNE EN MÉLANGE LIQUIDE | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1648 | ACÉTONITRILE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1649 | MÉLANGE ANTIDÉTONANT POUR CARBURANTS | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 162 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1650 | bêta-NAPHTYLAMINE | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1651 | NAPHTYLTHIO-URÉE | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1652 | NAPHTYLURÉE | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1653 | CYANURE DE NICKEL | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1654 | NICOTINE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1655 | COMPOSÉ SOLIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. ou PRÉPARATION SOLIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 43 274 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1655 | COMPOSÉ SOLIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. ou PRÉPARATION SOLIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 274 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1655 | COMPOSÉ SOLIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. ou PRÉPARATION SOLIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 43 274 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1656 | CHLORHYDRATE DE NICOTINE, liquide ou CHLORHYDRATE DE NICOTINE EN SOLUTION | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 43 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1656 | CHLORHYDRATE DE NICOTINE, solide | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1657 | SALICYLATE DE NICOTINE, solide | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1658 | SULFATE DE NICOTINE EN SOLUTION | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, A |  |  |  |  | 2 |  |
| 1658 | SULFATE DE NICOTINE SOLIDE | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1659 | TARTRATE DE NICOTINE | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1660 | MONOXYDE D'AZOTE COMPRIMÉ | 2 | 1TOC |  | 2.3+5.1+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1661 | NITRANILINES (o-, m-, p-) | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1662 | NITROBENZÈNE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1663 | NITROPHÉNOLS (o-, m-, p-) | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 279 802 | LQ9 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1664 | NITROTOLUÈNES, LIQUIDES | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1664 | NITROTOLUÈNES, SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 | T | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1665 | NITROXYLÈNES, LIQUIDES | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1665 | NITROXYLÈNES, SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1669 | PENTACHLORÉTHANE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1670 | MERCAPTAN MÉTHYLIQUE PERCHLORÉ | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1671 | PHÉNOL SOLIDE | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1672 | CHLORURE DE PHÉNYLCARBYLAMINE | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1673 | PHÉNYLÈNEDIAMINES (o-, m-, p-) | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 279 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1674 | ACÉTATE DE PHÉNYLMERCURE | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 43 802 | LQ18 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1677 | ARSÉNIATE DE POTASSIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1678 | ARSÉNITE DE POTASSIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1679 | CUPROCYANURE DE POTASSIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1680 | CYANURE DE POTASSIUM | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1683 | ARSÉNITE D'ARGENT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1684 | CYANURE D'ARGENT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1685 | ARSÉNIATE DE SODIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1686 | ARSÉNITE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 43 802 | LQ17 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1686 | ARSÉNITE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 43 802 | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1687 | AZOTURE DE SODIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1688 | CACODYLATE DE SODIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1689 | CYANURE DE SODIUM | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1690 | FLUORURE DE SODIUM | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 802 | LQ9 | B | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1691 | ARSÉNITE DE STRONTIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1692 | STRYCHNINE ou SELS DE STRYCHNINE | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1693 | MATIÈRE SERVANT À LA PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES, LIQUIDE, N.S.A. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1693 | MATIÈRE SERVANT À LA PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES, LIQUIDE, N.S.A. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1693 | MATIÈRE SERVANT À LA PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES, SOLIDE, N.S.A. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1693 | MATIÈRE SERVANT À LA PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES, SOLIDE, N.S.A. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1694 | CYANURES DE BROMOBENZYLE, LIQUIDES | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 138 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1694 | CYANURES DE BROMOBENZYLE, SOLIDES | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 138 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1695 | CHLORACÉTONE, STABILISÉE | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1697 | CHLORACÉTOPHÉNONE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1698 | DIPHÉNYLAMINE-CHLORARSINE | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1699 | DIPHÉNYLCHLOR-ARSINE, LIQUIDE | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1699 | DIPHÉNYLCHLOR-ARSINE, SOLIDE | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1700 | CHetELLES LACRYMOGÈNES | 6.1 | TF3 | II | 6.1+4.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1701 | BROMURE DE XYLYLE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1702 | TÉTRACHLORÉTHANE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1704 | DITHIOPYROPHOSPHATE DE TÉTRAÉTHYLE | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1707 | COMPOSÉ DU THALLIUM, N.S.A. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 274 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1708 | TOLUIDINES, LIQUIDES | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1708 | TOLUIDINES, SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 802 | LQ18 | T | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1709 | m-TOLUYLÈNEDIAMINE | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1710 | TRICHLORÉTHYLÈNE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 1711 | XYLIDINES, LIQUIDES | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1711 | XYLIDINES, SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1712 | ARSÉNIATE DE ZINC ou ARSÉNITE DE ZINC ou ARSÉNIATE DE ZINC ET ARSÉNITE DE ZINC EN MÉLANGE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1713 | CYANURE DE ZINC | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1714 | PHOSPHURE DE ZINC | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  | HA08 |  | 2 |  |
| 1715 | ANHYDRIDE ACÉTIQUE | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1716 | BROMURE D'ACÉTYLE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1717 | CHLORURE D'ACÉTYLE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1718 | PHOSPHATE ACIDE DE BUTYLE | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1719 | LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.S.A. | 8 | C5 | II | 8 | 274 | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1719 | LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.S.A. | 8 | C5 | III | 8 | 274 | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1722 | CHLOROFORMIATE D'ALLYLE | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1723 | IODURE D'ALLYLE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1724 | ALLYLTRICHLORO-SILANE STABILISÉ | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1725 | BROMURE D'ALUMINIUM ANHYDRE | 8 | C2 | II | 8 | 588 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1726 | CHLORURE D'ALUMINIUM ANHYDRE | 8 | C2 | II | 8 | 588 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1727 | HYDROGÉNODI-FLUORURE D'AMMONIUM SOLIDE | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1728 | AMYLTRICHLOROSILANE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1729 | CHLORURE D'ANISOYLE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1730 | PENTACHLORURE D'ANTIMOINE LIQUIDE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1731 | PENTACHLORURE D'ANTIMOINE EN SOLUTION | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1731 | PENTACHLORURE D'ANTIMOINE EN SOLUTION | 8 | C1 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1732 | PENTAFLUORURE D'ANTIMOINE | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | 802 | LQ22 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1733 | TRICHLORURE D'ANTIMOINE | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1736 | CHLORURE DE BENZOYLE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1737 | BROMURE DE BENZYLE | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1738 | CHLORURE DE BENZYLE | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1739 | CHLOROFORMIATE DE BENZYLE | 8 | C9 | I | 8 |  | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1740 | HYDROGÉNODIFLUO-RURES ACIDES N.S.A. | 8 | C2 | II | 8 | 274 517 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1740 | HYDROGÉNODIFLUO-RURES ACIDES N.S.A. | 8 | C2 | III | 8 | 274 517 | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1741 | TRICHLORURE DE BORE | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1742 | COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D'ACIDE ACÉTIQUE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1743 | COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D'ACIDE PROPIONIQUE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1744 | BROME ou BROME EN SOLUTION | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1745 | PENTAFLUORURE DE BROME | 5.1 | OTC | I | 5.1+6.1+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1746 | TRIFLUORURE DE BROME | 5.1 | OTC | I | 5.1+6.1+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1747 | BUTYLTRICHLORO-SILANE | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1748 | HYPOCHLORITE DE CALCIUM SEC ou HYPOCHLORITE DE CALCIUM SEC EN MÉLANGE, contenant plus de 39% de chlore actif (8,8% d'oxygène actif) | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 589 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1749 | TRIFLUORURE DE CHLORE | 2 | 2TOC |  | 2.3+5.1+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1750 | ACIDE CHLORACÉTIQUE EN SOLUTION | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1751 | ACIDE CHLORACÉTIQUE SOLIDE | 6.1 | TC2 | II | 6.1+8 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1752 | CHLORURE DE CHLORACÉTYLE | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1753 | CHLOROPHÉNYL-TRICHLOROSILANE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1754 | ACIDE CHLORO-SULFONIQUE contenant ou non du trioxyde de soufre | 8 | C1 | I | 8 |  | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1755 | ACIDE CHROMIQUE EN SOLUTION | 8 | C1 | II | 8 | 518 | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1755 | ACIDE CHROMIQUE EN SOLUTION | 8 | C1 | III | 8 | 518 | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1756 | FLUORURE DE CHROME III solide | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1757 | FLUORURE DE CHROME III EN SOLUTION | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1757 | FLUORURE DE CHROME III EN SOLUTION | 8 | C1 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1758 | CHLORURE DE CHROMYLE | 8 | C1 | I | 8 |  | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1759 | SOLIDE CORROSIF, N.S.A. | 8 | C10 | I | 8 | 274 | LQ21 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1759 | SOLIDE CORROSIF, N.S.A. | 8 | C10 | II | 8 | 274 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1759 | SOLIDE CORROSIF, N.S.A. | 8 | C10 | III | 8 | 274 | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1760 | LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. | 8 | C9 | I | 8 | 274 | LQ20 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1760 | LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. | 8 | C9 | II | 8 | 274 | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1760 | LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. | 8 | C9 | III | 8 | 274 | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1761 | CUPRIÉTHYLÈNE-DIAMINE EN SOLUTION | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | 802 | LQ22 |  | PP, EP, A |  |  |  |  | 2 |  |
| 1761 | CUPRIÉTHYLÈNE-DIAMINE EN SOLUTION | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, A |  |  |  |  | 0 |  |
| 1762 | CYCLOHÉXÉNYLTRI-CHLOROSILANE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1763 | CYCLOHEXYLTRI-CHLOROSILANE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1764 | ACIDE DICHLORACÉTIQUE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1765 | CHLORURE DE DICHLORACÉTYLE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1766 | DICHLOROPHÉNYL-TRICHLOROSILANE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1767 | DIÉTHYLDICHLORO-SILANE | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1768 | ACIDE DIFLUORO-PHOSPHORIQUE ANHYDRE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1769 | DIPHÉNYLDICHLORO-SILANE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1770 | BROMURE DE DIPHÉNYLMÉTHYLE | 8 | C10 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1771 | DODECYLTRICHLORO-SILANE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1773 | CHLORURE DE FER III ANHYDRE | 8 | C2 | III | 8 | 590 | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1774 | CHARGES D'EXTINCTEURS, liquide corrosif | 8 | C11 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1775 | ACIDE FLUOROBORIQUE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1776 | ACIDE FLUOROPHOSPHORIQUE ANHYDRE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1777 | ACIDE FLUOROSULFONIQUE | 8 | C1 | I | 8 |  | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1778 | ACIDE FLUOROSILICIQUE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1779 | ACIDE FORMIQUE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1780 | CHLORURE DE FUMARYLE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1781 | HEXADÉCYLTRI-CHLOROSILANE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1782 | ACIDE HEXAFLUORO-PHOSPHORIQUE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1783 | HEXAMÉTHYLÈNE-DIAMINE EN SOLUTION | 8 | C7 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1783 | HEXAMÉTHYLÈNE-DIAMINE EN SOLUTION | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1784 | HEXYLTRICHLORO-SILANE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1786 | ACIDE FLUORHYDRIQUE ET ACIDE SULFURIQUE EN MÉLANGE | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | 802 | LQ20 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1787 | ACIDE IODHYDRIQUE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1787 | ACIDE IODHYDRIQUE | 8 | C1 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1788 | ACIDE BROMHYDRIQUE | 8 | C1 | II | 8 | 519 | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1788 | ACIDE BROMHYDRIQUE | 8 | C1 | III | 8 | 519 | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1789 | ACIDE CHLORHYDRIQUE | 8 | C1 | II | 8 | 520 | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1789 | ACIDE CHLORHYDRIQUE | 8 | C1 | III | 8 | 520 | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1790 | ACIDE FLUORHYDRIQUE contenant plus de 60% de fluorure d'hydrogène mais pas plus de 85% de fluorure d'hydrogène | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | 640 802 | LQ20 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1790 | ACIDE FLUORHYDRIQUE contenant plus de 85% de fluorure d'hydrogène | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | 640 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1790 | ACIDE FLUORHYDRIQUE ne contenant pas plus de 60% de fluorure d'hydrogène | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | 802 | LQ22 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1791 | HYPOCHLORITE EN SOLUTION | 8 | C9 | II | 8 | 521 | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1791 | HYPOCHLORITE EN SOLUTION | 8 | C9 | III | 8 | 521 | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1792 | MONOCHLORURE D'IODE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1793 | PHOSPHATE ACIDE D'ISOPROPYLE | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1794 | SULFATE DE PLOMB contenant plus de 3% d'acide libre | 8 | C2 | II | 8 | 591 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1796 | ACIDE SULFONITRIQUE ne contenant pas plus de 50% d'acide nitrique | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1796 | ACIDE SULFONITRIQUE contenant plus de 50% d'acide nitrique | 8 | CO1 | I | 8+5.1 |  | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1798 | ACIDE CHLORHYDRIQUE ET ACIDE NITRIQUE EN MÉLANGE | 8 | COT |  |  |  |  | verboten |  |  |  |  |  |  |
| 1799 | NONYLTRICHLORO-SILANE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1800 | OCTADECYLTRI-CHLOROSILANE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1801 | OCTYLTRICHLORO-SILANE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1802 | ACIDE PERCHLORIQUE en solution aqueuse ne contenant pas plus de 50% (masse) d'acide | 8 | CO1 | II | 8+5.1 | 522 | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1803 | ACIDE PHÉNOLSULFONIQUE LIQUIDE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1804 | PHÉNYLTRICHLORO-SILANE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1805 | ACIDE PHOSPHORIQUE, LIQUIDE | 8 | C1 | III | 8 |  | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1805 | ACIDE PHOSPHORIQUE, SOLIDE | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1806 | PENTACHLORURE DE PHOSPHORE | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1807 | PENTOXYDE DE PHOSPHORE | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1808 | TRIBROMURE DE PHOSPHORE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1809 | TRICHLORURE DE PHOSPHORE | 6.1 | TC3 | I | 6.1+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1810 | OXYCHLORURE DE PHOSPHORE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1811 | HYDROGÉNODIFLUO-RURE DE POTASSIUM | 8 | CT2 | II | 8+6.1 | 802 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1812 | FLUORURE DE POTASSIUM | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 802 | LQ9 | B | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1813 | HYDROXYDE DE POTASSIUM, SOLIDE | 8 | C6 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1814 | HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION | 8 | C5 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1814 | HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION | 8 | C5 | III | 8 |  | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1815 | CHLORURE DE PROPIONYLE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1816 | PROPYLDICHLORO-SILANE | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1817 | CHLORURE DE PYROSULFURYLE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1818 | TÉTRACHLORURE DE SILICIUM | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1819 | ALUMINATE DE SODIUM EN SOLUTION | 8 | C5 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1819 | ALUMINATE DE SODIUM EN SOLUTION | 8 | C5 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1823 | HYDROXYDE DE SODIUM, SOLIDE | 8 | C6 | II | 8 |  | LQ23 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1824 | HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION | 8 | C5 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1824 | HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION | 8 | C5 | III | 8 |  | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1825 | MONOXYDE DE SODIUM | 8 | C6 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1826 | ACIDE SULFONITRIQUE RÉSIDUAIRE ne contenant pas plus de 50% d'acide nitrique | 8 | C1 | II | 8 | 113 | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1826 | ACIDE SULFONITRIQUE RÉSIDUAIRE contenant plus de 50% d'acide nitrique | 8 | CO1 | I | 8+5.1 | 113 | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1827 | CHLORURE D'ÉTAIN IV ANHYDRE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1828 | CHLORURES DE SOUFRE | 8 | C1 | I | 8 |  | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1829 | TRIOXYDE DE SOUFRE STABILISÉ | 8 | C1 | I | 8 | 623 | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1830 | ACIDE SULFURIQUE contenant plus de 51% d'acide | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1831 | ACIDE SULFURIQUE FUMANT | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | 802 | LQ20 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1832 | ACIDE SULFURIQUE RÉSIDUAIRE | 8 | C1 | II | 8 | 113 | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1833 | ACIDE SULFUREUX | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1834 | CHLORURE DE SULFURYLE | 8 | C1 | I | 8 |  | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1835 | HYDROXYDE DE TÉTRAMÉTHYL-AMMONIUM | 8 | C7 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1836 | CHLORURE DE THIONYLE | 8 | C1 | I | 8 |  | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1837 | CHLORURE DE THIOPHOSPHORYLE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1838 | TÉTRACHLORURE DE TITANE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1839 | ACIDE TRICHLORACÉTIQUE | 8 | C4 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1840 | CHLORURE DE ZINC EN SOLUTION | 8 | C1 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1841 | ALDÉHYDATE D'AMMONIAQUE | 9 | M11 | III | 9 |  | LQ27 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1843 | DINITRO-o-CRÉSATE D'AMMONIUM | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1845 | Dioxyde de carbone solide (Anhydride carbonique, Neige carbonique) | 9 | M11 |  |  |  |  | frei |  |  |  |  |  |  |  |
| 1846 | TÉTRACHLORURE DE CARBONE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1847 | SULFURE DE POTASSIUM HYDRATE contenant au moins 30% d'eau de cristallisation | 8 | C6 | II | 8 | 523 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1848 | ACIDE PROPIONIQUE | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1849 | SULFURE DE SODIUM HYDRATE contenant au moins 30% d'eau | 8 | C6 | II | 8 | 523 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1851 | MÉDICAMENT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 221 274 601 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1851 | MÉDICAMENT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 221 274 601 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 1854 | ALLIAGES PYROPHORIQUES DE BARYUM | 4.2 | S4 | I | 4.2 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1855 | CALCIUM PYROPHORIQUE ou ALLIAGES PYROPHORIQUES DE CALCIUM | 4.2 | S4 | I | 4.2 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1858 | HEXAFLUORO-PROPYLÈNE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 1216) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1859 | TÉTRAFLUORURE DE SILICIUM COMPRIMÉ | 2 | 1TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1860 | FLUORURE DE VINYLE STABILISÉ | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1862 | CROTONATE D'ÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1863 | CARBURÉACTEUR (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640 | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1863 | CARBURÉACTEUR (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640 | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1863 | CARBURÉACTEUR (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640 | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1863 | CARBURÉACTEUR (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640 | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1863 | CARBURÉACTEUR | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1865 | NITRATE DE n-PROPYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1866 | RÉSINE EN SOLUTION, inflammable (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640 | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1866 | RÉSINE EN SOLUTION, inflammable (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640 | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1866 | RÉSINE EN SOLUTION, inflammable (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640 | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1866 | RÉSINE EN SOLUTION, inflammable (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640 | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1866 | RÉSINE EN SOLUTION, inflammable (non visqueux) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1866 | RÉSINE EN SOLUTION, inflammable (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1866 | RÉSINE EN SOLUTION, inflammable (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1866 | RÉSINE EN SOLUTION, inflammable (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1868 | DÉCABORANE | 4.1 | FT2 | II | 4.1+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1869 | MAGNÉSIUM ou ALLIAGES DE MAGNÉSIUM, contenant plus de 50% de magnésium, sous forme de granulés, de tournures ou de rubans | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 59 | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1870 | BOROHYDRURE DE POTASSIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 1871 | HYDRURE DE TITANE | 4.1 | F3 | II | 4.1 |  | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 1872 | DIOXYDE DE PLOMB | 5.1 | OT2 | III | 5.1+6.1 | 802 | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1873 | ACIDE PERCHLORIQUE en solution aqueuse contenant plus de 50% (masse) mais au maximum 72% (masse) d'acide | 5.1 | OC1 | I | 5.1+8 | 60 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1884 | OXYDE DE BARYUM | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1885 | BENZIDINE | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1886 | CHLORURE DE BENZYLIDÈNE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1887 | BROMOCHLORO-MÉTHANE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 1888 | CHLOROFORME | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 1889 | BROMURE DE CYANOGÈNE | 6.1 | TC2 | I | 6.1+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 1891 | BROMURE D'ÉTHYLE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1892 | ÉTHYLDICHLORARSINE | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1894 | HYDROXYDE DE PHÉNYLMERCURE | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1895 | NITRATE DE PHÉNYLMERCURE | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1897 | TÉTRACHLORÉTHYLÈNE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 1898 | IODURE D'ACÉTYLE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1902 | PHOSPHATE ACIDE DE DIISOOCTYLE | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1903 | DÉSINFECTANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. | 8 | C9 | I | 8 | 274 | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1903 | DÉSINFECTANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. | 8 | C9 | II | 8 | 274 | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1903 | DÉSINFECTANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. | 8 | C9 | III | 8 | 274 | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1905 | ACIDE SÉLÉNIQUE | 8 | C2 | I | 8 |  | LQ21 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1906 | ACIDE RÉSIDUAIRE DE RAFFINAGE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1907 | CHAUX SODÉE contenant plus de 4% d'hydroxyde de sodium | 8 | C6 | III | 8 | 62 | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1908 | CHLORITE EN SOLUTION | 8 | C9 | II | 8 | 521 | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1908 | CHLORITE EN SOLUTION | 8 | C9 | III | 8 | 521 | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1910 | Oxyde de calcium | 8 | C6 |  |  |  |  | libre |  |  |  |  |  |  |  |
| 1911 | DIBORANE COMPRIMÉ | 2 | 1TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1912 | CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLORURE DE MÉTHYLÈNE EN MÉLANGE | 2 | 2F |  | 2.1 | 228 | LQ0 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1913 | NÉON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3A |  | 2.2 | 593 | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1914 | PROPIONATES DE BUTYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1915 | CYCLOHEXANONE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1916 | ÉTHER DICHLORO-2,2' DIÉTHYLIQUE | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1917 | ACRYLATE D'ÉTHYLE STABILISÉ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1918 | ISOPROBYLBENZÈNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1919 | ACRYLATE DE MÉTHYLE STABILISÉ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1920 | NONANES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1921 | PROPYLÈNEIMINE STABILISÉE | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1922 | PYRROLIDINE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1923 | DITHIONITE DE CALCIUM (HYDROSULFITE DE CALCIUM) | 4.2 | S4 | II | 4.2 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1928 | BROMURE DE MÉTHYLMAGNÉSIUM DANS L'ÉTHER ÉTHYLIQUE | 4.3 | WF1 | I | 4.3+3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 1 |  |
| 1929 | DITHIONITE DE POTASSIUM (HYDROSULFITE DE POTASSIUM) | 4.2 | S4 | II | 4.2 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1931 | DITHIONITE DE ZINC | 9 | M11 | III | 9 |  | LQ27 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1932 | DÉCHETS DE ZIRCONIUM | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 524 592 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1935 | CYANURE EN SOLUTION, N.S.A. | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 274 525 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1935 | CYANURE EN SOLUTION, N.S.A. | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 274 525 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1935 | CYANURE EN SOLUTION, N.S.A. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 274 525 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 1938 | ACIDE BROMACÉTIQUE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1939 | OXYBROMURE DE PHOSPHORE | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1940 | ACIDE THIOGLYCOLIQUE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1941 | DIBROMODIFLUORO-MÉTHANE | 9 | M11 | III | 9 |  | LQ28 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1942 | NITRATE D'AMMONIUM contenant au plus 0,2% de matière combustible (y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone), à l'exclusion de toute autre matière | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 611 | LQ12 | B | PP |  | ST01, CO02 | HA09 |  | 0 | CO02 et HA09 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 1944 | ALLUMETTES DE SÛRETÉ (à frottoir, en carnets ou pochettes) | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 293 | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1945 | ALLUMETTES-BOUGIES | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 293 | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1950 | AÉROSOLS | 2 | 5A |  | 2.2 | 190 625 | LQ2 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1950 | AÉROSOLS | 2 | 5F |  | 2.1 | 190 625 | LQ2 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1950 | AÉROSOLS | 2 | 5O |  | 2.2+5.1 | 190 625 | LQ2 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1950 | AÉROSOLS | 2 | 5T |  | 2.3 | 190 625 | LQ1 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1950 | AÉROSOLS | 2 | 5TC |  | 2.3+8 | 190 625 | LQ1 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1950 | AÉROSOLS | 2 | 5TF |  | 2.3+2.1 | 190 625 | LQ1 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1950 | AÉROSOLS | 2 | 5TFC |  | 2.3+2.1+8 | 190 625 | LQ1 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1950 | AÉROSOLS | 2 | 5TO |  | 2.3+5.1 | 190 625 | LQ1 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1950 | AÉROSOLS | 2 | 5TOC |  | 2.3+5.1+8 | 190 625 | LQ1 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1951 | ARGON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3A |  | 2.2 | 593 | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1952 | OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE contenant au plus 9% d'oxyde d'éthylène | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1953 | GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. | 2 | 1TF |  | 2.3+2.1 | 274 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1954 | GAZ COMPRIMÉ INFLAMMABLE, N.S.A. | 2 | 1F |  | 2.1 | 274 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1955 | GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, N.S.A. | 2 | 1T |  | 2.3 | 274 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1956 | GAZ COMPRIMÉ, N.S.A | 2 | 1A |  | 2.2 | 274 567 | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1957 | DEUTÉRIUM COMPRIMÉ | 2 | 1F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1958 | DICHLORO-1,2 TÉTRAFLUORO-1,1,2,2, ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 114) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1959 | DIFLUORO-1,1 ÉTHYLÈNE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 1132a) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1961 | ÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1962 | ÉTHYLÈNE COMPRIMÉ | 2 | 1F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1963 | HÉLIUM LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3A |  | 2.2 | 593 | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1964 | HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE COMPRIMÉ, N.S.A. | 2 | 1F |  | 2.1 | 274 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1965 | HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A. comme mélange A, A01, A02, A1, B1, B2, B ou C | 2 | 2F |  | 2.1 | 274 583 | LQ0 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1966 | HYDROGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1967 | GAZ INSECTICIDE TOXIQUE, N.S.A. | 2 | 2T |  | 2.3 | 274 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1968 | GAZ INSECTICIDE, N.S.A. | 2 | 2A |  | 2.2 | 274 | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1969 | ISOBUTANE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1970 | KRYPTON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3A |  | 2.2 | 593 | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1971 | MÉTHANE COMPRIMÉ ou GAZ NATUREL COMPRIMÉ (à haute teneur en méthane) | 2 | 1F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1972 | MÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ ou GAZ NATUREL LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ (à haute teneur en méthane) | 2 | 3F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1973 | CHLORODIFLUORO-MÉTHANE ET CHLOROPENTAFLUOR-ÉTHANE EN MÉLANGE à point d'ébullition fixe, contenant environ 49% de chlorodifluorométhane (GAZ RÉFRIGÉRANT R 502) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1974 | BROMOCHLORODI-FLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 12B1) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1975 | MONOXYDE D'AZOTE ET TETROXYDE DE DIAZOTE EN MÉLANGE (MONOXYDE D'AZOTE ET DIOXYDE D'AZOTE EN MÉLANGE) | 2 | 2TOC |  | 2.3+5.1+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1976 | OCTAFLUOROCYCLO-BUTANE (GAZ RÉFRIGÉRANT RC 318) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1977 | AZOTE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3A |  | 2.2 | 593 | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1978 | PROPANE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1979 | GAZ RARES EN MÉLANGE COMPRIMÉ | 2 | 1A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1980 | GAZ RARES ET OXYGÈNE EN MÉLANGE COMPRIMÉ | 2 | 1A |  | 2.2 | 567 | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1981 | GAZ RARES ET AZOTE EN MÉLANGE COMPRIMÉ | 2 | 1A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1982 | TÉTRAFLUOROMÉTHANE COMPRIMÉ (GAZ RÉFRIGÉRANT R 14, COMPRIMÉ) | 2 | 1A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1983 | CHLORO-1 TRIFLUORO-2,2,2 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 133a) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1984 | TRIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 23) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1986 | ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 274 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1986 | ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 274 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1986 | ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 274 802 | LQ7 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 1987 | ALCOOLS INFLAMMABLES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640 | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1987 | ALCOOLS INFLAMMABLES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640 | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1987 | ALCOOLS INFLAMMABLES, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1988 | ALDÉHYDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1988 | ALDÉHYDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1988 | ALDÉHYDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 274 802 | LQ7 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 1989 | ALDÉHYDES INFLAMMABLES, N.S.A. | 3 | F1 | I | 3 | 274 640 | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1989 | ALDÉHYDES INFLAMMABLES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 274 640 | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1989 | ALDÉHYDES INFLAMMABLES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640 | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1989 | ALDÉHYDES INFLAMMABLES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640 | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1989 | ALDÉHYDES INFLAMMABLES, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1990 | BENZALDÉHYDE | 9 | M11 | III | 9 |  | LQ28 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 1991 | CHLOROPRÈNE STABILISÉ | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1992 | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 274 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1992 | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 274 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1992 | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 274 802 | LQ7 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 274 640 | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 274 640 | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640 | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640 | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (non visqueux) | 3 | F1 | III | 3 | 274 640 | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 274 640 | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 274 640 | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1993 | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 274 640 | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1994 | FER PENTACARBONYLE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 1999 | GOUDRONS LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640 | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1999 | GOUDRONS LIQUIDES (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640 | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 1999 | GOUDRONS LIQUIDES (non visqueux) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 1999 | GOUDRONS LIQUIDES (ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) | 3 | F1 | III | 3 | 640 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2000 | CELLULOÏD (en blocs, barres, rouleaux, feuilles, tubes, etc) | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 502 | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2001 | NAPHTÉNATES DE COBALT EN POUDRE | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2002 | DÉCHETS DE CELLULOÏD | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 526 592 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2003 | MÉTAUX-ALKYLES HYDRORÉACTIFS, N.S.A. ou MÉTAUX-ARYLES, HYDRORÉACTIFS, N.S.A. | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 | 274 527 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2004 | DIAMIDEMAGNÉSIUM | 4.2 | S4 | II | 4.2 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2005 | DIPHÉNYLMAGNÉSIUM | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2006 | MATIÈRES PLASTIQUES À BASE DE NITROCELLULOSE, AUTO-ÉCHAUFFANTES, N.S.A. | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 274 528 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2008 | ZIRCONIUM EN POUDRE SEC | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 524 540 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2008 | ZIRCONIUM EN POUDRE SEC | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 524 540 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2008 | ZIRCONIUM EN POUDRE SEC | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 540 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2009 | ZIRCONIUM SEC, sous forme de feuilles, de betes ou de fil | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 524 592 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2010 | HYDRURE DE MAGNÉSIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 2011 | PHOSPHURE DE MAGNÉSIUM | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  | HA08 |  | 2 |  |
| 2012 | PHOSPHURE DE POTASSIUM | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  | HA08 |  | 2 |  |
| 2013 | PHOSPHURE DE STRONTIUM | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  | HA08 |  | 2 |  |
| 2014 | PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 20% mais au maximum 60% de peroxyde d'hydrogène (stabilisée selon les besoins) | 5.1 | OC1 | II | 5.1+8 |  | LQ10 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2015 | PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE STABILISÉE contenant plus de 60% de peroxyde d'hydrogène mais au maximum 70% de peroxyde d'hydrogène | 5.1 | OC1 | I | 5.1+8 |  | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2015 | PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE STABILISÉE contenant plus de 70% de peroxyde d'hydrogène | 5.1 | OC1 | I | 5.1+8 |  | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2016 | MUNITIONS TOXIQUES NON EXPLOSIVES, sans charge de dispersion ni charge d'expulsion, non amorcées | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2017 | MUNITIONS LACRYMOGÈNES NON EXPLOSIVES, sans charges de dispersion ni charge d'expulsion, non amorcées | 6.1 | TC2 | II | 6.1+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2018 | CHLORANILINES SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2019 | CHLORANILINES LIQUIDES | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2020 | CHLOROPHÉNOLS SOLIDES | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 205 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2021 | CHLOROPHÉNOLS LIQUIDES | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2022 | ACIDE CRÉSILIQUE | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2023 | ÉPICHLORHYDRINE | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 279 802 | LQ17 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2024 | COMPOSÉ LIQUIDE DU MERCURE, N.S.A. | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 43 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2024 | COMPOSÉ LIQUIDE DU MERCURE, N.S.A. | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 43 274 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2024 | COMPOSÉ LIQUIDE DU MERCURE, N.S.A. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 43 274 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2025 | COMPOSÉ SOLIDE DE MERCURE, N.S.A. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 43 274 529 585 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2025 | COMPOSÉ SOLIDE DE MERCURE, N.S.A. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 274 529 585 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2025 | COMPOSÉ SOLIDE DE MERCURE, N.S.A. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 43 274 529 585 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2026 | COMPOSÉ PHÉNYLMERCURIQUE, N.S.A. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 43 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2026 | COMPOSÉ PHÉNYLMERCURIQUE, N.S.A. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 43 274 802 | LQ18 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2026 | COMPOSÉ PHÉNYLMERCURIQUE, N.S.A. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 43 274 802 | LQ9 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2027 | ARSÉNITE DE SODIUM SOLIDE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2028 | BOMBES FUMIGÈNES NON EXPLOSIVES, contenant un liquide corrosif, sans dispositif d'amorçage | 8 | C11 | II | 8 |  | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2029 | HYDRAZINE ANHYDRE | 8 | CFT | I | 8+3+6.1 | 802 | LQ20 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2030 | HYDRATE D'HYDRAZINE ou HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 37% et au plus 64% d'hydrazine en masse | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | 530 802 | LQ22 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2031 | ACIDE NITRIQUE, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant plus de 70% d'acide nitrique | 8 | CO1 | I | 8+5.1 |  | LQ20 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2031 | ACIDE NITRIQUE, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant au plus 70% d'acide nitrique | 8 | CO1 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2032 | ACIDE NITRIQUE FUMANT ROUGE | 8 | COT | I | 8+5.1+6.1 | 802 | LQ20 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2033 | MONOXYDE DE POTASSIUM | 8 | C6 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2034 | HYDROGÈNE ET MÉTHANE EN MÉLANGE COMPRIMÉ | 2 | 1F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2035 | TRIFLUORO-1,1,1 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 143a) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2036 | XENON COMPRIMÉ | 2 | 1A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2037 | RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables | 2 | 5A |  | 2.2 | 191 | LQ2 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2037 | RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables | 2 | 5F |  | 2.1 | 191 | LQ2 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2037 | RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables | 2 | 5O |  | 2.2+5.1 | 191 | LQ2 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2037 | RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables | 2 | 5T |  | 2.3 |  | LQ1 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2037 | RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables | 2 | 5TC |  | 2.3+8 |  | LQ1 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2037 | RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables | 2 | 5TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ1 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2037 | RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables | 2 | 5TFC |  | 2.3+2.1+8 |  | LQ1 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2037 | RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables | 2 | 5TO |  | 2.3+5.1 |  | LQ1 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2037 | RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables | 2 | 5TOC |  | 2.3+5.1+8 |  | LQ1 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2038 | DINITROTOLUÈNES, LIQUIDES | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2038 | DINITROTOLUÈNES, SOLIDES | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2044 | DIMÉTHYL-2,2 PROPANE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2045 | ISOBUTYRALDÉHYDE (ALDÉHYDE ISOBUTYRIQUE) | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2046 | CYMÈNES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2047 | DICHLOROPROPÈNES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2047 | DICHLOROPROPÈNES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2048 | DICYCLOPENTADIÈNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2049 | DIÉTHYLBENZÈNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2050 | COMPOSÉS ISOMERIQUES DU DIISOBUTYLÈNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2051 | DIMÉTHYLAMINO-2 ÉTHANOL | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2052 | DIPENTÈNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2053 | MÉTHYLISOBUTYL-CARBINOL | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2054 | MORPHOLINE | 8 | CF1 | I | 8+3 |  | LQ20 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2055 | STYRÈNE MONOMÈRE STABILISÉ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2056 | TÉTRAHYDROFURANNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2057 | TRIPROPYLÈNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2057 | TRIPROPYLÈNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2058 | VALÉRALDÉHYDE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2059 | NITROCELLULOSE EN SOLUTION, INFLAMMABLE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | D | I | 3 | 198 531 640 | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2059 | NITROCELLULOSE EN SOLUTION, INFLAMMABLE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | D | I | 3 | 198 531 640 | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2059 | NITROCELLULOSE EN SOLUTION, INFLAMMABLE (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | D | II | 3 | 198 531 640 | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2059 | NITROCELLULOSE EN SOLUTION, INFLAMMABLE (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | D | II | 3 | 198 531 640 | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2059 | NITROCELLULOSE EN SOLUTION, INFLAMMABLE | 3 | D | III | 3 | 198 531 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2067 | ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM, type A1 | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 186 193 624 628 | LQ12 | B | PP |  | CO02, ST01, LO04 | HA09 |  | 0 | CO02, LO04 et HA09 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 2068 | ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM, type A2 | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 186 193 624 629 | LQ12 | B | PP |  | CO02, ST01, LO04 | HA09 |  | 0 | CO02, LO04 et HA09 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 2069 | ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM, type A3 | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 186 193 624 630 | LQ12 | B | PP |  | CO02, ST01, LO04 | HA09 |  | 0 | CO02, LO04 et HA09 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 2070 | ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM, type A4 | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 186 193 624 631 | LQ12 | B | PP |  | CO02, ST01, LO04 | HA09 |  | 0 | CO02, LO04 et HA09 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 2071 | Engrais au nitrate d'ammonium | 9 | M11 |  |  |  |  | B | PP |  | CO02, ST02 | HA09 |  | 0 | Dangereux uniquement en vrac ou sans emballage. CO02, ST02 et HA09 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 2072 | ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM, N.S.A. | 5.1 | O2 |  |  |  |  | TRANSPORT INTERDIT |  |  |  |  |  |  |  |
| 2073 | AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse contenant plus de 35% mais au plus 50% d'ammoniac | 2 | 4A |  | 2.2 | 532 | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2074 | ACRYLAMIDE | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2075 | CHLORAL ANHYDRE STABILISÉ | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2076 | CRÉSOLS, LIQUIDES | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2076 | CRÉSOLS, SOLIDES | 6.1 | TC2 | II | 6.1+8 | 802 | LQ18 | T | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2077 | alpha-NAPHTYLAMINE | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2078 | DIISOCYANATE DE TOLUYLÈNE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2079 | DIÉTHYLÈNETRIAMINE | 8 | C7 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2186 | CHLORURE D'HYDROGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3TC |  |  |  |  | verboten |  |  |  |  |  |  |
| 2187 | DIOXYDE DE CARBONE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3A |  | 2.2 | 593 | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2188 | ARSINE | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2189 | DICHLOROSILANE | 2 | 2TFC |  | 2.3+2.1+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2190 | DIFLUORURE D'OXYGÈNE COMPRIMÉ | 2 | 1TOC |  | 2.3+5.1+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2191 | FLUORURE DE SULFURYLE | 2 | 2T |  | 2.3 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2192 | GERMANE | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 | 632 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2193 | HEXAFLUORÉTHANE COMPRIMÉ (GAZ RÉFRIGÉRANT R 116 COMPRIMÉ) | 2 | 1A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2194 | HEXAFLUORURE DE SÉLÉNIUM | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2195 | HEXAFLUORURE DE TELLURE | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2196 | HEXAFLUORURE DE TUNGSTÈNE | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2197 | IODURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2198 | PENTAFLUORURE DE PHOSPHORE COMPRIMÉ | 2 | 1TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2199 | PHOSPHINE | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 | 632 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2200 | PROPADIÈNE STABILISÉ | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2201 | PROTOXYDE D'AZOTE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3O |  | 2.2+5.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2202 | SÉLÉNIURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2203 | SILANE COMPRIMÉ | 2 | 1F |  | 2.1 | 632 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2204 | SULFURE DE CARBONYLE | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2205 | ADIPONITRILE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2206 | ISOCYANATES TOXIQUES, N.S.A. ou ISOCYANATE TOXIQUE EN SOLUTION, N.S.A. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 551 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2206 | ISOCYANATES TOXIQUES, N.S.A. ou ISOCYANATE TOXIQUE EN SOLUTION, N.S.A. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 551 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2208 | HYPOCHLORITE DE CALCIUM SEC EN MÉLANGE, contenant plus de 10% mais 39% au maximum de chlore actif | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2209 | FORMALDÉHYDE EN SOLUTION contenant au moins 25% de formaldéhyde | 8 | C9 | III | 8 | 533 | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2210 | MANÈBE ou PRÉPARATIONS DE MANÈBE contenant au moins 60% de manèbe | 4.2 | SW | III | 4.2+4.3 | 273 | LQ0 | B | PP, EX, A | VE01, VE03 |  |  | IN01, IN03 | 0 | VE03, IN01 et IN03 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 2211 | POLYMÈRES EXPANSIBLES EN GRANULÉS dégageant des vapeurs inflammables | 9 | M3 | III | keine | 207 633 | LQ27 | B | PP, EX, EP, A | VE01, VE03 |  |  | IN01 | 0 | VE03 et IN01 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 2212 | AMIANTE BLEU (Crocidolite) ou AMIANTE BRUN (Amosite ou mysorite) | 9 | M1 | II | 9 | 168 802 | LQ25 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2213 | PARAFORMALDÉHYDE | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2214 | ANHYDRIDE PHTALIQUE contenant plus de 0,05% d'anhydride maléique | 8 | C4 | III | 8 | 169 | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2215 | ANHYDRIDE MALÉIQUE, FONDUE | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ0 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2215 | ANHYDRIDE MALÉIQUE | 8 | C4 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2216 | Farine de poisson (Déchets de poisson) stabilisée | 9 | M11 |  |  |  |  | B | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2217 | TOURTEAUX contenant au plus 1,5% en masse d'huile et ayant 11% en masse d'humidité au maximum | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 142 800 | LQ0 | B | PP |  |  |  | IN01 | 0 | IN01 ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 2218 | ACIDE ACRYLIQUE STABILISÉ | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2219 | ÉTHER ALLYLGLYCIDIQUE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2222 | ANISOLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2224 | BENZONITRILE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2225 | CHLORURE DE BENZÈNESULFONYLE | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2226 | CHLORURE DE BENZYLIDYNE | 8 | C9 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2227 | MÉTHACRYLATE DE n-BUTYLE STABILISÉ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2232 | CHLORO-2 ÉTHANAL | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2233 | CHLORANISIDINES | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2234 | FLUORURES DE CHLOROBENZYLIDYNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2235 | CHLORURES DE CHLOROBENZYLE | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2236 | ISOCYANATE DE CHLORO -3 MÉTHYL-4 PHÉNYLE | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2237 | CHLORONITRANILINES | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2238 | CHLOROTOLUÈNES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2239 | CHLOROTOLUIDINES, liquides | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2239 | CHLOROTOLUIDINES, solides | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2240 | ACIDE SULFOCHROMIQUE | 8 | C1 | I | 8 |  | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2241 | CYCLOHEPTANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2242 | CYCLOHEPTÈNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2243 | ACÉTATE DE CYCLOHEXYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2244 | CYCLOPENTANOL | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2245 | CYCLOPENTANONE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2246 | CYCLOPENTÈNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2247 | n-DÉCANE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2248 | DI-n-BUTYLAMINE | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2249 | ÉTHER DICHLORO-DIMÉTHYLIQUE SYMÉTRIQUE | 6.1 | T1 |  |  |  |  | verboten |  |  |  |  |  |  |
| 2250 | ISOCYANATES DE DICHLOROPHÉNYLE | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2251 | BICYCLO-(2.2.1)-HEPTADIÈNE-2,5 STABILISÉ (NORBORNADIÈNE-2,5 STABILISÉ) | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2252 | DIMÉTHOXY-1,2 ÉTHANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2253 | N,N-DIMÉTHYLANILINE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2254 | ALLUMETTES-TISONS | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 293 | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2256 | CYCLOHEXÈNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2257 | POTASSIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 2258 | PROPYLÈNE-1,2 DIAMINE | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2259 | TRIÉTHYLÈNETÉ-TRAMINE | 8 | C7 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2260 | TRIPROPYLAMINE | 3 | FC | III | 3+8 |  | LQ7 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2261 | XYLÉNOLS, liquides | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2261 | XYLÉNOLS, solides | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2262 | CHLORURE DE DIMÉTHYLCARBAMOYLE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2263 | DIMÉTHYLCYCLO-HEXANES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2264 | DIMÉTHYLCYCLO-HEXYLAMINE | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2265 | N,N-DIMÉTHYL-FORMAMIDE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2266 | DIMÉTHYL-N-PROPYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2267 | CHLORURE DE DIMÉTHYLTHIO-PHOSPHORYLE | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2269 | IMINOBISPROPYLAMINE-3,3' | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2270 | ÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 50% mais au maximum 70% (masse) d'éthylamine | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2271 | ÉTHYLAMYLCÉTONES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2272 | N-ÉTHYLANILINE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2273 | ÉTHYL-2-ANILINE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2274 | N-ÉTHYL N-BENZYLANILINE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2275 | ÉTHYL-2 BUTANOL | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2276 | ÉTHYL-2 HEXYLAMINE | 3 | FC | III | 3+8 |  | LQ7 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2277 | MÉTHACRYLATE D'ÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2278 | n-HEPTÈNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2279 | HEXACHLORO-BUTADIÈNE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2280 | HEXAMÉTHYLÈNE-DIAMINE SOLIDE | 8 | C8 | III | 8 |  | LQ24 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2281 | DIISOCYANATE D'HEXAMÉTHYLÈNE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2282 | HEXANOLS | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2283 | MÉTHACRYLATE D'ISOBUTYLE STABILISÉ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2284 | ISOBUTYRONITRILE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2285 | FLUORURES D'ISOCYA-NATOBENZYLIDYNE | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2286 | PENTAMÉTHYLHEPTANE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2287 | ISOHEPTÈNES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2288 | ISOHEXÈNES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2289 | ISOPHORONEDIAMINE | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2290 | DIISOCYANATE D'ISOPHORONE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2291 | COMPOSÉ SOLUBLE DU PLOMB, N.S.A. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 199 274 535 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2293 | METHOXY-4 MÉTHYL-4 PENTANONE-2 | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2294 | N-MÉTHYLANILINE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2295 | CHLORACÉTATE DE MÉTHYLE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2296 | MÉTHYLCYCLOHEXANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2297 | MÉTHYLCYCLO-HEXANONES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2298 | MÉTHYLCYCLO- PENTANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2299 | DICHLORACÉTATE DE MÉTHYLE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2300 | MÉTHYL-2 ÉTHYL-5 PYRIDINE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2301 | MÉTHYL-2 FURANNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2302 | MÉTHYL-5 HEXANONE-2 | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2303 | ISOPROPÉNYLBENZÈNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2304 | NAPHTALÈNE FONDU | 4.1 | F2 | III | 4.1 | 536 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2305 | ACIDE NITROBENZÈNE-SULFONIQUE | 8 | C4 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2306 | FLUORURES DE NITROBENZYLIDYNE, liquides | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2306 | FLUORURES DE NITROBENZYLIDYNE, solides | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2307 | FLUORURE DE NITRO-3 CHLORO-4 BENZYLIDYNE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2308 | HYDROGÉNOSULFATE DE NITROSYLE, LIQUIDE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2308 | HYDROGÉNOSULFATE DE NITROSYLE, SOLIDE | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2309 | OCTADIÈNES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2310 | PENTANEDIONE-2,4 | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 802 | LQ7 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2311 | PHÉNÉTIDINES | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 279 802 | LQ19 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2312 | PHÉNOL FONDU | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2313 | PICOLINES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2315 | DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS | 9 | M2 | II | 9 | 595 802 | LQ29 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2316 | CUPROCYANURE DE SODIUM SOLIDE | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2317 | CUPROCYANURE DE SODIUM EN SOLUTION | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2318 | HYDROGÉNOSULFURE DE SODIUM avec moins de 25% d'eau de cristallisation | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 504 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2319 | HYDROCARBURES TERPENIQUES, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2320 | TÉTRAÉTHYLÈNE-PENTAMINE | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2321 | TRICHLOROBENZÈNES LIQUIDES | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2322 | TRICHLOROBUTÈNE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2323 | PHOSPHITE DE TRIÉTHYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2324 | TRIISOBUTYLÈNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2325 | TRIMÉTHYL-1,3,5 BENZÈNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2326 | TRIMÉTHYLCYCLO-HEXYLAMINE | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2327 | TRIMÉTHYLHEXA-MÉTHYLÈNEDIAMINES | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2328 | DIISOCYANATE DE TRIMÉTHYLHEXA-MÉTHYLÈNE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2329 | PHOSPHITE DE TRIMÉTHYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2330 | UNDECANE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2331 | CHLORURE DE ZINC ANHYDRE | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2332 | ACÉTALDOXIME | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2333 | ACÉTATE D'ALLYLE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2334 | ALLYLAMINE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2335 | ÉTHER ALLYLÉTHYLIQUE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2336 | FORMIATE D'ALLYLE | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2337 | MERCAPTAN PHÉNYLIQUE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2338 | FLUORURE DE BENZYLIDYNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2339 | BROMO-2 BUTANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2340 | ÉTHER BROMO-2 ÉTHYLÉTHYLIQUE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2341 | BROMO-1 MÉTHYL-3 BUTANE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2342 | BROMOMÉTHYL-PROPANES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2343 | BROMO-2 PENTANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2344 | BROMOPROPANES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2344 | BROMOPROPANES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2345 | BROMO-3 PROPYNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2346 | BUTANEDIONE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2347 | MERCAPTAN BUTYLIQUE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2348 | ACRYLATES DE BUTYLE, STABILISÉS | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2350 | ÉTHER BUTYLMÉTHYLIQUE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2351 | NITRITES DE BUTYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2351 | NITRITES DE BUTYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2352 | ÉTHER BUTYLVINYLIQUE STABILISÉ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2353 | CHLORURE DE BUTYRYLE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2354 | ÉTHER CHLORO-MÉTHYLÉTHYLIQUE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2356 | CHLORO-2 PROPANE | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2357 | CYCLOHEXYLAMINE | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2358 | CYCLOOCTATÉTRAÈNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2359 | DIALLYLAMINE | 3 | FTC | II | 3+6.1+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2360 | ÉTHER DIALLYLIQUE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2361 | DIISOBUTYLAMINE | 3 | FC | III | 3+8 |  | LQ7 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2362 | DICHLORO-1,1 ÉTHANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2363 | MERCAPTAN ÉTHYLIQUE | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2364 | n-PROPYLBENZÈNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2366 | CARBONATE D'ÉTHYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2367 | alpha-MÉTHYL-VALÉRALDÉHYDE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2368 | alpha-PINÈNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2370 | HEXÈNE-1 | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2371 | ISOPENTÈNES | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2372 | BIS (DIMÉTHYLAMINO)-1,2 ÉTHANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2373 | DIÉTHOXYMÉTHANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2374 | DIÉTHOXY-3,3 PROPÈNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2375 | SULFURE D'ÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2376 | DIHYDRO-2,3 PYRANNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2377 | DIMETHOXY-1,1 ÉTHANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2378 | DIMÉTHYLAMINO-ACÉTONITRILE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2379 | DIMÉTHYL-1,3 BUTYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2380 | DIMÉTHYLDIÉTHOXY-SILANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2381 | DISULFURE DE DIMÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2382 | DIMÉTHYLHYDRAZINE SYMÉTRIQUE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2383 | DIPROPYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2384 | ÉTHER DI-n-PROPYLIQUE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2385 | ISOBUTYRATE D'ÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2386 | ÉTHYL-1 PIPÉRIDINE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2387 | FLUOROBENZÈNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2388 | FLUOROTOLUÈNES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2389 | FURANNE | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2390 | IODO-2 BUTANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2391 | IODOMÉTHYLPROPANES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2392 | IODOPROPANES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2393 | FORMIATE D'ISOBUTYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2394 | PROPIONATE D'ISOBUTYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2395 | CHLORURE D'ISOBUTYRYLE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2396 | MÉTHYLACROLÉINE STABILISÉE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2397 | MÉTHYL-3 BUTANONE-2 | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2398 | ÉTHER MÉTHYL tert-BUTYLIQUE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2399 | MÉTHYL-1 PIPÉRIDINE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2400 | ISOVALÉRATE DE MÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2401 | PIPÉRIDINE | 8 | CF1 | I | 8+3 |  | LQ20 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2402 | PROPANETHIOLS | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2403 | ACÉTATE D'ISOPROPÉNYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2404 | PROPIONITRILE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2405 | BUTYRATE D'ISOPROPYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2406 | ISOBUTYRATE D'ISOPROPYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2407 | CHLOROFORMIATE D'ISOPROPYLE | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2409 | PROPIONATE D'ISOPROPYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2410 | TÉTRAHYDRO-1,2,3,6 PYRIDINE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2411 | BUTYRONITRILE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2412 | TÉTRAHYDRO-THIOPHÈNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2413 | ORTHOTITANATE DE PROPYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2414 | THIOPHÈNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2416 | BORATE DE TRIMÉTHYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2417 | FLUORURE DE CARBONYLE COMPRIMÉ | 2 | 1TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2418 | TÉTRAFLUORURE DE SOUFRE | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2419 | BROMOTRIFLUOR-ÉTHYLÈNE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2420 | HEXAFLUORACÉTONE | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2421 | TRIOXYDE D'AZOTE | 2 | 2TOC |  |  |  |  | verboten |  |  |  |  |  |  |
| 2422 | OCTAFLUOROBUTÈNE-2 (GAZ RÉFRIGÉRANT R 1318) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2424 | OCTAFLUOROPROPANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 218) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2426 | NITRATE D'AMMONIUM LIQUIDE, solution chaude concentrée | 5.1 | O1 |  | 5.1 | 252 644 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2427 | CHLORATE DE POTASSIUM EN SOLUTION AQUEUSE | 5.1 | O1 | II | 5.1 |  | LQ10 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2427 | CHLORATE DE POTASSIUM EN SOLUTION AQUEUSE | 5.1 | O1 | III | 5.1 |  | LQ13 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2428 | CHLORATE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE | 5.1 | O1 | II | 5.1 |  | LQ10 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2428 | CHLORATE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE | 5.1 | O1 | III | 5.1 |  | LQ13 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2429 | CHLORATE DE CALCIUM EN SOLUTION AQUEUSE | 5.1 | O1 | II | 5.1 |  | LQ10 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2429 | CHLORATE DE CALCIUM EN SOLUTION AQUEUSE | 5.1 | O1 | III | 5.1 |  | LQ13 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2430 | ALKYLPHÉNOLS SOLIDES, N.S.A. (y compris les homologues C2 à C12 ) | 8 | C4 | I | 8 | 274 | LQ21 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2430 | ALKYLPHÉNOLS SOLIDES, N.S.A. (y compris les homologues C2 à C12 ) | 8 | C4 | II | 8 | 274 | LQ23 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2430 | ALKYLPHÉNOLS SOLIDES, N.S.A. (y compris les homologues C2 à C12 ) | 8 | C4 | III | 8 | 274 | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2431 | ANISIDINES | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2432 | N,N-DIÉTHYLANILINE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 279 802 | LQ9 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2433 | CHLORONITRO-TOLUÈNES, LIQUIDES | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2433 | CHLORONITRO-TOLUÈNES, SOLIDES | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2434 | DIBENZYLDICHLORO-SILANE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2435 | ÉTHYLPHÉNYLDI-CHLOROSILANE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2436 | ACIDE THIOACÉTIQUE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2437 | MÉTHYLPHÉNYLDI-CHLOROSILANE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2438 | CHLORURE DE TRIMÉTHYLACÉTYLE | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2439 | HYDROGÉNODIFLUO-RURE DE SODIUM | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2440 | CHLORURE D'ÉTAIN IV PENTAHYDRATE | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2441 | TRICHLORURE DE TITANE PYROPHORIQUE ou TRICHLORURE DE TITANE EN MÉLANGE, PYROPHORIQUE | 4.2 | SC4 | I | 4.2+8 | 537 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2442 | CHLORURE DE TRICHLORACÉTYLE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2443 | OXYTRICHLORURE DE VANADIUM | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2444 | TÉTRACHLORURE DE VANADIUM | 8 | C1 | I | 8 |  | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2445 | ALKYLLITHIUMS | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 | 274 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2446 | NITROCRÉSOLS, liquides | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2446 | NITROCRÉSOLS, solides | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2447 | PHOSPHORE BLANC ou JAUNE FONDU | 4.2 | ST3 | I | 4.2+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2448 | SOUFRE FONDU | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 538 | LQ0 | T | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2451 | TRIFLUORURE D'AZOTE, COMPRIMÉ | 2 | 1O |  | 2.2+5.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2452 | ÉTHYLACÉTYLÈNE STABILISÉ | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2453 | FLUORURE D'ÉTHYLE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 161) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2454 | FLUORURE DE MÉTHYLE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 41) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2455 | NITRITE DE MÉTHYLE | 2 | 2A |  |  |  |  | verboten |  |  |  |  |  |  |
| 2456 | CHLORO-2 PROPÈNE | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2457 | DIMÉTHYL-2,3 BUTANE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2458 | HEXADIÈNES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2459 | MÉTHYL-2 BUTÈNE-1 | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2460 | MÉTHYL-2 BUTÈNE-2 | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2461 | MÉTHYLPENTADIÈNES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2463 | HYDRURE D'ALUMINIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 2464 | NITRATE DE BÉRYLLIUM | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2465 | ACIDE DICHLORO-ISOCYANURIQUE SEC ou SELS DE L'ACIDE DICHLOROISO-CYANURIQUE | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 135 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2466 | SUPEROXYDE DE POTASSIUM | 5.1 | O2 | I | 5.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2468 | ACIDE TRICHLORO-ISOCYANURIQUE SEC | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2469 | BROMATE DE ZINC | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2470 | PHÉNYLACÉTONITRILE LIQUIDE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2471 | TÉTROXYDE D'OSMIUM | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2473 | ARSANILATE DE SODIUM | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2474 | THIOPHOSGÈNE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2475 | TRICHLORURE DE VANADIUM | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2477 | ISOTHIOCYANATE DE MÉTHYLE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2478 | ISOCYANATES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. ou ISOCYANATES EN SOLUTION, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 274 539 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2478 | ISOCYANATES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. ou ISOCYANATES EN SOLUTION, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 274 539 802 | LQ7 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2480 | ISOCYANATE DE MÉTHYLE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2481 | ISOCYANATE D'ÉTHYLE | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2482 | ISOCYANATE DE n-PROPYLE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2483 | ISOCYANATE D'ISOPROPYLE | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2484 | ISOCYANATE DE tert-BUTYLE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2485 | ISOCYANATE DE n-BUTYLE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2486 | ISOCYANATE D'ISOBUTYLE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2487 | ISOCYANATE DE PHÉNYLE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2488 | ISOCYANATE DE CYCLOHEXYLE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2490 | ÉTHER DICHLORO-ISOPROPYLIQUE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2491 | ÉTHANOLAMINE ou ÉTHANOLAMINE EN SOLUTION | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2493 | HEXAMÉTHYLÈNEIMINE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2495 | PENTAFLUORURE D'IODE | 5.1 | OTC | I | 5.1+6.1+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2496 | ANHYDRIDE PROPIONIQUE | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2498 | TÉTRAHYDRO-1,2,3,6 BENZALDÉHYDE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2501 | OXYDE DE TRIS (AZIRIDINYL-1) PHOSPHINE EN SOLUTION | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2501 | OXYDE DE TRIS (AZIRIDINYL-1) PHOSPHINE EN SOLUTION | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2502 | CHLORURE DE VALÉRYLE | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2503 | TÉTRACHLORURE DE ZIRCONIUM | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2504 | TÉTRABROMÉTHANE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2505 | FLUORURE D'AMMONIUM | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 802 | LQ9 | B | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2506 | HYDROGÉNOSULFATE D'AMMONIUM | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 | B | PP, EP |  | CO03 |  |  | 0 | CO03 ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 2507 | ACIDE CHLOROPLATINIQUE SOLIDE | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2508 | PENTACHLORURE DE MOLYBDÈNE | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2509 | HYDROGÉNOSULFATE DE POTASSIUM | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 | B | PP, EP |  | CO03 |  |  | 0 | CO03 ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 2511 | ACIDE CHLORO-2 PROPIONIQUE EN SOLUTION | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2511 | ACIDE CHLORO-2 PROPIONIQUE, SOLIDE | 8 | C4 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2512 | AMINOPHÉNOLS (o-, m-, p-) | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 279 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2513 | BROMURE DE BROMACÉTYLE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2514 | BROMOBENZÈNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2515 | BROMOFORME | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2516 | TÉTRABROMURE DE CARBONE | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2517 | CHLORO-1 DIFLUORO-1,1 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 142b) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2518 | CYCLODODÉCATRIÈNE-1,5,9 | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2520 | CYCLOOCTADIÈNES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2521 | DICETÈNE STABILISÉ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2522 | MÉTHACRYLATE DE 2-DIMÉTHYLAMINO-ÉTHYLE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2524 | ORTHOFORMIATE D'ÉTHYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2525 | OXALATE D'ÉTHYLE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2526 | FURFURYLAMINE | 3 | FC | III | 3+8 |  | LQ7 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2527 | ACRYLATE D'ISOBUTYLE STABILISÉ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2528 | ISOBUTYRATE D'ISOBUTYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2529 | ACIDE ISOBUTYRIQUE | 3 | FC | III | 3+8 |  | LQ7 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2531 | ACIDE MÉTHACRYLIQUE STABILISÉ | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2533 | TRICHLORACÉTATE DE MÉTHYLE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2534 | MÉTHYLCHLOROSILANE | 2 | 2TFC |  | 2.3+2.1+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2535 | 4-MÉTHYLMORPHOLINE (N-MÉTHYL-MORPHOLINE) | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2536 | MÉTHYLTÉTRAHYDRO-FURANNE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2538 | NITRONAPHTALÈNE | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2541 | TERPINOLÈNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2542 | TRIBUTYLAMINE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2545 | HAFNIUM EN POUDRE SEC | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 540 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2545 | HAFNIUM EN POUDRE SEC | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 540 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2545 | HAFNIUM EN POUDRE SEC | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 540 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2546 | TITANE EN POUDRE SEC | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 540 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2546 | TITANE EN POUDRE SEC | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 540 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2546 | TITANE EN POUDRE SEC | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 540 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2547 | SUPEROXYDE DE SODIUM | 5.1 | O2 | I | 5.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2548 | PENTAFLUORURE DE CHLORE | 2 | 2TOC |  | 2.3+5.1+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2552 | HEXAFLUORACÉTONE HYDRATE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2554 | CHLORURE DE MÉTHYLALLYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2555 | NITROCELLULOSE AVEC au moins 25% (masse) d'EAU | 4.1 | D | II | 4.1 | 541 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2556 | NITROCELLULOSE AVEC au moins 25% (masse) d'ALCOOL et une teneur en azote ne dépassant pas 12,6% (masse sèche) | 4.1 | D | II | 4.1 | 541 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2557 | NITROCELLULOSE EN MÉLANGE d’une teneur en azote ne dépassant pas 12,6% (rapportée à la masse sèche), AVEC ou SANS PLASTIFIANT, AVEC ou SANS PIGMENT | 4.1 | D | II | 4.1 | 241 541 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2558 | ÉPIBROMHYDRINE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2560 | MÉTHYL-2 PENTANOL-2 | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2561 | MÉTHYL-3 BUTÈNE-1 | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2564 | ACIDE TRICHLORACÉTIQUE EN SOLUTION | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2564 | ACIDE TRICHLORACÉTIQUE EN SOLUTION | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2565 | DICYCLOHEXYLAMINE | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2567 | PENTACHLOROPHÉNATE DE SODIUM | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2570 | COMPOSÉ DU CADMIUM | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 596 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2570 | COMPOSÉ DU CADMIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 596 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2570 | COMPOSÉ DU CADMIUM | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 596 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2571 | ACIDES ALKYLSULFURIQUES | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2572 | PHÉNYLHYDRAZINE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2573 | CHLORATE DE THALLIUM | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2574 | PHOSPHATE DE TRICRÉSYLE avec plus de 3% d'isomère ortho | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2576 | OXYBROMURE DE PHOSPHORE FONDU | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2577 | CHLORURE DE PHÉNYLACÉTYLE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2578 | TRIOXYDE DE PHOSPHORE | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2579 | PIPÉRAZINE | 8 | C8 | III | 8 |  | LQ24 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2580 | BROMURE D'ALUMINIUM EN SOLUTION | 8 | C1 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2581 | CHLORURE D'ALUMINIUM EN SOLUTION | 8 | C1 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2582 | CHLORURE DE FER III EN SOLUTION | 8 | C1 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2583 | ACIDES ALKYLSULFONIQUES SOLIDES ou ACIDES ARYLSULFONIQUES SOLIDES contenant plus de 5% d'acide sulfurique libre | 8 | C2 | II | 8 | 274 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2584 | ACIDES ALKYLSULFONIQUES LIQUIDES ou ACIDES ARYLSULFONIQUES LIQUIDES contenant plus de 5% d'acide sulfurique libre | 8 | C1 | II | 8 | 274 | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2585 | ACIDES ALKYLSULFONIQUES SOLIDES ou ACIDES ARYLSULFONIQUES SOLIDES ne contenant pas plus de 5% d'acide sulfurique libre | 8 | C4 | III | 8 | 274 | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2586 | ACIDES ALKYLSULFONIQUES LIQUIDES ou ACIDES ARYLSULFONIQUES LIQUIDES ne contenant pas plus de 5% d'acide sulfurique libre | 8 | C3 | III | 8 | 274 | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2587 | BENZOQUINONE | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2588 | PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2588 | PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2588 | PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2589 | CHLORACÉTATE DE VINYLE | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2590 | AMIANTE BLANC (Chrysotile, Actinolite, Anthophyllite, Trémolite) | 9 | M1 | III | 9 | 168 542 802 | LQ27 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2591 | XÉNON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3A |  | 2.2 | 593 | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2599 | CHLOROTRIFLUORO-MÉTHANE ET TRIFLUOROMÉTHANE EN MÉLANGE AZÉOTROPE, contenant environ 60% de chlorotrifluorométhane (GAZ RÉFRIGÉRANT R 503) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2600 | MONOXYDE DE CARBONE ET HYDROGÈNE EN MÉLANGE COMPRIMÉ | 2 | 1TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2601 | CYCLOBUTANE | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2602 | DICHLORODIFLUORO-MÉTHANE ET DIFLUORO-1,1 ÉTHANE EN MÉLANGE AZÉOTROPE contenant environ 74% de dichloro-difluorométhane (GAZ RÉFRIGÉRANT R 500) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2603 | CYCLOHEPTATRIÈNE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2604 | ÉTHERATE DIÉTHYLIQUE DE TRIFLUORURE DE BORE | 8 | CF1 | I | 8+3 |  | LQ20 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2605 | ISOCYANATE DE MÉTHOXYMÉTHYLE | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2606 | ORTHOSILICATE DE MÉTHYLE | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2607 | ACROLÉINE, DIMÈRE STABILISÉ | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2608 | NITROPROPANES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2609 | BORATE DE TRIALLYLE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2610 | TRIALLYLAMINE | 3 | FC | III | 3+8 |  | LQ7 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2611 | CHLORO-1 PROPANOL-2 | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2612 | ÉTHER MÉTHYLPROPYLIQUE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2614 | ALCOOL MÉTHALLYLIQUE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2615 | ÉTHER ÉTHYLPROPYLIQUE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2616 | BORATE DE TRIISOPROPYLE | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2616 | BORATE DE TRIISOPROPYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2617 | MÉTHYLCYCLO-HEXANOLS inflammables | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2618 | VINYLTOLUÈNES STABILISÉS | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2619 | BENZYLDIMÉTHYL-AMINE | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2620 | BUTYRATES D'AMYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2621 | ACÉTYLMÉTHYL-CARBINOL | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2622 | GLYCIDALDÉHYDE | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2623 | ALLUME-FEU SOLIDES imprègnes de liquide inflammable | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2624 | SILICIURE DE MAGNÉSIUM | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 2626 | ACIDE CHLORIQUE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 10% d'acide chlorique | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 613 | LQ10 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2627 | NITRITES INORGANIQUES, N.S.A. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 103 274 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2628 | FLUORACÉTATE DE POTASSIUM | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2629 | FLUORACÉTATE DE SODIUM | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2630 | SÉLÉNIATES ou SÉLÉNITES | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2642 | ACIDE FLUORACÉTIQUE | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2643 | BROMACÉTATE DE MÉTHYLE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2644 | IODURE DE MÉTHYLE | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2645 | BROMURE DE PHÉNACYLE | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2646 | HEXACHLOROCYCLO-PENTADIÈNE | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2647 | MALONITRILE | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2648 | DIBROMO-1,2 BUTANONE-3 | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2649 | DICHLORO-1,3 ACÉTONE | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2650 | DICHLORO-1,1 NITRO-1 ÉTHANE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2651 | DIAMINO-4,4' DIPHÉNYLMÉTHANE | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2653 | IODURE DE BENZYLE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2655 | FLUOROSILICATE DE POTASSIUM | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2656 | QUINOLÉINE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2657 | DISULFURE DE SÉLÉNIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2659 | CHLORACÉTATE DE SODIUM | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2660 | MONO- NITROTOLUIDINES | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2661 | HEXACHLORACÉTONE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2662 | HYDROQUINONE | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2664 | DIBROMOMÉTHANE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2667 | BUTYLTOLUÈNES | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2668 | CHLORACÉTONITRILE | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2669 | CHLOROCRÉSOLS, liquides | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2669 | CHLOROCRÉSOLS, solides | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2670 | CHLORURE CYANURIQUE | 8 | C4 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2671 | AMINOPYRIDINES (o-, m-, p-) | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2672 | AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse, contenant plus de 10% mais pas plus de 35% d'ammoniac | 8 | C5 | III | 8 | 543 | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2673 | AMINO-2 CHLORO-4 PHÉNOL | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2674 | FLUOROSILICATE DE SODIUM | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2676 | STIBINE | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2677 | HYDROXYDE DE RUBIDIUM EN SOLUTION | 8 | C5 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2677 | HYDROXYDE DE RUBIDIUM EN SOLUTION | 8 | C5 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2678 | HYDROXYDE DE RUBIDIUM | 8 | C6 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2679 | HYDROXYDE DE LITHIUM EN SOLUTION | 8 | C5 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2679 | HYDROXYDE DE LITHIUM EN SOLUTION | 8 | C5 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2680 | HYDROXYDE DE LITHIUM MONOHYDRATE | 8 | C6 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2681 | HYDROXYDE DE CÉSIUM EN SOLUTION | 8 | C5 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2681 | HYDROXYDE DE CÉSIUM EN SOLUTION | 8 | C5 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2682 | HYDROXYDE DE CÉSIUM | 8 | C6 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2683 | SULFURE D'AMMONIUM EN SOLUTION | 8 | CFT | II | 8+3+6.1 | 802 | LQ22 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2684 | DIÉTHYLAMINOPRO-PYLAMINE | 3 | FC | III | 3+8 |  | LQ7 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2685 | N,N-DIÉTHYL-ÉTHYLÈNEDIAMINE | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2686 | DIÉTHYLAMINO-2 ÉTHANOL | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2687 | NITRITE DE DICYCLO-HEXYLAMMONIUM | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2688 | BROMO-1 CHLORO-3 PROPANE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2689 | alpha-MONOCHLORHYDRINE DU GLYCÉROL | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2690 | N,n-BUTYLIMIDAZOLE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2691 | PENTABROMURE DE PHOSPHORE | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2692 | TRIBROMURE DE BORE | 8 | C1 | I | 8 |  | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2693 | HYDROGÉNOSULFITES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. | 8 | C1 | III | 8 | 274 | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2698 | ANHYDRIDES TÉTRA-HYDROPHTALIQUES contenant plus de 0,05% d'anhydride maléique | 8 | C4 | III | 8 | 169 | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2699 | ACIDE TRIFLUORACÉTIQUE | 8 | C3 | I | 8 |  | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2705 | PENTOL-1 | 8 | C9 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2707 | DIMÉTHYLDIOXANNES | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2707 | DIMÉTHYLDIOXANNES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2709 | BUTYLBENZÈNES | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2710 | DIPROPYLCÉTONE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2713 | ACRIDINE | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2714 | RÉSINATE DE ZINC | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2715 | RÉSINATE D'ALUMINIUM | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2716 | BUTYNEDIOL-1,4 | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2717 | CAMPHRE synthétique | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2719 | BROMATE DE BARYUM | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2720 | NITRATE DE CHROME | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 2721 | CHLORATE DE CUIVRE | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2722 | NITRATE DE LITHIUM | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 2723 | CHLORATE DE MAGNÉSIUM | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2724 | NITRATE DE MANGANÈSE | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 2725 | NITRATE DE NICKEL | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 2726 | NITRITE DE NICKEL | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2727 | NITRATE DE THALLIUM | 6.1 | TO2 | II | 6.1+5.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2728 | NITRATE DE ZIRCONIUM | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | LQ12 | B | PP |  | CO02, LO04 |  |  | 0 | CO02 et LO04 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 2729 | HEXACHLOROBENZÈNE | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2730 | NITRANISOLES, LIQUIDES | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 279 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2730 | NITRANISOLES, SOLIDES | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 279 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2732 | NITROBROMOBENZÈNES, LIQUIDES | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2732 | NITROBROMOBENZÈNES, SOLIDES | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2733 | AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. | 3 | FC | I | 3+8 | 274 544 | LQ3 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2733 | AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. | 3 | FC | II | 3+8 | 274 544 | LQ4 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2733 | AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. | 3 | FC | III | 3+8 | 274 544 | LQ7 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2734 | AMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A. | 8 | CF1 | I | 8+3 | 274 | LQ20 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2734 | AMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A. | 8 | CF1 | II | 8+3 | 274 | LQ22 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2735 | AMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. | 8 | C7 | I | 8 | 274 | LQ20 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2735 | AMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. | 8 | C7 | II | 8 | 274 | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2735 | AMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. | 8 | C7 | III | 8 | 274 | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2738 | N-BUTYLANILINE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2739 | ANHYDRIDE BUTYRIQUE | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2740 | CHLOROFORMIATE DE n-PROPYLE | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2741 | HYPOCHLORITE DE BARYUM (contenant plus de 22% de chlore actif) | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 802 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2742 | CHLOROFORMIATES TOXIQUES, CORROSIFS, INFLAMMABLES, N.S.A. | 6.1 | TFC | II | 6.1+3+8 | 274 561 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2743 | CHLOROFORMIATE DE n-BUTYLE | 6.1 | TFC | II | 6.1+3+8 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2744 | CHLOROFORMIATE DE CYCLOBUTYLE | 6.1 | TFC | II | 6.1+3+8 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2745 | CHLOROFORMIATE DE CHLOROMÉTHYLE | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2746 | CHLOROFORMIATE DE PHÉNYLE | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2747 | CHLOROFORMIATE DE tert-BUTYLCYCLOHEXYLE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2748 | CHLOROFORMIATE D'ÉTHYL-2 HEXYLE | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2749 | TÉTRAMÉTHYLSILANE | 3 | F1 | I | 3 |  | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2750 | DICHLORO-1,3 PROPANOL-2 | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2751 | CHLORURE DE DIÉTHYLTHIO-PHOSPHORYLE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2752 | ÉPOXY-1,2 ÉTHOXY-3 PROPANE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2753 | N-ÉTHYLBENZYL-TOLUIDINES, LIQUIDES | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2753 | N-ÉTHYLBENZYL-TOLUIDINES, SOLIDES | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2754 | N-ÉTHYLTOLUIDINES | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2757 | CARBAMATE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2757 | CARBAMATE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2757 | CARBAMATE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2758 | CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur ou égal à 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 802 | LQ3 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2758 | CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur ou égal à 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 802 | LQ4 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2759 | PESTICIDE ARSENICAL SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2759 | PESTICIDE ARSENICAL SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2759 | PESTICIDE ARSENICAL SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2760 | PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur ou égal à 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 802 | LQ3 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2760 | PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur ou égal à 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 802 | LQ4 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2761 | PESTICIDE ORGANOCHLORÉ SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2761 | PESTICIDE ORGANOCHLORÉ SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2761 | PESTICIDE ORGANOCHLORÉ SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2762 | PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur ou égal à 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 802 | LQ3 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2762 | PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur ou égal à 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 802 | LQ4 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2763 | TRIAZINE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2763 | TRIAZINE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2763 | TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2764 | TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur ou égal à 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 802 | LQ3 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2764 | TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur ou égal à 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 802 | LQ4 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2771 | DITHIOCARBAMATE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2771 | DITHIOCARBAMATE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2771 | DITHIOCARBAMATE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2772 | DITHIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 802 | LQ3 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2772 | DITHIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 802 | LQ4 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2775 | PESTICIDE CUIVRIQUE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2775 | PESTICIDE CUIVRIQUE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2775 | PESTICIDE CUIVRIQUE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2776 | PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 802 | LQ3 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2776 | PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 802 | LQ4 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2777 | PESTICIDE MERCURIEL SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2777 | PESTICIDE MERCURIEL SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2777 | PESTICIDE MERCURIEL SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2778 | PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 802 | LQ3 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2778 | PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 802 | LQ4 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2779 | NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2779 | NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2779 | NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2780 | NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 802 | LQ3 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2780 | NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 802 | LQ4 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2781 | PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2781 | PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2781 | PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2782 | PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 802 | LQ3 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2782 | PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 802 | LQ4 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2783 | PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2783 | PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2783 | PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2784 | PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 802 | LQ3 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2784 | PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 802 | LQ4 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2785 | THIA-4-PENTANAL | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2786 | PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2786 | PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2786 | PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2787 | PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 802 | LQ3 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2787 | PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 802 | LQ4 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2788 | COMPOSÉ ORGANIQUE LIQUIDE DE L'ÉTAIN, N.S.A. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 43 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2788 | COMPOSÉ ORGANIQUE LIQUIDE DE L'ÉTAIN, N.S.A. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 43 274 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2788 | COMPOSÉ ORGANIQUE LIQUIDE DE L'ÉTAIN, N.S.A. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 43 274 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2789 | ACIDE ACÉTIQUE GLACIAL ou ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant plus de 80% d'acide, en masse | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2790 | ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant au moins 50% et au plus 80% d’acide, en masse | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2790 | ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant plus de 10% et moins de 50% d’acide, en masse | 8 | C3 | III | 8 | 597 | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2793 | ROGNURES, COPEAUX, TOURNURES, ÉBARBURES DE MÉTAUX FERREUX sous forme auto-échauffante | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 107 592 | LQ0 | B | PP |  | LO02 |  |  | 0 | LO02 ne s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 2794 | ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES remplis d'électrolyte liquide acide | 8 | C11 |  | 8 | 295 598 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2795 | ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES remplis d'électrolyte liquide alcalin | 8 | C11 |  | 8 | 295 598 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2796 | ACIDE SULFURIQUE ne contenant pas plus de 51% d'acide ou ÉLECTROLYTE ACIDE POUR ACCUMULATEURS | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2797 | ÉLECTROLYTE ALCALIN POUR ACCUMULATEURS | 8 | C5 | II | 8 |  | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2798 | DICHLOROPHÉNYL- PHOSPHINE | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2799 | DICHLORO(PHÉNYL)-THIOPHOSPHORÉ | 8 | C3 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2800 | ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES INVERSABLES remplis d'électrolyte liquide | 8 | C11 |  | 8 | 238 295 598 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2801 | COLORANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE LIQUIDE POUR COLORANT, CORROSIVE, N.S.A. | 8 | C9 | I | 8 | 274 | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2801 | COLORANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE LIQUIDE POUR COLORANT, CORROSIVE, N.S.A. | 8 | C9 | II | 8 | 274 | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2801 | COLORANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE LIQUIDE POUR COLORANT, CORROSIVE, N.S.A. | 8 | C9 | III | 8 | 274 | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2802 | CHLORURE DE CUIVRE | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2803 | GALLIUM | 8 | C10 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2805 | HYDRURE DE LITHIUM SOLIDE, PIÈCES COULÉES | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 2806 | NITRURE DE LITHIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 2807 | Masses magnétisées | 9 | M11 |  |  |  |  | frei |  |  |  |  |  |  |  |
| 2809 | MERCURE | 8 | C9 | III | 8 | 599 | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2810 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 614 802 | LQ0 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2810 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 614 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2810 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 614 802 | LQ19 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2811 | SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 614 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2811 | SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 614 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2811 | SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 274 614 802 | LQ9 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2812 | Aluminate de sodium, solide | 8 | C6 |  |  |  |  | frei |  |  |  |  |  |  |  |
| 2813 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A. | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 222 274 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 2813 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A. | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 222 274 | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 2813 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A. | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 222 274 | LQ12 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 2814 | MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L'HOMME (groupe de risque 2) | 6.2 | I1 |  | 6.2 | 274 634 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2814 | MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L'HOMME (groupes de risque 3 et 4) | 6.2 | I1 |  | 6.2 | 274 634 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2815 | N-AMINOÉTHYL-PIPERAZINE | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2817 | DIFLUORURE ACIDE D'AMMONIUM EN SOLUTION | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | 802 | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2817 | DIFLUORURE ACIDE D'AMMONIUM EN SOLUTION | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2818 | POLYSULFURE D'AMMONIUM EN SOLUTION | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | 802 | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2818 | POLYSULFURE D'AMMONIUM EN SOLUTION | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2819 | PHOSPHATE ACIDE D'AMYLE | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2820 | ACIDE BUTYRIQUE | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2821 | PHÉNOL EN SOLUTION | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2821 | PHÉNOL EN SOLUTION | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2822 | CHLORO-2-PYRIDINE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2823 | ACIDE CROTONONIQUE | 8 | C4 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2826 | CHLOROTHIOFORMIATE D'ÉTHYLE | 8 | CF1 | II | 8+3 |  | LQ22 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2829 | ACIDE CAPROÏQUE | 8 | C3 | III | 8 |  | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2830 | SILICO-FERRO-LITHIUM | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 2831 | TRICHLORO-1,1,1 ÉTHANE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2834 | ACIDE PHOSPHOREUX | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2835 | HYDRURE DE SODIUM-ALUMINIUM | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 2837 | HYDROGÉNOSULFATES EN SOLUTION AQUEUSE | 8 | C1 | II | 8 | 274 | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2837 | HYDROGÉNOSULFATES EN SOLUTION AQUEUSE | 8 | C1 | III | 8 | 274 | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2838 | BUTYRATE DE VINYLE STABILISÉ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2839 | ALDOL | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2840 | BUTYRALDOXIME | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2841 | DI-n-AMYLAMINE | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 802 | LQ7 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2842 | NITROÉTHANE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2844 | SILICO-MANGANO-CALCIUM | 4.3 | W2 | III | 4.3 |  | LQ12 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 2845 | LIQUIDE ORGANIQUE PYROPHORIQUE, N.S.A. | 4.2 | S1 | I | 4.2 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2846 | SOLIDE ORGANIQUE PYROPHORIQUE, N.S.A. | 4.2 | S2 | I | 4.2 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2849 | CHLORO-3 PROPANOL-1 | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2850 | TÉTRAPROPYLÈNE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2851 | TRIFLUORURE DE BORE DIHYDRATE | 8 | C1 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2852 | SULFURE DE DIPICRYLE HUMIDIFIÉ avec au moins 10% (masse) d'eau | 4.1 | D | I | 4.1 | 545 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 2853 | FLUOROSILICATE DE MAGNÉSIUM | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2854 | FLUOROSILICATE D'AMMONIUM | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2855 | FLUOROSILICATE DE ZINC | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2856 | FLUOROSILICATES, N.S.A. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2857 | MACHINES FRIGORIFIQUES contenant des gaz liquéfiés non inflammables et non toxiques ou une solution d'ammoniac (No. ONU 2672) | 2 | 6A |  | 2.2 | 119 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2858 | ZIRCONIUM, SEC, fils enroulés, plaques métalliques, betes (d'une épaisseur inférieure à 254 microns, mais au minimum 18 microns) | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 546 | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2859 | MÉTAVANADATE D'AMMONIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2861 | POLYVANADATE D'AMMONIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2862 | PENTOXYDE DE VANADIUM sous forme non fondue | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 600 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2863 | VANADATE DOUBLE D'AMMONIUM ET DE SODIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2864 | MÉTAVANADATE DE POTASSIUM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2865 | SULFATE NEUTRE D'HYDROXYLAMINE | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2869 | TRICHLORURE DE TITANE EN MÉLANGE | 8 | C2 | II | 8 |  | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2869 | TRICHLORURE DE TITANE EN MÉLANGE | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2870 | BOROHYDRURE D'ALUMINIUM | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2870 | BOROHYDRURE D'ALUMINIUM CONTENU DANS DES ENGINS | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2871 | ANTIMOINE EN POUDRE | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2872 | DIBROMOCHLORO-PROPANES | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2872 | DIBROMOCHLORO-PROPANES | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2873 | DIBUTYLAMINO-ÉTHANOL | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2874 | ALCOOL FURFURYLIQUE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2875 | HEXACHLOROPHÈNE | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2876 | RÉSORCINOL | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2878 | ÉPONGE DE TITANE, SOUS FORME DE GRANULES ou SOUS FORME DE POUDRE | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2879 | OXYCHLORURE DE SÉLÉNIUM | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | 802 | LQ20 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2880 | HYPOCHLORITE DE CALCIUM HYDRATE ou HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE HYDRATE contenant au moins 5,5% mais au maximum 10% d'eau | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2881 | CATALYSEUR MÉTALLIQUE SEC | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2881 | CATALYSEUR MÉTALLIQUE SEC | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2881 | CATALYSEUR MÉTALLIQUE SEC | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2900 | MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement (groupe de risque 2) | 6.2 | I2 |  | 6.2 | 274 634 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2900 | MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement (groupes de risque 3 et 4) | 6.2 | I2 |  | 6.2 | 274 634 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2901 | CHLORURE DE BROME | 2 | 2TOC |  | 2.3+5.1+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2902 | PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2902 | PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2902 | PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2903 | PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A., point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2903 | PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A., point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2903 | PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A., point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2904 | CHLOROPHÉNOLATES LIQUIDES ou PHÉNOLATES LIQUIDES | 8 | C9 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2905 | CHLOROPHÉNOLATES SOLIDES ou PHÉNOLATES SOLIDES | 8 | C10 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2907 | DINITRATE D'ISOSORBIDE EN MÉLANGE avec au moins 60% de flegmatisant | 4.1 | D | II | 4.1 | 127 | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2908 | MATIÈRES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTÉS | 7 |  |  |  | 290 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2909 | MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS EN THORIUM NATUREL, ou EN URANIUM APPAUVRI ou EN URANIUM NATUREL, COMME COLIS EXCEPTÉS | 7 |  |  |  | 290 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2910 | MATIÈRES RADIOACTIVES, QUANTITES LIMITÉES EN COLIS EXCEPTÉS | 7 |  |  |  | 290 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2911 | MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS ou OBJETS EN COLIS EXCEPTÉS | 7 |  |  |  | 290 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2912 | MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (FAS-I) non fissiles ou fissiles exceptées | 7 |  |  | 7X | 172 | LQ0 | B | PP |  |  |  | RA01 | 2 |  |
| 2913 | MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (OCS-I ou OCS-II) non fissiles ou fissiles exceptés | 7 |  |  | 7X | 172 | LQ0 | B | PP |  |  |  | RA02, RA03 | 2 |  |
| 2915 | MATIÈRES RADIOACTIVES, EN COLIS DE TYPE A, qui ne sont pas sous forme spéciale, non fissiles ou fissiles exceptées | 7 |  |  | 7X | 172 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2916 | MATIÈRES RADIOACTIVES, EN COLIS DE TYPE B(U), non fissiles ou fissiles exceptées | 7 |  |  | 7X | 172 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2917 | MATIÈRES RADIOACTIVES, EN COLIS DE TYPE B(M), non fissiles ou fissiles exceptées | 7 |  |  | 7X | 172 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2919 | MATIÈRES RADIOACTIVES TRANSPORTÉES SOUS ARRANGEMENT SPECIAL, non fissiles ou fissiles exceptées | 7 |  |  | 7X | 172 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2920 | LIQUIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A. | 8 | CF1 | I | 8+3 | 274 | LQ20 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2920 | LIQUIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A. | 8 | CF1 | II | 8+3 | 274 | LQ22 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2921 | SOLIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A. | 8 | CF2 | I | 8+4.1 | 274 | LQ21 |  | PP, EP |  |  |  |  | 1 |  |
| 2921 | SOLIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A. | 8 | CF2 | II | 8+4.1 | 274 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 1 |  |
| 2922 | LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A. | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | 274 802 | LQ20 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2922 | LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A. | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | 274 802 | LQ22 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2922 | LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A. | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | 274 802 | LQ19 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2923 | SOLIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A. | 8 | CT2 | I | 8+6.1 | 274 802 | LQ21 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2923 | SOLIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A. | 8 | CT2 | II | 8+6.1 | 274 802 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2923 | SOLIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A. | 8 | CT2 | III | 8+6.1 | 274 802 | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2924 | LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. | 3 | FC | I | 3+8 | 274 | LQ3 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2924 | LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. | 3 | FC | II | 3+8 | 274 | LQ4 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2924 | LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. | 3 | FC | III | 3+8 | 274 | LQ7 | T | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2925 | SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. | 4.1 | FC1 | II | 4.1+8 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 2925 | SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. | 4.1 | FC1 | III | 4.1+8 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2926 | SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. | 4.1 | FT1 | II | 4.1+6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2926 | SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. | 4.1 | FT1 | III | 4.1+6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2927 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8 | 274 802 | LQ0 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2927 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | 274 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2928 | SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. | 6.1 | TC2 | I | 6.1+8 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2928 | SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. | 6.1 | TC2 | II | 6.1+8 | 274 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2929 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 274 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2929 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 274 802 | LQ17 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2930 | SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. | 6.1 | TF3 | I | 6.1+4.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2930 | SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. | 6.1 | TF3 | II | 6.1+4.1 | 274 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2931 | SULFATE DE VANADYLE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2933 | CHLORO-2 PROPIONATE DE MÉTHYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2934 | CHLORO-2 PROPIONATE D'ISOPROPYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2935 | CHLORO-2 PROPIONATE D'ÉTHYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2936 | ACIDE THIOLACTIQUE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2937 | ALCOOL alpha-MÉTHYLBENZYLIQUE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2940 | PHOSPHA-9 BICYCLONONANES (CYCLOOCTADIÈNE PHOSPHINES) | 4.2 | S2 | II | 4.2 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2941 | FLUOROANILINES | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2942 | TRIFLUOROMÉTHYL-2 ANILINE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2943 | TÉTRAHYDRO-FURFURYLAMINE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2945 | N-MÉTHYLBUTYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8 |  | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2946 | AMINO-2 DIÉTHYLAMINO-5 PENTANE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2947 | CHLORACÉTATE D'ISOPROPYLE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 2948 | TRIFLUOROMÉTHYL-3 ANILINE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2949 | HYDROGÉNOSULFURE DE SODIUM HYDRATÉ contenant au moins 25% d'eau de cristallisation | 8 | C6 | II | 8 | 523 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2950 | GRANULÉS DE MAGNÉSIUM ENROBÉS d'une granulométrie d'au moins 149 microns | 4.3 | W2 | III | 4.3 |  | LQ12 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 2956 | tert-BUTYL-5 TRINITRO-2,4,6 m-XYLÈNE (MUSC-XYLÈNE) | 4.1 | SR1 | III | 4.1 | 638 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2965 | ÉTHERATE DIMÉTHYLIQUE DE TRIFLUORURE DE BORE. | 4.3 | WFC | I | 4.3+3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 1 |  |
| 2966 | THIOGLYCOL | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2967 | ACIDE SULFAMIQUE | 8 | C2 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2968 | MANÈBE STABILISÉ ou PRÉPARATIONS DE MANÈBE, STABILISÉES contre l'auto-échauffement | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 547 | LQ12 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 2969 | FARINE DE RICIN ou GRAINES DE RICIN ou GRAINES DE RICIN EN FLOCONS ou TORTEAUX DE RICIN | 9 | M11 | II | 9 | 141 | LQ25 | B | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2977 | MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D'URANIUM FISSILE | 7 |  |  | 7X+7E+8 | 172 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 2978 | MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, non fissiles ou fissiles exceptées | 7 |  |  | 7X+8 | 172 | LQ0 | B | PP |  |  |  | RA01 | 2 |  |
| 2983 | OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET OXYDE DE PROPYLÈNE EN MÉLANGE, contenant au plus 30% de oxyde d'éthylène | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2984 | PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au minimum 8%, mais moins de 20% de peroxyde d'hydrogène (stabilisée selon les besoins) | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 65 | LQ13 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2985 | CHLOROSILANES INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A. | 3 | FC | II | 3+8 | 274 548 | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2986 | CHLOROSILANES CORROSIFS, INFLAMMABLES N.S.A. | 8 | CF1 | II | 8+3 | 274 548 | LQ22 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 2987 | CHLOROSILANES CORROSIFS, N.S.A. | 8 | C3 | II | 8 | 274 548 | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2988 | CHLOROSILANES HYDRORÉACTIFS, INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A. | 4.3 | WFC | I | 4.3+3+8 | 274 549 | LQ0 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 1 |  |
| 2989 | PHOSPHITE DE PLOMB DIBASIQUE | 4.1 | F3 | II | 4.1 |  | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 2989 | PHOSPHITE DE PLOMB DIBASIQUE | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2990 | ENGINS DE SAUVETAGE AUTOGONFLABLES | 9 | M5 |  | 9 | 296 635 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 2991 | CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2991 | CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2991 | CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2992 | CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2992 | CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2992 | CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2993 | PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2993 | PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2993 | PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2994 | PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2994 | PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2994 | PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2995 | PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2995 | PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2995 | PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2996 | PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2996 | PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2996 | PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2997 | TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2997 | TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2997 | TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 2998 | TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2998 | TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 2998 | TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3005 | DITHIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3005 | DITHIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3005 | DITHIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3006 | DITHIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3006 | DITHIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3006 | DITHIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3009 | PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3009 | PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3009 | PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3010 | PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3010 | PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3010 | PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3011 | PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3011 | PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3011 | PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3012 | PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3012 | PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3012 | PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3013 | NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3013 | NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3013 | NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3014 | NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3014 | NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3014 | NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3015 | PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3015 | PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3015 | PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3016 | PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3016 | PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3016 | PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3017 | PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3017 | PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3017 | PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3018 | PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3018 | PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3018 | PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3019 | PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3019 | PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3019 | PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3020 | PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3020 | PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3020 | PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3021 | PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A., point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 802 | LQ3 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3021 | PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A., point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 802 | LQ4 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3022 | OXYDE DE BUTYLÈNE-1,2 STABILISÉ | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 3023 | tert-OCTYLMERCAPTAN | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3024 | PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 802 | LQ3 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3024 | PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 802 | LQ4 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3025 | PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3025 | PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3025 | PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3026 | PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3026 | PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3026 | PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3027 | PESTICIDE COUMARINIQUE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3027 | PESTICIDE COUMARINIQUE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3027 | PESTICIDE COUMARINIQUE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3028 | ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES secs CONTENANT DE L'HYDROXYDE DE POTASSIUM SOLIDE | 8 | C11 |  | 8 | 295 598 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3048 | PESTICIDE AU PHOSPHURE D'ALUMINIUM | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 153 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3049 | HALOGÉNURES DE MÉTAUX-ALKYLES, N.S.A. ou HALOGÉNURES DE MÉTAUX-ARYLES, N.S.A. | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 | 274 527 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3050 | HYDRURES DE MÉTAUX-ALKYLES, N.S.A. ou HYDRURES DE MÉTAUX-ARYLES, N.S.A. | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 | 274 527 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3051 | ALKYLALUMINIUMS | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 | 274 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3052 | HALOGÉNURES D'ALKYLALUMINIUM, LIQUIDES | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 | 274 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3052 | HALOGÉNURES D'ALKYLALUMINIUM, SOLIDES | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 | 274 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3053 | ALKYLMAGNÉSIUMS | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 | 274 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3054 | MERCAPTAN CYCLOHEXYLIQUE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3055 | (AMINO-2 ÉTHOXY)-2 ÉTHANOL | 8 | C7 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3056 | n-HEPTALDÉHYDE | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3057 | CHLORURE DE TRIFLUORACÉTYLE | 2 | 2TC |  | 2.3+8 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3064 | NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE avec plus de 1% mais pas plus de 5% de nitroglycérine | 3 | D | II | 3 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 3065 | BOISSONS ALCOOLISÉES contenant plus de 70% en volume d'alcool | 3 | F1 | II | 3 |  | LQ5 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 3065 | BOISSONS ALCOOLISÉES contenant entre 24% et 70% d’alcool en volume | 3 | F1 | III | 3 | 144 145 247 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3066 | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques), ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) | 8 | C9 | II | 8 | 163 | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3066 | PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques), ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) | 8 | C9 | III | 8 | 163 | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3070 | OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DICHLORODIFLUORO-MÉTHANE EN MÉLANGE, contenant au plus 12,5% d'oxyde d'éthylène | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3071 | MERCAPTANS LIQUIDES TOXIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A. ou MERCAPTANS EN MÉLANGE, LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 274 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3072 | ENGINS DE SAUVETAGE NON AUTOGONFLABLES contenant un ou plusieurs des objets ou matières dangereuses | 9 | M5 |  | 9 | 296 635 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3073 | VINYLPYRIDINES STABILISÉES | 6.1 | TFC | II | 6.1+3+8 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3076 | HYDRURES D'ALKYLALUMINIUM | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 | 274 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3077 | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. | 9 | M7 | III | 9 | 274 | LQ27 | T | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3078 | CÉRIUM, copeaux ou poubre abrasive | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 550 | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 3079 | MÉTHACRYLONITRILE STABILISÉ | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3080 | ISOCYANATES TOXIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A. ou ISOCYANATE TOXIQUE, INFLAMMABLE, EN SOLUTION, N.S.A. | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 274 551 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3082 | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. | 9 | M6 | III | 9 | 274 | LQ28 | T | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3083 | FLUORURE DE PERCHLORYLE | 2 | 2TO |  | 2.3+5.1 |  | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3084 | SOLIDE CORROSIF, COMBURANT, N.S.A. | 8 | CO2 | I | 8+5.1 | 274 | LQ21 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3084 | SOLIDE CORROSIF, COMBURANT, N.S.A. | 8 | CO2 | II | 8+5.1 | 274 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3085 | SOLIDE COMBURANT, CORROSIF, N.S.A. | 5.1 | OC2 | I | 5.1+8 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3085 | SOLIDE COMBURANT, CORROSIF, N.S.A. | 5.1 | OC2 | II | 5.1+8 | 274 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3085 | SOLIDE COMBURANT, CORROSIF, N.S.A. | 5.1 | OC2 | III | 5.1+8 | 274 | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3086 | SOLIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A. | 6.1 | TO2 | I | 6.1+5.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3086 | SOLIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A. | 6.1 | TO2 | II | 6.1+5.1 | 274 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3087 | SOLIDE COMBURANT, TOXIQUE, N.S.A. | 5.1 | OT2 | I | 5.1+6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3087 | SOLIDE COMBURANT, TOXIQUE, N.S.A. | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 274 802 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3087 | SOLIDE COMBURANT, TOXIQUE, N.S.A. | 5.1 | OT2 | III | 5.1+6.1 | 274 802 | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3088 | SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. | 4.2 | S2 | II | 4.2 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3088 | SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3089 | POUDRE MÉTALLIQUE INFLAMMABLE, N.S.A. | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 274 552 | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 3089 | POUDRE MÉTALLIQUE INFLAMMABLE, N.S.A. | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 274 552 | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3090 | PILES AU LITHIUM | 9 | M4 | II | 9 | 188 230 287 636 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3091 | PILES AU LITHIUM CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT | 9 | M4 | II | 9 | 188 230 636 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3092 | MÉTHOXY-1 PROPANOL-2 | 3 | F1 | III | 3 |  | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3093 | LIQUIDE CORROSIF, COMBURANT, N.S.A. | 8 | CO1 | I | 8+5.1 | 274 | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3093 | LIQUIDE CORROSIF, COMBURANT, N.S.A. | 8 | CO1 | II | 8+5.1 | 274 | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3094 | LIQUIDE CORROSIF, HYDRORÉACTIF, N.S.A. | 8 | CW1 | I | 8+4.3 | 222 274 | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3094 | LIQUIDE CORROSIF, HYDRORÉACTIF, N.S.A. | 8 | CW1 | II | 8+4.3 | 222 274 | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3095 | SOLIDE CORROSIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. | 8 | CS2 | I | 8+4.2 | 274 | LQ21 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3095 | SOLIDE CORROSIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. | 8 | CS2 | II | 8+4.2 | 274 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3096 | SOLIDE CORROSIF, HYDRORÉACTIF, N.S.A. | 8 | CW2 | I | 8+4.3 | 222 274 | LQ21 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3096 | SOLIDE CORROSIF, HYDRORÉACTIF, N.S.A. | 8 | CW2 | II | 8+4.3 | 222 274 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3097 | SOLIDE INFLAMMABLE, COMBURANT, N.S.A. | 4.1 | FO |  |  |  |  | verboten |  |  |  |  |  |  |
| 3098 | LIQUIDE COMBURANT, CORROSIF, N.S.A. | 5.1 | OC1 | I | 5.1+8 | 274 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3098 | LIQUIDE COMBURANT, CORROSIF, N.S.A. | 5.1 | OC1 | II | 5.1+8 | 274 | LQ10 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3098 | LIQUIDE COMBURANT, CORROSIF, N.S.A. | 5.1 | OC1 | III | 5.1+8 | 274 | LQ13 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3099 | LIQUIDE COMBURANT, TOXIQUE, N.S.A. | 5.1 | OT1 | I | 5.1+6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3099 | LIQUIDE COMBURANT, TOXIQUE, N.S.A. | 5.1 | OT1 | II | 5.1+6.1 | 274 802 | LQ10 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3099 | LIQUIDE COMBURANT, TOXIQUE, N.S.A. | 5.1 | OT1 | III | 5.1+6.1 | 274 802 | LQ13 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3100 | SOLIDE COMBURANT, AUTOÉCHAUFFANT, N.S.A. | 5.1 | OS |  |  |  |  | TRANSPORT INTERDIT |  |  |  |  |  |  |  |
| 3101 | PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE B, LIQUIDE | 5.2 | P1 |  | 5.2+1 | 122 181 274 | LQ14 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA01, HA10 |  | 3 |  |
| 3102 | PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE B, SOLIDE | 5.2 | P1 |  | 5.2+1 | 122 181 274 | LQ15 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA01, HA10 |  | 3 |  |
| 3103 | PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE C, LIQUIDE | 5.2 | P1 |  | 5.2 | 122 274 | LQ14 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3104 | PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE C, SOLIDE | 5.2 | P1 |  | 5.2 | 122 274 | LQ15 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3105 | PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE D, LIQUIDE | 5.2 | P1 |  | 5.2 | 122 274 | LQ16 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3106 | PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE D, SOLIDE | 5.2 | P1 |  | 5.2 | 122 274 | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3107 | PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE E, LIQUIDE | 5.2 | P1 |  | 5.2 | 122 274 | LQ16 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3108 | PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE E, SOLIDE | 5.2 | P1 |  | 5.2 | 122 274 | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3109 | PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE F, LIQUIDE | 5.2 | P1 |  | 5.2 | 122 274 | LQ16 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3110 | PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE F, SOLIDE | 5.2 | P1 |  | 5.2 | 122 274 | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3111 | PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE B, LIQUIDE AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE | 5.2 | P2 |  | 5.2+1 | 122 181 274 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA01, HA10 |  | 3 |  |
| 3112 | PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE B, SOLIDE AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE | 5.2 | P2 |  | 5.2+1 | 122 181 274 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA01, HA10 |  | 3 |  |
| 3113 | PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE C, LIQUIDE AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE | 5.2 | P2 |  | 5.2 | 122 274 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3114 | PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE C, SOLIDE AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE | 5.2 | P2 |  | 5.2 | 122 274 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3115 | PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE D, LIQUIDE AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE | 5.2 | P2 |  | 5.2 | 122 274 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3116 | PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE D, SOLIDE AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE | 5.2 | P2 |  | 5.2 | 122 274 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3117 | PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE E, LIQUIDE AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE | 5.2 | P2 |  | 5.2 | 122 274 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3118 | PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE E, SOLIDE AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE | 5.2 | P2 |  | 5.2 | 122 274 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3119 | PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE F, LIQUIDE AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE | 5.2 | P2 |  | 5.2 | 122 274 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3120 | PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE F, SOLIDE AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE | 5.2 | P2 |  | 5.2 | 122 274 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3121 | SOLIDE COMBURANT, HYDRORÉACTIF, N.S.A. | 5.1 | OW |  |  |  |  | interdit |  |  |  |  |  |  |
| 3122 | LIQUIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A. | 6.1 | TO1 | I | 6.1+5.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3122 | LIQUIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A. | 6.1 | TO1 | II | 6.1+5.1 | 274 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3123 | LIQUIDE TOXIQUE, HYDRORÉACTIF, N.S.A. | 6.1 | TW1 | I | 6.1+4.3 | 222 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3123 | LIQUIDE TOXIQUE, HYDRORÉACTIF, N.S.A. | 6.1 | TW1 | II | 6.1+4.3 | 222 274 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3124 | SOLIDE TOXIQUE, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. | 6.1 | TS | I | 6.1+4.2 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3124 | SOLIDE TOXIQUE, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. | 6.1 | TS | II | 6.1+4.2 | 274 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3125 | SOLIDE TOXIQUE, HYDRORÉACTIF, N.S.A. | 6.1 | TW2 | I | 6.1+4.3 | 222 274 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3125 | SOLIDE TOXIQUE, HYDRORÉACTIF, N.S.A. | 6.1 | TW2 | II | 6.1+4.3 | 222 274 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3126 | SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A. | 4.2 | SC2 | II | 4.2+8 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3126 | SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A. | 4.2 | SC2 | III | 4.2+8 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3127 | SOLIDE AUTO-ÉCHAUFFANT, COMBURANT, N.S.A. | 4.2 | SO |  |  |  |  | interdit |  |  |  |  |  |  |
| 3128 | SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A. | 4.2 | ST2 | II | 4.2+6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3128 | SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A. | 4.2 | ST2 | III | 4.2+6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3129 | LIQUIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A. | 4.3 | WC1 | I | 4.3+8 | 222 274 | LQ0 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 3129 | LIQUIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A. | 4.3 | WC1 | II | 4.3+8 | 222 274 | LQ10 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 3129 | LIQUIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A. | 4.3 | WC1 | III | 4.3+8 | 222 274 | LQ13 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 3130 | LIQUIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A. | 4.3 | WT1 | I | 4.3+6.1 | 222 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  | HA08 |  | 2 |  |
| 3130 | LIQUIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A. | 4.3 | WT1 | II | 4.3+6.1 | 222 274 802 | LQ10 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  | HA08 |  | 2 |  |
| 3130 | LIQUIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A. | 4.3 | WT1 | III | 4.3+6.1 | 222 274 802 | LQ13 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 3131 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A. | 4.3 | WC2 | I | 4.3+8 | 222 274 | LQ0 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 3131 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A. | 4.3 | WC2 | II | 4.3+8 | 222 274 | LQ11 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 3131 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A. | 4.3 | WC2 | III | 4.3+8 | 222 274 | LQ12 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 3132 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A. | 4.3 | WF2 |  |  |  |  | interdit |  |  |  |  |  |  |
| 3133 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, COMBURANT, N.S.A. | 4.3 | WO |  |  |  |  | interdit |  |  |  |  |  |  |
| 3134 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A. | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | 222 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 2 |  |
| 3134 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A. | 4.3 | WT2 | II | 4.3+6.1 | 222 274 802 | LQ11 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 2 |  |
| 3134 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A. | 4.3 | WT2 | III | 4.3+6.1 | 222 274 802 | LQ12 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 3135 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. | 4.3 | WS |  |  |  |  | interdit |  |  |  |  |  |  |
| 3136 | TRIFLUOROMÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3A |  | 2.2 | 593 | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3137 | SOLIDE COMBURANT, INFLAMMABLE, N.S.A. | 5.1 | OF |  |  |  |  | interdit |  |  |  |  |  |  |
| 3138 | ÉTHYLÈNE, ACÉTYLÈNE ET PROPYLÈNE EN MÉLANGE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, contenant 71,5% au moins d'éthylène, 22,5% au plus d'acétylène et 6% au plus de propylène | 2 | 3F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 3139 | LIQUIDE COMBURANT, N.S.A. | 5.1 | O1 | I | 5.1 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3139 | LIQUIDE COMBURANT, N.S.A. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 274 | LQ10 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3139 | LIQUIDE COMBURANT, N.S.A. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 274 | LQ13 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3140 | ALCALOÏDES LIQUIDES, N.S.A. ou SELS D'ALCALOÏDES LIQUIDES, N.S.A. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 43 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3140 | ALCALOÏDES LIQUIDES, N.S.A. ou SELS D'ALCALOÏDES LIQUIDES, N.S.A. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 43 274 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3140 | ALCALOÏDES LIQUIDES, N.S.A. ou SELS D'ALCALOÏDES LIQUIDES, N.S.A. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 43 274 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3141 | COMPOSÉ INORGANIQUE LIQUIDE DE L'ANTIMOINE, N.S.A. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 45 274 512 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3142 | DÉSINFECTANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3142 | DÉSINFECTANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3142 | DÉSINFECTANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3143 | COLORANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE SOLIDE POUR COLORANT, TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3143 | COLORANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE SOLIDE POUR COLORANT, TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3143 | COLORANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE SOLIDE POUR COLORANT, TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 274 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3144 | COMPOSÉ LIQUIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. ou PRÉPARATION LIQUIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 43 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3144 | COMPOSÉ LIQUIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. ou PRÉPARATION LIQUIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 43 274 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3144 | COMPOSÉ LIQUIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. ou PRÉPARATION LIQUIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 43 274 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3145 | ALKYLPHÉNOLS LIQUIDES, N.S.A. (y compris les homologues C2 à C12 ) | 8 | C3 | I | 8 | 274 | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3145 | ALKYLPHÉNOLS LIQUIDES, N.S.A. (y compris les homologues C2 à C12 ) | 8 | C3 | II | 8 | 274 | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3145 | ALKYLPHÉNOLS LIQUIDES, N.S.A. (y compris les homologues C2 à C12 ) | 8 | C3 | III | 8 | 274 | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3146 | COMPOSÉ ORGANIQUE SOLIDE DE L'ÉTAIN, N.S.A. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 43 274 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3146 | COMPOSÉ ORGANIQUE SOLIDE DE L'ÉTAIN, N.S.A. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 43 274 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3146 | COMPOSÉ ORGANIQUE SOLIDE DE L'ÉTAIN, N.S.A. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 43 274 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3147 | COLORANT SOLIDE CORROSIF, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE SOLIDE POUR COLORANT, CORROSIVE, N.S.A. | 8 | C10 | I | 8 | 274 | LQ21 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3147 | COLORANT SOLIDE CORROSIF, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE SOLIDE POUR COLORANT, CORROSIVE, N.S.A. | 8 | C10 | II | 8 | 274 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3147 | COLORANT SOLIDE CORROSIF, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE SOLIDE POUR COLORANT, CORROSIVE, N.S.A. | 8 | C10 | III | 8 | 274 | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3148 | LIQUIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A. | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 222 274 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 3148 | LIQUIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A. | 4.3 | W1 | II | 4.3 | 222 274 | LQ10 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 3148 | LIQUIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A. | 4.3 | W1 | III | 4.3 | 222 274 | LQ13 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 3149 | PEROXYDE D'HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE, avec acide(s), eau et pas plus de 5% d'acide peroxyacétique, STABILISÉ | 5.1 | OC1 | II | 5.1+8 | 196 553 | LQ10 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3150 | PETITS APPAREILS À HYDROCARBURES GAZEUX ou RECHARGES D'HYDROCARBURES GAZEUX POUR PETITS APPAREILS, avec dispositif de détente | 2 | 6F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 3151 | DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES ou TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES | 9 | M2 | II | 9 | 203 595 802 | LQ29 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3152 | DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES ou TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES | 9 | M2 | II | 9 | 203 595 802 | LQ29 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3153 | ÉTHER PERFLUORO (MÉTHYLVINYLIQUE) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 3154 | ÉTHER PERFLUORO (ÉTHYLVINYLIQUE) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 3155 | PENTACHLOROPHÉNOL | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3156 | GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A. | 2 | 1O |  | 2.2+5.1 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3157 | GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A. | 2 | 2O |  | 2.2+5.1 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3158 | GAZ LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, N.S.A. | 2 | 3A |  | 2.2 | 274 593 | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3159 | TÉTRAFLUORO-1,1,1,2 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 134a) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3160 | GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 | 274 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3161 | GAZ LIQUÉFIÉ INFLAMMABLE, N.S.A. | 2 | 2F |  | 2.1 | 274 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 3162 | GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, N.S.A. | 2 | 2T |  | 2.3 | 274 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3163 | GAZ LIQUÉFIÉ, N.S.A. | 2 | 2A |  | 2.2 | 274 | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3164 | OBJETS SOUS PRESSION PNEUMATIQUE ou HYDRAULIQUE (contenant un gaz non inflammable) | 2 | 6A |  | 2.2 | 283 594 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3165 | RÉSERVOIR DE CARBURANT POUR MOTEUR DE CIRCUIT HYDRAULIQUE D'AÉRONEF (contenant un mélange de monométhylhydrazine et d'hydrazine anhydre) | 3 | FTC | I | 3+6.1+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3166 | Moteurs à combustion interne, y compris monté sur des machines ou des véhicules | 9 | M11 |  |  |  |  | libre |  |  |  |  |  |  |  |
| 3167 | ÉCHANTILLON DE GAZ NON COMPRIMÉ, INFLAMMABLE, N.S.A., sous une forme autre que liquide réfrigéré | 2 | 7F |  | 2.1 | 274 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 3168 | ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A., sous une forme autre que liquide réfrigéré | 2 | 7TF |  | 2.3+2.1 | 274 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3169 | ÉCHANTILLON DE GAZ NON COMPRIMÉ, TOXIQUE, N.S.A., sous une forme autre que liquide réfrigéré | 2 | 7T |  | 2.3 | 274 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3170 | SOUS-PRODUITS DE LA FABRICATION DE L'ALUMINIUM ou SOUS-PRODUITS DE LA REFUSION DE L'ALUMINIUM | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 244 | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 3170 | SOUS-PRODUITS DE LA FABRICATION DE L'ALUMINIUM ou SOUS-PRODUITS DE LA REFUSION DE L'ALUMINIUM | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 244 | LQ12 | B | PP, EX, A | VE01, VE03 | LO03 | HA07, HA08 | IN01, IN02, IN03 | 0 | VE03, LO03, HA07, IN01, IN02 et IN03 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 3171 | Appareil mû par accumulateurs (à électrolyte liquide) ou Véhicule mû par accumulateurs | 9 | M11 |  |  |  |  | libre |  |  |  |  |  |  |  |
| 3172 | TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, LIQUIDES, N.S.A. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 210 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3172 | TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, LIQUIDES, N.S.A. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 210 274 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3172 | TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, LIQUIDES, N.S.A. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 210 274 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3172 | TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 210 274 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3172 | TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 210 274 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3172 | TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 210 274 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3174 | DISULFURE DE TITANE | 4.2 | S4 | III | 4.2 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3175 | SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. | 4.1 | F1 | II | 4.1 | 216 274 800 | LQ8 | TB | PP, EX, A | VE01, VE03 |  |  | IN01, IN02 | 1 | VE03, IN01et IN02 ne s'appliquent qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage |
| 3176 | SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE FONDU, N.S.A. | 4.1 | F2 | II | 4.1 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3176 | SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE FONDU, N.S.A. | 4.1 | F2 | III | 4.1 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3178 | SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A. | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 274 | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 3178 | SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A. | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 274 | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3179 | SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. | 4.1 | FT2 | II | 4.1+6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3179 | SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. | 4.1 | FT2 | III | 4.1+6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3180 | SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. | 4.1 | FC2 | II | 4.1+8 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 3180 | SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. | 4.1 | FC2 | III | 4.1+8 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3181 | SELS MÉTALLIQUES DE COMPOSÉS ORGANIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A. | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 274 | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 3181 | SELS MÉTALLIQUES DE COMPOSÉS ORGANIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A. | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 274 | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3182 | HYDRURES MÉTALLIQUES INFLAMMABLES, N.S.A. | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 274 554 | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 3182 | HYDRURES MÉTALLIQUES INFLAMMABLES, N.S.A. | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 274 554 | LQ9 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3183 | LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. | 4.2 | S1 | II | 4.2 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3183 | LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. | 4.2 | S1 | III | 4.2 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3184 | LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A. | 4.2 | ST1 | II | 4.2+6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3184 | LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A. | 4.2 | ST1 | III | 4.2+6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3185 | LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A. | 4.2 | SC1 | II | 4.2+8 | 274 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3185 | LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A. | 4.2 | SC1 | III | 4.2+8 | 274 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3186 | LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. | 4.2 | S3 | II | 4.2 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3186 | LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. | 4.2 | S3 | III | 4.2 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3187 | LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A. | 4.2 | ST3 | II | 4.2+6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3187 | LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A. | 4.2 | ST3 | III | 4.2+6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3188 | LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A. | 4.2 | SC3 | II | 4.2+8 | 274 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3188 | LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A. | 4.2 | SC3 | III | 4.2+8 | 274 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3189 | POUDRE MÉTALLIQUE AUTO-ÉCHAUFFANTE, N.S.A. | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 274 555 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3189 | POUDRE MÉTALLIQUE AUTO-ÉCHAUFFANTE, N.S.A. | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 274 555 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3190 | SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3190 | SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 274 | LQ0 | B | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3191 | SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A. | 4.2 | ST4 | II | 4.2+6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3191 | SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A. | 4.2 | ST4 | III | 4.2+6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3192 | SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A. | 4.2 | SC4 | II | 4.2+8 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3192 | SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A. | 4.2 | SC4 | III | 4.2+8 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3194 | LIQUIDE INORGANIQUE PYROPHORIQUE, N.S.A. | 4.2 | S3 | I | 4.2 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3200 | SOLIDE INORGANIQUE PYROPHORIQUE , N.S.A. | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3203 | COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIF, N.S.A., liquide | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 | 274 527 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3203 | COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIF, N.S.A., solide | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 | 274 527 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3205 | ALCOOLATES DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, N.S.A. | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 183 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3205 | ALCOOLATES DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, N.S.A. | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 183 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3206 | ALCOOLATES DE MÉTAUX ALCALINS AUTO-ÉCHAUFFANTS, CORROSIFS, N.S.A. | 4.2 | SC4 | II | 4.2+8 | 182 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3206 | ALCOOLATES DE MÉTAUX ALCALINS AUTO-ÉCHAUFFANTS, CORROSIFS, N.S.A. | 4.2 | SC4 | III | 4.2+8 | 183 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3207 | COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE ou COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE EN SOLUTION ou COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE EN DISPERSION, HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A. | 4.3 | WF1 | I | 4.3+3 | 222 274 556 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 1 |  |
| 3207 | COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE ou COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE EN SOLUTION ou COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE EN DISPERSION, HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A. | 4.3 | WF1 | II | 4.3+3 | 222 274 556 | LQ10 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 1 |  |
| 3207 | COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE ou COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE EN SOLUTION ou COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE EN DISPERSION, HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A. | 4.3 | WF1 | III | 4.3+3 | 222 274 556 | LQ13 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 3208 | MATIÈRE MÉTALLIQUE HYDRORÉACTIVE, N.S.A. | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 222 274 557 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 3208 | MATIÈRE MÉTALLIQUE HYDRORÉACTIVE, N.S.A. | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 222 274 557 | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 3208 | MATIÈRE MÉTALLIQUE HYDRORÉACTIVE, N.S.A. | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 222 274 557 | LQ12 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 3209 | MATIÈRE MÉTALLIQUE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE, N.S.A. | 4.3 | WS | I | 4.3+4.2 | 222 274 558 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 3209 | MATIÈRE MÉTALLIQUE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE, N.S.A. | 4.3 | WS | II | 4.3+4.2 | 222 274 558 | LQ11 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 3209 | MATIÈRE MÉTALLIQUE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE, N.S.A. | 4.3 | WS | III | 4.3+4.2 | 222 274 558 | LQ12 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 3210 | CHLORATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 274 605 | LQ10 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3210 | CHLORATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 274 605 | LQ13 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3211 | PERCHLORATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 274 | LQ10 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3211 | PERCHLORATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 274 | LQ13 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3212 | HYPOCHLORITES INORGANIQUES, N.S.A. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 559 | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3213 | BROMATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 274 604 | LQ10 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3213 | BROMATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 274 604 | LQ13 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3214 | PERMANGANATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 274 608 | LQ10 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3215 | PERSULFATES INORGANIQUES, N.S.A. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 | LQ12 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3216 | PERSULFATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 274 | LQ13 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3218 | NITRATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 270 274 511 | LQ10 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3218 | NITRATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 270 274 511 | LQ13 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3219 | NITRITES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 103 274 | LQ10 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3219 | NITRITES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 103 274 | LQ13 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3220 | PENTAFLUORÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 125) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3221 | LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B | 4.1 | SR1 |  | 4.1+1 | 181 194 274 | LQ0 |  | PP |  |  | HA01, HA10 |  | 3 |  |
| 3222 | SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B | 4.1 | SR1 |  | 4.1+1 | 181 194 274 | LQ0 |  | PP |  |  | HA01, HA10 |  | 3 |  |
| 3223 | LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE C | 4.1 | SR1 |  | 4.1 | 194 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3224 | SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE C | 4.1 | SR1 |  | 4.1 | 194 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3225 | LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE D | 4.1 | SR1 |  | 4.1 | 194 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3226 | SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE D | 4.1 | SR1 |  | 4.1 | 194 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3227 | LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE E | 4.1 | SR1 |  | 4.1 | 194 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3228 | SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE E | 4.1 | SR1 |  | 4.1 | 194 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3229 | LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F | 4.1 | SR1 |  | 4.1 | 194 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3230 | SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F | 4.1 | SR1 |  | 4.1 | 194 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3231 | LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE | 4.1 | SR2 |  | 4.1+1 | 181 194 274 | LQ0 |  | PP |  |  | HA01, HA10 |  | 3 |  |
| 3232 | SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE | 4.1 | SR2 |  | 4.1+1 | 181 194 274 | LQ0 |  | PP |  |  | HA01, HA10 |  | 3 |  |
| 3233 | LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE C, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE | 4.1 | SR2 |  | 4.1 | 194 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3234 | SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE C, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE | 4.1 | SR2 |  | 4.1 | 194 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3235 | LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE D, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE | 4.1 | SR2 |  | 4.1 | 194 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3236 | SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE D, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE | 4.1 | SR2 |  | 4.1 | 194 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3237 | LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE E, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE | 4.1 | SR2 |  | 4.1 | 194 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3238 | SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE E, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE | 4.1 | SR2 |  | 4.1 | 194 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3239 | LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE | 4.1 | SR2 |  | 4.1 | 194 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3240 | SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE | 4.1 | SR2 |  | 4.1 | 194 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3241 | BROMO-2 NITRO-2 PROPANEDIOL-1,3 | 4.1 | SR1 | III | 4.1 | 638 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3242 | AZODICARBONAMIDE | 4.1 | SR1 | II | 4.1 | 215 638 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3243 | SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T9 | II | 6.1 | 217 274 802 | LQ18 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3244 | SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. | 8 | C10 | II | 8 | 218 274 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3245 | MICRO-ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES | 9 | M8 |  | 9 | 219 634 637 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3246 | CHLORURE DE MÉTHANESULFONYLE | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3247 | PEROXOBORATE DE SODIUM ANHYDRE | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | LQ11 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3248 | MÉDICAMENT LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 220 221 274 601 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3248 | MÉDICAMENT LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 220 221 274 601 802 | LQ7 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3249 | MÉDICAMENT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 221 274 601 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3249 | MÉDICAMENT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 221 274 601 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3250 | ACIDE CHLORACÉTIQUE FONDU | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3251 | MONONITRATE-5 D'ISOSORBIDE | 4.1 | SR1 | III | 4.1 | 226 638 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3252 | DIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 32) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 3253 | TRIOXOSILICATE DE DISODIUM | 8 | C6 | III | 8 |  | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3254 | TRIBUTYLPHOSPHANES | 4.2 | S1 | I | 4.2 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3255 | HYPOCHLORITE DE tert-BUTYLE | 4.2 | SC1 |  |  |  |  | verboten |  |  |  |  |  |  |
| 3256 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair | 3 | F2 | III | 3 | 274 560 | LQ0 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3257 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, etc.) à une température égale ou supérieure à 100 °C | 9 | M9 | III | 9 | 274 580 643 | LQ0 | T | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3258 | SOLIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A. à une température égale ou supérieure à 240 °C | 9 | M10 | III | 9 | 274 580 643 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3259 | AMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A. | 8 | C8 | I | 8 | 274 | LQ21 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3259 | AMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A. | 8 | C8 | II | 8 | 274 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3259 | AMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A. | 8 | C8 | III | 8 | 274 | LQ24 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3260 | SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 8 | C2 | I | 8 | 274 | LQ21 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3260 | SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 8 | C2 | II | 8 | 274 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3260 | SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 8 | C2 | III | 8 | 274 | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3261 | SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 8 | C4 | I | 8 | 274 | LQ21 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3261 | SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 8 | C4 | II | 8 | 274 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3261 | SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 8 | C4 | III | 8 | 274 | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3262 | SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. | 8 | C6 | I | 8 | 274 | LQ21 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3262 | SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. | 8 | C6 | II | 8 | 274 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3262 | SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. | 8 | C6 | III | 8 | 274 | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3263 | SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. | 8 | C8 | I | 8 | 274 | LQ21 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3263 | SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. | 8 | C8 | II | 8 | 274 | LQ23 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3263 | SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. | 8 | C8 | III | 8 | 274 | LQ24 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3264 | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 8 | C1 | I | 8 | 274 | LQ20 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3264 | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 8 | C1 | II | 8 | 274 | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3264 | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 8 | C1 | III | 8 | 274 | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3265 | LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 8 | C3 | I | 8 | 274 | LQ20 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3265 | LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 8 | C3 | II | 8 | 274 | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3265 | LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 8 | C3 | III | 8 | 274 | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3266 | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. | 8 | C5 | I | 8 | 274 | LQ20 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3266 | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. | 8 | C5 | II | 8 | 274 | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3266 | LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. | 8 | C5 | III | 8 | 274 | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3267 | LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. | 8 | C7 | I | 8 | 274 | LQ20 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3267 | LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. | 8 | C7 | II | 8 | 274 | LQ22 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3267 | LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. | 8 | C7 | III | 8 | 274 | LQ19 | T | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3268 | DISPOSITIFS DE GONFLAGE DE SAC GONFLABLE pyrotechniques ou MODULES DE SAC GONFLABLE pyrotechniques ou RÉTRACTEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ pyrotechniques | 9 | M5 | III | 9 | 235 289 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3269 | TROUSSES DE RÉSINE POLYESTER | 3 | F1 | II | 3 | 236 | LQ6 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 3269 | TROUSSES DE RÉSINE POLYESTER | 3 | F1 | III | 3 | 236 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3269 | TROUSSES DE RÉSINE POLYESTER (visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 236 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3269 | TROUSSES DE RÉSINE POLYESTER (visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 236 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3269 | TROUSSES DE RÉSINE POLYESTER (visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 236 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3270 | MEMBRANES FILTRANTES EN NITROCELLULOSE, avec au plus 12,6 % (masse sèche) d'azote | 4.1 | F1 | II | 4.1 | 237 286 | LQ8 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 3271 | ÉTHERS, N.S.A. | 3 | F1 | II | 3 | 274 | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 3271 | ÉTHERS, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3272 | ESTERS, N.S.A. | 3 | F1 | II | 3 | 274 | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 3272 | ESTERS, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3273 | NITRILES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3273 | NITRILES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3274 | ALCOOLATES EN SOLUTION dans l'alcool, N.S.A. | 3 | FC | II | 3+8 | 274 | LQ4 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 3275 | NITRILES TOXIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A. | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3275 | NITRILES TOXIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A. | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 274 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3276 | NITRILES TOXIQUES, N.S.A. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3276 | NITRILES TOXIQUES, N.S.A. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3276 | NITRILES TOXIQUES, N.S.A. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3277 | CHLOROFORMIATES TOXIQUES, CORROSIFS, N.S.A. | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | 274 561 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3278 | COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ TOXIQUE, N.S.A., liquide | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 43 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3278 | COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ TOXIQUE, N.S.A., liquide | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 43 274 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3278 | COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ TOXIQUE, N.S.A., liquide | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 43 274 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3278 | COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ TOXIQUE, N.S.A., solide | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 43 274 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3278 | COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ TOXIQUE, N.S.A., solide | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 274 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3278 | COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ TOXIQUE, N.S.A., solide | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 43 274 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3279 | COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 43 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3279 | COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 43 274 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3280 | COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, N.S.A., liquide | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3280 | COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, N.S.A., liquide | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 802 | LQ18 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3280 | COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, N.S.A., liquide | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 802 | LQ9 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3280 | COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, N.S.A., solide | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3280 | COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, N.S.A., solide | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3280 | COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, N.S.A., solide | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3281 | MÉTAUX-CARBONYLES, N.S.A., liquides | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 562 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3281 | MÉTAUX-CARBONYLES, N.S.A., liquides | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 562 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3281 | MÉTAUX-CARBONYLES, N.S.A., liquides | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 562 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3281 | MÉTAUX-CARBONYLES, N.S.A., solides | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 562 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3281 | MÉTAUX-CARBONYLES, N.S.A., solides | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 562 802 | LQ17 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3281 | MÉTAUX-CARBONYLES, N.S.A., solides | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 562 802 | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3282 | COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE TOXIQUE, N.S.A., liquide | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 562 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3282 | COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE TOXIQUE, N.S.A., liquide | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 562 802 | LQ18 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3282 | COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE TOXIQUE, N.S.A., liquide | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 562 802 | LQ9 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3282 | COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE TOXIQUE, N.S.A., solide | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 562 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3282 | COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE TOXIQUE, N.S.A., solide | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 562 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3282 | COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE TOXIQUE, N.S.A., solide | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 562 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3283 | COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, N.S.A. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 563 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3283 | COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, N.S.A. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 563 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3283 | COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, N.S.A. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 563 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3284 | COMPOSÉ DU TELLURE, N.S.A. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3284 | COMPOSÉ DU TELLURE, N.S.A. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3284 | COMPOSÉ DU TELLURE, N.S.A. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3285 | COMPOSÉ DU VANADIUM, N.S.A. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 564 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3285 | COMPOSÉ DU VANADIUM, N.S.A. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 564 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3285 | COMPOSÉ DU VANADIUM, N.S.A. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 564 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3286 | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. | 3 | FTC | I | 3+6.1+8 | 274 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3286 | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. | 3 | FTC | II | 3+6.1+8 | 274 802 | LQ0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3287 | LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 274 802 | LQ0 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3287 | LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 274 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3287 | LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 274 802 | LQ19 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3288 | SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3288 | SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3288 | SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3289 | LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. | 6.1 | TC3 | I | 6.1+8 | 274 802 | LQ0 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3289 | LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. | 6.1 | TC3 | II | 6.1+8 | 274 802 | LQ17 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3290 | SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. | 6.1 | TC4 | I | 6.1+8 | 274 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3290 | SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. | 6.1 | TC4 | II | 6.1+8 | 274 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3291 | DÉCHET D'HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, N.S.A. ou DÉCHET (BIO)MÉDICAL, N.S.A. ou DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A. | 6.2 | I3 | II | 6.2 | 565 634 802 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3292 | ACCUMULATEURS AU SODIUM ou ÉLÉMENTS D'ACCUMULATEUR AU SODIUM | 4.3 | W3 | II | 4.3 | 239 295 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  | HA08 |  | 0 |  |
| 3293 | HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE avec au plus 37% (masse) d'hydrazine | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 566 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3294 | CYANURE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION ALCOOLIQUE contenant au plus 45% de cyanure d'hydrogène | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 610 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 274 640 | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 274 640 | LQ3 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640 | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640 | LQ4 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 3295 | HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | LQ7 | T | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3296 | HEPTAFLUOROPROPANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 227) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3297 | OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET CHLOROTÉTRAFLUOR-ÉTHANE EN MÉLANGE avec au plus 8,8% d'oxyde d'éthylène | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3298 | OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET PENTAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE avec au plus 7,9% d'oxyde d'éthylène | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3299 | OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET TÉTRAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE avec au plus 5,6% d'oxyde d'éthylène | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3300 | OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE contenant plus de 87% d'oxyde d'éthylène | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 |  | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3301 | LIQUIDE CORROSIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. | 8 | CS1 | I | 8+4.2 | 274 | LQ20 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3301 | LIQUIDE CORROSIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. | 8 | CS1 | II | 8+4.2 | 274 | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3302 | ACRYLATE DE 2-DIMÉTHYLAMINO-ÉTHYLE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3303 | GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A. | 2 | 1TO |  | 2.3+5.1 | 274 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3304 | GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. | 2 | 1TC |  | 2.3+8 | 274 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3305 | GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. | 2 | 1TFC |  | 2.3+2.1+8 | 274 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3306 | GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A. | 2 | 1TOC |  | 2.3+5.1+8 | 274 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3307 | GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A. | 2 | 2TO |  | 2.3+5.1 | 274 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3308 | GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. | 2 | 2TC |  | 2.3+8 | 274 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3309 | GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. | 2 | 2TFC |  | 2.3+2.1+8 | 274 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3310 | GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A. | 2 | 2TOC |  | 2.3+5.1+8 | 274 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3311 | GAZ LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, COMBURANT, N.S.A. | 2 | 3O |  | 2.2+5.1 | 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3312 | GAZ LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, INFLAMMABLE, N.S.A. | 2 | 3F |  | 2.1 | 274 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 3313 | PIGMENTS ORGANIQUES AUTO-ÉCHAUFFANTS | 4.2 | S2 | II | 4.2 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3313 | PIGMENTS ORGANIQUES AUTO-ÉCHAUFFANTS | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3314 | MATIÈRE PLASTIQUE POUR MOULAGE en pâte, en feuille ou en cordon extrudé, dégageant des vapeurs inflammables | 9 | M3 | III | aucune | 207 633 | LQ27 |  | PP, EP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3315 | ÉCHANTILLON CHIMIQUE, TOXIQUE, solide ou liquide | 6.1 | T8 | I | 6.1 | 250 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3316 | TROUSSE CHIMIQUE ou TROUSSE DE PREMIERS SECOURS | 9 | M11 | II | 9 | 251 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3316 | TROUSSE CHIMIQUE ou TROUSSE DE PREMIERS SECOURS | 9 | M11 | III | 9 | 251 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3317 | 2-AMINO-4,6-DINITROPHÉNOL HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d’eau | 4.1 | D | I | 4.1 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 3318 | AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse contenant plus de 50% d'ammoniac | 2 | 4TC |  | 2.3+8 | 23 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3319 | NITROGLYCÉRINE EN MÉLANGE DÉSENSIBILISÉE, SOLIDE, avec plus de 2% mais au plus 10% (masse) de nitroglycérine | 4.1 | D | II | 4.1 | 272 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3320 | BOROHYDRURE DE SODIUM ET HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION, contenant au plus 12% (masse) de borohydrure de sodium et au plus 40% (masse) d'hydroxyde de sodium | 8 | C5 | II | 8 |  | LQ22 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3320 | BOROHYDRURE DE SODIUM ET HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION, contenant au plus 12% (masse) de borohydrure de sodium et au plus 40% (masse) d'hydroxyde de sodium | 8 | C5 | III | 8 |  | LQ19 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3321 | MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (FAS-II), non fissiles ou fissiles exceptées | 7 |  |  | 7X | 172 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3322 | MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (FAS-III), non fissiles ou fissiles exceptées | 7 |  |  | 7X | 172 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3323 | MATIÈRES RADIOACTIVES, EN COLIS DE TYPE C, non fissiles ou fissiles exceptées | 7 |  |  | 7X | 172 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3324 | MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (FAS-II), FISSILES | 7 |  |  | 7X+7E | 172 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3325 | MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (FAS-III), FISSILES | 7 |  |  | 7X+7E | 172 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3326 | MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (OCS-I ou OCS-II), FISSILES | 7 |  |  | 7X+7E | 172 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3327 | MATIÈRES RADIOACTIVES, EN COLIS DE TYPE A, FISSILES, qui ne sont pas sous forme spéciale | 7 |  |  | 7X+7E | 172 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3328 | MATIÈRES RADIOACTIVES, EN COLIS DE TYPE B(U), FISSILES | 7 |  |  | 7X+7E | 172 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3329 | MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(M), FISSILES | 7 |  |  | 7X+7E | 172 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3330 | MATIÈRES RADIOACTIVES, EN COLIS DE TYPE C, FISSILES | 7 |  |  | 7X+7E | 172 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3331 | MATIÈRES RADIOACTIVES, TRANSPORTÉES SOUS ARRANGEMENT SPÉCIAL, FISSILES | 7 |  |  | 7X+7E | 172 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3332 | MATIÈRES RADIOACTIVES, EN COLIS DE TYPE A, SOUS FORME SPÉCIALE, non fissiles ou fissiles exceptées | 7 |  |  | 7X | 172 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3333 | MATIÈRES RADIOACTIVES, EN COLIS DE TYPE A, SOUS FORME SPÉCIALE, FISSILES | 7 |  |  | 7X+7E | 172 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3334 | Matière liquide réglementée pour l'aviation n.s.a. | 9 | M11 |  |  |  |  | libre |  |  |  |  |  |  |  |
| 3335 | Matière solide réglementée pour l'aviation, n.s.a. | 9 | M11 |  |  |  |  | libre |  |  |  |  |  |  |  |
| 3336 | MERCAPTANS LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A. OU MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. | 3 | F1 | I | 3 | 274 | LQ3 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 3336 | MERCAPTANS LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A. OU MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640 | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 3336 | MERCAPTANS LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A. OU MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C inférieure ou égale à 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640 | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 3336 | MERCAPTANS LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A. OU MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | LQ7 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3337 | GAZ RÉFRIGÉRANT R 404A (pentafluoréthane, trifluoro-1,1,1 éthane et tétrafluoro-1,1,1,2 éthane, en mélange zéotropique avec environ 44% de pentafluoréthane et 52% de trifluoro,1,1,1 éthane) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3338 | GAZ RÉFRIGÉRANT R 407A (difluorométhane, pentafluoréthane et tétrafluoro-1,1,1,2 éthane, en mélange zéotropique avec environ 20% de difluorométhane et 40% de pentafluoréthane) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3339 | GAZ RÉFRIGÉRANT R 407B (difluorométhane, pentafluoréthane et tétrafluoro-1,1,1,2 éthane, en mélange zéotropique avec environ 10% de difluorométhane et 70% de pentafluoréthane) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3340 | GAZ RÉFRIGÉRANT R 407C (difluorométhane, pentafluoréthane et tétrafluoro-1,1,1,2 éthane, en mélange zéotropique avec environ 23% de difluorométhane et 25% de pentafluoréthane) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | LQ1 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3341 | DIOXYDE DE THIO-URÉE | 4.2 | S2 | II | 4.2 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3341 | DIOXYDE DE THIO-URÉE | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3342 | XANTHATES | 4.2 | S2 | II | 4.2 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3342 | XANTHATES | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3343 | NITROGLYCÉRINE EN MÉLANGE DÉSENSIBILISÉ, LIQUIDE, INFLAMMABLE, N.S.A., avec au plus 30% (masse) de nitroglycérine | 3 | D |  | 3 | 274 278 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 0 |  |
| 3344 | TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITE EN MÉLANGE DÉSENSIBILISÉ, SOLIDE, N.S.A., avec plus de 10% mais au plus 20% (masse) de PETN | 4.1 | D | II | 4.1 | 272 274 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 1 |  |
| 3345 | ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE, SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3345 | ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE, SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3345 | ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE, SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3346 | ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE, LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 802 | LQ3 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3346 | ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE, LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 802 | LQ4 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3347 | ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE, LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3347 | ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE, LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3347 | ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE, LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3348 | ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE, LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3348 | ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE, LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3348 | ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE, LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3349 | PYRÉTHROÏDE PESTICIDE, SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3349 | PYRÉTHROÏDE PESTICIDE, SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 802 | LQ18 |  | PP, EP |  |  |  |  | 2 |  |
| 3349 | PYRÉTHROÏDE PESTICIDE, SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 802 | LQ9 |  | PP, EP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3350 | PYRÉTHROÏDE PESTICIDE, LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 802 | LQ3 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3350 | PYRÉTHROÏDE PESTICIDE, LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 802 | LQ4 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3351 | PYRÉTHROÏDE PESTICIDE, LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3351 | PYRÉTHROÏDE PESTICIDE, LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3351 | PYRÉTHROÏDE PESTICIDE, LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3352 | PYRÉTHROÏDE PESTICIDE, LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 802 | LQ0 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3352 | PYRÉTHROÏDE PESTICIDE, LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 802 | LQ17 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3352 | PYRÉTHROÏDE PESTICIDE, LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 802 | LQ19 |  | PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  | 0 |  |
| 3353 | GÉNÉRATEUR DE GAZ POUR SAC GONFLABLE ou MODULES DE SAC GONFLABLE ou RÉTRACTEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ, À GAZ COMPRIMÉ | 2 | 6A |  | 2.2 | 280 289 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3354 | GAZ INSECTICIDE, INFLAMMABLE, N.S.A. | 2 | 2F |  | 2.1 | 274 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 3355 | GAZ INSECTICIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. | 2 | 2TF |  | 2.3+2.1 | 274 | LQ0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 2 |  |
| 3356 | GÉNÉRATEUR CHIMIQUE D'OXYGÈNE | 5.1 | O3 | II | 5.1 | 284 | LQ0 |  | PP |  |  |  |  | 0 |  |
| 3357 | NITROGLYCÉRINE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉE, LIQUIDE, N.S.A., avec au plus 30% (masse) de nitroglicérine | 3 | D | II | 3 | 274 288 | LQ4 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 3358 | MACHINES FRIGORIFIQUES contenant des gaz liquéfiés inflammables et non toxiques | 2 | 6F |  | 2.1 | 291 | LQ0 |  | PP, EX, A | VE01 |  |  |  | 1 |  |
| 9000 | AMMONIAC, FORTEMENT RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3TC |  | 2.3+8 |  |  | T | PP |  |  |  |  | 2 | Admis uniquement pour le transport en bateaux-citernes. |
| 9001 | MATIERES DONT LE POINT D'ÉCLAIR EST SUPÉRIEUR Ã 61°C, transportées à chaud à une température PLUS PRÈS QUE 15 K DU POINT D'ÉCLAIR | 3 |  |  | aucune |  |  | T | PP |  |  |  |  | 0 | Dangereux uniquement en cas de transport en bateaux-citernes |
| 9002 | MATIERES DONT LA TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION EST INFÉRIEURE OU ÉGALE Ã 200 °C, non indiquées par ailleurs | 3 |  |  | aucune |  |  | T | PP |  |  |  |  | 0 | Dangereux uniquement en cas de transport en bateaux-citernes |
| 9003 | MATIÈRES DONT LE POINT D'ÉCLAIR EST SUPÉRIEUR Ã 61 °C MAIS INFÉRIEUR OU ÉGAL Ã 100 °C, qui ne sont pas affectées à une autre classe | 9 |  |  | aucune |  |  | T | PP |  |  |  |  | 0 | Dangereux uniquement en cas de transport en bateaux-citernes |
| 9004 | DIISOCYANATE DE DIPHÉNYLMÉTHANE-4,4' | 9 |  |  | aucune |  |  | T | PP |  |  |  |  | 0 | Dangereux uniquement en cas de transport en bateaux-citernes |