| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | Экономический и Cоциальный Cовет | Distr. TRANS/WP.15/AC.2/2002/4 15 March 2002 Russian Original: FRENCH |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

###### Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам,

прилагаемым к Европейскому соглашению о

международной перевозке опасных грузов по

внутренним водным путям (ВОПОГ)*/

(Шестая сессия, Женева, 27–30 мая 2002 года)

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПРАВИЛ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ВОПОГ

Записка секретариата **/

Секретариат воспроизводит ниже таблицу С главы 3.2 части 3 ВОПОГ с измененной структурой, а также пояснения к данной таблице.

*/	Это совещание организовано совместно Европейской экономической комиссией и Центральной комиссией судоходства по Рейну.

**/	Распространена на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну в качестве документа CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2002/4.

GE.02-21164 (EXT)

# Таблица С

Перечень опасных грузов, допущенных к перевозке в танкерах,
в порядке номеров

Пояснения к таблице С

Как правило, каждая строка таблицы С посвящена веществу (веществам), которое(ые) охватывается(ются) отдельным номером ООН или идентификационным номером вещества.  Однако в том случае, когда вещества или изделия, относящиеся к одному и тому же номеру ООН или одному и тому же идентификационному номеру вещества, обладают различными химическими или физическими свойствами или для них определены различные условия перевозки, то для этого номера ООН или этого идентификационного номера вещества могут использоваться несколько последовательно расположенных строк.

Каждая колонка таблицы С посвящена отдельному вопросу, как это указано в пояснительных примечаниях ниже. В месте пересечения колонок и строк (клетке) содержится информация по тому вопросу, которому посвящена данная колонка, для вещества (веществ), указанного(ых) в данной строке:

–	в первых четырех клетках содержится информация, идентифицирующая вещество (вещества), которому(ым) посвящена данная строка;

–	в последующих клетках указаны применимые специальные положения – либо в виде подробной информации, либо в виде кода. Код отсылается к подробной информации, содержащейся в номерах, указанных в пояснительных примечаниях ниже. Незаполненная клетка означает либо то, что никакого специального положения не предусмотрено и применяются лишь общие требования, либо то, что действует ограничение на перевозку, указанное в пояснительных примечаниях.

В соответствующих клетках не содержится ссылок на применимые общие требования.

Пояснительные примечания по каждой колонке

# Колонка 1	№ ООН/Идентификационный номер вещества

В этой колонке указан номер ООН или идентификационный номер:

–	опасного вещества, если этому веществу присвоен отдельный номер ООН или идентификационный номер вещества, или

–	обобщенной позиции или позиции "н.у.к.", к которой относятся опасные вещества, не упомянутые по наименованию в соответствии с критериями ("схемы принятия решения") части 2.

# Колонка 2 	Наименование и описание

В этой колонке прописными буквами указано наименование вещества, если этому веществу присвоен отдельный номер ООН или идентификационный номер вещества, либо наименование обобщенной позиции или позиции "н.у.к.", к которой это вещество отнесено в соответствии с критериями ("схемы принятия решения") части 2. Это наименование должно использоваться в качестве надлежащего отгрузочного наименования или, когда это применимо, в качестве части надлежащего отгрузочного наименования (дополнительные сведения о надлежащем отгрузочном наименовании см. в разделе 3.1.2).

После надлежащего отгрузочного наименования строчными буквами дается описание, уточняющее сферу охвата соответствующей позиции, если при определенных обстоятельствах данное вещество может быть классифицировано иначе или для него могут быть определены иные условия перевозки.

## Колонка 3а	Класс

В данной колонке указан номер класса, название которого охватывает данное опасное вещество. Этот номер класса присваивается в соответствии с процедурами и критериями части 2.

## Колонка 3b	Классификационный код

В этой колонке указан классификационный код опасного вещества.

–	Для опасных веществ класса 2 код состоит из номера и буквы(букв), обозначающей(их) группу опасных свойств; соответствующие пояснения содержатся в пунктах 2.2.2.1.2 и 2.2.2.1.3.

–	Для опасных веществ или изделий классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 пояснения в отношении кодов содержатся в пунктах 2.2.х.1.2./

## Колонка 4 	Группа упаковки

В этой колонке указан(ы) номер(а) группы упаковки (I, II или III), присвоенные данному опасному веществу. Эти номера группы упаковки присваиваются на основе процедур и критериев части 2. Некоторые вещества не отнесены к группам упаковки.

## Колонка 5	Виды опасности

В этой колонке приведена информация, касающаяся видов опасности, присущих данному опасному веществу.  Эта информация указана на знаках опасности, приведенных в колонке 5 таблицы А.  Если речь идет о химически неустойчивом веществе, то к этой информации добавляется код "inst" ("неуст.").

## Колонка 6	Тип танкера

В этой колонке содержится информация о типе танкера:  G, C или N.

Колонка 7	Конструкция грузового танка

В этой колонке содержится информация о конструкции грузового танка:

1.	Грузовой танк высокого давления

2.	Закрытый грузовой танк

3.	Открытый грузовой танк с пламегасителями

4.	Открытый грузовой танк

## Колонка 8	Тип грузового танка

В этой колонке содержится информация, касающаяся типа грузового танка:

1.	Вкладной грузовой танк

2.	Встроенный грузовой танк

3.	Грузовой танк, стенки которого не являются частью внешнего корпуса

## Колонка 9	Оборудование грузового танка

В этой колонке содержится информация, касающаяся оборудования грузового танка:

1.	Система охлаждения груза

2.	Судовая система подогрева груза

3.	Водораспылительная система

## Колонка 10	Давление срабатывания быстродействующего дыхательного клапана в кПа

В этой колонке содержится информация, касающаяся давления срабатывания быстродействующего дыхательного клапана в кПа.

## Колонка 11	Максимальная степень наполнения (%)

В этой колонке содержится информация, касающаяся максимальной степени наполнения грузовых танков в процентах.

## Колонка 12	Плотность

В этой колонке содержится информация, касающаяся плотности груза при 20°С.  Данные о плотности приводятся исключительно для информации.

## Колонка 13	Тип устройства для взятия проб

В этой колонке содержится информация, касающаяся предписанного типа устройства для взятия проб:

1.	Закрытое устройство для взятия проб

2.	Полузакрытое устройство для взятия проб

3.	Отверстие для взятия проб

## Колонка 14	Подпалубное насосное отделение (допускается/не допускается)

В этой колонке содержится указание о том, допускается или не допускается подпалубное насосное отделение:

да	–	подпалубное насосное отделение допускается

нет	–	подпалубное насосное отделение не допускается

## Колонка 15	Температурный класс

В этой колонке содержится информация о температурном классе вещества.

## Колонка 16	Группа взрывоопасности

В этой колонке содержится информация о группе взрывоопасности вещества.

## Колонка 17	Взрывозащищенность (требуется/не требуется)

В этой колонке указан код взрывозащищенности:

+	взрывозащищенность требуется

–	взрывозащищенность не требуется

## Колонка 18	Требуемое оборудование

В этой колонке указаны буквенно-цифровые коды оборудования, требуемого для перевозки опасного вещества (см. раздел 8.1.5).

## Колонка 19	Количество синих конусов/огней

В этой колонке указано количество конусов/огней, из которых должна состоять сигнализация судна в ходе перевозки данного опасного вещества или данного опасного изделия.

## Колонка 20	Дополнительные требования/замечания

В этой колонке указаны прочие требования/замечания, применимые к судну. Эти требования или замечания состоят в следующем:

- Безводный аммиак способен вызвать коррозионное растрескивание под напряжением в грузовых танках и системах охлаждения груза, изготовленных из углеродистой марганцевой стали или никелевой стали.

Для сведения к минимуму опасности коррозионного растрескивания под напряжением должны приниматься следующие меры:

а)	При использовании углеродистой марганцевой стали грузовые танки, резервуары высокого давления в системах охлаждения груза и погрузочно-разгрузочные трубопроводы должны быть изготовлены из мелкозернистой стали с номинальным минимальным пределом текучести не более 355 Н/мм2. Фактический предел текучести не должен превышать 440 Н/мм2. Кроме того, должна быть принята одна из следующих конструкционных или эксплуатационных мер:

1.	должны быть использованы материалы, характеризующиеся низким пределом прочности при растяжении (Rm < 410 H/мм2); или

2.	грузовые танки и т. д. должны быть подвергнуты послесварочной термообработке для снятия напряжения; или

3.	температура при перевозке должна поддерживаться предпочтительно на уровне, близком к значению температуры испарения груза –33°С, но ни в коем случае не выше –20°С; или

4.	аммиак должен содержать не менее 0,1% воды по массе.

b)	При использовании углеродистой марганцевой стали с более высокими значениями предела текучести, чем те, которые упомянуты в подпункте а) выше, полностью готовые танки, трубопроводы и т. д. должны быть подвергнуты послесварочной термообработке для снятия напряжения.

c)	Резервуары высокого давления в системах охлаждения груза и трубопроводы конденсатора системы охлаждения груза, изготовленные из углеродистой марганцевой стали или никелевой стали, должны быть подвергнуты послесварочной термообработке для снятия напряжения.

d)	Предел текучести и предел прочности при растяжении сварочных расходуемых материалов могут лишь в минимальной степени превышать значения соответствующих характеристик материалов, из которых изготовлены танки и трубопроводы.

e)	Никелевая сталь, содержащая более 5% никеля, и углеродистая марганцевая сталь, не отвечающая требованиям подпунктов а) и b) выше, не должны использоваться для изготовления грузовых танков и трубопроводных систем.

f)	Никелевая сталь, содержащая не более 5% никеля, может использоваться в том случае, если температура при перевозке не превышает предельных значений, указанных в подпункте а) выше.

g)	Концентрация кислорода, растворенного в аммиаке, не должна превышать значений, указанных в нижеприведенной таблице:

| Температура (°С) | О2(%) |
| --- | --- |
| –30 и ниже | 0,90 |
| –20 | 0,50 |
| –10 | 0,28 |
| 0 | 0,16 |
| 10 | 0,10 |
| 20 | 0,05 |
| 30 | 0,03 |

2.	Перед загрузкой из грузовых танков и соединенных с ними трубопроводов с помощью инертного газа должен быть вытеснен воздух; затем с помощью инертного газа доступ воздуха в эти танки и трубопроводы должен быть в достаточной мере ограничен (см. также пункт 7.2.4.18).

3.	Должны быть приняты меры для обеспечения достаточной стабилизации груза с целью предотвращения каких-либо реакций во время перевозки. В транспортном документе должны содержаться следующие дополнительные сведения:

а)	наименование и количество добавленного стабилизатора;

b)	дата добавления стабилизатора и предполагаемая продолжительность его действия в обычных условиях;

c)	температурные пределы, влияющие на действие стабилизатора.

Если стабилизация обеспечена только с помощью подушки из инертного газа, в транспортном документе достаточно указать название используемого инертного газа.

Если стабилизация обеспечена с помощью другой меры, например за счет особой чистоты вещества, эта мера должна быть указана в транспортном документе.

4.	Нельзя допускать затвердевания вещества; температура при перевозке должна поддерживаться на уровне, превышающем значение температуры плавления. Если требуется использовать систему подогрева груза, она должна быть устроена таким образом, чтобы в результате подогрева в какой бы то ни было части грузового танка не происходило полимеризации. Если температура парообогревательных змеевиков может привести к перегреву, должны быть предусмотрены системы непрямого подогрева до более низкой температуры.

5.	Существует опасность засорения этим веществом газоотводной трубы и ее арматуры.  Следует обеспечить надлежащий контроль.  Если для перевозки этого вещества требуется танкер закрытого типа или если это вещество перевозится в танкере закрытого типа, газоотводная труба должна соответствовать требованиям подпунктов 9.3.2.22.5 а) i), ii), iv), b), с) или d) или подпунктов 9.3.3.22.5 а), i), ii), iv), b), с) или d).  Это предписание не применяется, когда в грузовых танках создана инертная атмосфера в соответствии с требованиями пункта 7.2.4.18 и когда в колонке 17 не предписывается защита против взрывов и пламегасители не установлены.

6.	Когда внешняя температура достигает значения, указанного в колонке 20, или опускается ниже него, перевозка может осуществляться лишь в танкерах, отвечающих следующим требованиям:

Танкеры должны быть оборудованы системой подогрева груза в соответствии с пунктом 9.3.2.42 или 9.3.3.2. Вместо системы подогрева груза достаточно установить в грузовых танках обогревательные змеевики (возможность обогрева груза).

Кроме того, в случае перевозки в танкере закрытого типа, если этот танкер:

–	оборудован в соответствии с подпунктом 9.3.2.22.5 а) i) или d) или 9.3.3.22.5 а) i) или d), он должен быть оснащен подогреваемыми клапанами повышенного и пониженного давления,

или

–	оборудован в соответствии с подпунктом 9.3.2.22.5 а) ii), v), b) или с) или 9.3.3.22.5 а) ii), v), b) или с), он должен быть оснащен подогреваемыми газоотводными трубами, а также подогреваемыми клапанами повышенного и пониженного давления,

или

–	оборудован в соответствии с подпунктом 9.3.2.22.5 а) iii) или iv) или 9.3.3.22.5 а) iii) или iv), он должен быть оснащен подогреваемыми газоотводными трубами, а также подогреваемыми клапанами повышенного и пониженного давления и подогреваемыми пламегасителями.

Температура газоотводных труб, клапанов повышенного и пониженного давления и пламегасителей должна поддерживаться по меньшей мере на уровне, превышающем температуру плавления вещества.

7.	Если для перевозки этого вещества требуется танкер закрытого типа или когда вещество перевозится в танкере закрытого типа, если этот танкер:

–	оборудован в соответствии с подпунктом 9.3.2.22.5 а) i) или d) или 9.3.3.22.5 а) i) или d), он должен быть оснащен подогреваемыми клапанами повышенного и пониженного давления,

или

–	оборудован в соответствии с подпунктом 9.3.2.22.5 а) ii), v), b) или с) или 9.3.3.22.5 а) ii), v), b) или с), он должен быть оснащен подогреваемыми газоотводными трубами, а также подогреваемыми клапанами повышенного и пониженного давления,

или

–	оборудован в соответствии с подпунктом 9.3.2.25.5 а) iii) или iv) или 9.3.3.22.5 а) iii) или iv), он должен быть оснащен подогреваемыми газоотводными трубами, а также подогреваемыми клапанами повышенного и пониженного давления и подогреваемыми пламегасителями.

Температура газоотводных труб, клапанов повышенного и пониженного давления и пламегасителей должна поддерживаться по меньшей мере на уровне, превышающем температуру плавления вещества.

8.	В междубортовых пространствах, международных пространствах и обогревательных змеевиках не должно содержаться воды.

9.	а)	Во время движения судна пустое пространство над уровнем жидкости должно быть постоянно заполнено инертным газом.

b)	Грузовой трубопровод и вентиляционные каналы должны быть изолированы от соответствующих трубопроводов, используемых для других грузов.

с)	Предохранительные клапаны должны быть изготовлены из нержавеющей стали.

10.	Требований не предусмотрено.

11.	а)	Для изготовления грузовых танков и погрузочно-разгрузочных трубопроводов не должны использоваться нержавеющая сталь типов 416 и 442, а также литейный чугун.

b)	Опорожнение грузового танка может производиться только с помощью погружных насосов или путем вытеснения инертным газом. Каждый насос должен быть устроен таким образом, чтобы не происходило значительного перегрева вещества в случае отключения или отказа соединенного с насосом разгрузочного трубопровода.

с)	Необходимо охладить груз и поддерживать его температуру на уровне ниже 30°С.

d)	Предохранительные клапаны должны быть отрегулированы таким образом, чтобы срабатывать при манометрическом давлении не менее 550 кПа (5,5 бара). Для установления максимального давления срабатывания требуется специальное разрешение.

e)	Во время движения судна пустое пространство над грузом должно быть постоянно заполнено азотом (см. также маргинальный номер 210 418). Необходимо установить систему автоматической подачи азота, которая в случае снижения температуры груза под воздействием температуры окружающего воздуха или по иной причине препятствовала бы понижению манометрического давления внутри грузового танка ниже 7 кПа (0,07 бара).

Для обеспечения автоматического регулирования давления на борту судна должно находиться достаточное количество азота.

Должен использоваться азот промышленного качества с чистотой 99,9% по объему. Батарея баллонов с азотом, присоединенных к грузовым танкам через посредство редукционного клапана, соответствует в данном контексте смыслу выражения "автоматическое" регулирование.

Требуемая азотная прослойка должна быть такой, чтобы концентрация азота в газовой фазе в грузовых танках никогда не опускалась ниже 45%.

f)	Перед загрузкой грузового танка и в течение всего периода нахождения в нем вещества в жидком или газообразном состоянии внутри танка с помощью азота должна поддерживаться инертная среда.

g)	Водораспылительная система должна быть оборудована устройствами дистанционного управления, которые могут приводиться в действие из рулевой рубки или, в случае необходимости, с поста управления.

h)	Должна быть предусмотрена новая установка для аварийной перегрузки оксида этилена в случае возникновения неконтролируемой самопроизвольной реакции.

12.	а)	Эти вещества не должны содержать ацетилен.

[b)	Грузовые танки, которые были подвергнуты надлежащей очистке, не должны использоваться для перевозки этих веществ, если в одном из трех предыдущих случаев груз состоял из веществ, способствующих полимеризации, а именно:

1.	неорганических кислот (например, серной кислоты, хлористо-водородной кислоты, азотной кислоты);

2.	карбоновых кислот и ангидридов (например, муравьиной кислоты, уксусной кислоты);

3.	галогенированных карбоновых кислот (например, хлоруксусной кислоты);

4.	сульфоновых кислот (например, сульфобензол);

5.	едких щелочей (например, гидроокиси натрия, гидроокиси калия);

6.	аммиака и аммиачных растворов;

7.	аминов и их растворов;

8.	окисляющих веществ.]

с)	[Перед загрузкой грузовые танки и соответствующие трубопроводы должны быть тщательно и полностью очищены, с тем чтобы удалить все остатки предыдущего груза, за исключением тех случаев, когда самый последний груз состоял из оксида пропилена или смеси оксида этилена и оксида пропилена.  В случае перевозки аммиака в грузовых танках, изготовленных не из нержавеющей стали, должны приниматься особые меры предосторожности.]

d)	[Во всех случаях тщательность очистки грузовых танков и соответствующих трубопроводов должна контролироваться путем проведения надлежащих испытаний или проверок на предмет наличия каких-либо остатков кислотного или щелочного вещества, которые могут создавать опасность в присутствии данных веществ.]

b) е)	Перед каждой загрузкой этих веществ должны производиться внутренние осмотр и проверка грузовых танков на предмет наличия загрязнения, значительных участков, подвергшихся коррозии, и видимых конструктивных дефектов.

При длительном использовании грузовых танков для перевозки данных веществ эти проверки должны проводиться как минимум один раз в два с половиной года.

f)	[Грузовые танки, в которых содержались эти вещества, могут быть вновь использованы для перевозки других грузов после того, как эти танки и соответствующие трубопроводы пройдут полную очистку путем промывки и продувки инертным газом.]

f) g)	[Эти вещества должны загружаться и выгружаться таким образом, чтобы исключать возможность выброса газа в атмосферу.  Если в ходе загрузки газ отводится на береговую установку, то газоотводная труба, соединенная с грузовым танком, содержащим данные вещества,] не должна соединяться со всеми остальными грузовыми танками.

g) h)	В ходе операций по разгрузке внутри грузовых танков должно поддерживаться избыточное давление на уровне выше 7 кПа (0,07 бара).

h) i)	Опорожнение должно производиться только при помощи погружных насосов (deepwell) или погружных насосов с гидравлическим приводом либо путем вытеснения инертным газом.  Каждый насос должен быть сконструирован таким образом, чтобы не происходило значительного перегрева вещества в случае отключения или какого-либо иного отказа соединенного с насосом разгрузочного трубопровода.

i) j)	Каждый грузовой танк, в котором перевозятся эти вещества, должен вентилироваться с помощью устройства, не связанного с вентиляционными устройствами других грузовых танков, в которых перевозятся другие грузы.

k)	[На трубопроводах, используемых для загрузки этих веществ, должна иметься следующая надпись:

"Использовать только для перекачки оксида алкилена"]

j) l)	Грузовые танки, коффердамы, междубортовые пространства, междудонные пространства, трюмные помещения [и служебные помещения, расположенные в пределах грузового пространства (?)], примыкающие к грузовому танку, в котором перевозится данное вещество, должны быть либо заполнены совместимым грузом (вещества, указанные в подпункте b), являются примером грузов, которые считаются несовместимыми), либо в них должна быть создана инертная среда с помощью соответствующего инертного газа.  Помещения, в которых была таким образом создана инертная среда, должны контролироваться на предмет присутствия этих веществ и кислорода.  Концентрация кислорода должна поддерживаться на уровне менее 2% по объему.  Разрешается использовать портативную измерительную аппаратуру.

k) m)	Воздух не должен допускаться в грузовой насос и погрузочно-разгрузочные трубопроводы, пока в них находятся данные вещества.

n)	[Перед отсоединением от береговой установки трубопроводов, содержащих жидкости или газ, необходимо с помощью надлежащих устройств сбросить давление в месте соединения этих трубопроводов с береговой установкой.]

l) о)	Погрузочно-разгрузочная система грузовых танков, в которые должны быть загружены данные вещества, должна быть отделена от погрузочно-разгрузочных систем всех других грузовых танков, включая порожние грузовые танки.  Если погрузочно-разгрузочная система грузовых танков, в которые должны быть загружены эти вещества, не является автономной, ее отделение должно быть обеспечено путем демонтажа соединительных манжет, запорных вентилей или других участков трубопроводов и установки в этих местах глухих фланцев.  Требование в отношении отделения распространяется на все трубопроводы, в которых находились жидкости или газ, а также на все другие возможные соединения, такие как общие трубопроводы для подачи инертного газа.

m) р)	Данные вещества могут перевозиться только в соответствии с планами погрузочно-разгрузочных работ, утвержденными компетентным органом.

Каждая грузовая операция должна быть отражена в отдельном плане погрузочно-разгрузочных работ.  В планах погрузочно-разгрузочных работ должна быть показана вся погрузочно-разгрузочная система и места установки глухих фланцев, необходимых для выполнения вышеуказанных требований в отношении отделения трубопроводов.  На борту судна должна иметься копия каждого плана погрузочно-разгрузочных работ.  В свидетельство о допущении должны вноситься сведения об утвержденных планах погрузочно-разгрузочных работ.

q)	[Перед каждой погрузкой таких веществ и до начала каждой транспортной операции квалифицированный специалист, признанный компетентным органом, должен засвидетельствовать выполнение требования об отделении трубопроводов;  это свидетельство должно находиться на борту судна.  На каждом соединении глухого фланца и запорного вентиля трубопровода должна быть установлена проволочная пломба, с тем чтобы была исключена возможность случайного демонтажа фланца.]

n) r)	Во время перевозки пространство над грузом должно быть заполнено азотом.  Необходимо установить систему автоматической подачи азота, которая в случае снижения температуры груза под воздействием температуры окружающего воздуха или по какой-либо иной причине препятствовала бы понижению избыточного давления внутри танка ниже 7 кПа (0,07 бара).  Для обеспечения необходимого автоматического регулирования давления на борту судна должно находиться достаточное количество азота.  Для создания прослойки над грузом должен использоваться азот промышленного качества (с чистотой 99,9% по объему).  Батарея баллонов с азотом, подсоединенных к грузовым танкам через посредство редукционного клапана, соответствует в данном контексте смыслу выражения система "автоматического" регулирования.

о) s)	Перед началом каждой операции по загрузке должна производиться проверка газовой фазы в грузовых танках на предмет содержания в нем кислорода:  содержание кислорода не должно превышать 2% по объему.

р) [t)	Скорость загрузки

Скорость загрузки (LR) грузовых танков не должна превышать следующего значения:

LR = 3600 • U/t (м3/ч)

В этой формуле:

U	=	свободный объем (м3), при котором  в процессе загрузки срабатывает устройство, не допускающее переполнения танка;

t	=	необходимый период времени между моментом срабатывания устройства, не допускающего переполнения танка, и полной остановкой подачи груза в грузовой танк;

Этот период времени представляет собой сумму временных промежутков, требующихся для выполнения ряда последовательных операций, например, времени, необходимого служебному персоналу для принятия соответствующих мер, времени, необходимого для остановки насосов, и времени, необходимого для  закрытия запорных вентилей;

Кроме того, при расчете скорости загрузки необходимо учитывать расчетное давление в системе трубопроводов.]

13.	Если стабилизатор не добавлен или если этого стабилизатора недостаточно, содержание кислорода в газовой фазе не должно превышать 0,1%.  В грузовых танках должно постоянно поддерживаться повышенное давление.  Это предписание применяется также к балластным рейсам или рейсам порожнем с неочищенными грузовыми танками в период между грузовыми перевозками.

14.	Нижеприведенные вещества нельзя перевозить при указанных условиях:

–	вещества, имеющие температуру самовоспламенения ( 200°С;

–	смеси, содержащие галогенированные углеводороды;

–	смеси, содержащие более 10% бензола;

–	вещества и смеси, перевозимые в стабилизированном состоянии.

15.	Должны быть приняты меры к тому, чтобы щелочи и кислоты, например каустическая сода и серная кислота, не могли загрязнить груз.

16.	Если существует возможность возникновения опасной реакции, такой как полимеризация, разложение, тепловая неустойчивость или выделение газов, причиной которой является локальный перегрев груза либо в грузовом танке, либо в соединенном с ним трубопроводе, то при погрузке и перевозке данный груз должен быть надлежащим образом отделен от других веществ, температура которых достаточно высока, чтобы вызвать подобную реакцию.

Обогревательные змеевики внутри грузовых танков, в которых перевозится данное вещество, должны быть заглушены или защищены каким-либо эквивалентным способом.

17.	В транспортном документе должна быть указана температура плавления груза.

18.	Требований не предусмотрено.

19.	Должны быть приняты меры к тому, чтобы избежать соприкосновения груза с водой. В данном случае применяются следующие дополнительные требования:

Данный груз запрещается перевозить в грузовых танках, примыкающих к отстойным танкам или грузовым танкам с водяным балластом, смывками или любым другим грузом, содержащим воду. Насосы, трубопроводы и газоотводные каналы, соединенные с такими танками, должны быть отделены от аналогичного оборудования танков, в которых перевозятся данные вещества. Трубопроводы отстойных танков или балластные трубопроводы не должны проходить через грузовые танки, содержащие данный груз, если они не помещены в дополнительный трубопроводный канал.

20.	Превышение максимальной разрешенной температуры, указанной в колонке 20, не допускается.

21.	Требований не предусмотрено.

22.	В транспортном документе должна быть указана плотность груза.

23.	Если внутреннее давление достигает 40 кПа, прибор для измерения давления в газовой фазе должен приводить в действие аварийную сигнализацию. Водораспылительная система должна незамедлительно включаться и работать до тех пор, пока внутреннее давление не снизится до 30 кПа.

[24.	Вещества с температурой вспышки более 61°С, предъявляемые к перевозке или перевозимые при температуре, которая ниже их температуры вспышки не более чем на 15 К, должны транспортироваться в соответствии с условиями, предписанными для веществ под номером 9001.]

25.	Для перевозки этого вещества может использоваться грузовой танк типа 3, если конструкция такого грузового танка допущена признанным классификационным обществом для перевозки при максимальной разрешенной температуре.

26.	Для перевозки этого вещества может использоваться грузовой танк типа 2, если конструкция такого грузового танка допущена признанным классификационным обществом для перевозки при максимальной разрешенной температуре.

[27.	Применяются предписания, приведенные в пункте 3.1.2.6.1.

28.	а)	При перевозке расплавленной серы (№ ООН  2448) система принудительной вентиляции грузовых танков должна включаться сразу после того, как концентрация сероводорода достигнет 1,0% по объему.

b)	Если в ходе перевозки расплавленной серы (№ ООН  2448) концентрация сероводорода начинает превышать 1,85%, судоводитель должен немедленно уведомить об этом ближайший компетентный орган.

Если значительное увеличение концентрации сероводорода в каком-либо трюмном помещении указывает на возможную утечку серы, то грузовые танки должны быть опорожнены в кратчайшие сроки.  Новый груз может быть принят на борт только после того, как орган, выдавший свидетельство о допущении, проведет новую проверку.

с)	При перевозке расплавленной серы (№ ООН  2448) в грузовых танках должна измеряться концентрация сульфида серы в  газовой фазе, а в трюмных помещениях – концентрация диоксида серы и сульфида серы.

d)	Измерения, предписанные в подпункте с), должны производиться каждые восемь часов.  Результаты измерений должны регистрироваться в письменном виде.

29.	Если в колонке 2 приведены данные о давлении паров или температуре кипения, то надлежащее отгрузочное наименование, указываемое в транспортном документе, должно быть соответствующим образом дополнено, например:

№ ООН 1224 КЕТОНЫ, Н.У.К., 110 кПа < дп.50 ≤ 175 кПа или

№ ООН 2929 ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К., tbс. ≤ 60°С

30.	При перевозке этих веществ в трюмных помещениях открытых танкеров типа N может быть установлено вспомогательное оборудование.

31.	При перевозке этих веществ судно должно быть оборудовано быстродействующим запорным клапаном, установленным непосредственно в месте соединения с береговой установкой.]

| Номер ООН или идентификационный номер вещества | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Виды опасности | Тип танкера | Конструкция грузового танка | Тип грузового танка | Оборудование грузового танка | Давление срабатывания быстродействующего дыхательного клапана в кПа | Максимальная степень наложения в % | Относительная плотность при 20°С | Тип устройства для взятия проб | Подпалубное насосное отделение (допускается/не допускается) | Температурный класс | Группа взрывоопасности | Взрывозащищенность (требуется/не требуется) | Требуемое оборудование | Количество конусов/огней | Дополнительные требования/замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | 3 (a) | 3 (b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1005 | АММИАК БЕЗВОДНЫЙ | 2 | 2TC |  | 2,3+8+2,1 | G | 1 | 1 | 3 |  | 91 |  | 1 | да | T1 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 1; 31 |
| 1010 | 1-2-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2 | 2F |  | 2,1+неуст. | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T2 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 2; 3; 31 |
| 1010 | 1-3-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2 | 2F |  | 2,1+неуст. | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 1 | 2; 3; 31 |
| 1010 | 1,3-БУТАДИЕНА И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСИ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ, имеющие при 70°С давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и имеющие при 50°С плотность не менее 0,525 кг/л | 2 | 2F |  | 2,1+неуст. | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 1 | 2; 3; 31 |
| 1011 | БУТАН | 2 | 2F |  | 2,1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1012 | 1-БУТИЛЕН | 2 | 2F |  | 2,1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1020 | ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 115) | 2 | 2A |  | 2,2 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да |  |  | нет | PP | 0 | 31 |
| 1030 | 1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152a) | 2 | 2F |  | 2,1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1033 | ЭФИР ДИМЕТИЛОВЫЙ | 2 | 2F |  | 2,1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T3 | II B | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1038 | ЭТИЛЕН ЖИДКИЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ | 2 | 3F |  | 2,1 | G | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 0,57 | 1 | нет | T1 | II B | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1040 | ЭТИЛЕНА ОКСИД С АЗОТОМ, имеющие при 50°C общее давление до 1 МПа (10 бар) | 2 | 2TF |  | 2,3+2,1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T2 | II B | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2: 3; 11; 31 |
| 1055 | ИЗОБУТИЛЕН | 2 | 2F |  | 2,1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T2 1) | II A | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1063 | МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 40) | 2 | 2F |  | 2,1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1077 | ПРОПИЛЕН | 2 | 2F |  | 2,1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1083 | ТРИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | 2 | 2F |  | 2,1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T4 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1086 | ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2 | 2F |  | 2,1+неуст. | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 2; 3; 13; 31 |
| 1088 | АЦЕТАЛЬ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,83 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1089 | АЦЕТАЛЬДЕГИД | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,78 | 1 | да | T4 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1090 | АЦЕТОН | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,79 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1092 | АКРОЛЕИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6,1 | TF1 | I | 6,1+3+неуст. | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,84 | 1 | нет | T3 2) | II B | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2; 3; 5; 23 |
| 1093 | АКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | FT1 | I | 3+6,1+неуст. | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,8 | 1 | нет | T1 | II B | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 3; 5; 23 |
| 1098 | СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ | 6,1 | TF1 | I | 6,1+3 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,85 | 1 | нет | T2 | II B | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 1100 | АЛЛИЛХЛОРИД | 3 | FT1 | I | 3+6,1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,94 | 1 | нет | T2 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 23 |
| 1105 | ПЕТАНОЛЫ (н-ПЕНТАНОЛ) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,81 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1106 | АМИЛАМИН (н-АМИЛАМИН) | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,76 | 2 | да | T4 3) | II A 7) | да | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 1107 | АМИЛХЛОРИДЫ (1-ХЛОРПЕНТАН) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,88 | 2 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1107 | АМИЛХЛОРИДЫ (1-ХЛОР-3-МЕТИЛБУТАН) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 0,89 | 2 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1107 | АМИЛХЛОРИДЫ (2-ХЛОР-2-МЕТИЛБУТАН) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,87 | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1107 | АМИЛХЛОРИДЫ (1-ХЛОР-2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,87 | 2 | да | T3 2) | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1107 | АМИЛХЛОРИДЫ | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,9 | 1 | да | T3 2) | II A | да | PP, EX, A | 1 | 27 |
| 1108 | 1-ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН) | 3 | F1 | I | 3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 | 0,64 | 1 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1114 | БЕНЗОЛ | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,88 | 2 | да | T1 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 1 | 6: +10ºC; 17; 23 |
| 1120 | БУТАНОЛЫ (трет-БУТИЛОВЫЙ СПИРТ) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 2 | 10 | 97 | 0,79 | 3 | да | T1 | II A 7) | да | PP, EX, A | 1 | 7; 17 |
| 1120 | БУТАНОЛЫ (втор-БУТИЛОВЫЙ СПИРТ) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,81 | 3 | да | T2 | II B 7) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1120 | БУТАНОЛЫ (н-БУТИЛОВЫЙ СПИРТ) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,81 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1123 | БУТИЛАЦЕТАТЫ (втор-БУТИЛАЦЕТАТ) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,86 | 3 | да | T2 | II A 7) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1123 | БУТИЛАЦЕТАТЫ (н-БУТИЛАЦЕТАТ) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,86 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1125 | н-БУТИЛАМИН | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,75 | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1127 | ХЛОРБУТАНЫ (1-ХЛОРБУТАН) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,89 | 2 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1127 | ХЛОРБУТАНЫ (2-ХЛОРБУТАН) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,87 | 2 | да | T4 3) | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1127 | ХЛОРБУТАНЫ (1-ХЛОР-2-МЕТИЛПРОПАН) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,88 | 2 | да | T4 3) | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1127 | ХЛОРБУТАНЫ (2-ХЛОР-2-МЕТИЛПРОПАН) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,84 | 2 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1127 | ХЛОРБУТАНЫ | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,89 | 1 | да | T4 3) | II A | да | PP, EX, A | 1 | 27 |
| 1129 | БУТИРАЛЬДЕГИД (н-БУТИРАЛЬДЕГИД) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,8 | 2 | да | T4 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 15; 23 |
| 1131 | СЕРОУГЛЕРОД | 3 | FT1 | I | 3+6,1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,26 | 1 | нет | T6 | II C | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2; 9; 23 |
| 1134 | ХЛОРБЕНЗОЛ (фенилхлорид) | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,11 | 2 | да | T1 | II A 8) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1135 | ЭТИЛЕНХЛОРГИДРИН (2-ХЛОРЭТАНОЛ) | 6,1 | TF1 | I | 6,1+3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,21 | 1 | нет | T2 | II A 8) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 1143 | КРОТОНАЛЬДЕГИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6,1 | TF1 | I | 6,1+3+неуст. | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,85 | 1 | нет | T3 | II B | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 3; 5; 15 |
| 1145 | ЦИКЛОГЕКСАН | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,78 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 6: +11ºC; 17 |
| 1146 | ЦИКЛОПЕНТАН | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,75 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1150 | 1-2-ДИХЛОРЭТИЛЕН (цис) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,28 | 2 | да | T2 1) | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1150 | 1-2-ДИХЛОРЭТИЛЕН (транс) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,26 | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1153 | ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,84 | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1154 | ДИЭТИЛАМИН | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,7 | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1155 | ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,71 | 1 | да | T4 | II B | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1157 | ДИИЗОБУТИЛКЕТОН | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,81 | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1159 | ЭФИР ДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,72 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1160 | ДИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,82 | 2 | да | T2 | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1163 | ДИМЕТИЛГИДРАЗИН НЕСИММЕТРИЧНЫЙ | 6,1 | TFC | I | 6,1+3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,78 | 1 | нет | T3 | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 23 |
| 1165 | ДИОКСАН | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 1,03 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 1 | 6: +14ºC; 17 |
| 1167 | ЭФИР ДИВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | I | 3 + неуст. | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,77 | 1 | да | T2 | II B7) | да | PP, EX, A | 1 | 2; 3 |
| 1170 | ЭТАНОЛ или СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,79 - 0,87 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1170 | ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР) с концентрацией спирта более 70% по объему | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,79 - 0,87 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1170 | ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР) с концентрацией спирта более 24%, но не более 70% по объему | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,87 - 0,96 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1171 | ЭТИЛ МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,93 | 3 | да | T3 | II B | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1172 | ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,98 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1173 | ЭТИЛАЦЕТАТ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,9 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1175 | ЭТИЛБЕНЗОЛ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,87 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1177 | 2-ЭТИЛБУТИЛАЦЕТАТ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,88 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1184 | ЭТИЛЕНДИХЛОРИД (1,2-дихлорэтан) | 3 | FT1 | II | 3+6,1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 1,25 | 2 | нет | T2 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 1188 | ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,97 | 3 | да | T3 | II B | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1191 | АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ (2-ЭТИЛКАПРОНАЛЬДЕГИД) | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 0,82 | 2 | да | T4 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1191 | АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ (н-ОКТАЛЬДЕГИД) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,82 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1193 | ЭТИЛМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЭТИЛКЕТОН) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,8 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1198 | ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ | 3 | FC | III | 3+8 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 1,09 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EP, EX, A | 0 |  |
| 1199 | ФУРАЛЬДЕГИДЫ (a-ФУРФУРАЛЬДЕГИД) или ФУРФУРАЛЬДЕГИДЫ (a-ФУРФУРАЛЬДЕГИД) | 6,1 | TF1 | II | 6,1+3 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,16 | 2 | нет | T3 2) | II B | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 15 |
| 1202 | ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ | 3 | F1 | III | 3 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0,74 | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 |  |
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,68 - 0,72 10) | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 14 |
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% tкип. < 60°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10 % 60°C < tкип. < 85°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23; 29 |
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10 % 85°C < tкип. < 115°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10 % tкип. > 115°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1206 | ГЕПТАНЫ (н-ГЕПТАН) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,68 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1208 | ГЕКСАНЫ (н-ГЕКСАН) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,66 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1212 | ИЗОБУТАНОЛ или СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,8 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1213 | ИЗОБУТИЛАЦЕТАТ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,87 | 3 | да | T2 | II A7) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1214 | ИЗОБУТИЛАМИН | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,73 | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1216 | ИЗООКТЕНЫ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,73 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1218 | ИЗОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | I | 3 + неуст. | N | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,68 | 1 | да | T3 | II B | да | PP, EX, A | 1 | 2; 3; 5;16 |
| 1219 | ИЗОПРОПАНОЛ или СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,78 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1220 | ИЗОПРОПИЛАЦЕТАТ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,88 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1221 | ИЗОПРОПИЛАМИН | 3 | FC | I | 3+8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,69 | 1 | да | T2 | II A7) | да | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 1223 | КЕРОСИН | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | £ 0,83 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 0 | 14 |
| 1224 | КЕТОНЫ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. 110 кПa < дп50 < 175 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1224 | КЕТОНЫ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. 110 кПa < дп50 < 150 кПa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1224 | КЕТОНЫ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. < дп50 < 110 кПa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1224 | КЕТОНЫ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14; 27 |
| 1229 | МЕЗИТИЛОКСИД | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,85 | 3 | да | T2 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1230 | МЕТАНОЛ | 3 | FT1 | II | 3+6,1 | N | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,79 | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 1 | 23 |
| 1231 | МЕТИЛАЦЕТАТ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,93 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1235 | МЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 1243 | МЕТИЛФОРМИАТ | 3 | F1 | I | 3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 | 0,97 | 1 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1244 | МЕТИЛГИДРАЗИН | 6,1 | TFC | I | 6,1+3+8 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 0,88 | 1 | нет | T4 | II C5) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 1245 | МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОН | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,8 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1247 | МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | II | 3+неуст. | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,94 | 1 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 3; 5; 16 |
| 1262 | ОКТАНЫ (н-ОКТАН) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,7 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1264 | ПАРЕЛЬДЕГИД | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,99 | 3 | да | T3 | II A7) | да | PP, EX, A | 0 | 6: +16 ºC; 17 |
| 1265 | ПЕНТАНЫ, жидкие (2-МЕТИЛБУТАН) | 3 | F1 | I | 3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 | 0,62 | 1 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1265 | ПЕНТАНЫ, жидкие (н-ПЕНТАН) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 | 0,63 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1265 | ПЕНТАНЫ, жидкие (н-ПЕНТАН) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 | 0,63 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ дп50 > 175 кПа | 3 | F1 | I | 3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ дп50 > 175 кПа | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 | 1 | 50 | 97 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 > 175 кПа | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ 110 кПа < дп50 < 175 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ 110 кПа < дп50 < 150 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% 110 кПа < дп50 > 175 кПа | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ дп50 < 110 кПa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа tкип. < 60°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПa 60°C < tкип. < 85°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 23; 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа 85°C < tкип. < 115°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа tкип. > 115°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. дп50 > 175 кПa | 3 | F1 | I | 3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. дп50 > 175 кПa | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 | 1 | 50 | 97 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 > 175 кПа | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 < 175 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10 % 110 кПа <дп50 < 175 кПа | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 < 150 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. дп50 < 110 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа tкип.. < 60°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа 60°C < tкип.. < 85°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,765 | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 23; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К., ОСНОВНАЯ ФРАКЦИЯ БЕНЗОЛА, С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа 60°C < tкип.. < 85°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T 3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа 85°C < tкип.. < 115°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа tкип. > 115°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14; 27 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (НАФТА) 110 кПа < дп50 < 175 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 | 0,735 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (НАФТА) 110 кПа < дп50 < 150 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 | 0,735 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (НАФТА) дп50 < 110 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,735 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (ОСНОВНАЯ ФРАКЦИЯ БЕНЗОЛА) дп50 < 110 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,765 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1274 | н-ПРОПАНОЛ или н-СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,8 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1274 | н-ПРОПАНОЛ или н-СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,8 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1275 | ПРОПИОНАЛЬДЕГИД | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,81 | 2 | да | T4 | II B | да | PP, EX, A | 1 | 15; 23 |
| 1276 | н-ПРОПИЛАЦЕТАТ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,88 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1277 | ПРОПИЛАМИН (1-аминпропан) | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,72 | 2 | да | T3 2) | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1278 | ПРОПИЛХЛОРИД (1-хлорпропан) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,89 | 2 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1279 | 1,2-ДИХЛОРПРОПАН или ПРОПИЛДИХЛОРИД | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 1,16 | 2 | да | T1 | II A 8) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1280 | ПРОПИЛЕНОКСИД | 3 | F1 | I | 3 + неуст. | C | 1 | 1 |  |  | 95 | 0,83 | 1 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 1 | 2; 12; 31 |
| 1282 | ПИРИДИН | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,98 | 3 | да | T1 | II A 8) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1289 | МЕТИЛАТ НАТРИЯ, спиртовой раствор | 3 | FC | III | 3+8 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,969 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, A | 0 |  |
| 1294 | ТОЛУОЛ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,87 | 3 | да | T1 | II A 8) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1296 | ТРИЭТИЛАМИН | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,73 | 2 | да | T3 | II A 8) | да | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 1300 | СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ (уайт-спирит) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,78 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1301 | ВИНИЛАЦЕТАТ ИНГИБИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | II | 3+неуст. | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,93 | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 3; 5; 16 |
| 1307 | КСИЛОЛЫ (o-КСИЛОЛ) | 3 | F1 | II | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,88 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1307 | КСИЛОЛЫ (м-КСИЛОЛ) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,86 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1307 | КСИЛОЛЫ (п-КСИЛОЛ) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,86 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 0 | 6: +17 ºC; 17 |
| 1541 | АЦЕТОНЦИАНГИДРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6,1 | T1 | I | 6,1+неуст. | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,932 | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 3 |
| 1545 | АЛЛИЛИЗОТИОЦИАНАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6,1 | TF1 | II | 6,1+3+неуст. | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,02 | 1 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2; 3 |
| 1547 | АНИЛИН | 6,1 | T1 | II | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,02 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 1578 | ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ (п-ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛ) | 6,1 | T2 | II | 6,1 | C | 2 | 1 | 2 | 25 | 95 | 1,37 | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17; 26 |
| 1591 | o-ДИХЛОРБЕНЗОЛ | 6,1 | T1 | III | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,32 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 1593 | ДИХЛОРМЕТАН (метилхлорид) | 6,1 | T1 | III | 6,1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,33 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 23 |
| 1594 | ДИЭТИЛСУЛЬФАТ | 6,1 | T1 | II | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,18 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 1595 | ДИЭТИЛСУЛЬФАТ | 6,1 | TC1 | I | 6,1+8 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,33 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 1604 | ЭТИЛЕНДИАМИН | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,9 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 6: +12 ºC; 17 |
| 1605 | ЭТИЛЕНДИБРОМИД | 6,1 | T1 | I | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 2,18 | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 6: +14 ºC; 17 |
| 1648 | АЦЕТОНИТРИД (метилцианид) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,78 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1662 | НИТРОБЕНЗОЛ | 6,1 | T1 | II | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,21 | 2 | нет | T1 | II B | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 17 |
| 1662 | НИТРОБЕНЗОЛ | 6,1 | T1 | II | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,21 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 17; 20: +73 ºC |
| 1663 | НИТРОФЕНОЛЫ | 6,1 | T2 | III | 6,1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 |  | 2 | нет | T1 | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 7; 17 |
| 1663 | НИТРОФЕНОЛЫ | 6,1 | T2 | III | 6,1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 7; 17; 20: +65 ºC |
| 1664 | НИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ (o-НИТРОТОЛУОЛ) | 6,1 | T1 | II | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,16 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 17 |
| 1664 | НИТРОТОЛУОЛЫ РАСПЛАВЛ. (п-НИТРОТОЛУОЛ) | 6,1 | T2 | II | 6,1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,16 | 2 | нет | T2 | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 1664 | НИТРОТОЛУОЛЫ РАСПЛАВЛ. (п-НИТРОТОЛУОЛ) | 6,1 | T2 | II | 6,1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,16 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17; 20: +88 ºC |
| 1708 | ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ (o-ТОЛУИДИН) | 6,1 | T1 | II | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 1708 | ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ (м-ТОЛУИДИН) | 6,1 | T1 | II | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,03 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 1708 | ТОЛУИДИНЫ РАСПЛАВЛ. (п-ТОЛУИДИН) | 6,1 | T2 | II | 6,1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,05 | 2 | нет | T1 | II A 8) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 1708 | ТОЛУИДИНЫ РАСПЛАВЛ. (п-ТОЛУИДИН) | 6,1 | T2 | II | 6,1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,05 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17; 20: +60 ºC |
| 1710 | ТРИХЛОРЭТИЛЕН | 6,1 | T1 | III | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 1,46 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 15 |
| 1715 | АНГИДРИД УКСУСНЫЙ | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,08 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 1717 | АЦЕТИЛХЛОРИД | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,1 | 2 | да | T2 | II A 8) | да | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1718 | КИСЛОТА БУТИЛФОСФОРНАЯ | 8 | C3 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0,98 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 |  |
| 1719 | ЩЕЛОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЕДКАЯ, Н.У.К. | 8 | C5 | II | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 30 |
| 1719 | ЩЕЛОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЕДКАЯ, Н.У.К. | 8 | C5 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27; 30 |
| 1738 | БЕНЗИЛХЛОРИД | 6,1 | TC1 | II | 6,1+8+3 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,1 | 2 | нет | T1 | II A 8) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 1742 | БОРАТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ – КОМПЛЕКС | 8 | C3 | II | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1,35 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 |  |
| 1750 | КИСЛОТЫ ХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР | 6,1 | TC1 | II | 6,1+8 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,58 | 2 | нет | T1 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 1750 | КИСЛОТЫ ХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР | 6,1 | TC1 | II | 6,1+8 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,58 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17; 20: +111 ºC |
| 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 8 | C9 | I | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27 |
| 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 8 | C9 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27 |
| 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 8 | C9 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27 |
| 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (МЕРКАПТОБЕНЗТНАЗОЛ НАТРИЯ, 50-ПРОЦЕНТНЫЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР) | 8 | C9 | II | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1,25 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 |  |
| 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (ЖИРНЫЙ СПИРТ C12-C14) | 8 | C9 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0,89 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 |  |
| 1760 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРА–УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТЕТРАНАТРИЕВАЯ СОЛЬ, 40-ПРОЦЕНТНЫЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР) | 8 | C9 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1,28 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 |  |
| 1764 | КИСЛОТА ДИХЛОРУКСУСНАЯ | 8 | C3 | II | 8 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 1,56 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EP, EX, A | 0 | 17 |
| 1778 | КИСЛОТА КРЕМНЕФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ | 8 | C1 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 |  |
| 1779 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ | 8 | C3 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,22 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 6: +12 ºC; 17 |
| 1780 | ФУМАРИЛХЛОРИД | 8 | C3 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,41 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 8 |
| 1783 | ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР | 8 | C7 | II | 8 | N | 3 | 2 | 2 |  | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17 |
| 1783 | ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР | 8 | C7 | III | 8 | N | 3 | 2 | 2 |  | 97 |  | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17 |
| 1789 | КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ | 8 | C1 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 |  |
| 1789 | КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 |  |
| 1805 | КИСЛОТА ФОСФОРНАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ КИСЛОТЫ БОЛЕЕ 80% ПО ОБЪЕМУ | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 | 2 |  | 95 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 7; 17; 22 |
| 1805 | КИСЛОТА ФОСФОРНАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ КИСЛОТЫ БОЛЕЕ 80% ПО ОБЪЕМУ ИЛИ МЕНЕЕ | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,00 - 1,6 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 22 |
| 1814 | КАЛИЯ КИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | C5 | II | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 30 |
| 1814 | КАЛИЯ КИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | C5 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 30 |
| 1823 | НАТРИЯ ГИДРОКСИД, РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 8 | C6 | II | 8 | N | 4 | 1 | 2 |  | 95 | 2,13 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 7; 17 |
| 1824 | НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | C5 | II | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 30 |
| 1824 | НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 8 | C5 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 30 |
| 1830 | КИСЛОТА СЕРНАЯ концентрации более 51% | 8 | C1 | II | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,4 - 1,84 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 8; 22; 30 |
| 1831 | КИСЛОТА СЕРНАЯ ДЫМЯЩАЯ | 8 | CT1 | I | 8+6,1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 1,94 | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 8 |
| 1832 | КИСЛОТА СЕРНАЯ ОТРАБОТАННАЯ | 8 | C1 | II | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 8; 30 |
| 1846 | УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД | 6,1 | T1 | II | 6,1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,59 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 23 |
| 1848 | КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ | 8 | C3 | III | 8+3 | N | 3 | 3 |  |  | 97 | 0,99 | 3 | да | T1 | II A7) | да | PP, EP, EX, A | 0 |  |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ дп50 > 175 кПа | 3 | F1 | I | 3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ дп50 > 175 кПа | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 | 1 | 50 | 97 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ дп50 > 175 кПа | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 110 кПa < дп50 < 175 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 110 кПа < дп50 < 150 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% 110 кПа < дп50 < 175 кПа | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ дп50 < 110 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа tкип. < 60°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа 60°C < tкип. < 85 °C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа 85°C < tкип. < 115 °C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10% дп50 < 110 кПа tкип. > 115°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 29 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14 |
| 1888 | ХЛОРОФОРМ | 6,1 | T1 | III | 6,1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,48 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 23 |
| 1897 | ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕН | 6,1 | T1 | III | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 1,62 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 1912 | МЕТИЛХЛОРИДА И МЕТИЛЕНХЛОРИДА СМЕСЬ | 2 | 2F |  | 2,1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T1 | II A8) | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1915 | ЦИКЛОГЕКСАНОН | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,95 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1917 | ЭТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | II | 3+неуст. | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,92 | 1 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 1 | 3; 5 |
| 1918 | ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ (кумен) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,86 | 3 | да | T2 | II A8) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1919 | МЕТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | II | 3+неуст. | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,95 | 1 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 1 | 3; 5; 23 |
| 1920 | НОНАНЫ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,70 - 0,75 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1922 | ПИРРОЛИДИН | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,86 | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНАЯ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К. (СМЕСЬ А) | 2 | 2F |  | 2,1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНАЯ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К. (СМЕСЬ A0) | 2 | 2F |  | 2,1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНАЯ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К. (СМЕСЬ A01) | 2 | 2F |  | 2,1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНАЯ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К. (СМЕСЬ A02) | 2 | 2F |  | 2,1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНАЯ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К. (СМЕСЬ A1) | 2 | 2F |  | 2,1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНАЯ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К. (СМЕСЬ B) | 2 | 2F |  | 2,1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНАЯ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К. (СМЕСЬ B1) | 2 | 2F |  | 2,1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНАЯ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К. (СМЕСЬ B2) | 2 | 2F |  | 2,1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНАЯ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К. (СМЕСЬ C) | 2 | 2F |  | 2,1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1969 | ИЗОБУТАН | 2 | 2F |  | 2,1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T2 1) | II A | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1978 | ПРОПАН | 2 | 2F |  | 2,1 | G | 1 | 1 |  |  | 91 |  | 1 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 31 |
| 1986 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 3 | FT1 | I | 3+6,1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 1986 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 3 | FT1 | II | 3+6,1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 23; 27; 29 |
| 1986 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 3 | FT1 | II | 3+6,1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 1986 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 3 | FT1 | II | 3+6,1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 1986 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 3 | FT1 | III | 3+6,1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 23; 27; 29 |
| 1986 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 3 | FT1 | III | 3+6,1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 27; 29 |
| 1986 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 3 | FT1 | III | 3+6,1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 27; 29 |
| 1987 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 < 175 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1987 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 < 150 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1987 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. дп50 < 110 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1987 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. (СМЕСЬ ТРЕТБУТАНОЛА (90% ПО МАССЕ) И МЕТАНОЛА (10% ПО МАССЕ)) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 1987 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14; 27 |
| 1987 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 | 0,95 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 0 | 7; 17 |
| 1987 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 | 0,95 | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 | 7; 17; 20: +46 ºC |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 < 175 кПa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 110 кПа < дп50 < 150 кПа | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. дп50 < 110 кПa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14; 27 |
| 1991 | ХЛОРОПРЕН, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | FT1 | I | 3+6,1+неуст. | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,96 | 1 | нет | T2 | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 3; 5; 23 |
| 1992 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 3 | FT1 | I | 3+6,1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 1992 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 3 | FT1 | II | 3+6,1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 1992 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 3 | FT1 | II | 3+6,1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 23; 27; 29 |
| 1992 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 3 | FT1 | II | 3+6,1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 1992 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. tкип. > 115 °C | 3 | FT1 | II | 3+6,1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 1992 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 3 | FT1 | III | 3+6,1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 27; 29 |
| 1992 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 3 | FT1 | III | 3+6,1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 23; 27; 29 |
| 1992 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. 85 °C < tкип. < 115 °C | 3 | FT1 | III | 3+6,1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 27; 29 |
| 1992 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. tкип. > 115 °C | 3 | FT1 | III | 3+6,1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. дп50 >175 кПa | 3 | F1 | I | 3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. дп50 >175 кПa | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 | 1 | 50 | 97 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (…С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) дп50 >175 кПa | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. 110 кПa < дп50 < 175 кПa | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. 110 кПa < дп50 < 175 кПa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. 110 кПa < дп50 < 150 кПa | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. 110 кПa < дп50 < 150 КПa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (…С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) 110 кПa < дп50 < 175 кПa | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (…С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) 110 кПa < дп50 < 175 кПa | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. дп50 < 110 кПa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (…С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) дп50 < 110 кПa tкип. < 60°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (…С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) дп50 < 110 кПa 60°C < tкип. < 85°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 23; 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (…С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) дп50 < 110 кПa 85°C < tкип. < 115 °C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (…С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) дп50 < 110 кПa tкип. > 115°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14; 27 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (…С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) 60°C < tкип. < 85°C | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 23; 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (…С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) 85°C < tкип. < 115°C | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (…С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) tкип. > 115°C | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 27; 29 |
| 1993 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (ЦИКЛОГЕКСАНОНА/ ЦИКЛОГЕКСАНОЛА СМЕСЬ) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,95 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ 23°C < tкип. < 61°C | 3 | F1 | III | 3 | N | 4 | 2 | 2 |  | 97 |  | 3 | да | T3 | II A7) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2021 | ХЛОРФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ (2-ХЛОРФЕНОЛ) | 6,1 | T1 | III | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,23 | 2 | нет | T1 | II A7) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 6: +10 ºC; 17 |
| 2022 | КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ | 6,1 | TC1 | II | 6,1+8+3 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,03 | 2 | нет | T1 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 6: +16 ºC; 17 |
| 2023 | ЭЛИЛХЛОРГИДРИН | 6,1 | TF1 | II | 6,1+3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 1,18 | 2 | нет | T2 | II B | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 5 |
| 2031 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящейся, с концентрацией более 70% | 8 | CO1 | I | 8+5,1 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,41 (при 68% HNO3)) | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 |  |
| 2031 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящейся, с концентрацией не более 70% | 8 | CO1 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 1,5111) (при 68% HNO3)) | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 |  |
| 2032 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ КРАСНАЯ ДЫМЯЩАЯСЯ | 8 | COT | I | 8+5,1+6,1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 1,51 | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2045 | ИЗОБУТИРАЛЬДЕГИД | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,79 | 2 | да | T4 | II A7) | да | PP, EX, A | 1 | 7 |
| 2046 | ЦИМОНЫ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,88 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2047 | ДИХЛОРПРОПЕНЫ (2,3-ДИХЛОР-1-ПРОПЕН) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 1,2 | 2 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2047 | ДИХЛОРПРОПЕНЫ (СМЕСИ 2,3-ДИХЛОР-1-ПРОПЕНА и 1,3-ДИХЛОРПРОПЕНА) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 1,23 | 2 | да | T21) | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2047 | ДИХЛОРПРОПЕНЫ (СМЕСИ 2,3-ДИХЛОР-1-ПРОПЕНА и 1,3-ДИХЛОРПРОПЕНА) | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 1,23 | 2 | да | T21) | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2047 | ДИХЛОРПРОПЕНЫ (1,3-ДИХЛОРПРОПЕН) | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 1,23 | 2 | да | T21) | II A7) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2048 | ДИКЦИКЛОПЕНТАДИЕН | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 | 0,94 | 3 | да | T1 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 7; 17 |
| 2050 | ДИИЗОБУТИЛЕН, СОЕДИНЕНИЯ ИЗОМЕРОВ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,72 | 3 | да | T32) | II A7) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2051 | 2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,89 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 2053 | МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,81 | 3 | да | T2 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2054 | МОРФОЛИН | 8 | CF1 | I | 8+3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 1 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 2055 | СТИРОЛ, МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | III | 3+неуст. | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,91 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 0 | 3; 5; 16 |
| 2056 | ТЕТРАГИДРОФУРАН | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,89 | 3 | да | T3 | II B | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2057 | ТРИПРОПИЛЕН | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,73 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2074 | АКРИЛАМИД, ВОДНЫЙ РАСТВОР | 6,1 | T2 | III | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,03 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 3; 5; 16 |
| 2076 | КРЕЗОЛЫ РАСПЛАВЛ. | 6,1 | TC2 | II | 6,1+8 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,03 - 1,05 | 2 | нет | T1 | II A8) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 2076 | КРЕЗОЛЫ РАСПЛАВЛ. | 6,1 | TC2 | II | 6,1+8 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,03 - 1,05 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17; 20: +66 ºC |
| 2078 | ТОЛУОЛДИИЗОЦИАНАТ (и смеси изомеров) (2,4-ТОЛУОЛДИИЗОЦИАНАТ) | 6,1 | T1 | II | 6,1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,22 | 2 | нет | T1 | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2; 7; 8; 17 |
| 2078 | ТОЛУОЛДИИЗОЦИАНАТ (и смеси изомеров) (2,4-ТОЛУОЛДИИЗОЦИАНАТ) | 6,1 | T1 | II | 6,1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,22 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 2; 7; 8; 17; 20: +112 ºC |
| 2079 | ДИЭТИЛЕНТРИАМИН | 8 | C7 | II | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0,96 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 |  |
| 2205 | АДИПОНИТРИЛ | 6,1 | T1 | III | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,96 | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 17 |
| 2206 | ИЗОЦИАНАТЫ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К (4-ХЛОРФЕНИЛИЗОЦИАНАТ) | 6,1 | T1 | II | 6,1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,25 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 2209 | ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР (не менее 25% формальдегида) | 8 | C9 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1,09 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 15 |
| 2215 | АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ, РАСПЛАВЛ. | 8 | C3 | III | 8 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 0,93 | 3 | да | T2 | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17 |
| 2215 | АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ, РАСПЛАВЛ. | 8 | C3 | III | 8 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 0,93 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 7; 17; 20: +88 ºC |
| 2218 | КИСЛОТА АКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ | 8 | CF1 | II | 8+3+неуст. | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,05 | 1 | да | T2 | II A7) | да | PP, EP, EX, A | 1 | 3; 4; 5; 17 |
| 2227 | Н-БУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | III | 3+неуст. | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,9 | 1 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 0 | 3; 5 |
| 2238 | ХЛОРТОЛУОЛЫ (м-ХЛОРТОЛУОЛ) | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,08 | 2 | да | T1 | II A7) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2238 | ХЛОРТОЛУОЛЫ (о-ХЛОРТОЛУОЛ) | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,08 | 2 | да | T1 | II A7) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2238 | ХЛОРТОЛУОЛЫ (п-ХЛОРТОЛУОЛ) | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,07 | 2 | да | T1 | II A7) | да | PP, EX, A | 0 | 6: +11 ºC; 17 |
| 2239 | ХЛОРТОЛУИДИНЫ | 6,1 | T1 | III | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,15 | 2 | нет | T1 | II A7) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 6: +6 ºC; 17 |
| 2241 | ЦИКЛОГЕПТАН | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,81 | 3 | да | T4 3) | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2247 | н-ДЕКАН | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,73 | 3 | да | T4 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2248 | ДИ-н-БУТИЛАМИН | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,76 | 3 | да | T3 | II A7) | да | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 2259 | ТРИЭТИЛЕНТЕТРАМИН | 8 | C7 | II | 8 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,98 | 3 | да | T2 | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 2263 | ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНЫ (цис-1,4-диметилциклогексан) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0,78 | 2 | да | T4 3) | II A7) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2263 | ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНЫ (транс-1,4-диметилциклогексан) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0,76 | 2 | да | T4 3) | II A7) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2264 | N,N-ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИН | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,85 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 2265 | N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,95 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2266 | ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,72 | 2 | да | T4 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 2276 | 2-ЭТИЛГЕКСИЛАМИН | 3 | FC | III | 3+8 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,79 | 3 | да | T3 | II A7) | да | PP, EP, EX, A | 0 |  |
| 2278 | н-ГЕПТЕН | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,7 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2280 | ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН, РАСПЛАВЛ. | 8 | C8 | III | 8 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 0,83 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17 |
| 2280 | ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН, РАСПЛАВЛ. | 8 | C8 | III | 8 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 0,83 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 7; 17; 20: +66 ºC |
| 2282 | ГЕКСАНОЛЫ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,83 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2286 | ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,75 | 3 | да | T2 | II A7) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2288 | ИЗОГЕКСЕНЫ | 3 | F1 | II | 3 + неуст. | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,735 | 2 | да | T2 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 3 |
| 2289 | ИЗОФОРОНДИАМИН | 8 | C7 | III | 8 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,92 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, A | 0 | 17 |
| 2303 | ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,91 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EX, A | 0 | 16 |
| 2309 | ОКТАДИЕНЫ (1,7-ОКТАДИЕН) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,75 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2311 | ФЕНЕТИДИНЫ | 6,1 | T1 | III | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,07 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 6: +7 ºC; 17 |
| 2312 | ФЕНОЛ РАСПЛАВЛ. | 6,1 | T1 | II | 6,1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,07 | 2 | нет | T1 | II A8) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 2312 | ФЕНОЛ РАСПЛАВЛ. | 6,1 | T1 | II | 6,1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,07 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17; 20: +67 ºC |
| 2320 | ТЕТРАЭТИЛЕНПЕНТАМИН | 8 | C7 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 1 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 |  |
| 2321 | ТРИХЛОРБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ (1,2,4-ТРИХЛОРБЕНЗОЛ) | 6,1 | T1 | III | 6,1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,45 | 2 | нет | T1 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 7; 17 |
| 2321 | ТРИХЛОРБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ (1,2,4-ТРИХЛОРБЕНЗОЛ) | 6,1 | T1 | III | 6,1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,45 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 7; 17; 20: +95 ºC |
| 2323 | ТРИЭТИЛФОСФИТ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,8 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2324 | ТРИИЗОБУТИЛЕН | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,76 | 3 | да | T2 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2325 | 1,3,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,87 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2333 | АЛЛИЛАЦЕТАТ | 3 | FT1 | II | 3+6,1 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 | 0,93 | 2 | нет | T2 | II A7) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2348 | БУТИЛАКРИЛАТЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ (н-БУТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ) | 3 | F1 | III | 3+неуст. | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 0,9 | 1 | да | T3 | II B | да | PP, EX, A | 0 | 3; 5 |
| 2350 | ЭФИР БУТИЛМЕТИЛОВЫЙ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,74 | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2356 | 2-ХЛОРПРОПАН | 3 | F1 | I | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,86 | 2 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 2357 | ЦИКЛОГЕКСИЛАМИН | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,86 | 3 | да | T3 | II A8) | да | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 2362 | 1,1-ДИХЛОРЭТАН | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,17 | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 2370 | 1-ГЕКСЕН | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,67 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2382 | ДИМЕТИЛГИДРАЗИН СИММЕТРИЧНЫЙ | 6,1 | TF1 | I | 6,1+3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,83 | 1 | да | T4 3) | II C | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2383 | ДИПРОПИЛАМИН | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0,74 | 2 | нет | T3 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 2397 | 3-МЕТИЛОБУТАНОН-2 | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,81 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2398 | ЭФИР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВЫЙ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,74 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2404 | ПРОПИОНИТРИЛ | 3 | FT1 | II | 3+6,1 | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 0,78 | 2 | нет | T19) | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2414 | ТИОФЕН | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 1,06 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2430 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ , Н.У.К. (НОНИЛФЕНОЛ, СМЕСЬ ИЗОМЕРОВ РАСПЛАВЛ.) | 8 | C4 | II | 8 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 95 | 3 | да | T2 | II A7) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17 |
| 2430 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ , Н.У.К. (НОНИЛФЕНОЛ, СМЕСЬ ИЗОМЕРОВ РАСПЛАВЛ.) | 8 | C4 | II | 8 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 95 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 7; 17; 20: +125 ºC |
| 2432 | NN-ДИЭТИЛАНИЛИН | 6,1 | T1 | III | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,93 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 2448 | СЕРА РАСПЛАВЛ. | 4,1 | F3 | III | 4,1 | N | 4 | 1 | 2 |  | 95 | 2,07 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP, TOX*, A | 0 | *Toкси-метр для H2S; 7; 20: +150 ºC |
| 2458 | ГЕКСАДИЕНЫ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,72 | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2477 | МЕТИЛИЗОТОЦИОНАТ | 6,1 | TF1 | I | 6,1+3 | C | 2 | 2 | 2 | 35 | 95 | 1,0711) | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 2485 | н-БУТИЛИЗОЦИАНАТ | 6,1 | TF1 | I | 6,1+3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 | 0,89 | 1 | нет | T2 | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2486 | ИЗОБУТИЛИЗОЦИАНАТ | 3 | FT1 | II | 3+6,1 | C | 2 | 2 |  | 40 | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2487 | ФЕНИЛИЗОЦИАНАТ | 6,1 | TF1 | I | 6,1+3 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,1 | 1 | нет | T1 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |  |
| 2490 | ЭФИР ДИХЛОРДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ | 6,1 | T1 | II | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,11 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2491 | ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОР | 8 | C7 | III | 8 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 1,02 | 3 | да | T2 | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 17 |
| 2493 | ГЕКСАМЕТИЛЕНИМИН | 3 | FC | II | 3+8 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,88 | 3 | да | T3 2) | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 2496 | АНГИДРИД ПРОПИОНОВЫЙ | 8 | C3 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,02 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 |  |
| 2518 | 1,5,9-ЦИКЛОДОДЕКАТРИЕН | 6,1 | T1 | III | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,9 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 2527 | ИЗОБУТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3 | F1 | III | 3+неуст. | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 0,89 | 1 | да | T2 | II B9) | да | PP, EX, A | 0 | 3; 5 |
| 2528 | ИЗОБУТИЛИЗОБУИРАТ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,86 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2531 | КИСЛОТА МЕТАКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ | 8 | C3 | II | 8+неуст. | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,02 | 1 | да | T2 | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 3; 4; 5; 17 |
| 2564 | КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР | 8 | C3 | II | 8 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 1,6211) | 3 | да | T1 | II A7) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 7; 17; 22 |
| 2564 | КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР | 8 | C3 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,6211) | 3 | да | T1 | II A7) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 22 |
| 2574 | ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ с массовой долей ортоизомера более 3% | 6,1 | T1 | II | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,18 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2579 | ПИПЕРАЗИН, РАСПЛАВЛ. | 8 | C8 | III | 8 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 0,9 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 7; 17 |
| 2586 | АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ с массовой долей свободной серной кислоты не более 5% | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 |  |
| 2608 | НИТРОПРОПАНЫ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 1 | 3 | да | T2 | II B7) | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2615 | ЭФИР ЭТИЛПРОПИЛОВЫЙ | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,73 | 3 | да | T4 3) | II A7) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 2618 | ВИНИЛТОЛУОЛЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ | 3 | F1 | III | 3+неуст. | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,92 | 1 | да | T1 | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 3; 5 |
| 2651 | 4,4'-ДИАМИНОДИФЕНИЛМЕТАН | 6,1 | T2 | III | 6,1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 1 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 7; 17 |
| 2672 | АММИАКА ВОДНЫЙ РАСТВОР (с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при 15°C с массовой долей аммиака более 10%, но не более 35%) | 8 | C5 | III | 8 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,8810) - 0,9610) | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 |  |
| 2683 | АММОНИЯ СУЛЬФИДА РАСТВОР | 8 | CFT | II | 8+3+6,1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 15; 16 |
| 2693 | БИОСУЛЬФАТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27 |
| 2709 | БУТИЛЕНБЕНЗОЛЫ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,87 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2733 | АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИ-ЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. или ПОЛИАМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕ-НЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. (2-АМИНОБУТАН) | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,72 | 2 | да | T4 3) | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 2735 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 8 | C7 | I | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27 |
| 2735 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 8 | C7 | II | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27 |
| 2735 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 8 | C7 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27 |
| 2754 | N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ (N-ЭТИЛ-o-ТОЛУИДИН) | 6,1 | T1 | II | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,94 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2754 | N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ (N-ЭТИЛ-м-ТОЛУИДИН) | 6,1 | T1 | II | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,94 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2754 | N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ (N-ЭТИЛ-o-ТОЛУИДИН и N-ЭТИЛ-м-ТОЛУИДИНА СМЕСИ) | 6,1 | T1 | II | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 0,94 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 2754 | N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ (N-ЭТИЛ-п-ТОЛУИДИН) | 6,1 | T1 | II | 6,1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 | 0,94 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 7; 17 |
| 2789 | КИСЛОТА УКСУСНАЯ ЛЕДЯНАЯ | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 2 | 3 | 2 | 10 | 95 | 1,05 (при 100% кислоты) | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 7; 17 |
| 2789 | КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 80% | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 2 | 3 | 2 | 10 | 95 | 1,05 (при 100% кислоты) | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 | 7; 17 |
| 2790 | КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты не менее 50%, но не более 80% | 8 | C3 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 95 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 |  |
| 2790 | КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 10%, но менее 50% | 8 | C3 | III | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 95 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 |  |
| 2796 | ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ КИСЛОТНАЯ | 8 | C1 | II | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,00 - 1,84 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 8; 22; 30 |
| 2796 | КИСЛОТА СЕРНАЯ с массовой долей кислоты не более 51% | 8 | C1 | II | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,00 - 1,41 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 8; 22; 30 |
| 2797 | ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЩЕЛОЧНАЯ | 8 | C5 | II | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 1,00 - 2,13 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 22; 30 |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 6,1 | T1 | I | 6,1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 6,1 | T1 | I | 6,1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 23; 27; 29 |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 6,1 | T1 | I | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 6,1 | T1 | I | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 6,1 | T1 | II | 6,1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 6,1 | T1 | II | 6,1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 23; 27; 29 |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 6,1 | T1 | II | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 6,1 | T1 | II | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 6,1 | T1 | III | 6,1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 27; 29 |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 6,1 | T1 | III | 6,1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 23; 27; 29 |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 6,1 | T1 | III | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 27; 29 |
| 2810 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 6,1 | T1 | III | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 27; 29 |
| 2811 | ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. (1,2,3-ТРИХЛОРБЕНЗОЛ, РАСПЛАВЛЕННЫЙ) | 6,1 | T2 | III | 6,1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 7; 17; 22 |
| 2811 | ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. (1,2,3-ТРИХЛОРБЕНЗОЛ, РАСПЛАВЛЕННЫЙ) | 6,1 | T2 | III | 6,1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 7; 17; 20: +92 ºC; 22 |
| 2811 | ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. (1,3,5-ТРИХЛОРБЕНЗОЛ, РАСПЛАВЛЕННЫЙ) | 6,1 | T2 | III | 6,1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 0 | 7; 17; 22 |
| 2811 | ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. (1,3,5-ТРИХЛОРБЕНЗОЛ, РАСПЛАВЛЕННЫЙ) | 6,1 | T2 | III | 6,1 | C | 2 | 2 | 2 | 25 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 7; 17; 20: +92 ºC; 22 |
| 2815 | N-АМИНОЭТИЛПИПЕРАЗИН | 8 | C7 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0,98 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 |  |
| 2820 | КИСЛОТА МАСЛЯНАЯ | 8 | C3 | III | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 | 0,96 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 |  |
| 2829 | КИСЛОТА КАПРОНОВАЯ | 8 | C3 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0,92 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 |  |
| 2831 | 1,1,1-ТРИХЛОРЭТАН | 6,1 | T1 | III | 6,1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,34 | 2 | да |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 23 |
| 2850 | ТЕТРАПРОПИЛЕН | 3 | F1 | III | 3 | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0,76 | 3 | да |  |  | нет | PP, EX, A | 0 |  |
| 2874 | СПИРТ ФУРФУРИЛОВЫЙ | 6,1 | T1 | III | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 25 | 95 | 1,13 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 2920 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (2-ПРОПАНОЛА И ДИДЕЦИЛДИМЕТИЛАММОНИЯ ХЛОРИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР) | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 3 | 3 |  |  | 95 | 0,95 | 3 | да | T3 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 2920 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (ГЕКСАДЕЦИЛТРИМЕТИЛ-АММОНИЯ ХЛОРИДА (50%) И ЭТАНОЛА (35%) ВОДНЫЙ РАСТВОР) | 8 | CF1 | II | 8+3 | N | 2 | 3 |  | 10 | 95 | 0,9 | 3 | да | T2 | II B | да | PP, EP, EX, A | 1 | 6: +7 ºC; 17 |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 8 | CT1 | I | 8+6,1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 8 | CT1 | I | 8+6,1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 23; 27; 29 |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 8 | CT1 | I | 8+6,1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 8 | CT1 | I | 8+6,1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 8 | CT1 | II | 8+6,1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 8 | CT1 | II | 8+6,1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 23; 27; 29 |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 8 | CT1 | II | 8+6,1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 8 | CT1 | II | 8+6,1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 8 | CT1 | III | 8+6,1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 27; 29 |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 8 | CT1 | III | 8+6,1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 23; 27; 29 |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 8 | CT1 | III | 8+6,1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 27; 29 |
| 2922 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 8 | CT1 | III | 8+6,1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 27; 29 |
| 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 3 | FC | I | 3+8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 3 | FC | II | 3+8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 1 | 23; 27; 29 |
| 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 3 | FC | III | 3+8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 27; 29 |
| 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 3 | FC | III | 3+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 23; 27; 29 |
| 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 3 | FC | III | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 27; 29 |
| 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 3 | FC | III | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, A | 0 | 27; 29 |
| 2924 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. (ВОДНЫЙ РАСТВОР ДИАЛКИЛДИМЕТИЛАММОНИЯ (C8 – C18) и 2-ПРОПАНОЛА) | 3 | FC | II | 3+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 | 0,88 | 2 | да | T2 | II A | да | PP, EP, EX, A | 1 |  |
| 2927 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ТОКСИЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 6,1 | TC1 | I | 6,1+8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2927 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ТОКСИЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 6,1 | TC1 | I | 6,1+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 23; 27; 29 |
| 2927 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ТОКСИЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 6,1 | TC1 | I | 6,1+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2927 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ТОКСИЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 6,1 | TC1 | I | 6,1+8 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2927 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ТОКСИЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 6,1 | TC1 | II | 6,1+8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2927 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ТОКСИЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 6,1 | TC1 | II | 6,1+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 23; 27; 29 |
| 2927 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ТОКСИЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 6,1 | TC1 | II | 6,1+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2927 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ТОКСИЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 6,1 | TC1 | II | 6,1+8 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2929 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕКГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6,1 | TF1 | I | 6,1+3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27 |
| 2929 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕКГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 6,1 | TF1 | I | 6,1+3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2929 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕКГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 6,1 | TF1 | I | 6,1+3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 1 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 23; 27; 29 |
| 2929 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕКГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 6,1 | TF1 | I | 6,1+3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 1 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2929 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕКГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 6,1 | TF1 | I | 6,1+3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 1 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2929 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕКГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 6,1 | TF1 | II | 6,1+3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2929 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕКГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 6,1 | TF1 | II | 6,1+3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 23; 27; 29 |
| 2929 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕКГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 6,1 | TF1 | II | 6,1+3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2929 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ЛЕКГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 6,1 | TF1 | II | 6,1+3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 2935 | ЭТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,08 | 2 | да | T4 3) | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2947 | ИЗОПРОПИЛХЛОРАЦЕТАТ | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,09 | 2 | да | T4 3) | II A | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 2983 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПРОПИЛЕНА ОКСИДА СМЕСЬ с массовой долей этилена оксида не более 30% | 3 | FT1 | I | 3+6,1+неуст. | C | 1 | 1 | 3 |  | 95 | 0,85 | 1 | нет | T2 | II B | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2; 3; 12; 31 |
| 3077 | ВЕЩЕСТВО ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К., РАСПЛАВЛ. (АЛКИЛАМИН (C12 –C18)) | 9 | M7 | III | 9 | N | 4 | 3 | 2 |  | 95 | 0,79 | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 | 7; 17 |
| 3079 | МЕТАКЛИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАНОВАННЫЙ | 3 | FT1 | I | 3+6,1+неуст. | C | 2 | 2 |  | 45 | 95 | 0,8 | 1 | нет | T1 | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 3; 5 |
| 3082 | ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. | 9 | M6 | III | 9 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 | 22; 27 |
| 3082 | ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. (ТРЮМНЫЕ ВОДЫ) | 9 | M6 | III | 9 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  |  | да |  |  | нет | PP | 0 |  |
| 3092 | 1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 0,92 | 3 | да | T3 | II B | да | PP, EX, A | 0 |  |
| 3145 | АКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая гомологи С2 и С12) | 8 | C3 | II | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0,95 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 |  |
| 3145 | АКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая гомологи С2 и С12) | 8 | C3 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 | 0,95 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 |  |
| 3175 | ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., РАСПЛАВЛЕННЫЕ, с температурой вспышки не более 61°C (2-ПРОПАНОЛ и ДИАЛКИЛДИМЕТИЛАММОНИЯ ХЛОРИД (C12-C18)) | 4,1 | F1 | II | 4,1 | N | 3 | 3 | 2 |  | 95 | 0,86 | 3 | да | T2 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 7; 17 |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 61°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки | 3 | F2 | III | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 7; 27 |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 61°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки [САЖЕВАЯ СМЕСЬ Е-"РИДСТОК" (ПИРОЛИЗОВОЕ МАСЛО)] | 3 | F2 | III | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 |  | 3 | да | T 1 | II B | да | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 61°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки (МАСЛО – ПРОДУКТ ПИРОЛИЗА А) | 3 | F2 | III | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 |  | 3 | да | T 1 | II B | да | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 61°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки (ОСТАТОЧНОЕ МАСЛО) | 3 | F2 | III | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 |  | 3 | да | T 1 | II B | да | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 61°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки (НЕОЧИЩЕННОГО НАФТАЛИНА СМЕСЬ) | 3 | F2 | III | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 |  | 3 | да | T 1 | II B | да | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 61°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки (КРЕОЗОТОВОЕ МАСЛО) | 3 | F2 | III | 3 | N | 3 | 2 | 2 |  | 95 |  | 3 | да | T 2 | II B | да | PP, EX, A | 0 | 7 |
| 3257 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т. д.), перевозимая при температуре не ниже 100°C | 9 | M9 | III | 9 | N | 4 | 1 | 2 |  | 95 |  | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 | 7; 20:+115 ºC; 22; 24; 25; 27 |
| 3257 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т. д.), перевозимая при температуре не ниже 100°C | 9 | M9 | III | 9 | N | 4 | 1 | 2 |  | 95 |  | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 | 7; 20:+225 ºC; 22; 24; 27 |
| 3259 | АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. (АЦЕТАТ МОНОАЛКИЛАМИНА (C12 – C18)) | 8 | C8 | III | 8 | N | 4 | 3 | 2 |  | 95 | 0,87 | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 7; 17 |
| 3264 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C1 | I | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27 |
| 3264 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C1 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27 |
| 3264 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27 |
| 3264 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (ВОДНЫЙ РАСТВОР ФОСФОРНОЙ И АЗОТНОЙ КИСЛОТ) | 8 | C1 | I | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 |  |
| 3264 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (ВОДНЫЙ РАСТВОР ФОСФОРНОЙ И АЗОТНОЙ КИСЛОТ) | 8 | C1 | II | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 |  |
| 3264 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (ВОДНЫЙ РАСТВОР ФОСФОРНОЙ И АЗОТНОЙ КИСЛОТ) | 8 | C1 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 |  |
| 3265 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C3 | I | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27 |
| 3265 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C3 | II | 8 | N | 2 | 3 |  | 10 | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27 |
| 3265 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C3 | III | 8 | N | 4 | 3 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27 |
| 3266 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C5 | I | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27 |
| 3266 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C5 | II | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27 |
| 3266 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C5 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27 |
| 3267 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C7 | I | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27 |
| 3267 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C7 | II | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27 |
| 3267 | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8 | C7 | III | 8 | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP, EP | 0 | 27 |
| 3271 | ЭФИРЫ, Н.У.К. дп50 < 110 кПa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14, 27; 29 |
| 3271 | ЭФИРЫ, Н.У.К. (ЭФИР ТРЕТАМИЛМЕТИЛОВЫЙ) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,77 | 3 | да | T2 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 |  |
| 3271 | ЭФИРЫ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14, 27 |
| 3272 | ЭФИРЫ, Н.У.К. дп50 < 110 кПa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,77 | 3 | да | T2 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14, 27; 29 |
| 3272 | ЭФИРЫ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14, 27 |
| 3276 | НИТРИЛЫ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. (2-МЕТИЛГЛУТАРОНИТРИЛ) | 6,1 | T1 | II | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,95 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 |  |
| 3286 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 3 | FTC | I | 3+6,1+8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 3286 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 3 | FTC | II | 3+6,1+8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 3286 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 3 | FTC | II | 3+6,1+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 23, 27; 29 |
| 3286 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 3 | FTC | II | 3+6,1+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 3286 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 3 | FTC | II | 3+6,1+8 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет | T4 3) | II B4) | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 6,1 | T4 | I | 6,1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 6,1 | T4 | I | 6,1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 23, 27; 29 |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 6,1 | T4 | I | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 6,1 | T4 | I | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 6,1 | T4 | II | 6,1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 6,1 | T4 | II | 6,1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 23, 27; 29 |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 6,1 | T4 | II | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 6,1 | T4 | II | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 6,1 | T4 | III | 6,1 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 27; 29 |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 6,1 | T4 | III | 6,1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 23, 27; 29 |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 6,1 | T4 | III | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 27; 29 |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 6,1 | T4 | III | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 | 27; 29 |
| 3287 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. (ДИХРОМАТА НАТРИЯ РАСТВОР) | 6,1 | T4 | III | 6,1 | C | 2 | 2 |  | 30 | 95 | 1,68 | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 0 |  |
| 3289 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. < 60°C | 6,1 | TC3 | I | 6,1+8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 3289 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 6,1 | TC3 | I | 6,1+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 23, 27; 29 |
| 3289 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 6,1 | TC3 | I | 6,1+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 3289 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 6,1 | TC3 | I | 6,1+8 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 3289 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. < 60 C | 6,1 | TC3 | II | 6,1+8 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 3289 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 60°C < tкип. < 85°C | 6,1 | TC3 | II | 6,1+8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 23, 27; 29 |
| 3289 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 85°C < tкип. < 115°C | 6,1 | TC3 | II | 6,1+8 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 3289 | ТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ, КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. tкип. > 115°C | 6,1 | TC3 | II | 6,1+8 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | нет |  |  | нет | PP, EP, TOX, A | 2 | 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. дп50 > 175 кПa | 3 | F1 | I | 3 | N | 1 | 1 |  |  | 97 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. дп50 > 175 кПa | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 | 1 | 50 | 97 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 110 кПa < дп50 < 175 кПa | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 110 кПa < дп50 < 150 кПa | 3 | F1 | I | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 110 кПa < дп50 < 175 кПa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 50 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 110 кПa < дп50 < 150 кПa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. дп50 > 110 кПa | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14; 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 14; 27 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (1-ОКТЕН) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 |  | 10 | 97 | 0,71 | 3 | да | T3 | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 14 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (СМЕСЬ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 |  |  | 97 | 1,08 | 3 | да | T1 | II A | да | PP, EX, A | 0 | 14 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (…С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) дп > 175 кПа | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (…С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) 110 кПa < дп50 < 175 кПa | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (…С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) 110 кПa < дп50 < 175 кПa | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (…С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) дп50 < 110 кПa tкип. < 60°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 |  |  | 95 |  | 1 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (…С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) дп50 < 110 кПa 60°C < tкип. < 85°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 23; 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (…С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) дп50 < 110 кПa 85°C < tкип. < 115°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (…С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) дп50 < 110 кПa tкип. > 115°C | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 1 | 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (…С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) дп50 < 110 кПa 60°C < tкип. < 85°C | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 23; 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (…С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) дп50 < 110 кПa 85°C < tкип. < 115°C | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 50 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 27; 29 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (…С СОДЕРЖАНИЕМ БЕНЗОЛА БОЛЕЕ 10%) дп50 < 110 кПa tкип. > 115°C | 3 | F1 | III | 3 | C | 2 | 2 |  | 35 | 95 |  | 2 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 27; 29 |
| 9000 | АММИАК СИЛЬНО ОХЛАЖДЕННЫЙ | 2 | 3TC |  | 2,1+2,3+8 | G | 1 | 1 | 1; 3 |  | 95 |  | 1 | да | T1 | II A | да | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 1; 31 |
| 9001 | ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ БОЛЕЕ 61°C, перевозимые в разогретом состоянии при температуре, которая НИЖЕ ИХ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 15 K | 3 |  |  |  | N | 3 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да | T4 3) | II B4) | да | PP, EX, A | 0 | 27 |
| 9002 | ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ НЕ БОЛЕЕ 200°C, не указанные под другими номерами | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9003 | ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ БОЛЕЕ 61°C, НО НЕ БОЛЕЕ 100°C, которые не отнесены к какому-либо другому классу | 9 |  |  |  | N | 4 | 2 |  |  | 97 |  | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 | 27 |
| 9003 | ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ БОЛЕЕ 61°C, НО НЕ БОЛЕЕ 100°C, которые не отнесены к какому-либо другому классу (ЭФИР МОНОБУТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ) | 9 |  |  |  | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0,9 | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 |  |
| 9003 | ВЕЩЕСТВА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ БОЛЕЕ 61°C, НО НЕ БОЛЕЕ 100°C, которые не отнесены к какому-либо другому классу (ЭТИЛГЕКСИЛАКРИЛАТ) | 9 |  |  |  | N | 4 | 2 |  |  | 97 | 0,89 | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 | 3; 5; 16 |
| 9004 | ДИФЕНИЛМЕТАН-4,4'-ДИИЗОЦИАНАТ | 9 |  |  |  | N | 2 | 3 | 2 | 10 | 95 | 1,2111) | 3 | да |  |  | нет | PP | 0 | 7; 8; 17; 19 |

# Footnotes

/	х = номер класса опасного вещества или изделия, при необходимости без разделительной точки.