| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2002/36 11 April 2002 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Всемирный форум для согласования правил

## в области транспортных средств (WP.29)

(Сто двадцать седьмая сессия,

25(28 июня 2002 года, пункт 4.2.15 повестки дня)

ПРОЕКТ ИСПРАВЛЕНИЯ 3 К ПРАВИЛАМ № 95

(Защита в случае бокового столкновения)

Передано Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRSP на ее тридцатой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1.  В его основу положен доклад о работе сессии (TRANS/WP.29/GRSP/30, пункт 60).

_______

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через систему ИНТЕРНЕТ: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Приложение 5,

Пункты 2.3.1.3 изменить следующим образом:

"2.3.1.3	каждое смещение, соответствующее каждому отклонению, не превышает допустимой деформации более чем на 35 мм и сумма значений этих смещений не превышает 70 мм (см. рис. 2) и".

________

# Text boxes

GE.02-21458   (R)    010502    020502