| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2002/46 12 April 2002 RUSSIAN Original: ENGLISH and FRENCH |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

(Сто двадцать седьмая сессия,

25-28 июня 2002 года,

пункт 4.2.12 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 2 К ПОПРАВКАМ

СЕРИИ 01 К ПРАВИЛАМ № 79

(Механизмы рулевого управления)

Передано Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRRF на ее пятьдесят первой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1.  В его основу положен документ TRANS/WP.29/GRRF/2002/2 без поправок (TRANS/WP.29/GRRF/51, пункт 33).

___________

Настоящий документ, относящийся к категории рабочих документов, распространяется для обсуждения и представления замечаний.  Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя.  Документы можно получить также через ИНТЕРНЕТ:	http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 6.2.6.2, таблица, изменить следующим образом (положения, касающиеся транспортных средств категорий М1, М2, N1 и N2, остаются без изменений):

"Таблица

ТРЕБОВАНИЯ К РУЛЕВОМУ УСИЛИЮ

| Категория транспортного средства | ИСПРАВНЫЙ МЕХАНИЗМ | НЕИСПРАВНЫЙ МЕХАНИЗМ |
| --- | --- | --- |
|  | Максималь-ное усилие (даН) | Время (с) | Радиус поворота (м) | Максималь-ное усилие (даН) | Время (с) | Радиус поворота (м) |
| М1 | … | … | … | … | … | … |
| М2 | … | … | … | … | … | … |
| М3 | 20 | 4 | 12** | 45* | 6 | 20 |
| N1 | … | … | … | … | … | … |
| N2 | … | … | … | … | … | … |
| N3 | 20 | 4 | 12** | 45* | 6 | 20 |

*	"50" для несочлененных транспортных средств с двумя или более управляемыми осями, за исключением неуправляемых механизмов.

**	или до упора, если радиус поворота в 12 м не достигается.

_______

# Text boxes

GE.02-21490   (R)    060502    060502