|  | Неофициальный документ N 6 (128-я сессия WP.29, 12-15 ноября 2002 г., пункт повестки дня 8) |
| --- | --- |
|  | Оригинал: РУССКИЙ |

Предложения по терминологии, касающейся мототранспортных средств

# Передано Российской Федерацией

Настоящие предложения касаются изменения терминологии в отношении мототранспортных средств, для включения в Европейское Соглашение 1971 г., дополняющее Конвенцию о дорожном движении 1968 г. (документы E/ECE/813-E/ECE/TRANS/567 and Amend.1 and Amend.2), подготовленных группой экспертов от WP.1 и принятых GRSG (документ TRANS/WP.29/2002/68).

*     *     *

Российская Федерация считает необходимым отметить важную особенность предлагаемых терминов, уточняющих определения мопеда и мотоцикла и вновь вводящих определения трицикла, легкого квадрицикла и квадрицикла, учитывающих возможности применения разных типов конструкции, как традиционных с двигателем внутреннего сгорания, так и новых, электрических транспортных средств.

Анализ документов, содержащих подобные определения (см. Приложение), показывает, что терминология и определения, предлагаемые в документе TRANS/WP.29/2002/68, гармонизированы с Директивой 92/61/ЕЕС об одобрении типа двух- и трехколесных транспортных средств. Действие упомянутой Директивы также распространяется на легкие квадрициклы и квадрициклы, которые, в соответствии с данной Директивой рассматриваются как мопеды и трициклы соответственно.

Поддерживая предлагаемую в документе TRANS/WP.29/2002/68 терминологию с определениями категорий транспортных средств, считаем целесообразным  аналогичным образом пересмотреть определения терминов, приведенных в Приложении 7 (Пересмотр 2) Сводной резолюции по конструкции транспортных средств (С.Р.3) (Документ TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2), которые в настоящее время  отличаются по критерию скорости транспортного средства: 45 км/ч в документе TRANS/WP.29/2002/68; 50 км/ч в документе TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2.

Отсутствие в документе TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 терминологии и требований к квадрициклам при значительном распространении такого рода транспортных средств, в Российской Федерации потребовало принятия на национальном уровне перечня технических требований к ним, учитывающего их особенности конструкции, занимающей промежуточное положение между транспортными средствами категорий L5 и М1. Указанный перечень принят в виде национального стандарта ГОСТ Р 51815-2001, терминология которого также гармонизирована с положениями Директивы 92/61/ЕЕС.

Руководствуясь соображениями дальнейшей гармонизации терминологии и технических требований, предлагается переработать раздел 1 Приложения 7 Сводной резолюции С.Р.3:

- уменьшить численный критерий скорости с 50 км/ч до 45 км/ч;

- ввести оговорки, относящие легкие квадрициклы к транспортным средствам категории L2 и квадрициклы – к транспортным средствам категории L5.

Альтернативным подходом могло бы стать введение новых категорий L6 и L7 для легких квадрициклов и квадрициклов соответственно.

Также предлагается разработать перечень технических требований к квадрициклам (по аналогии с национальными российскими требованиями) в виде отдельных Правил ЕЭК ООН, либо отдельного раздела Сводной резолюции С.Р.3.

Приложение

Сравнение терминологии

в отношении легких транспортных средств категории L

| Термин | Документ TRANS/WP.29/2002/68, вносящий изменения в Европейское Соглашение 1971 г., дополняющее Конвенцию о дорожном движении 1968 г. (документы E/ECE/813-E/ECE/TRANS/567 and Amend.1 and Amend.2) | Директива ЕС 92/61 в отношении одобрения типа двух- и трехколесных транспортных средств | Сводная Резолюция С.Р.3, Приложение 7, Пересмотр 2 (Документ TRANS/WP.29/78/Rev.1/ Amend.2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Мопед | двух- или трехколесное транспортное средство с максимальной конструктивной скоростью не более 45 км/ч и характеризуемое: в случае двухколесного транспортного средства – имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом не более 50 см3 или электродвигатель с постоянно реализуемой мощностью не выше 4 кВт; в случае трехколесного транспортного средства – имеющее двигатель внутреннего сгорания с искровым зажиганием с рабочим объемом не более 50 см3, или двигатель внутреннего сгорания другого типа с максимальной мощностью нетто не более 4 кВт, или электродвигатель с постоянно реализуемой мощностью не выше 4 кВт. | двух- или трехколесное транспортное средство, имеющее двигатель рабочим объемом не более 50 см3, если это двигатель внутреннего сгорания, и с максимальной конструктивной скоростью не более 45 км/ч | Категория L1 (пункт 1.1.): Двухколесное транспортное средство, в котором рабочий объем двигателя, в случае двигателя внутреннего сгорания, не превышает 50 см3, и максимальная конструктивная скорость при любом двигателе не превышает 50 км/ч. Категория L2 (пункт 1.2.): Трехколесное транспортное средство с любым расположением колес, в котором рабочий объем двигателя, в случае двигателя внутреннего сгорания, не превышает 50 см3, и максимальная конструктивная скорость при любом двигателе не превышает 50 км/ч. |
| Мотоцикл | любое двухколесное транспортное средство с боковым прицепом или без такового, с максимальной конструктивной скоростью более 45 км/ч, или с двигателем внутреннего сгорания рабочим объемом более 50 см3, или с электродвигателем с постоянно реализуемой мощностью выше 4 кВт. | двухколесное транспортное средство с боковым прицепом или без такового, имеющее двигатель рабочим объемом более 50 см3, если это двигатель внутреннего сгорания, и/или с максимальной конструктивной скоростью более 45 км/ч | Категория L3 (пункт 1.3.): Двухколесное транспортное средство, в котором рабочий объем двигателя, в случае двигателя внутреннего сгорания, превышает 50 см3, или максимальная конструктивная скорость при любом двигателе превышает 50 км/ч. Категория L4 (пункт 1.4.): Транспортное средство с тремя колесами, асимметричными по отношению к средней продольной плоскости, в котором рабочий объем двигателя, в случае двигателя внутреннего сгорания, превышает 50 см3, или максимальная расчетная скорость при любом двигателе превышает 50 км/ч (мотоциклы с коляской). |
| Трицикл: | оборудованное двигателем транспортное средство с тремя симметрично расположенными колесами с максимальной конструктивной скоростью более 45 км/ч, или с двигателем внутреннего сгорания рабочим объемом более 50 см3, или с электродвигателем с постоянно реализуемой мощностью выше 4 кВт. | оборудованное двигателем транспортное средство с тремя симметрично расположенными колесами имеющее двигатель рабочим объемом более 50 см3, если это двигатель внутреннего сгорания, и/или с максимальной конструктивной скоростью более 45 км/ч | Категория L5 (пункт 1.5.): Транспортное средство с тремя колесами, симметричными по отношению к средней продольной плоскости, в котором рабочий объем двигателя, в случае двигателя внутреннего сгорания, превышает 50 см3, или максимальная расчетная скорость при любом двигателе превышает 50 км/ч. |
| Легкий квадрицикл: | четырехколесное транспортное средство, масса которого без груза не превышает 350 кг, не включая массу батарей в случае электромобилей, имеющее максимальную конструктивную скорость не более 45 км/ч и имеющее: двигатель внутреннего сгорания с искровым зажиганием рабочим объемом не более 50 см3, или двигатель внутреннего сгорания другого типа с максимальной мощностью нетто не более 4 кВт, или электродвигатель с постоянно реализуемой мощностью не выше 4 кВт. | четырехколесное транспортное средство, масса которого без груза не превышает 350 кг, не включая массу батарей в случае электромобилей, имеющее максимальную конструктивную скорость не более 45 км/ч и имеющее двигатель рабочим объемом не более 50 см3, если это двигатель внутреннего сгорания, или двигатель максимальной мощностью нетто не более 4 кВт, если это двигатель другого типа (для целей данной Директивы данное транспортное средство рассматривается как мопед) | - |
| Квадрицикл: | транспортное средство с четырьмя колесами, не являющееся легким квадрициклом, масса которого без груза не превышает 400 кг (550 кг для транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов), не включая массу батарей в случае электромобилей, имеющее максимальную мощность нетто двигателя не более 15 кВт. | квадрицикл, не являющийся легким квадрициклом, масса которого без груза не превышает 400 кг (550 кг для транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов), не включая массу батарей в случае электромобилей, имеющее максимальную мощность нетто двигателя не более 15 кВт (для целей данной Директивы данное транспортное средство рассматривается как трицикл) | - |