| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/SC.3/2003/5 26 June 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по внутреннему водному транспорту

(Сорок седьмая сессия, 7-9 октября 2003 года,

пункт 7 b) повестки дня)

ОБНОВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРАВИЛ СУДОХОДСТВА

ПО ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ПУТЯМ (ЕПСВВП)

Записка секретариата

На своей двадцать шестой сессии Рабочая группа по унификации технических предписаний и правил безопасности на внутренних водных путях с учетом текста проекта статьи 4.05 "Радиолокатор", одобренного в предварительном порядке на этой сессии (см. TRANS/SC.3/WP.3/2004/2), поручила секретариату подготовить к сорок седьмой сессии SC.3 проект приложения 10 к ЕПСВВП, содержащий общие технические параметры радиолокационной установки, указанные в пунктах 10В-4.9 - 10В-4.10 проекта главы 10В, приведенного в документе TRANS/SC.3/WP.3/2003/3.  Она также просила SC.3 принять решение о том, следует ли Рабочей группе SC.3/WP.3 продолжать свою деятельность по данному вопросу в рамках внесения поправок в ЕПСВВП либо ее надлежит проинструктировать иным образом (TRANS/SC.3/WP.3/52, пункт 20).

Ниже приводится проект приложения 10 к ЕПСВВП, подготовленный секретариатом в соответствии с упомянутыми выше инструкциями Рабочей группы SC.3/WP.3.

__________

Приложение 10

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

РАДИОЛОКАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ

1.1	Технические параметры радиолокационных установок должны отвечать следующим требованиям:

| Минимальная дальность обнаружения | 15 м |
| --- | --- |
| Максимальная дальность обнаружения берега высотой 60 м (при высоте установки антенны 10 м) | - 37 000 м для РЛС см диапазона; - 14 000 м для РЛС мм диапазона. |
| Разрешающая способность по расстоянию | 15 м на шкалах 0,5-1,6 км; 1% от значений установленной шкалы на остальных шкалах. |
| Разрешающая способность по углу на судах вместимостью менее 1 600 рег.т | 1о; не более 3°. |
| Точность измерения расстояний | 1% для подвижного кольца дальности; 10 м для неподвижного кольца дальности на шкалах 0,5-2,0 км; 0,8% от значения установленной шкалы. |
| Точность измерения курсовых углов | ±1° |
| Курсовая отметка: - ширина - погрешность | 0,5° 0,5о |
| Эффективный диаметр экрана индикатора | 180 мм для судов от 500 до 1 600 peг. т; 270 мм для судов более 1 600 peг.т. |
| Диапазон измерения расстояний | Набор шкал дальности: 0,5; 1; 1,6; 2; 3,2; 4; 8; 16; 32 км. На каждой шкале не менее 4 неподвижных колец дальности. |
| Передвижение центра развертки | От 1/4 до 1/3 полезного диаметра изображения. |
| Пеленгаторы: - время пеленгования - погрешность | До 5 секунд ±1° |
| Частота передачи | 9 ГГц (3,2 см); 33,2 ГГц (9 мм) |
| Время готовности к работе | 4 минуты |
| Частота вращения антенны | Не менее 18 об/мин |

1.2	Радиолокационные установки могут устанавливаться на борту судов только после проверки их соответствия требованиям, определенным в настоящих предписаниях, и требованиям национальных Администраций.

-----

# Footnotes

Примечание секретариата:  Германия в документе TRANS/SC.3/WP.3/2000/11 указала, что в наличии предлагаемого параметра максимальной дальности нет необходимости в условиях внутреннего судоходства, поскольку он противоречил бы задаче максимального ограничения мощности передаваемого сигнала, и что данное требование является целесообразным лишь в случае морских радиолокационных установок, предназначенных для каботажного плавания.

Примечание секретариата: Украина в документе TRANS/SC.3/WP.3/2002/12 предложила вместо "10 м" указать "7 м от поверхности воды".

Примечание секретариата: Украина в документе TRANS/SC.3/WP.3/2002/12 предложила изменить величину нижнего уровня шкалы с 0,5-1,6 км на 0,4-1,6 км.

Примечание секретариата:  Германия в документе TRANS/SC.3/WP.3/2000/11 указала следующее:  "Использование неодинаковых требований к малым и крупным судам в отношении разрешающей способности по углу в условиях внутреннего судоходства является нецелесообразным.  Предписаниями Германии/ЦКСР предусматривается, что разрешающая способность по углу, независимо от вместимости судна, должна составлять не более 1,2º".

Примечание секретариата:  Украина в документе TRANS/SC.3/WP.3/2002/12 предложила изменить величину 0,5-2,0 км на 0,4-2,0 км.

Примечание секретариата:  Украина в документе TRANS/SC.3/WP.3/2002/12 предложила значение 0,5º вместо 1о.

Примечание секретариата:  Украина в документе TRANS/SC.3/WP.3/2002/12 предложила следующие значения:  "не менее 180 мм для судов валовой вместимостью от 300 до 1 600 и не менее 250 мм для судов валовой вместимостью более 1 600 рег. тонн".  Германия в документе TRANS/SC.3/ WP.3/2000/11 отметила, что в использовании неодинаковых требований к мелким и крупным судам в отношении эффективного диаметра экрана индикатора в условиях внутреннего плавания нет необходимости и что предписаниями Германии/ЦКСР предусматривается, что диаметр экрана, независимо от вместимости судна, должен составлять не менее 270 мм.

Примечание секретариата:  Германия в документе TRANS/SC.3/WP.3/2000/11 отметила, что о несоответствии диапазонов измерения расстояний, предусмотренных в предписаниях Германии/ЦКСР и в предложении России, свидетельствуют значения 0,8;  1,0;  1,2 и 3,2 км.  Все другие наборы шкал дальности соответствуют друг другу.  Однако непонятно, почему оптимальный диапазон измерения расстояний может различаться в зависимости от ширины используемого для судоходства устья реки.  В данном случае на основе соответствующей сноски следует предоставить компетентным органам право устанавливать диапазон измерения расстояний.

Примечание секретариата:  Украина в документе TRANS/SC.3/WP.3/2002/12 предложила изменить нижнее значение шкалы дальности с 0,4 на 1,6 км.

Примечание секретариата:  Германия в документе TRANS/SC.3/WP.3/2000/11 отметила, что в условиях внутреннего судоходства допустимый диапазон частот может составлять только 9,3-9,5 ГГц (3,2 см).  Испытания, проведенные с использованием оборудования, функционирующего на 30 ГГц, показали, что эти диапазоны частот неприемлемы, так как отражения в случае дождя или снега являются слишком сильными, в результате чего радиолокационное изображение становится непригодным.  Используемое на водных путях оборудование, в частности неотражающие поглотители, предназначенные для ограничения многократных отражений на мостах, также приспособлены к диапазону частот около 9,4 ГГц.

Примечание секретариата:  Германия в документе TRANS/SC.3/WP.3/2000/11 отметила, что предписаниями Германии/ЦКСР предусмотрено требование о не менее 24 об/мин.  Антенны диапазона S (10 см), которые вращаются медленнее, имеются только на морских судах.

Примечание секретариата:  Пункт 11-3.10 российского предложения (документ TRANS/SC.3/WP.3/1999/19).  Украина в документе TRANS/SC.3/WP.3/2002/12 высказала мнение о том, что содержание данного пункта относится к компетенции национальных администраций и поэтому, как представляется, его не следует включать в настоящие Правила.

# Text boxes

GE.03-22199   (R)    310703   040803