|  | E |
| --- | --- |

|  | Conseil Économique et Social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.1/2003/5/Rev.4 23 avril 2004 FRANÇAIS Original : ANGLAIS, FRANÇAIS et RUSSE |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail de la sécurité et de la circulation routières

APPLICATION DES CONVENTIONS DE 1968 SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE AINSI QUE DES ACCORDS EUROPÉENS DE 1971 LES COMPLÉTANT, ET AMENDEMENTS CONCERNANT CES INSTRUMENTS

Propositions d’amendement au Protocole sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen complétant la 
Convention de Vienne sur la signalisation routière

Note du secrétariat

Le présent document regroupe les propositions d’amendement concernant l’Annexe au Protocole de 1973 sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen de 1971 complétant la Convention de 1968 sur la signalisation routière telles qu’adoptées définitivement par le Groupe de travail de la sécurité et de la circulation routières (WP.1) lors de sa quarante-troisième session.

A la fin du présent document figure un mémorandum explicatif des propositions présentées.

*   *   *

I -   	Propositions d’amendement à l’annexe au Protocole de 1973 sur les marques routières, Additionnel à  l’Accord européen de 1971 complétant la Convention de 1968 sur la signalisation routière

6. (	Ad article 29 de la Convention

#### Paragraphe 2

Modifier le premier tiret, après la phrase introductive, comme suit :

“-	les marques indiquant les emplacements où le stationnement est soumis à certaines conditions ou restrictions pourront être de couleur bleue;”

## Paragraphes additionnels à insérer immédiatement après le paragraphe 2 de cet article

Remplacer le texte actuel par le suivant:

«Paragraphe additionnel à  insérer immédiatement après le paragraphe 2 de cet  article

Ce paragraphe se lira comme suit:

"Si l’on emploie une ligne jaune pour indiquer une interdiction ou des restrictions à l’arrêt ou au stationnement, et s’il existe déjà une ligne blanche indiquant le bord de la chaussée, la ligne jaune devra être accolée à la ligne blanche, du côté extérieur de celle-ci "».

II -   	MEMORANDUM EXPLICATIF  (Justification des amendements proposés)

Paragraphe 6 (Ad article 29 de la Convention)

Les propositions d’amendement visent à mettre en cohérence les textes afférents à ces paragraphes de l’Annexe au Protocole avec les nouvelles dispositions proposées, en parallèle, d’une part à l’article 29, paragraphe 2, d’autre part au nouvel article 29 bis de la Convention de 1968 sur la signalisation routière.

Pour une meilleure compréhension, la rédaction du texte russe existant a été revue.

____________

# Footnotes

( Ce chiffre désigne le numéro du paragraphe modifié de l’annexe au Protocole

# Text boxes

NATIONS UNIES