| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2003/7 21 October 2002 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам

безопасности и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

(Берн, 24-28 марта 2003 года)

Поправка к МПОГ/ДОПОГ*

Резюме:

Предложение об изменении специального требования v нынешней инструкции по упаковке Р200, касающегося промежутка времени между двумя периодическими проверками баллонов для СНГ и соответственно показателей для веществ под № ООН 1011, № ООН 1969, № ООН 1978 и № ООН 1965 в колонке "периодичность испытаний, лет" в таблице продуктов, содержащейся в инструкции по упаковке Р200 (глава 4).

_______________

*	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT/III/2003/7.

Обоснование:

1-	С учетом того, что почти во всех европейских странах применяется практика проведения периодических проверок сосудов для СНГ через 15 лет (см. прилагаемый документ), прекрасно зарекомендовавшая себя с точки зрения обеспечения безопасности при условии соблюдения стандарта EN 1440, европейская промышленность по производству СНГ считает возможным предложить внести поправку в действующие в настоящее время положения МПОГ/ДОПОГ, с тем чтобы эти проверки проводились через 15, а не 10 лет.

2-	Соответственно в действующее в настоящее время специальное требование v инструкции по упаковке Р200 следует внести поправку с целью учета вышеуказанного изменения и, кроме того, во избежание увеличения числа двусторонних соглашений между государствами-членами, которые в настоящее время необходимы для обеспечения свободной перевозки в Европе баллонов с СНГ в режиме, предусматривающем проведение периодических проверок через 15 лет.

Предложение:

а)	В таблице продуктов, содержащейся в инструкции по упаковке Р200, в строке, относящейся к № ООН 1011, № ООН 1969, № ООН 1978 и № ООН 1965, в колонке "периодичность испытаний, лет" изменить 10 (лет) на 15 (лет) для каждого из различных видов смесей.

b)	Текст положения 9) v изменить следующим образом:

"Периодичность проведения проверок сварных стальных баллонов должна соответствовать требованиям технических правил или стандарта, признанных компетентным органом (компетентными органами) страны (стран), где осуществляется периодическая проверка и перевозка, или - для баллонов, предназначенных для перевозки сжиженных нефтяных газов, - должна соответствовать стандарту EN1440:1996 "Переносные сварные стальные баллоны многоразового использования для сжиженных нефтяных газов (СНГ) - Периодическая проверка".

___________

# Text boxes

GE.02-24473   (R)  151102  151102