| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2003/15 17 December 2002 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

###### Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам

безопасности и Рабочей группы по перевозкам

опасных грузов

(Берн, 24-28 марта 2003 года)

РАЗЛИЧНЫЕ ПОПРАВКИ К МПОГ И ДОПОГ

Передано правительством Югославии*

Секретариат получил от Центрального бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) предложение, которое приводится ниже.

1.	В подразделе 1.4.3.3 главы 1.4 предусмотрена обязанность ответственного за наполнение вагонов-цистерн, контейнеров-цистерн и т.д. удостовериться в том, что цистерны, находятся в исправном техническом состоянии, также его обязанность удостовериться в герметичности запорных устройств - главного и предохранительного клапанов (т.н. "боковых клапанов").

При приемке грузов к перевозке (грузов, загруженных в вагон-цистерну, контейнер-цистерну и т.д.), уполномоченный представитель, например железной дороги, обращает внимание грузоотправителя на его обязанность проверить состояние клапанов.  При этом уполномоченный представитель железной дороги может лишь указать на эту обязанность, однако у него нет возможности удостовериться в том, что такая проверка была осуществлена грузоотправителем.

Поэтому мы предлагаем включить в подпункт b) пункта 1.4.2.1.1 дополнительный текст следующего содержания:

"…в отношении загруженных в цистерны грузов в накладной МГК/в транспортном документе необходимо указать:  "ИСПРАВНОСТЬ КЛАПАНОВ ПРОВЕРЕНА".

2.	В подпункт d) пункта 1.4.2.2.1 главы 1.4 необходимо добавить следующие слова (после последнего слова):  "…и удостовериться в том, что клапаны надлежащим образом опечатаны с использованием соответствующих пломб;".

3.	Подпункт е) того же пункта сформулирован нечетко.  В частности, в соответствии с положением этого подпункта перевозчик (сеть) должен с помощью весов проверить вес всех вагонов/транспортных средств, которые он принимает к перевозке (поскольку это является единственным способом проверки того, не перегружены ли вагоны/ транспортные средства).  На практике во время приемки к перевозке груженые вагоны направляются на взвешивание с использованием весов только в том случае, если уполномоченный представитель железной дороги сомневается в правильности веса груза, указанного в накладной.  Необходимо изменить формулировку подпункта е), и поэтому мы предлагаем включить текст следующего содержания:

"е)	если предполагается, что вагон/транспортное средство перегружен(о), направить этот вагон/это транспортное средство на взвешивание;".

4.	В пункт 5.4.1.1.1 включить новый подпункт k):

"k)	в накладной/транспортном документе на грузы, загруженные в цистерны, необходимо указать:  "ИСПРАВНОСТЬ КЛАПАНОВ ПРОВЕРЕНА;".

5.	В главе 7.5 отсутствует определение термина "очищенные вагоны/транспортные средства", и поэтому можно было бы включить новый пункт 7.5.8.3 следующего содержания:

"Вагон/транспортное средство считается очищенным, если боковые стенки и пол очищены от перевозившегося груза, упаковочного материала и средств, препятствующих перемещению грузов во время перевозки, а также от любых других загрязнений и если из вагона/транспортного средства удален неприятный запах, которые может остаться от ранее перевозившегося груза".

Этот текст соответствует положениям железнодорожных правил РИВ, касающимся обязанности по очистке вагонов и возможности отказа в приемке неочищенных вагонов железнодорожными сетями.  Мы хотели бы отметить, что не существует понятия "неполностью очищенного" вагона, поскольку вагон может быть либо чистым, либо нечистым, и приведенное выше определение очищенного вагона (пункт 7.5.8.3), несомненно, уместно в данном случае.

6.	В пункт 1.8.3.3 главы 1.8  ("Консультант по вопросам безопасности") следует добавить (после пятого подпункта) новый подпункт следующего содержания:

"установка соответствующего оборудования и обеспечение защиты мест погрузки-разрузки/МПОГ:  на станциях…".

_________

# Footnotes

* 	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2003/15.

# Text boxes

GE.02-25356   (R)    210103    210103