| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2003/41 6 May 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам

безопасности и Рабочей группы по перевозкам

опасных грузов

(Женева, 1-10 сентября 2003 года)

МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНОК ЦИСТЕРН

Передано правительством Испании*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ РАЗГРУЗЧИКОВ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ

Резюме: Настоящее предложение направлено на то, чтобы включить "разгрузчика" в число участников перевозки, обязанности которых определены в разделе 1.4.3. Предлагаемые меры: Включить новый подраздел 1.4.3.х.

_____________________

*	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT/III/2003/41.

Введение

Обязанности разгрузчика упоминаются только в подразделе 1.4.2.3, который касается обязанностей грузополучателя, он гласит:  "Если грузополучатель прибегает к услугам других участников перевозки (разгрузчик, предприятие по очистке, станция обеззараживания и т.д.), он должен предпринять надлежащие меры для обеспечения соблюдения требований пункта 1.4.2.3.1".  Как представляется, грузополучатель косвенным образом берет на себя обязанности разгрузчика.

Однако обязанности разгрузчика имеют столь же важное значение, что и обязанности остальных участников перевозки.

Предложение

Включить новый подраздел 1.4.3.х:

"1.4.3.х.	Разгрузчик

1.4.3.х.1	В контексте раздела 1.4.1 разгрузчик выполняет, в частности, следующие обязанности:

а)	он должен удостовериться в том, что все требования МПОГ/ДОПОГ, касающиеся разгрузки вагонов/транспортных средств, соблюдены и что все необходимые операции выполнены;

b)	при выгрузке упакованных опасных грузов или неочищенной порожней тары он должен проверить, не имеет ли тара повреждений.  Он не должен выгружать упаковки с поврежденной тарой (например, с негерметичной тарой, из которой происходит или может произойти утечка перевозимого опасного груза) до тех пор, пока не будут приняты надлежащие меры (например, использована аварийная тара);  эта же обязанность распространяется на неочищенную порожнюю тару;

с)	при выгрузке опасных грузов из транспортного средства, большого контейнера, малого контейнера, цистерны, вагона, контейнера-цистерны, МЭГК, транспортного средства-батареи, транспортного средства для перевозки твердых веществ навалом/насыпью, переносной цистерны или съемной цистерны, он должен соблюдать специальные требования, касающиеся выгрузки и обработки грузов.

Перед отправлением цистерны, вагона, МЭГК или транспортного средства он должен:

i)	очистить цистерну, вагон, МЭГК или транспортное средство от остатков груза, которыми могла пропитаться их наружная поверхность или которые могли налипнуть на нее после разгрузки;

ii)	выдать и проверить предписанную документацию для обратного рейса, в частности транспортный документ на неочищенную порожнюю тару и, при необходимости, письменные инструкции для водителя;

iii)	кроме того, проверить, соблюдены ли специальные требования безопасности, касающиеся возвращения цистерн, в частности степени наполнения после возможной частичной разгрузки, и удостовериться в том, что клапаны и смотровые отверстия закрыты.

1.4.3.х.2	В случае применения пункта 1.4.3.х.1 а) разгрузчик может, однако, полагаться на информацию и данные, переданные в его распоряжение другими участниками перевозки".

_________

# Text boxes

GE.03-21736   (R)    030603    030603