| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2003/45 6 May 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ

по вопросам безопасности и

Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

(Женева, 1-10 сентября 2003 года)

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ДОКУМЕНТУ ГЕРМАНИИ TRANS/WP.15/AC.1/2003/20 (OCTI/RID/GT-III/2003/20)

ПЕРЕСМОТР ТРЕБОВАНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ХИМИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ С ЖИДКОСТЯМИ ПЛАСТМАССОВЫХ БАРАБАНОВ И КАНИСТР, СОСТАВНОЙ ТАРЫ (ИЗ ПЛАСТМАССОВОГО МАТЕРИАЛА), ЖЕСТКИХ ПЛАСТМАССОВЫХ КСГМГ И СОСТАВНЫХ КСГМГ

Передано правительством Нидерландов*

В документе TRANS/WP.15/AC.1/2003/20 (OCTI/RID/GT-III/2003/20) Германия предлагает пересмотренный вариант требований, касающихся доказательства химической совместимости с жидкостями пластмассовых барабанов и канистр, составной тары (из пластмассового материала), жестких пластмассовых КСГМГ и составных КСГМГ.

_______________

*	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2003/45.

Нидерланды в принципе полностью поддерживают содержащиеся в этом документе положения.  Однако Нидерланды хотели бы обратить внимание на то, что существует проект стандарта ЕКС/ИСО (EN ISO 16101), который в настоящее время находится на этапе окончательного голосования и, как ожидается, будет принят в качестве стандарта в 2003 году.  Этот стандарт касается испытаний пластмассовой транспортной тары на химическую совместимость с опасными грузами и содержит все подробные требования в отношении доказательства химической совместимости тары.  Содержание этого стандарта сопоставимо с документом, подготовленным Германией.

Нидерланды предлагают включить в правила МПОГ/ДОПОГ ссылку на указанный стандарт вместо того, чтобы включать в них весьма подробную процедуру, предложенную в документе Германии.

Ссылка на стандарт имела бы следующие преимущества:

- Такая ссылка позволяет избежать необходимости проведения Совместным совещанием оценки очень подробных процедур и их включение в правила.

- Она позволяет также избежать необходимости рассмотрения Совместным совещанием любых изменений, для принятия которых потребовалось бы мнение экспертов.

- Стандарт EN ISO 16101 также содержит описание новейших методов лабораторных испытаний для отнесения веществ к стандартным жидкостям, в то время как в документе Германии делается ссылка на неофициальный документ МПОГ, который уже устарел.

__________

# Text boxes

GE.03-21748   (R)   030603   030603