| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2003/53 12 June 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ

по вопросам безопасности и Рабочей группы

по перевозкам опасных грузов

(Женева, 1-10 сентября 2003 года)

ПУНКТ 6.8.3.4.13

Передано правительством Швейцарии*

Секретариат получил от Центрального бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) нижеследующее предложение.

РЕЗЮМЕ В пункте 6.8.3.4.13 содержится определение периодических проверок, которым подвергаются вагоны-батареи/транспортные средства-батареи и МЭГК. Второе предложение сформулировано следующим образом: "Элементы и трубопроводы должны подвергаться испытаниям с периодичностью, установленной в инструкции по упаковке Р200, изложенной в подразделе 4.1.4.1, и в соответствии с требованиями подраздела 6.2.1.5".

__________________

*	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2003/53.

Предложение

Заменить ссылку на подраздел 6.2.1.5 ("Первоначальные проверка и испытания") ссылкой на подраздел 6.2.1.6 ("Периодические проверки и испытания").

Обоснование

Пункт 6.8.3.4.13 применяется к периодическим проверкам, а не к первоначальной проверке.  Содержащаяся в нем ссылка, по-видимому, неверна.  Кроме того, в инструкции по упаковке Р200, изложенной в подразделе 4.1.4.1, под заголовком "Периодические проверки" содержится ссылка на подраздел 6.2.1.6.

____________

# Text boxes

GE.03-22019   (R)	240603    240603