| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2003/59 11 June 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ

по вопросам безопасности и Рабочей группы

по перевозкам опасных грузов

(Женева, 1-10 сентября 2003 года)

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПО УПАКОВКЕ РР6

Передано правительством Бельгии*

Резюме: Во время изменения структуры МПОГ/ДОПОГ специальное положение по упаковке РР6 было введено для № ООН 1851, 3248 и 3249 - группы упаковки II и III. Это специальное положение ограничивает количество, разрешенное на одну упаковку, 5 л/5 кг. Для группы упаковки III другие инструкции по упаковке (R01, LP01 и LP02) разрешают большие количества. С другой стороны, специальное положение РР6 МКМПОГ отличается по своему содержанию и является менее ограничительным. В отношении группы упаковки III специальное положение РР6 следовало бы отменить. В отношении группы упаковки II следовало бы устранить различие между МКМПОГ и МПОГ/ДОПОГ.

_____________

*	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2003/59.

Введение

Для веществ под № ООН 1851 (лекарственный препарат жидкий токсичный, н.у.к.), 3248 (лекарственный препарат жидкий легковоспламеняющийся токсичный, н.у.к.) и 3249 (лекарственный препарат твердый токсичный, н.у.к.) инструкция по упаковке Р001 (или Р002) изменена специальным положением РР6 таким образом, что "количество нетто на упаковку" ограничено 5 л/5 кг.

В отношении лекарственных препаратов группы упаковки III инструкция по упаковке R01 разрешает 40 л/50 кг на легкую металлическую тару, а инструкции по упаковке LP01/LP02 разрешают до 40 л/50 кг на внутреннюю тару (для № ООН 1851 и 3249 группы упаковки III).

| Номер ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | ГУ | Инструкции по упаковке | Специальные положения по упаковке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1851 | ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | II | Р001 | РР6 |
| 1851 | ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | Т1 | III | Р001 LP01 R001 | PP6 |
| 3248 | ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯ-ЮЩИЙСЯ, ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 3 | FT1 | II | P001 | PP6 |
| 3248 | ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯ-ЮЩИЙСЯ, ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 3 | FT1 | III | P001 R001 | PP6 |
| 3249 | ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | T2 | II | P002 | PP6 |
| 3249 | ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 6.1 | T2 | III | P001 LP02 R001 | PP6 |

Это различие между специальным положением РР6 и инструкциями по упаковке R01, LP01 и LP02 трудно объяснить.

В МКМПОГ также используется специальное положение РР6, но там оно сформулировано иначе и гласит, что "количество нетто на внутреннюю тару комбинированной тары" не должно превышать 5 л.

Предложение

-	Для № ООН 1851, 3248 и 3249 группы упаковки II:

Привести текст РР6 в МПОГ/ДОПОГ в соответствие с менее ограничительным текстом аналогичного специального положения в МКМПОГ.

-	Для № ООН 1851, 3248 и 3249 группы упаковки III:

Отменить специальное положение по упаковке РР6.

Обоснование

Для № ООН 1851, 3248 и 3249 группы упаковки III специальное положение РР6 находится в противоречии с инструкцией по упаковке R01.  Кроме того, для № ООН 1851 и 3248 группы упаковки III специальное положение РР6 находится в противоречии с инструкциями по упаковке LP01 и LP02.

Эти три вещества являются единственными веществами, которые подпадают под действие специального положения РР6.  Например, № ООН 2810 (токсичная жидкость органическая, н.у.к.), имеющий тот же классификационный код, что и № ООН 1851, не подпадает под действие этого количественного ограничения.

Это ограничение количества нетто 5 л/5 кг для № ООН 1851, 3248 и 3249 не было предусмотрено в МПОГ с неизмененной структурой (издание 1999 года).  Не существовало в нем и специального требования в отношении упаковки для этих веществ.

Осуществимость

Никаких проблем не возникает.

Это противоречие в правилах было выявлено промышленными предприятиями.

___________

# Text boxes

GE.03-21995   (R)  010703   010703