| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2003/72 30 July 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам

безопасности и Рабочей группы по перевозкам

опасных грузов

(Женева, 13-17 октября 2003 года)

ПУНКТ 6.8.3.5.11:  МАРКИРОВКА МЭГК

Предложение Центрального бюро международных железнодорожных

перевозок (ЦБМЖП)*

Секретариат получил от Центрального бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) нижеследующее предложение.

_____________

*	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2003/72.

Введение

Из документов TRANS/WP.15/AC.1/2003/66 (Франция) и TRANS/WP.15/AC.1/ 2003/68 (МСАГВ) следует, что существуют расхождения между текстами, содержащимися в правой колонке пункта 6.8.3.5.11 (сведения, указываемые на табличке, прикрепленной к МЭГК) в МПОГ и ДОПОГ.

Пятый и шестой подпункты, начинающиеся с тире, сформулированы в МПОГ следующим образом:

"-	код цистерны в соответствии со свидетельством о допущении (см. пункт 6.8.2.3.1) с указанием эффективного испытательного давления МЭГК;

-	надлежащее отгрузочное наименование и, кроме того, в случае газов, отнесенных к позиции "н.у.к.", - техническое название* газов, для перевозки которых используется МЭГК.

______________

*	Вместо надлежащего отгрузочного наименования позиции "н.у.к.", за которым следует техническое название, разрешается использовать одно из следующих названий:

-	для № ООН 1078 газа рефрижераторного, н.у.к.:  смесь F1, смесь F2, смесь F3;

-	для № ООН 1060 метилацетилена и пропадиена смеси стабилизированной:  смесь Р1, смесь Р2;

-	для № ООН 1965 газов углеводородных смеси сжиженной, н.у.к.:  смесь А, смесь А01, смесь А02, смесь А0, смесь А1, смесь В1, смесь В2, смесь В, смесь С.

Названия, обычно применяемые в торговле и указанные в подразделе 2.2.2.3: классификационный код 2F, № ООН 1965, примечание 1, могут использоваться только как дополнение.".

В ДОПОГ имеется лишь пятый подпункт, начинающийся с тире, следующего содержания:

"-	надлежащее отгрузочное наименование перевозимого вещества*;

_____________

*	Надлежащее отгрузочное наименование может быть заменено названием, общим для группы аналогичных по свойствам веществ, в равной мере совместимых с характеристиками цистерны.".

Предложение

Привести пункт 6.8.3.5.11 ДОПОГ в соответствие с пунктом 6.8.3.5.11 МПОГ.

Обоснование

Вариант, содержащийся в МПОГ, соответствует требованиям в отношении маркировки контейнеров-цистерн, предназначенных для перевозки газов [см. пункт 6.8.3.5.6 а) и с)].  Для контейнеров-цистерн, предназначенных для перевозки веществ других классов, также предписывается указание кода цистерны (см. пункт 6.8.2.5.2).

--------

# Text boxes

GE.03-22995   (R)   290803   020903