##### INF.4

##### OCTI/RID/GT-III/2003/xx   (TRANS/WP.15/AC.1/2003/xx)

08. Januar 2003

Original: Deutsch

RID/ADR

Gemeinsame Tagung des RID-Sicherheitsausschusses und der

Arbeitsgruppe für die Beförderung gefährlicher Güter

(Bern, 24. bis 28. März 2003)

Saug-Druck-Tanks für Abfälle

Antrag Deutschlands

______________________________________________________________________________

ZUSAMMENFASSUNG

Erläuternde Zusammenfassung: 	Nicht ausreichende	Angaben über die wiederkehrende Prüfung

Zu treffende Entscheidung:		Änderung von 6.10.4

Damit zusammenhängende Dokumente:	Kapitel 6.8 und 6.10 RID/ADR

Einführung

In 6.10.4 des ADR 2003 bzw. RID 2004 wird bestimmt, dass diese Tanks mindestens alle drei (zweieinhalb) Jahre einer Prüfung des inneren und äußeren Zustands zu unterziehen sind.

Die Prüfung nach 6.10.4 sollte die Prüfungen nach 6.8.2.4.2 und 6.8.2.4.3 ergänzen und nicht ändern. Es bestand nie die Absicht die Prüfungen nach 6.8.2 .4.2 und 6.8.2.4.3 zu ersetzen.

### Antrag

Deutschland schlägt vor, den Absatz 6.10.4 wie folgt zu ändern:

"Saug-Druck-Tanks für Abfälle sind mindestens alle drei (zweieinhalb) Jahre zusätzlich zu den Prüfungen nach 6.8.2.4.3 einer Prüfung des inneren Zustands zu unterziehen".

### Begründung

Gemäß 6.10.1.2.1 ergänzt oder ändert diese Bestimmung das Kapitel 6.8, im vorliegenden Fall dessen Absätze 6.8.2.4.2 und 6.8.2.4.3. Dort steht, dass die Tanks wiederkehrend zu unterziehen sind:

1. einer Wasserdruckprüfung und Prüfung des inneren und äußeren Zustands mindestens alle sechs (fünf) Jahre und

2. einer Dichtheitsprüfung und Funktionsprüfung der Ausrüstungsteile mindestens alle drei (zweieinhalb) Jahre.

Damit ausreichend klar ist, was bei diesen Bestimmungen ergänzt oder geändert wird, muss Absatz 6.4.10 so geändert werden, dass bei Saug-Druck-Tanks für Abfälle zusätzlich zur r Prüfung des inneren Zustands die Wasserdruck- und die Dichtheitsprüfung wiederkehrend durchgeführt werden muss.