|  | E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.29/2004/8 10 décembre 2003 FRANÇAIS Original: ANGLAIS et FRANÇAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29)

(Cent-trente-deuxième session, 9-12 mars 2004,
point 4.2.15 de l’ordre du jour)

PROJET DE RECTIFICATIF 1 AU COMPLÉMENT 1 AU RÈGLEMENT No 99

(Sources lumineuses à décharge)

Transmis par le Groupe de travail de l'éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE)

Note: Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRE à sa cinquante et unième session et il a été transmis pour examen au WP.29 et à l'AC.1. Il a été établi sur la base du document TRANS/WP.29/GRE/2003/28, tel qu'il a été modifié (TRANS/WP.29/GRE/51 par. 25 et 26).

____________

Le présent document est un document de travail distribué pour examen et commentaires. Quiconque l'utilise à d'autres fins en porte l'entière responsabilité. Les documents sont également disponibles via INTERNET : http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Texte du Règlement,

Paragraphe 2.4, sous-paragraphe 2.3.4, corriger "2.3.4" à lire "2.4.3".

Paragraphe 3.10, corriger à lire:

"3.10	Rayonnement ultraviolet

Le rayonnement ultraviolet de la source lumineuse à décharge doit être tel que :

400 nm

∫ Ee(()∙S(()∙d(

(=250 nm

kuv =    ____________________   ≤ 10-5  W/lm

780 nm

km ∙  ∫ Ee(()∙V(()∙d(

(=380 nm

Dans laquelle :

…."

___________

# Text boxes

NATIONS UNIES