|  | E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.29/2004/24 5 décembre 2003 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29)
(Cent trente-deuxième session, 9-12 mars 2004,
points 6.3 et B3.4 de l’ordre du jour)

ACCORD CONCERNANT L’ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES APPLICABLES AU CONTRÔLE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DES VÉHICULES À ROUES ET LA RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES CONTRÔLES

PROPOSITION DE PROJETS D’AMENDEMENT AU PROJET D’ADDITIF 2 − RÈGLE No 2: PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES AU CONTRÔLE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DES VÉHICULES À ROUES EN CE QUI

CONCERNE LEUR APTITUDE À LA CIRCULATION

Communication du Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE)

Note: Le texte reproduit ci-après, approuvé par le GRE à sa cinquante et unième session, contient les modifications d’ordre rédactionnel apportées au point 4 du projet de règle no 2. Il est soumis au WP.29 et à l’AC.4 pour examen et il est fondé sur le document TRANS/WP.29/2003/16 (TRANS/WP.29/GRE/51, par. 54).

Le présent document est un document de travail distribué pour examen et commentaire. Son utilisation à d’autres fins n’engage que la responsabilité de l’utilisateur. Des documents sont aussi disponibles via Internet à l’adresse suivante: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Annexe, point 4, modifier comme suit:

| Élément | Méthode de contrôle | Principales causes de refus |
| --- | --- | --- |
| 4. FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE |
| 4.1 Projecteurs |  |  |
| 4.1.1 État et fonctionnement | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Source lumineuse défectueuse; |
|  |  | b) Glace défectueuse ou fêlée; |
|  |  | c) Feu, couleur émise, emplacement ou intensité non conformes aux règlements2; |
|  |  | d) Feu mal fixé; |
|  |  | e) Présence sur la glace ou la source lumineuse de produits réduisant l’intensité lumineuse ou modifiant la couleur émise. |
| 4.1.2 Réglage | Mesurer l’orientation horizontale et verticale de chaque projecteur, aussi bien en feux de croisement qu’en feux de route, visuellement ou au moyen d’un régloscope. | Réglage d’un projecteur hors des limites définies dans les règlements2. |
| 4.1.3 Allumage | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Nombre de projecteurs allumés simultanément non conforme aux règlements2; |
|  |  | b) Allumage simultané des dispositifs de signalisation et des projecteurs conforme aux règlements2; |
|  |  | c) Commande défectueuse. |
| 4.1.4 Conformité avec les règlements2 | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | Feu, couleur émise, emplacement ou intensité non conformes aux règlements2. |
| 4.1.5 Dispositifs de réglage de la portée (si obligatoires) (X)7 | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Dispositif hors d’usage; |
|  |  | b) Le dispositif manuel ne peut être commandé depuis le siège du conducteur. |
| 4.1.6 Lave-projecteur (si obligatoire) (X)7 | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | Lave-projecteur hors d’usage. |
| 4.2 Feux de position avant et arrière et latéraux et feux d’encombrement |
| 4.2.1 État et fonctionnement | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Source lumineuse défectueuse; |
|  |  | b) Glace défectueuse; |
|  |  | c) Feu mal fixé. |
| 4.2.2 Conformité avec les règlements2 | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Feu, couleur émise, emplacement ou intensité non conformes aux prescriptions des règlements2; |
|  |  | b) Présence sur la glace ou la source lumineuse de produits réduisant l’intensité lumineuse ou modifiant la couleur émise; |
|  |  | c) Fonctionnement de l’allumage non conforme aux règlements2. |
| 4.3 Feux-stop |  |  |
| 4.3.1 État et fonctionnement | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Source lumineuse défectueuse; |
|  |  | b) Glace défectueuse ou fêlée; |
|  |  | c) Feu mal fixé. |
| 4.3.2 Conformité avec les règlements2 | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Feu, couleur émise, emplacement ou intensité non conformes aux règlements2; |
|  |  | b) Fonctionnement de l’allumage non conforme aux règlements2. |
| 4.4 Feux indicateurs de direction |  |  |
| 4.4.1 État et fonctionnement | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Source lumineuse défectueuse; |
|  |  | b) Glace défectueuse ou fêlée; |
|  |  | c) Feu mal fixé. |
| 4.4.2 Conformité avec les règlements2 | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | Feu, couleur émise, emplacement ou intensité non conformes aux règlements2. |
| 4.4.3 Allumage | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | Allumage non conforme aux règlements2. |
| 4.4.4 Fréquence de clignotement | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | Fréquence de clignotement non conforme aux règlements2. |
| 4.5 Feux-brouillard avant et arrière |
| 4.5.1 État et fonctionnement | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Source lumineuse défectueuse; |
|  |  | b) Glace défectueuse ou fêlée; |
|  |  | c) Feu mal fixé; |
|  |  | d) Feu-brouillard avant mal réglé. |
| 4.5.2 Allumage | Contrôle visuel et essai de fonctionnement | a) Nombre de feux-brouillard avant ou arrière allumés en même temps non conforme aux règlements2; |
|  |  | b) Allumage simultané des dispositifs de signalisation et du feu-brouillard avant conforme aux règlements2. |
|  |  | c) Commande défectueuse. |
| 4.5.3 Conformité avec les règlements2 | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Feu, couleur émise, emplacement ou intensité non conformes aux règlements2; |
|  |  | b) Glace défectueuse ou fêlée; |
|  |  | c) Fonctionnement du système non conforme aux règlements2. |
| 4.6 Feux-marche arrière |  |  |
| 4.6.1 État et fonctionnement | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Source lumineuse défectueuse; |
|  |  | b) Glace défectueuse; |
|  |  | c) Feu mal fixé. |
| 4.6.2 Conformité avec les règlements2 | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Feu, couleur émise, emplacement ou intensité non conformes aux règlements2; |
|  |  | b) Glace défectueuse ou fêlée; |
|  |  | c) Fonctionnement du système non conforme aux règlements2. |
| 4.7 Feu d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière (X)7 |
| 4.7.1 État et fonctionnement | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Feu projetant de la lumière vers l’arrière; |
|  |  | b) Source lumineuse défectueuse; |
|  |  | c) Feu mal fixé. |
| 4.7.2 Conformité avec les règlements2 | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Feu, couleur émise, emplacement ou intensité non conformes aux règlements2; |
|  |  | b) Glace défectueuse ou fêlée; |
|  |  | c) Fonctionnement du système non conforme aux règlements2. |
| 4.8 Dispositifs rétroréfléchissants, catadioptres latéraux et arrière |
| 4.8.1 État | Contrôle visuel. | a) Dispositif rétroréfléchissant défectueux ou endommagé; |
|  |  | b) Dispositif mal fixé. |
| 4.8.2 Conformité avec les règlements2 | Contrôle visuel. | a) Dispositif rétroréfléchissant, couleur, emplacement non conformes aux règlements2; |
|  |  | b) Défectueux ou fêlé. |
| 4.9 Témoins |  |  |
| 4.9.1 État et fonctionnement | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | Fonctionnement non conforme aux règlements2. |
| 4.9.2 Conformité avec les règlements2 | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | Non conforme aux règlements2. |
| 4.10 Liaisons électriques entre le véhicule tracteur et la remorque ou la semi-remorque | Contrôle visuel: si possible examen de la continuité électrique entre les véhicules. | a) Éléments fixes mal assujettis; |
|  |  | b) Défaut d’isolation; |
|  |  | c) Mauvais fonctionnement des raccords électriques de la remorque ou du véhicule tracteur. |
| 4.11 Câblage électrique | Contrôle visuel, le véhicule étant placé au-dessus d’une fosse ou sur un pont élévateur, y compris du compartiment moteur le cas échéant. | a) Câblage dangereux ou pas assez sûr; |
|  |  | b) Défaut d’isolation. |
| 4.12 Feux facultatifs | Contrôle visuel et essai de fonctionnement. | a) Feu non conforme aux règlements2; |
|  |  | b) Fonctionnement d’un feu non conforme aux règlements2; |
|  |  | c) Intensité totale (y compris les projecteurs) non conforme aux règlements2; |
|  |  | d) Feu mal fixé; |
|  |  | e) Glace défectueuse ou fêlée. |
| 4.13 Accumulateurs | Contrôle visuel. | a) Non sûrs; |
|  |  | b) Fuites; |
|  |  | c) Coupe-circuit défectueux (s’il est exigé); |
|  |  | d) Fusibles défectueux (s’ils sont exigés). |

-----

# Text boxes

NATIONS UNIES