| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2004/24 5 December 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцать вторая сессия, 9-12 марта 2004 года,

пункты 6.3 и В3.4 повестки дня)

СОГЛАШЕНИЕ О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ ТАКИХ ОСМОТРОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ПОПРАВОК К ПРЕДЛОЖЕНИЮ ПО ПРОЕКТУ ДОБАВЛЕНИЯ 2 - ПРЕДПИСАНИЕ № 2:  ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ 
КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ОТНОШЕНИИ 
ИХ ПРИГОДНОСТИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации

Примечание:  Приведенный ниже текст был согласован GRE на ее пятьдесят первой сессии и содержит редакционные комментарии к пункту 4 предложения по проекту предписания № 2.  Он передается WP.29 и АС.4 для рассмотрения со ссылкой на документ TRANS/WP.29/2003/16 (TRANS/WP.29/GRE/51, пункт 54).

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через систему ИНТЕРНЕТ:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Приложение, пункт 4, изменить следующим образом:

"…

| Позиция | Метод | Основные причины для отказа |
| --- | --- | --- |
| 4. ФАРЫ, ОТРАЖАТЕЛИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| 4.1 Фары |
| 4.1.1 Состояние и функционирование | Визуальный осмотр и проверка работы. | Неисправный источник света. Неисправный или треснувший рассеиватель. Фара, цвет излучаемого света, положение или сила света не соответствует правилам2. Фары закреплены ненадежно. На рассеивателе или источнике света имеются вещества, уменьшающие силу света или изменяющие цвет излучаемого света. |
| 4.1.2 Регулировка | Определение горизонтального и вертикального направления световых лучей огней дальнего и ближнего света визуально или с использованием прибора для определения направления света фар. | Направление светового луча фары не соответствует действующим правилам2. |
| 4.1.3 Переключение | Визуальный осмотр и проверка работы. | а) Комбинация огней, которые можно включить одновременно, не соответствует правилам2. b) Одновременное освещение сигнальных устройств фарами в соответствии с правилами2. с) Контрольное устройство функционирует с перебоями. |
| 4.1.4 Соответствие правилам2 | Визуальный осмотр и проверка работы. | Фара, цвет излучаемого света, положение или сила света не соответствует правилам2. |
| 4.1.5 Регулировочные механизмы (в тех случаях, когда их наличие обязательно) (X)7 | Визуальный осмотр и проверка работы. | а) Механизм не работает. b) Механизм ручной регулировки нельзя привести в действие с сиденья водителя. |
| 4.1.6 Омыватели фар (в тех случаях, когда их установка обязательна) (Х)7 | Визуальный осмотр и проверка работы. | Омыватель не работает. |
| 4.2 Подфарники и задние габаритные огни, боковые сигнальные фонари |
| 4.2.1 Состояние и функционирование | Визуальный осмотр и проверка работы. | а) Неисправные лампы накаливания. b) Неисправный рассеиватель. с) Фонарь закреплен ненадежно. |
| 4.2.2 Соответствие правилам2 | Визуальный осмотр и проверка работы. | а) Фара, цвет излучаемого света, положение или сила света не соответствует правилам2. b) На рассеивателе или источнике света имеются вещества, уменьшающие силу света или цвет излучаемого света. с) Переключатель не функционирует в соответствии с правилами2 |
| 4.3 Стоп-сигналы |
| 4.3.1 Состояние и функционирование | Визуальный осмотр и проверка работы. | Неисправный источник света. Неисправный или треснувший рассеиватель. Фара закреплена ненадежно. |
| 4.3.2 Соответствие действующим правилам2 | Визуальный осмотр и проверка работы. | а) Фара, цвет излучаемого света, положение или сила света не соответствует правилам2. b) Переключатель не функционирует в соответствии с правилами2. |
| 4.4 Указатели поворота и огни предупреждения об опасности |
| 4.4.1 Состояние и функционирование | Визуальный осмотр и проверка работы. | Неисправный источник света. Неисправный или треснувший рассеиватель. Фара закреплена ненадежно. |
| 4.4.2 Соответствие правилам2 | Визуальный осмотр и проверка работы. | Фара, цвет излучаемого света, положение или сила света не соответствует правилам2. |
| 4.4.3 Переключение | Визуальный осмотр и проверка работы. | Переключатель не функционирует в соответствии с правилами2. |
| 4.4.4. Частота мигания | Визуальный осмотр и проверка работы. | Скорость мигания не соответствует правилам2. |
| 4.5 Передние и задние противотуманные фары |
| 4.5.1 Состояние и функционирование | Визуальный осмотр и проверка работы. | Неисправный источник света. Неисправный или треснувший рассеиватель. Фара закреплена ненадежно. Передняя противотуманная фара не скорректирована. |
| 4.5.2 Переключение | Визуальный осмотр и проверка работы. | Комбинация передних или задних противотуманных фар, которые можно включить одновременно, не соответствует правилам2. Одновременное освещение сигнальных устройств передней противотуманной фарой в соответствии правилами2. Контрольные устройства работают с перебоями. |
| 4.5.3 Соответствие действующим правилам | Визуальный осмотр и проверка работы. | а) Фара, свет излучаемого света, положение или сила света не соответствует правилам2. b) Неисправный или треснувший рассеватель. с) Система не функционирует в соответствии правилами2. |
| 4.6 Фонари заднего хода |
| 4.6.1 Состояние и функционирование | Визуальный осмотр и проверка работы. | а) Неисправный источник света. b) Неисправный рассеиватель. с) Фонарь закреплен ненадежно. |
| 4.6.2 Соответствие действующим правилам2 | Визуальный осмотр и проверка работы. | Фонарь, цвет излучаемого света, положение или сила света не соответствует правилам2. Неисправный или треснувший рассеиватель. Система не функционирует в соответствии с правилами2. |
| 4.7 Лампочка освещения заднего регистрационного знака (Х)7 |
| 4.7.1 Состояние и функционирование | Визуальный осмотр и проверка работы | Свет лампочки направлен назад. Неисправный источник света. Лампочка закреплена ненадежно. |
| 4.7.2 Соответствие правилам2 | Визуальный осмотр и проверка работы. | а) Лампочка, цвет излучаемого света, положение или сила света не соответствует правилам2 b) Неисправный или треснувший рассеиватель. с) Система не функционирует в соответствии с правилами2. |
| 4.8 Светоотражатели, боковые отражатели, задние опознавательные таблички |
| 4.8.1 Состояние | Визуальный осмотр. | Неисправность или повреждение отражающего оборудования. Отражатель закреплен ненадежно. |
| 4.8.2 Соответствие действующим правилам2 | Визуальный осмотр. | а) Светоотражатель, цвет, положение не соответствует правилам2. b) Неисправный или треснувший светоотражатель. |
| 4.9 Контрольные сигналы |
| 4.9.1 Состояние и функционирование | Визуальный осмотр и проверка работы. | Не функционируют в соответствии с правилами2. |
| 4.9.2 Соответствие действующим правилам2 | Визуальный осмотр и проверка работы. | Не соответствуют правилам2. |
| 4.10 Электрические соединения между тягачом и прицепом или полуприцепом | Визуальный осмотр: по возможности проверяется непрерывность электрической цепи между транспортными средствами. | Неподвижные элементы закреплены ненадежно. Изоляция повреждена или износилась. Электрические соединения на прицепе или тягаче функционируют неправильно. |
| 4.11 Электропроводка | Визуальный осмотр (транспортное средство устанавливается на смотровой канаве или приподнимается с помощью подъемного механизма), производящийся в некоторых случаях вместе с осмотром моторного отделения. | а) Ненадежность или недостаточная надежность проводки. b) Изоляция повреждена или износилась. |
| 4.12 Необязательные огни | Визуальный осмотр и проверка работы. | Установка огня не соответствует правилам2. Работа лампы не соответствует правилам2. Общая сила света (включая фары) не соответствует правилам2. Лампа закреплена ненадежно. Неисправный или треснувший рассеиватель. |
| 4.13 Аккумулятор | Визуальный осмотр. | а) Закреплен ненадежно. b) Дает течь. с) Неисправный переключатель (если таковой требуется). d) Неисправные предохранители (если таковые требуются). |

-----

# Text boxes

GE.03-24698   (R)     120104     120104