| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2004/31 29 March 2004 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцать третья сессия,

22-25 июня 2004 года, пункт 4.2.6 повестки дня)

ПРОЕКТ ИСПРАВЛЕНИЯ 2 К ПЕРЕСМОТРУ 4 ПРАВИЛ № 17

(Прочность сидений)

Передано Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP)

Примечание:  Приводимый ниже текст был принят GRSP на ее тридцать четвертой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1 (TRANS/WP.29/GRSP/34, пункт 18).  В его основу положен документ TRANS/WP.29/GRSP/2003/3/Rev.1 без поправок.

________

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно также получить через ИНТЕРНЕТ: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Приложение 5, рисунок изменить следующим образом:

1.	Первоначальное положение без нагрузки.

2а.	Смещенное положение в результате приложения к спине манекена момента силы в 373 Нм относительно точки R, определяющее положение смещенной исходной линии r1.

2b.	Смещенное положение в результате приложения к сфере диаметром 165 мм силы F, производящей момент в 373 Нм относительно точки R, при сохранении положения смещенной исходной линии r1.

3.	Положение после смещения при увеличении силы F до 890 Н.

_______________

# Text boxes

GE.04-21191   (R)    300404    300404

Этап 2

Касательная Y