Неофициальный документ  No. GRSG-86-7r

(86-я сессия GRSG, 19-23 апреля 2004 г.

Пункт повестки дня 8.)

Оригинал: русский

# Представлен экспертом Российской Федерации

Мнение Российской Федерации  по поводу предложений Нидерландов

в отношении предложений по проекту поправок серии 02 к Правилам № 46

(документTRANS/WP.29/GRSG/2002/10)

| Правила № 46.01 | Правила № 46.02 | Мнение Российской Федерации |
| --- | --- | --- |
| Пункт 7.2.3.2. Минимальное значение „r“ основных внешних зеркал заднего вида класса II равно 1800 мм и класса III равно 1200 мм. | Пункт 6.1.2.2.4.2. Минимальное значение „r“ основных внешних зеркал заднего вида класса II снижается до 1200 мм. | Уменьшение радиусов приведет к еще большему искажению изображения и затруднению оценки расстояний до движущихся объектов через основные зеркала класса II. |
| Пункт 16.3.6. Если нижний край зеркала нагруженного транспортного средства находится на высоте менее 2 м от земли, то зеркало не должно выступать более, чем на 0,20 м по отношению к общей ширине транспортного средства, не оборудованного зеркалом заднего вида. | Пункт 15.2.2.6. Выступ зеркала за габарит транспортного средства по ширине увеличивается до 250 мм. | Увеличение выступа зеркал за габарит транспортного средства по ширине считаем возможным для автобусов и грузовиков (категорий М3, N2 и N3), но нецелесообразным для легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов (категорий М1, N1 и М2). |
| Пункт 16.5. Устанавливает требования к полям обзора через зеркала заднего вида. | Пункты 15.2.4.2. – 15.2.4.6. Повышается уровень требований к полям обзора через зеркала классов II, III, IV, V и добавляются требования по полям обзора спереди и сзади транспортного средства. | Проектом поправок серии 02 предлагается увеличить поля обзора через зеркала классов II, III, IV, V путем уменьшения радиусов кривизны (для классов II, IV и V) и увеличения размеров (для классов II и III) отражающих элементов зеркал. Уменьшение радиусов кривизны основных внешних зеркал класса II неизбежно приведет к еще большему искажению отражаемого изображения и затруднению оценки расстояния до движущихся объектов. Это особенно опасно в тех случаях, когда оценку дорожной ситуации водителю необходимо сделать быстро (например, при необходимости совершить маневр на высокой скорости движения). По мнению российских специалистов, необходимость увеличения нормативов к полям обзора через внешние зеркала заднего вида диктуется только наличием “мертвых зон”. С учетом изложенных соображений полагаем, что требования Правила № 46 к величинам полей обзора через основные внешние зеркала следует оставить без изменения, а проблему “мертвых зон” решать другими способами - применением асферических зеркал или дополнительных зеркал заднего вида (например, зеркал классов IV и V) на всех категориях транспортных средств. |

В отношении остальных пунктов Правил № 46, приведенных в документе TRANS/WP.29/GRSG/2002/10,  возражений не имеется.

___________