| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2006/10 3 January 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по

вопросам безопасности и Рабочей группы по

перевозкам опасных грузов

(Берн, 20-24 марта 2006 года)

ЦИСТЕРНЫ

Изготовление цистерн - проверка качества сварочных работ

Передано правительством Португалии*

Справочная информация

В ходе последней сессии Совместного совещания правительство Португалии представило Рабочей группе по цистернам неофициальный документ INF.47, с тем чтобы выяснить, пользуется ли поддержкой его предложение об изменении действующих требований МПОГ/ДОПОГ в данной области.  Рабочая группа по цистернам обратилась с просьбой к правительству Португалии представить официальное предложение для мартовской сессии 2006 года.

Обоснование

В главе 6.8 МПОГ/ДОПОГ, касающейся изготовления цистерн, содержится требование о том, что методами радиографии или ультразвука должны проводиться испытания без разрушения для подтверждения надлежащего качества сварки корпуса.

Как предусмотрено в пункте 6.8.2.1.23 для значения коэффициента λ=0,8, "сварные швы должны, насколько это возможно, проверяться визуально с обеих сторон и выборочно подвергаться испытаниям без разрушения с обращением особого внимания на стыки".

Компетентный орган Португалии, отвечающий за утверждение цистерн, считает, что надлежащее качество сварочных работ может быть гарантировано только в том случае, если даже для данного значения коэффициента λ будут проверяться все стыки, что не требуется согласно действующим вариантам МПОГ/ДОПОГ.

Вместе с тем в европейском стандарте EN 12972:2001 Цистерны для перевозки опасных грузов - Испытания, проверка и маркировка металлических цистерн, упомянутом в разделе 5.3.7, содержатся более четкие требования к испытаниям без разрушения сварных швов.

Принятие настоящего предложения позволило бы достичь более четкого согласования требований МПОГ/ДОПОГ с европейским стандартом EN 12972:2001.

Предлоежние

В пункте 6.8.2.1.23 изменить текст, относящийся к значению коэффициента λ = 0,8, следующим образом (новый текст подчеркнут):

"6.8.2.1.23

λ=0,8 сварные швы должны, насколько это возможно, проверяться визуально с обеих сторон и выборочно подвергаться испытаниям без разрушения, включая все стыки.  Испытаниям должны подвергаться все сварные Т-образные соединения общей длиной проверяемого сварного шва не менее 10% от суммы длин всех продольных, кольцевых и радиальных (в днищах цистерны) швов".

(…)

Последствия для безопасности

Настоящее предложение позволяет повысить уровень безопасности.

Практическая осуществимость

Никаких последствий.

Выполнимость

Никаких последствий.

-----

# Footnotes

* 	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2006/10.

# Text boxes

GE.06-20045   (R)    260106    260106