| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2006/25 19 December 2005 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцать восьмая сессия, 7-10 марта 2006 года,

пункт 4.2.21 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 4 К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 01

К ПРАВИЛАМ № 97

(Системы сигнализации транспортных средств)

Передано Рабочей группой по общим предписаниям,

касающимся безопасности (GRSG)

Примечание:  Воспроизведенный ниже текст был принят GRSG на ее восемьдесят девятой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и AC.1 (TRANS/WP.29/GRSG/68, пункты 34-36).  В его основу положены документы TRANS/WP.29/GRSG/2005/22 без поправок и TRANS/WP.29/GRSG/2005/13 с поправками, воспроизведенными в докладе (TRANS/WP.29/GRSG/68, пункт 35.

_________

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно также получить через Интернет:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 6.10 изменить следующим образом:

"6.10		Электропитание

Источником питания СОСТС служит либо обычный аккумулятор, либо подзаряжаемый аккумулятор транспортного средства.  Может использоваться дополнительный подзаряжаемый либо неподзаряжаемый аккумулятор, если он предусмотрен.  Эти аккумуляторы ни в коем случае не должны обеспечивать питание других частей электрической системы транспортного средства".

Пункт 18.10 изменить следующим образом:

"18.10	Электропитание

Источником питания СОС служит либо обычный аккумулятор, либо подзаряжаемый аккумулятор транспортного средства.  Может использоваться дополнительный подзаряжаемый либо неподзаряжаемый аккумулятор, если он предусмотрен.  Эти аккумуляторы ни в коем случае не должны обеспечивать питание других частей электрической системы транспортного средства".

36.	Секретариату было поручено передать данное предложение WP.29 и АС.1 в качестве составной части проекта дополнения 4 к поправкам серии 01 к правилам № 97 (см. пункт 34).

Пункт 32.4.1 изменить следующим образом:

"32.4.1	…

-	не позже чем через одну минуту после изъятия ключа из замка зажигания".

Пункт 39 изменить следующим образом:

"39.		ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

39.1		Официальное утверждение типа иммобилизатора

39.1.1	По истечении 36 месяцев после даты вступления в силу Дополнения 4 к поправкам серии 01 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие правила, предоставляют официальные утверждения только в том случае, если тип элемента либо отдельного технического блока, подлежащий официальному утверждению, соответствует предписанием настоящих Правил с поправками, содержащимися в Дополнении 4 к поправкам серии 10.

39.1.2	Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, продолжают предоставлять официальные утверждения тех типов элементов или отдельных технических блоков, которые соответствуют предписаниям настоящих Правил в их первоначальном виде с поправками, внесенными в них на основании любой предыдущей серии поправок, при условии, что этот элемент либо отдельный технический блок предназначен для использования в качестве замены с целью установки на эксплуатируемых транспортных средствах и отсутствует реальная техническая возможность установки элемента или отдельного технического блока, который удовлетворяет требованиям, содержащимся в настоящих Правилах с поправками, внесенными в них на основании Дополнения 4 к поправкам серии 01.

39.2		Официальное утверждение типа транспортного средства

39.2.1	По истечении 36 месяцев после даты вступления в силу Дополнения 4 к поправкам серии 01 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют официальные утверждения только в том случае, если подлежащий официальному утверждению тип транспортного средства соответствует предписаниям настоящих Правил с поправками, внесенными в них на основании Дополнения 4 к поправкам серии 01".

-----

# Text boxes

GE.05-24134   (R)    120106    130106