| NATIONS UNIES | E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2006/45 27 mars 2006 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29)

Cent trente-neuvième session, 
Genève, 20-23 juin 2006,
point 4.2.29 de l’ordre du jour provisoire

PROPOSITION DE COMPLÉMENT 8 À LA SÉRIE 01 D’AMENDEMENTS
AU RÈGLEMENT No 90

(Garnitures de frein de rechange)

Communication du Groupe de travail en matière de roulement et de freinage (GRRF)

Note: Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRRF à sa cinquante-neuvième session (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/59, par. 34 et annexe 2) et il est soumis pour examen au WP.29 et à l’AC.1. Il a été établi sur la base du texte figurant à l’annexe 2 du rapport.

Le présent document est un document de travail distribué pour examen et commentaires. Quiconque l’utilise à d’autres fins en porte l’entière responsabilité. Les documents sont également disponibles via Internet:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Paragraphes 1 à 1.2, modifier comme suit:

«1.	DOMAINE D’APPLICATION

1.1	Le présent Règlement s’applique:

1.1.1	Aux garnitures assemblées de rechange destinées à équiper les freins à friction faisant partie du système de freinage des véhicules des catégories M, N, L et O qui ont été homologués en vertu des Règlements nos 13, 13-H ou 78.

1.1.2	Aux garnitures de frein à tambour de rechange conçues pour être rivetées sur une mâchoire de frein pour montage et utilisation sur des véhicules des catégories M3, N2, N3, O3 ou O4 homologués en vertu du Règlement no 13.».

-----