| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2006/50 29 March 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

### ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств (WP.29)

Сто тридцать девятая сессия

Женева, 20-23 июня 2006 года

Пункт 4.2.2 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 12 К ПРАВИЛАМ № 4

(Освещение заднего номерного знака)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят пятой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и AC.1 (TRANS/WP.29/GRE/55, пункт 24 с поправками, указанными в пункте 23 документа ECE/TRANS/WP.29/1050).  В его основу положен документ TRANS/WP.29/GRE/2005/27 с поправками, указанными в документе ECE/TRANS/WP.29/GRE/2005/27/Rev.1.

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно также получить через Интернет: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Название Правил изменить следующим образом:

"ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ЗАДНЕГО НОМЕРНОГО ЗНАКА МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ПРИЦЕПОВ".

Включить новый пункт 0 следующего содержания (в том числе ссылку на новую сноску 1/ и саму новую сноску 1/):

"0.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие Правила применяются к фонарям заднего номерного знака транспортных средств категорий M, N, O и T 1/.

_________________

1/	В соответствии с определениями, приведенными в приложении 7 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3) (документ TRANS/WP.29/78/ Rev.1/Amend.2 с последними поправками, содержащимися в Amend.4)".

Пункт 2 b), ссылка на сноску 1/ и сама сноска 1/, изменить нумерацию на 2/.

Пункт 4.4.1, ссылка на сноску 2/ и сама сноска 2/, изменить нумерацию на 3/, а текст следующим образом:

"3/	1 - Германия, ... 47 - Южная Африка, 48 - Новая Зеландия, 49 - Кипр, 50 - Мальта, 51 - Республика Корея, [52 - Малайзия и 53 - Таиланд].  Последующие порядковые номера присваиваются...".

Пункт 5, ссылка на сноску 3/ и сама сноска 3/, изменить нумерацию на 4/.

Пункт 8, ссылка на сноску 4/ и сама сноска 4/, изменить нумерацию на 5/.

- - - - -

# Text boxes

GE.06-21591   (R)    020506    020506