| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2006/13 16 August 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области
транспортных средств (WP.29)

Рабочая группа по вопросам торможения и ходовой части (GRRF)

ДОКЛАД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ ТОРМОЖЕНИЯ И ХОДОВОЙ
ЧАСТИ (GRRF) О РАБОТЕ ЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕССИИ

(Женева, 19 июня 2006 года)

1.	Рабочая группа GRRF провела свою специальную сессию 19 июня 2006 года под председательством г-на И. Ярнольда (Соединенное Королевство).  В соответствии с правилом 1 а) правил процедуры WP.29 (TRANS/WP.29/690) в ее работе приняли участие эксперты от следующих стран:  Австралии, Германии, Индии, Испании, Канады, Нидерландов, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Японии.  В ней участвовали также представители Европейской комиссии (ЕК) и эксперты от следующих неправительственных организаций:  Европейской ассоциации поставщиков автомобильных деталей (КСАОД) и Международной организации заводов-изготовителей мотоциклов (МАЗМ).

2.	Перечень неофициальных документов, распространенных в ходе сессии, содержится в приложении 1 к настоящему докладу.

1.	ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ МОТОЦИКЛОВ

1.1.	Согласование требований к тормозным системам мотоциклов

Документация:  ECE/TRANS/WP.29/2006/77;  неофициальные документы № GRRF-S06-1, GRRF-S06-4 и GRRF-S06-5, указанные в приложении 1 к настоящему докладу

3.	Председатель напомнил, что WP.29 и Исполнительный комитет AC.3 Соглашения 1998 года согласились на своих сессиях в марте 2006 года (см. доклад ECE/TRANS/ WP.29/1050, пункт 36) провести специальную сессию 19 июня 2006 года для завершения разработки проекта глобальных технических правил (гтп) по тормозным системам мотоциклов (ECE/TRANS/WP.29/2006/77).

4.	Эксперт от МАЗМ сообщил об итогах работы неофициальной группы ГТПМ, проделанной на ее неофициальном совещании, состоявшемся в Вашингтоне, О.К. (Соединенные Штаты Америки), 6 и 7 июня 2006 года.  GRRF согласилась подробно рассмотреть документ GRRF-S06-4, подготовленный неофициальной группой.  Эксперт от Канады представил этот документ и охарактеризовал нерешенные вопросы, подлежащие рассмотрению.

5.	Эксперт от Германии препроводил дополнительные поправки к проекту гтп (GRRF-S06-1).  В соответствующих случаях GRRF учла некоторые из этих поправок.  Что касается применимости гтп к транспортным средствам категории 3-5, то в связи с ужесточением эксплуатационных требований к комбинированным тормозным системам (КТС) и к противоблокировочным тормозным системам (АБС) GRRF согласилась возобновить рассмотрение этих вопросов на последующем этапе после занесения этих гтп в Глобальный регистр.

6.	Эксперт от Индии выразил обеспокоенность в отношении эксплуатационных требований к испытанию на эффективность торможения на сухой поверхности (часть В, пункт 4.4.3).  После обсуждения данного вопроса GRRF согласилась включить два альтернативных варианта эксплуатационных требований при условии их рассмотрения и принятия решения AC.3.

7.	Что касается испытания на блокирование колес (значение μ при переходе с поверхности с низким коэффициентом сцепления на поверхность с высоким коэффициентом сцепления) в части В правил гтп (пункт 4.9.7.2 b)), то эксперт от МАЗМ высказался против включения значения времени срабатывания (в сек.) из-за недостатка данных, обусловливающих использование этой величины.  Он добавил, что другие технические требования, содержащиеся в проекте гтп, либо были взяты из существующих правил, в которых такое количественное значение не указано, либо были основаны на результатах испытаний.

8.	GRRF приняла документ ECE/TRANS/WP.29/2006/77 с поправками, воспроизведенными в документе GRRF-S06-5.  Секретариату было поручено передать принятое предложение WP.29 и AC.3 для рассмотрения и принятия на их сессиях в ноябре 2006 года в качестве нового проекта гтп в рамках Соглашения 1998 года.  Примечание секретариата:  На своей сессии в июне 2006 года AC.3 согласился сохранить только первый альтернативный вариант пункта 4.4.3 части B окончательного проекта гтп (см. доклад ECE/TRANS/WP.29/1052, пункт 83).

9.	GRRF отметила, что окончательный доклад о разработке гтп, касающихся тормозных систем мотоциклов, включен в вводную часть (часть A документа ECE/TRANS/WP.29/2006/77 с поправками, воспроизведенными в документе GRRF-S06-5).

1.2.	ПРАВИЛА № 78 (Торможение транспортных средств категории L)

Документация:  ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2006/12;  неофициальные документы № GRRF-S06-2, GRRF-S06-3 и GRRF-S06-6, указанные в приложении 1 к настоящему докладу

10.	Эксперт от ЕК представил предложение, направленное на согласование технических требований Правил № 78 с техническими требованиями принятого нового проекта гтп, касающихся тормозных систем мотоциклов (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2006/12).  GRRF отметила поправки, предложенные экспертом от Германии (GRRF-S06-2), и включила те изменения, которые были согласованы для гтп.  GRRF приветствовала решение о повторном включении в Правила поправок, представленных ЕК (GRRF-S06-3), с целью запрещения использования асбеста в тормозных накладках.

11.	GRRF приняла документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2006/12 с поправками, воспроизведенными в документе GRRF-S06-6.  Секретариату было поручено передать принятое предложение WP.29 и AC.1 для рассмотрения и принятия на их сессиях в ноябре 2006 года в качестве проекта поправок серии 03 к Правилам № 78.

2.	ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

12.	GRRF отметила, что никакой новой информации по этому вопросу не поступило.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РАСПРОСТРАНЕННЫХ В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕССИИ GRRF БЕЗ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ (GRRF-S06-….)

| № |  | Представлен |  | Пункт повестки дня |  | Язык |  | Название |  | Стадия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Германией |  | 1.1 |  | E |  | Предложение по поправкам к проекту глобальных технических правил, касающихся тормозных систем мотоциклов (торможение) |  | (a) |
| 2. |  | Германией |  | 1.2 |  | E |  | Предложение по поправкам к Правилам № 78 (торможение) |  | (a) |
| 3. |  | Европейской комиссией |  | 1.2 |  | E |  | Предложение по поправкам к Правилам № 78 ЕЭК (тормозные системы мотоциклов) |  | (a) |
| 4. |  | Канадой/ ГТПМ |  | 1.1 |  | E |  | Предложение по поправкам к проекту глобальных технических правил, касающихся тормозных систем мотоциклов (торможение) |  | (a) |
| 5. |  | Канадой/ ГТПМ |  | 1.1 |  | E |  | Принятый проект глобальных технических правил, касающихся тормозных систем мотоциклов (торможение) |  | (b) |
| 6. |  | Европейской комиссией/ ГТПМ |  | 1.2 |  | E |  | Принятый проект поправок к Правилам ЕЭК № 78 (тормозные системы мотоциклов) |  | (b) |

Примечания:

a)	Рассмотрение завершено или документ был заменен

b)	Принят GRRF и будет передан WP.29 и AC.3 для рассмотрения и принятия.

- - - - -

# Text boxes

GE.06-24809   (R)    180906    200906