| NATIONSUNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GENERAL ECE/TRANS/WP.5/2006/1/Add.1 20 juin 2006 Original: FRANÇAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITE DES TRANSPORTS INTERIEURS

### Groupe de travail chargé d'examiner les tendances

et l'économie des transports

Dix-neuvième session

Genève, 14-15 septembre 2006

Point 2 b) de l’ordre du jour

ÉVOLUTION DES CORRIDORS ET DES ZONES DE TRANSPORT

PANEUROPÉENS

GOULETS D’ÉTRANGLEMENT DES INFRASTRUCTURES

ET LIAISONS MANQUANTES

Communication du Gouvernement du Portugal

1.	En ce qui concerne le transport routier et le document "Méthode progressive d’amélioration des infrastructures de transport (TRANS/WP.5/2004/2) - projet de lignes directrices relatives à la réalisation par étapes des projets d’infrastructure de transport", les lignes directrices qui y sont mentionnées peuvent être considérées d’une façon générale consensuelles. Cependant, la construction par étapes d’autoroutes doit être considérée dans tous les cas où le TMJA (trafic moyen journalier annuel) dans l’année intermédiaire de la construction se situe entre 8000 à 12.000 PCU/24 heures au lieu de ce qui y est mentionné en page 9 de la version anglaise du document.

2.	Quant au transport ferroviaire, le tableau signale les goulets d’étranglement et le manque de liaisons ferroviaires ainsi que les actions permettant d’éliminer/réduire les impacts négatifs. Pour ce qui est du pont de Valença, le problème de restrictions de poids a déjà été résolu par le renforcement structurel de ce pont.

3.	En ce qui concerne la ligne de l’Est et l’embranchement de Caceres, l’élimination/minimisation passera par la construction de la nouvelle liaison Sines/Évora/Elvas qui permettra simultanément de favoriser l’évolution du système portuaire Lisbonne/Setúbal/Sines et d’obtenir une meilleure articulation avec l’Espagne et le reste des pays d’Europe.

4.	Finalement, pour ce qui est du transport fluvial, deux goulets d’étranglement dans le canal de navigation du Tua, affluent du Douro sont à noter.

(a)	Dans des situations où le lac de retenue de Régua atteint sa cote minimum, l’insuffisance de largeur et de profondeur du canal de navigation dans le goulet du Tua conditionne la navigation de bateaux de plus de 75 m de long et empêche la navigation de bateaux de plus de 2,5 m de tirant d’eau. Ce canal devra donc être élargi et approfondi à des valeurs réglementées pour le reste de la voie navigable (40 m de large et 4,2 m de profondeur).

(b)	L’existence d’une seule écluse et de ses équipements obsolètes (plus de 30 ans) empêche que la voie navigable soit ouverte en permanence, indépendamment des périodes de grand entretien des écluses qui vont de 1 mois et demi à 2 mois/an ainsi que des éventuelles périodes d’arrêt fortuit provoqué par les équipements en panne. De grands investissements de modernisation doivent être entrepris pour que les écluses puissent répondre aux sollicitations auxquelles elles sont actuellement soumises (environ 11.000 éclusages en 2004), dépassant largement ce qui avait été initialement prévu.

| Pays | Mode de transport | Itinéraire | Section | Volume de trafic 2003 | Capacité | Cadre d'action | Année prévue fonctionne-ment niveau de service adéquat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Objectif | Type (km) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PORTUGAL | ROUTIER | E80 | Lisbonne - Alverca | 78,200 | 60,000 –80,000 | La construction de l'Autoroute A10 (Bucelas - Carregado), sur une étendue de 18 km, dont l'ouverture est prévue pour 2005, va décongestionner ces sections | 13.0 | 2005 |
|  |  |  | Alverca - V.Franca de Xira II | 79,812 | 60,000–80,000 |  | 7.0 |  |
|  |  |  | V.Franca de Xira II – V.Franca de Xira I | 82,149 | 60,000–80,000 |  | 3.9 |  |
|  |  |  | V.Franca de Xira I - Carregado | 71,112 | 60,000–80,000 |  | 6.0 |  |
|  |  |  | Aveiras de Cima - Santarém | 40,179 | 40, 000–60,000 | Autoroute: élargissement de 2+2 voies > 3+3 voies. EN CHANTIER | 19.3 | 2005/ AVRIL |
|  |  |  | Santarém - Torres Novas | 39,912 | 40,000–60,000 | Projet d'Exécution (PE) et Étude d'Impact Environnemental (EIA) | 28.2 | 2006 |
|  |  |  | Albergaria (IC2) - Viseu | 12,350 | 8,000–12 000 | Transformation de la route de 2 voies en autoroute de 2+2 voies. En CHANTIER | 53.0 | 2005 |
|  |  |  | Viseu - Celorico da Beira | 10,200 | 8,000–12,000 |  | 52.0 | 2006 |
|  |  |  | Celorico da Beira - Guarda | 9,400 | 8,000–12,000 |  | 23.0 | 2006 |
|  |  | E90/ E01 | Axe Nord-Sud (CRIL-Noeud Padre Cruz) |  |  | LIAISON MANQUANTE. EN CHANTIER | 5.0 | 2005/2006 |
|  |  |  | Pont 25 de Abril - Almada | 150,743 | 60,000–80,000 | Une nouvelle liaison entre la CRIL (Algés) et Fogueteiro est en train d'être analysée. | 6.0 |  |
|  |  |  | Almada - Fogueteiro | 85,700 | 60,000–80,000 |  | 9.0 |  |
|  |  |  | Fogueteiro - Coina | 50,163 | 40,000–60,000 | Étude en cours (RECAPE) | 8.9 | 2006 |

|  |  |  |  |  |  |  | Année prévue fonctionne-ment niveau de service adéquat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Pays | Mode de transport | Itinéraire | Section | Volume de trafic 2003 | Capacité | Cadre d'action | Année prévue fonctionne-ment niveau de service adéquat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Objectif | Type (km) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PORTUGAL | ROUTIER | E01 | Famalicão - Santo Tirso | 46,632 | 40,000–60,000 | Étude en cours | 5.4 |  |
|  |  |  | Santo Tirso - Maia | 53,974 | 40,000–60,000 | EIA à être présentée par BRISA (conditionnée au tronçon suivant) | 12.8 |  |
|  |  |  | Maia - Águas Santas | 77,100 | 60,000–80,000 | En attente d'aide financière de l'État | 6.4 |  |
|  |  |  | Águas Santas - Porto (VCI) | 145,000 | 60,000–80,000 | La construction de l'Autoroute A41 / IC24 (Espinho - IP4), sur une étendue de 33 Km, va décongestionner ces sections | 2.0 | 2008 |
|  |  |  | Porto (VCI) - Pont de Freixo | 73,000 | 80,000–100,000 |  | 4.0 |  |
|  |  |  | Pont de Freixo - Carvalhos | 72,900 | 60,000–80,000 |  | 8.0 |  |
|  |  |  | Noeud IC24 (Espinho) - Feira | 49,539 | 40,000–60,000 | Autoroute: élargissement de 2+2 voies > 3+3 voies. En projet | 9.8 | 2005/2006 |
|  |  |  | Feira - Estarreja | 41,734 | 40,000–60,000 | Autoroute: élargissement de 2+2 voies > 3+3 voies.En phase de projet (Projet d'Exécution en appréciation) | 16.8 | 2005/2006 |
|  |  |  | Estarreja - Albergaria | 45,043 | 40,000–60,000 |  | 10.4 | 2005/2006 |

| Pays | Mode de transport | Itinéraire | Section | Volume de trafic 2003 | Capacité | Cadre d'action | Année prévue fonctionne-ment niveau de service adéquat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Objectif | Type (km) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PORTUGAL | ROUTIER | E82 | Águas Santas - Ermesinde | 75,700 | 60,000 – 80,000 | Solutions alternatives d'élargissement en analyse | 3.0 |  |
|  |  |  | Ermesinde - Valongo | 51,836 | 40,000 – 60,000 | Solutions alternatives d'élargissement en analyse | 4.3 |  |
|  |  |  | Valongo - Campo | 51,219 | 40,000 – 60,000 | Solutions alternatives d'élargissement en analyse | 5.0 |  |
|  |  |  | Campo - Baltar | 41,154 | 40,000 – 60,000 | Étude en cours | 6.4 | 2006 |
|  |  |  | Amarante - Vila Real | 11,250 | 8,000 – 12,000 | Étude en cours pour Autoroute | 40.0 | 2009 |
|  |  |  | Vila Real - Mirandela | 9,500 | 8,000 – 12,000 | Étude en cours pour Autoroute | 55.0 | 2010 |
|  |  |  | Pont International de Quintanilha |  |  | LIAISON MANQUANTE. EN CHANTIER | 2.1 | 2007 |
|  |  | E801 | Coimbra - Viseu | 12,000 | 8,000 – 12,000 | Étude en cours pour Autoroute | 82.0 | 2010 |
|  |  | ÉTENDUE TOTALE (km) | 494.7 |  |

| Pays | Mode de transport | Itinéraire | Section | Volume de trafic 2003 | Capacité | Cadre d'action | Année prévue fonctionne-ment niveau de service adéquat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Objectif | Type (km) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PORTUGAL | FERROVIAIRE |  | Âncora - Valença | Limitation de vitesses | Étude en cours pour Modernisation du tronçon |  |  |
|  |  |  | Déviation de Pampilhosa | Limitation de vitesses | Étude en cours pour Construction de la déviation pour éviter le rebroussement des locomotives sur les trafics de/pour le nord du Portugal |  |  |
|  |  |  | Abrantes - Marvão | Évitements pour croisement de longueur insuffisante limitation de vitesses | Étude en cours pour Construction d'une nouvelle section de ligne entre Évora/Elvas/Badajoz et son insertion dans les réseaux RTE et TERFN |  | 2010 |
|  |  |  | Torre das Vargens - Elvas |  |  |  |  |
|  |  |  | Covilhã - Guarda | Limitation de charge et de vitesse | Modernisation - Intervention en cours |  | 2006 |
|  | FLUVIAL |  | Douro - Détroit du Tua | Canal de navigation - profondeur et largeur insuffisantes | Élargissement et approfondissement du canal jusqu'à des valeurs réglementées pour le reste de la voie navigable (largeur - 40 m et profondeur - 4,2 m) |  |  |
|  |  |  | Douro - Détroit du Tua | Écluse unique et obsolète | Éliminer les périodes d'indisponibilité provenant de pannes et maintenir l'ouverture en permanence de la voie navigable |  |  |

__________

# Text boxes

ECE/TRANS/WP.5/2006/1/Add.1
page 4

ECE/TRANS/WP.5/2006/1/Add.1

page 3

ECE/TRANS/WP.5/2006/1/Add.1
page 5

ECE/TRANS/WP.5/2006/1/Add.1
page 6