| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.5/2006/1/Add.1 20 June 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

### Рабочая группа по тенденциям

### и экономике транспорта

Девятнадцатая сессия

Женева, 14-15 сентября 2006 года

Пункт 2 b) повестки дня

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ

ПАНЪЕВРОПЕЙСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ И ЗОН

УЗКИЕ МЕСТА И НЕДОСТАЮЩИЕ ЗВЕНЬЯ В ИНФРАСТРУКТУРЕ

Представлено правительством Португалии

1.	В связи с вопросом об автомобильном транспорте и документом "Поэтапный подход к развитию транспортной инфраструктуры (TRANS/WP.5/2004/2) - проект руководства по поэтапному подходу к проектам транспортной инфраструктуры" можно отметить, что в целом правительство согласно с руководящими положениями, изложенными в этом документе.  Однако принцип поэтапного строительства автомагистралей следует использовать во всех случаях, когда СОДГ (среднесуточный объем движения за год) по состоянию на промежуточный год строительства составляет 8 000-12 000 ТЕ/сутки, а не то, что у казано на стр. 13 этого документа.

2.	Применительно к железнодорожному транспорту в таблице обозначены узкие места и недостающие звенья в железнодорожной инфраструктуре, а также меры, позволяющие устранить/смягчить негативные последствия.  Что касается моста в Валенсе, то проблема весовых ограничений уже была разрешена посредством усиления его конструкции.

3.	В связи с восточной линией и ответвлением в Касересе проблема устранения/

ограничения негативных последствий будет урегулирована за счет строительства нового соединения Синеш/Эвора/Элваш, которое одновременно будет способствовать развитию системы портов Лиссабон/Сетубал/Синеш и обеспечит более эффективное сообщение с Испанией и остальными странами Европы.

4.	Наконец, что касается внутреннего водного транспорта, то следует отметить два узких места в судоходном канале Туа - притоке реки Дору.

а)	В тех случаях, когда уровень в плотинном озере Регуа достигает минимума, недостаточная ширина этого судоходного канала в узком месте около Туа влияет на плавание судов длиной более 75 м и препятствует эксплуатации судов с осадкой более 2,5 м.  Поэтому данный канал должен быть расширен и углублен до уровней, предписанных для остальных участков судоходного пути (ширина 40 м и глубина 4,2 м).

b)	Наличие единственного шлюза и устаревшего оборудования (более 30 лет) не позволяет обеспечить постоянное судоходство вне периодов технического обслуживания шлюзов, продолжительность которых составляет 1,5-2 месяца в году, а также возможных непредвиденных остановок, обусловленных выходом оборудования из строя.  Требуются крупные капиталовложения для модернизации, с тем чтобы эти шлюзы могли отвечать нынешним требованиям (приблизительно 11 000 шлюзовок в 2004 году), что в значительной степени превышает первоначально предусмотренный показатель.

| Страна | Вид транспорта | Линия | Участок | Интенсивность движения в 2003 году | Пропускная способность | Масштабы работ | Год окончания работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Цель | Вид работы (км) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПОРТУГАЛИЯ | АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ | E80 | Лиссабон - Алверка | 78 200 | 60 000 –80 000 | Строительство автомагистрали А10 (Буселаш - Каррегаду) протяженностью 18 км, ввод в эксплуатацию которой намечен на 2005 год, позволит решить проблему загруженности этих участков. | 13,0 | 2005 |
|  |  |  | Aлверка - В. Франка-де-Шира II | 79 812 | 60 000–80 000 |  | 7,0 |  |
|  |  |  | В.-Франка-де-Шира II В.-Франка-де-Шира I | 82 149 | 60 000–80 000 |  | 3,9 |  |
|  |  |  | В.-Франка-де-Шира I - Каррегаду | 71 112 | 60 000–80 000 |  | 6,0 |  |
|  |  |  | Аавейраш-ди-Сима - Сантарен | 40 179 | 40 000–60 000 | Расширение автомагистрали: 2+2 полосы > 3+3 полосы. В стадии строительства. | 19,3 | 2005/апрель |
|  |  |  | Сантарен - Ториш-Новаш | 39 912 | 40 000–60 000 | Технико-экономическое обоснование (ТО) и оценка экологического воздействия (ОЭВ). | 28,2 | 2006 |
|  |  |  | Албергария (IC2) - Визеу | 12 350 | 8 000–12 000 | Модернизация двухполосной автодороги в автомагистраль (2+2 полосы. В стадии строительства. | 53,0 | 2005 |
|  |  |  | Визеу - Селорику-да-Бейра | 10 200 | 8 000–12 000 |  | 52,0 | 2006 |
|  |  |  | Ceлорику-да-Бейра - Гуарда | 9 400 | 8 000–12 000 |  | 23,0 | 2006 |
|  |  | E90/ E01 | Маршрут Север-Юг (КРИЛ - узел Падре-Круш) |  |  | Недостающее звено. В стадии строительства. | 5,0 | 2005/2006 |
|  |  |  | Мост 25 апреля - Алмада | 150 743 | 60 000–80 000 | Проводится оценка нового соединения между КРИЛ (Алгеш) и Фогуэтейру. | 6,0 |  |
|  |  |  | Aлмада - Фогуэтейру | 85 700 | 60 000–80 000 |  | 9,0 |  |
|  |  |  | Фогуэтейру - Койна | 50 163 | 40 000–60 000 | Проводится исследование (RECAPE). | 8,9 | 2006 |
|  |  | Е01 | Фамаликан - Cанту-Тирсу | 46 632 | 40 000–60 000 | В стадии исследования | 5,4 |  |
|  |  |  | Санту-Тирсу - Майя | 53 974 | 40 000–60 000 | ОЭВ была представлена группой BRISA (в зависимости от решения по следующему участку) | 12,8 |  |
|  |  |  | Майя - Агуаш-Санташ | 77 100 | 60 000–80 000 | В ожидании решения о финансовой помощи государства | 6,4 |  |
| ПОРТУГАЛИЯ | АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ | E01 | Агуаш-Санташ - Порту (VCI) | 145 000 | 60 000–80 000 | Строительство автомагистрали A41/IC24 (Эшпинью - IP4), протяженностью 33 км, что должно решить проблемы перегруженности этих участков | 2,0 | 2008 |
|  |  |  | Порту (VCI) - Мост Фрейшу | 73 000 | 80 000–100 000 |  | 4,0 |  |
|  |  |  | Мост Фрейшу - Карвальюш | 72 900 | 60 000–80 000 |  | 8,0 |  |
|  |  |  | Узел IC24 (Эшпинью) - Фейра | 49 539 | 40 000–60 000 | Расширение автомагистрали 2+2 полосы > 3+3 полосы. В стадии проектирования | 9,8 | 2005/2006 |
|  |  |  | Фейра - Эштаррежа | 41 734 | 40 000–60 000 | Расширение автомагистрали 2+2 полосы > 3+3 полосы. В стадии проектирования (Оценка технико-экономического обоснования) | 16,8 | 2005/2006 |
|  |  |  | Эштаррежа - Албергария | 45 043 | 40 000–60 000 |  | 10,4 | 2005/2006 |
|  |  | Е82 | Агуаш-Санташ - Эрмезинди | 75 700 | 60 000 – 80 000 | Анализируется альтернативное решение по расширению | 3,0 |  |
|  |  |  | Эрмезинди - Валонго | 51 836 | 40 000 – 60 000 | Анализируется альтернативное решение по расширению | 4,3 |  |
|  |  |  | Валонго - Кампу | 51 219 | 40 000 – 60 000 | Анализируется альтернативное решение по расширению | 5,0 |  |
|  |  |  | Кампу - Балтар | 41 154 | 40 000 – 60 000 | В стадии исследования | 6,4 | 2006 |
|  |  |  | Амаранти - Вила-Реал | 11 250 | 8 000 – 12 000 | В стадии исследования на предмет строительства автомагистрали | 40,0 | 2009 |
|  |  |  | Вила-Реал - Мирандела | 9 500 | 8 000 – 12 000 | В стадии исследования на предмет строительства автомагистрали | 55,0 | 2010 |
|  |  |  | Международный мост в Кинтанилье |  |  | Недостающее звено в стадии строительства | 2,1 | 2007 |
|  |  | Е801 | Коимбра - Визеу | 12 000 | 8 000 – 12 000 | В стадии исследования на предмет строительства автомагистрали | 82,0 | 2010 |
|  |  | ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ (км) | 494,7 |  |
| ПОРТУГАЛИЯ | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ |  | Анкора - Валенса | Ограничение скорости | В стадии исследования на предмет модернизации этого участка |  |  |
|  |  |  | Ответвление от Пампильюзы | Ограничение скорости | В стадии исследования на предмет строительства объездного пути во избежание возврата локомотивов по линии, соединяющей с северной частью Португалии |  |  |
|  |  |  | Абрантиш-Марван | Объездные пути из-за недостаточной длины участков и ограничения скорости | В стадии исследования на предмет строительства нового железнодорожного участка линии Эвора/Элваш/Бадажош и его включения в сети RTE и TERFN |  | 2010 |
|  |  |  | Торри-даж-Варгенс- Элваш |  |  |  |  |
|  |  |  | Ковильян - Гуарда | Объездные пути из-за недостаточной длины участков и ограничения скорости | Ведутся работы по модернизации |  | 2006 |
|  | РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ |  | Дору - пролив Туа | Судоходный канал - недостаточные глубина и ширина | Расширение и углубление канала до требуемых величин на остальной части судоходного канала (ширина - 40 м и глубина - 4,2 м) |  |  |
|  |  |  | Дору - пролив Туа | Единственный устаревший шлюз | Решить проблему частого закрытия канала из-за поломок и обеспечить постоянное судоходство |  |  |

-------

# Text boxes

GE.06-23195   (R)    110706    120706