| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | ST |
| --- | --- |

| 1 | Секретариат | Distr. ST/SG/AC.10/34/Add.2 23 January 2007 RUSSIAN Original: and FRENCH |
| --- | --- | --- |

КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ
ГРУЗОВ И СОГЛАСОВАННОЙ НА ГЛОБАЛЬНОМ
УРОВНЕ СИСТЕМЕ КЛАССИФИКАЦИИ И 
МАРКИРОВКИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

ДОКЛАД КОМИТЕТА ЭКСПЕРТОВ 
О РАБОТЕ ЕГО ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ

(Женева, 14 декабря 2006 года)

Добавление

Приложение 2

Поправки к четвертому пересмотренному изданию Руководства по испытаниям и критериям Рекомендаций по перевозке опасных грузов

В настоящем приложении содержатся поправки к четвертому пересмотренному изданию Руководства по испытаниям и критериям Рекомендаций по перевозке опасных грузов (ST/SG/AC.10/11/Rev.4), принятые Комитетом на его третьей сессии.

Поправки к четвертому пересмотренному изданию Руководства по испытаниям и критериям Рекомендаций по перевозке опасных грузов

(см. ST/SG/AC.10/11/Rev.4)

ЧАСТЬ I

10.4.3.3 a)	Заменить слова "квалифицированным экспертом-пиротехником" словами "компетентным органом".

Рис. 10.4:		Изменить следующим образом:

11.5.1.2.1, 12.5.1.2.1, 18.6.1.2.1 и 25.4.1.2.1     Во втором предложении заменить слова "соответствующего качества" словами ", соответствующей спецификации DC04 (EN 10027-1) или эквивалентной спецификации A620 (AISI/SAE/ASTM) или SPCEN (JIS G 3141)" и исключить третье предложение.

В конец включить следующий текст:

"Для контроля качества стальных трубок 1% трубок из каждой производственной партии подвергается контролю качества, в ходе которого проверяются следующие характеристики:

a)	масса трубок должна составлять 26,5 ± 1,5 г, при этом трубки, отбираемые для одного цикла испытаний, не должны отличаться по массе более чем на 1 г;

b)	длина трубок должна составлять 75 ± 0,5 мм;

c)	толщина стенки трубок, измеряемая на расстоянии 20 мм от нижнего конца трубки, должна составлять 0,5 ± 0,05 мм;  и

d)	давление разрыва, определяемое путем квазистатического нагружения несжимаемой жидкостью, должно составлять 30 ± 3 MПa".

17.6.1.4	Заменить "277 кПа" на "27 кПа". (Исправление)

Таблица 18.1	В графе "8 d)" слово "испытание" заменить на слово "испытания".

В примечании b) под таблицей заменить слова "Данное испытание предназначено" словами "Данные испытания предназначены".

18.7.1	Заменить "8 d)" на "8 d) i)".

18.7.1.2 a)	Заменить "31 ( 1 см" на "310 ( 10 мм", "61 ( 1 см" на "610 ( 10 мм" и "38 см" на "380 мм" (дважды).

Рис. 18.7.1.1	Заменить "1,2" на "10" (дважды) и изменить единицы измерения на миллиметры.  Под рисунком включить новое предложение следующего содержания:  "Все размеры указаны в миллиметрах".

Добавить новый пункт 18.7.2 следующего содержания:

"18.7.2	Испытание 8 d) ii):  Измененная методика испытания с использованием трубы с выпускным отверстием

18.7.2.1	Введение

Это испытание не предназначено для классификации веществ;  оно включено в настоящее Руководство как испытание, предназначенное для оценки пригодности веществ к бестарной перевозке в цистернах.

Измененная методика испытания с использованием трубы с выпускным отверстием предназначена для оценки эффекта воздействия на вещество-кандидат на включение в группу "аммония нитрата эмульсия, суспензия или гель, используемые в качестве промежуточного сырья при производстве бризантных взрывчатых веществ" открытого огня в ограниченном объеме при наличии выпускного отверстия.

18.7.2.2	Приборы и материалы

Для проведения испытания требуется следующее:

а)	сосуд с выпускным отверстием, представляющий собой цельнотянутую трубу из мягкой стали с внутренним диаметром 265 ± 10 мм, длиной 580 ± 10 мм и толщиной стенки 5,0 ± 0,5 мм.  Обе пластины, закрепляемые с верхней и нижней сторон трубы, имеют форму квадрата с длиной стороны 300 мм и выполняются из мягкой стали толщиной 6,0 ± 0,5 мм.  Верхняя и нижняя пластины привариваются к трубе угловым сварным швом толщиной как минимум 5 мм.  В верхней пластине имеется выпускное отверстие диаметром 85 мм ± 1,0 мм.  В верхней пластине просверливаются еще два небольших отверстия для плотной установки термопар;

b)	бетонное блок-основание, имеющее форму квадрата со стороной 400 мм и толщиной от 50 до 75 мм;

с)	металлическая стойка для установки сосуда на высоте 150 мм от уровня бетонного блока-основания;

d)	газовая горелка, рассчитанная на расход пропана до 60 г/мин.  Устанавливается на бетонном блоке-основании под стойкой.  Типичным примером пригодной горелки является переносная газовая плитка с конфоркой типа "вок", имеющей 32 выпускных отверстия;

е)	кожух из листового металла для защиты пламени пропана от боковых ветров.  Может изготовляться из листового металла с гальваническим покрытием толщиной 0,5 мм.  Диаметр ветрозащитного кожуха составляет 600 мм, а высота - 250 мм.  По окружности кожуха на равном расстоянии устраивают четыре регулируемых воздухозаборника шириной 150 мм и высотой 100 мм для обеспечения достаточного притока воздуха к газовому пламени;

f)	пропановый(ые) баллон(ы) подсоединяют к шлангу, и газ поступает в регулятор давления.  Могут использоваться другие виды газового топлива при условии соблюдения указанной скорости нагрева.  Регулятор давления должен обеспечивать снижение давления, поддерживаемого в пропановом баллоне, с 600 кПа до приблизительно 150 кПа.  Затем газ проходит через расходометр газа, способный измерять расход пропана до 60 г/мин., и игольчатый клапан.  Для дистанционного регулирования расхода пропана используется электромагнитный соленоидный клапан.  Как правило, при поддержании заданного расхода газа для проведения до пяти испытаний необходимо три пропановых баллона весом 9 кг.  В ходе измерений давления и расхода газа в процессе калибровки их значения регулируются с целью поддержания скорости нагрева, равной 3,3 ± 0,3 К/мин.;

g)	три термопары с сенсорами из нержавеющей стали и свинцовых проводов, изолированных покрытием из стекловолокна, длиной 500 мм (2) и 100 мм (1);

h)	устройство регистрации данных, поступающих с термопар;

i)	кино- или видеокамеры, предпочтительно высоко- и обычноскоростные для цветной записи происходящего;

j)	чистая вода для калибровки;

k)	образец ЭНА, который будет испытываться;

l)	могут использоваться также измерители силы взрыва, радиометры и соответствующие записывающие устройства.

18.7.2.3	Калибровка

18.7.2.3.1	Сосуд заполняют чистой водой до 75% от его объема (т.е. на глубину 435 мм) и нагревают в соответствии с процедурой, указанной в пункте 18.7.2.4.  Вода нагревается с температуры наружного воздуха до 90ºC;  измерение температуры ведется с помощью помещенной в воду термопары.  График нагрева должен быть линейной функцией с углом наклона, который принимается за "калибровочный коэффициент скорости нагревания" для данного сочетания сосуда и источника тепла.

18.7.2.3.2	Регулирование давления и расхода газа производится с целью поддержания скорости нагревания, равной 3,3 ± 0,3 К/мин.

18.7.2.3.3	Такая калибровка проводится в обязательном порядке до проведения испытаний любого вещества ЭНА, хотя одной калибровки может быть достаточно для любого испытания, проводимого в день проведения калибровки, при условии отсутствия изменений в конструкции сосуда или процессе подачи газа.  Всякий раз при замене горелки должна проводиться новая калибровка.

18.7.2.4	Процедура

18.7.2.4.1	Бетонное блок-основание помещается на песчаную подушку и выравнивается по спиртовому уровню.  Пропановая горелка размещается в центре бетонного блока-основания и подсоединяется к шлангу подачи газа.  Над горелкой устанавливается металлическая стойка.

18.7.2.4.2	Сосуд устанавливается на стойку в вертикальном положении и закрепляется для избежания опрокидывания.  Сосуд заполняется до 75% от его объема (до высоты 435 мм), при этом не допускается утрамбовка испытуемого вещества ЭНА во время загрузки.  Первоначальная температура ЭНА регистрируется в обязательном порядке.  Вещество осторожно укладывают, с тем чтобы избежать образования пустот.  Ветрозащитный кожух размещают по периметру основания смонтированной установки с целью защиты пропанового пламени от рассеивания тепла под воздействием боковых ветров.

18.7.2.4.3	Термопары размещают следующим образом:

-	первый сенсор (Т1) длиной 500 мм в газовом пламени;

-	второй сенсор (Т2) длиной 500 мм целиком помещается в сосуд таким образом, что его конец находится на расстоянии от 80 до 90 мм от днища сосуда;

-	третий сенсор (Т3) длиной 100 мм помещается на глубину 20 мм в свободное пространство сосуда над веществом.

Термопары подсоединятся к устройству регистрации данных, а выводы термопар и устройство регистрации данных надлежащим образом защищают на случай взрыва испытательного прибора.

18.7.2.4.4	Давление и расход пропана проверяются и регулируются по значениям, принятым в ходе калибровки с использованием воды, описанным в пункте 18.7.2.3.  Проверяются и приводятся в действие видеокамеры и любые другие регистрирующие средства.  Проверяется функционирование термопар, и приводится в действие устройство регистрации данных, при этом временной интервал между считыванием данных термопар не превышает 10 сек., но предпочтительно принятие более короткого интервала.  Испытание не следует проводить в условиях, когда скорость ветра превышает 6 м/сек.  При более высокой скорости ветра требуется принять дополнительные меры защиты от боковых ветров с целью недопущения рассеивания тепла.

18.7.2.4.5	Пропановая горелка может включаться непосредственно или дистанционно, после чего весь персонал незамедлительно удаляется в безопасное место.  Ход испытаний контролируют с помощью данных, поступающих с термопар, и изображений замкнутой телевизионной системы.  Начало времени испытания определяется по времени начала вычерчивания кривой самописцем, связанным с находящейся в пламени термопарой Т1.

18.7.2.4.6	Газовый баллон должен быть достаточно большого объема, с тем чтобы вещество могло вступить в возможную реакцию и обеспечить горение после того, как испытываемый образец будет полностью израсходован.  Если разрыва сосуда не происходит, следует дождаться охлаждения системы и приступить к тщательному демонтажу испытательной установки.

18.7.2.4.7	Результаты испытания оцениваются в зависимости от того, наблюдался ли или нет разрыв сосуда после завершения испытания.  Факт завершения испытания устанавливается на основе:

-	визуального и звукового наблюдения разрыва сосуда, сопровождаемого исчезновением кривых самописцев, связанных с термопарами;

-	визуального и звукового наблюдения интенсивного выброса, сопровождаемого достижением пикового уровня кривыми самописцев, связанных с термопарами, находящимися в сосуде, и отсутствия вещества в сосуде;  или

-	визуального наблюдения пониженных уровней дымности после достижения пикового уровня кривыми самописцев, связанных с обеими термопарами, находящимися в сосуде, при температурах, превышающих 300ºC, и отсутствии вещества в сосуде.

Для целей оценки результатов термин "разрыв" включает в себя любые дефекты сварных швов и любые трещины металла в сосуде.

18.7.2.4.8	Испытание проводится дважды, если не наблюдается положительного результата.

18.7.2.5	Критерии и метод оценки результатов

Результат испытания считается положительным "+", и, соответственно, вещество не должно перевозиться в цистернах в качестве опасного вещества, относящегося к подклассу 5.1, в случае, если наблюдается взрыв в ходе любого испытания.  Факт взрыва устанавливается по разрыву сосуда.  После того как вещество оказывается израсходованным в ходе обоих испытаний и в сосуде не наблюдается разрыва, результат считается отрицательным "-".

18.7.2.6	Примеры результатов

| Вещества | Результат |
| --- | --- |
| 76.0 аммония нитрат / 17.0 вода / 5.6 парафиновое масло / 1.4 эмульгатор PIBSA | - |
| 84.0 аммония нитрат / 9.0 вода / 5.6 парафиновое масло / 1.4 эмульгатор PIBSA | + |
| 67.7 аммония нитрат / 12.2 натрия нитрат / 14.1 вода / 4.8 парафиновое масло / 1.2 эмульгатор PIBSA | - |
| 67.4 аммония нитрат / 15.0 метиламина нитрат / 12.0 вода / 5.0 гликоль / 0.6 сгуститель | - |
| 71.4 аммония нитрат / 14.0 гексамина нитрат / 14.0 вода / 0.6 сгуститель | - |

".

ЧАСТЬ II

23.2.1	Включить слова "одного или в случае необходимости обоих" после слова "результатов".

ЧАСТЬ III

32.3.1.6 b)	В конец включить слова ", ни опасными для окружающей среды".

32.3.1.7 с)	В таблице заменить "-5 и ниже" на "без ограничений".

38.3		Изменить заголовок следующим образом:  "Литий-металлические и литиево-ионные батареи".

38.3.1	Заменить слова "литиевых элементов" словами "литий-металлических и литиево-ионных элементов" и в скобках заменить "и 3091" на ", 3091, 3480 и 3481".

38.3.2.1	В первом предложении заменить слова "литиевых элементов" словами "литий-металлических и литиево-ионных элементов".

В начале второго предложения заменить слова "Литиевые элементы" словом "Элементы".

В последнем предложении заменить слова "литиевого элемента" словом "элемента".

38.3.2.2	В начале определений термина "Большая батарея" и термина "Малая батарея" заменить слово "батарею" словом "литий-металлическую батарею".

В начале определений термина "Большой элемент" и термина "Малый элемент" заменить слово "элемент" словами "литий-металлический элемент".

В определении термина "Большой элемент" исключить слова "или литиевого эквивалента".

В определении термина "Общее содержание лития" исключить слова "или литиевого эквивалента".

Исключить определения термина "Эквивалентное содержание лития" и термина "Содержание литиевого эквивалента".

В конце определения термина "Большая батарея" включить следующую фразу:  "или в случае литиево-ионной батареи означает батарею, удельная мощность которой в ватт-часах составляет более 6 200 Вт.ч".

В конце определения термина "Большой элемент" включить следующую фразу:  "или в случае литиево-ионного элемента означает элемент, удельная мощность которого в ватт-часах составляет более 150 Вт.ч".

В конце определения термина "Малая батарея" включить следующую фразу:  "или в случае литиево-ионной батареи означает батарею, удельная мощность которой в ватт-часах составляет не более 6 200 Вт.ч".

В конце определения термина "Малый элемент" включить следующую фразу:  "или в случае литиево-ионного элемента означает элемент, удельная мощность которого в ватт-часах составляет не более 150 Вт.ч".

Из определения термина "Малый элемент" во французском тексте исключить слова "ou d"équivalent lithium".

Добавить новое определение следующего содержания:

"Удельная мощность, выражаемая в ватт-часах, рассчитывается путем умножения удельной емкости элемента или батареи в ампер-часах на ее номинальное напряжение".

38.3.3	В последнем предложении заменить слова ", у которой общее содержание лития во всех анодах в полностью заряженном состоянии превышает 500 грамм" словами ", размеры которой сопоставимы с большой батареей,".

-----

# Text boxes

GE.07-20340   (R)	190307   280307

Серия испытаний 8

(см. рис. 10.2)

Испытание 8 а)

Испытание на теплоустойчивость

Является ли вещество теплоустойчивым?

НЕ ПРИНИМАТЬ

Вещество недостаточно устойчиво 
для перевозки

Испытание 8 b)

Широкомасштабное испытание 
ЭНА на передачу детонации через зазор

Является ли вещество слишком чувствительным 
к удару, для того чтобы его можно было включить в подкласс 5.1?

Испытание 8 с)

Испытание по Коенену

Является ли вещество слишком 
чувствительным к воздействию нагревания до высокой температуры 
в ограниченном 
объеме?

Вещество включается в подкласс 5.1 
в качестве эмульсии, суспензии или геля 
нитрата аммония, используемых в качестве 
промежуточного сырья при производстве 
бризантных взрывчатых веществ (ЭНА)

НЕ ПРИНИМАТЬ

Вещество рассматривается на предмет 
включения в класс 1;  если на вопрос, содержащийся в клетке 21 рис. 10,3, дается ответ "нет", то классификация вещества осуществляется в соответствии с ООН 0241.

Вещество рассматривается в качестве 
кандидата на включение в подкласс 1.5; 
продолжить серию испытаний 5.  Если на вопрос, содержащийся в клетке 21 рис. 10,3, дается ответ "да", то классификация вещества осуществляется в соответствии с ООН 0332, если дается ответ "нет" - в соответствии с ООН 0241.

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да