| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/7 27 December 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ

и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 26-30 марта 2007 года

Пункт 8 предварительной повестки дня

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ*

Связь между классификацией опасных грузов и условиями перевозки

Передано правительством Нидерландов

Введение

1.	Настоящим правительство Нидерландов представляет обновленный систематизированный подход к составлению таблицы А главы 3.2, которая будет применяться с 1 января 2007 года.  В эту таблицу включены все двадцать колонок МПОГ и ДОПОГ, с тем чтобы четко показать различия между положениями МПОГ и ДОПОГ.  Аналогичный систематизированный подход к включению позиций и указанию соответствующих условий перевозки в рамках Типовых правил, прилагаемых к Рекомендациям ООН, излагается в документе ST/SG/AC.10/C.3/2006/54, который представлен Нидерландами в качестве руководящего материала на сессии Подкомитета экспертов ООН по перевозке опасных грузов в июле 2006 года.

2.	Обновленный систематизированный перечень в таблице А МПОГ/ДОПОГ, которая будет применяться с 1 января 2007 года, приводится в неофициальном документе INF.6 (на английском, немецком и французском языках), который был представлен на последней сессии (см. информационную страницу http://www.unece.org/trans/doc/2006/wp15ac1/inf06p1e.pdf).

Пояснения к систематизированному перечню

3.	Группирование позиций включало следующие этапы:

Этап 1.	Позиции, включенные в систематизированный перечень опасных грузов, были сгруппированы в соответствии со следующими критериями:

-	класс или подкласс

-	дополнительная опасность, например:

Класс 3	Легковоспламеняющиеся жидкости без дополнительной опасности

Класс 3	Легковоспламеняющиеся жидкости с дополнительной опасностью - токсичные

Класс 3	Легковоспламеняющиеся жидкости с дополнительной опасностью -

коррозионные

Класс 3	Легковоспламеняющиеся жидкости с дополнительной опасностью - токсичные 		и коррозионные.

Этап 2.	В рамках этих групп веществ, в которые были включены грузы с одинаковой классификацией, было осуществлено, когда применимо, дальнейшее группирование по конкретным позициям "н.у.к." и общим позициям "н.у.к.", определенным в пункте 2.1.1.2 С и D, например:

Класс 3, легковоспламеняющиеся жидкости.

Легковоспламеняющиеся жидкости без дополнительной опасности

-	Дистилляты нефти или нефтепродукты	I, II, III

-	Углеводороды		I, II, III

-	Спирты			II, III

-	Альдегиды		I, II, III

-	Кетоны			II, III

-	Эфиры			I, II, III

-	Сложные эфиры		I, II, III

-	Меркаптаны		I, II, III

Легковоспламеняющиеся жидкости, которые не могут быть отнесены к этим конкретным группам, включены в более общую группу:

-	Прочие легковоспламеняющиеся вещества 	I, II, III

Этап 3.	Позиции в рамках каждой группы, составленной на этапе 2, были сгруппированы в соответствии с группой упаковки (ГУ) и включают одиночные и обобщенные позиции, а также конкретные позиции "н.у.к." для этой группы веществ или изделий, обладающих характерными химическими или техническими свойствами, например:

Углеводороды ГУ I:

1108	1-ПЕНТЕН

1144	КРОТОНИЛЕН

1218	ИЗОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

1265	ПЕНТАНЫ жидкие

2371	ИЗОПЕНТАНЫ

2459	2-МЕТИЛБУТЕН-1

2561	3-МЕТИЛБУТЕН-1

3295	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.

За ними следуют углеводороды ГУ II и затем углеводороды ГУ III.

Группа "прочие легковоспламеняющиеся вещества" заканчивается общей позицией "н.у.к", например:

1993	ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.

Цель перечня

Правительство Нидерландов считает, что эта таблица служит следующим целям:

а)	таблица показывает связь между группами веществ с одинаковыми опасными свойствами (классификация) и условиями перевозки;

b)	она дает возможность Совместному совещанию применять рационализированный подход ко всем условиям перевозки, включая инструкции по цистернам, инструкции по упаковке, специальные положения и положения, касающиеся ограниченных количеств;

с)	предложения относительно условий перевозки для отдельных позиций могут быть оценены путем сопоставления соответствующего предложения с существующими условиями для группы веществ;

d)	таблица является прекрасным инструментом, с помощью которого пользователь может относить новые вещества к надлежащей обобщенной, конкретной или общей позиции "н.у.к.";

е)	пользователи правил, такие, как операторы переносных цистерн и контейнеров-цистерн,  вагонов-цистерн и автоцистерн, а также производители тары, получат в свое распоряжение полезный инструмент, позволяющий определить, для какой группы веществ могут использоваться определенные типы цистерн или тары, включая применимые специальные положения.

______

# Footnotes

* 	Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2007/7.

# Text boxes

GE.06-27070   (R)    170107    170107