| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/10 27 December 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 26-30 марта 2007 года

Пункт 5 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ(

Пункт 6.8.2.1.4

Передано правительством Нидерландов

| РЕЗЮМЕ |
| --- |
| Существо предложения: | Приведение существующего текста пункта 6.8.2.1.4 МПОГ/ДОПОГ в соответствие с измененным текстом подраздела 6.8.2.7 МПОГ/ДОПОГ 2007 года. |
| Предлагаемое решение: | Изменить существующий текст пункта 6.8.2.1.4 МПОГ/ДОПОГ. |
| Справочные документы: | Нет. |

Введение

1.	В МПОГ/ДОПОГ 2007 года текст подраздела 6.8.2.7 был изменен, с тем чтобы отдать предпочтение применению стандартов, упомянутых в подразделе 6.8.2.6.  Технические правила могут использоваться лишь в тех случаях, когда стандартов не имеется, либо с целью учета конкретных аспектов, не отраженных в стандарте, либо с целью учета достижений научно-технического прогресса.

2.	Текст пункта 6.8.2.1.4 не был изменен таким же образом и по-прежнему отражает ситуацию, в которой могут использоваться лишь технические правила.

Предложение

3.	Предлагается изменить пункт 6.8.2.1.4 следующим образом (новый текст выделен жирным шрифтом):

"6.8.2.1.4  Корпуса должны конструироваться и изготовляться в соответствии с требованиями стандартов, указанных в подраздела 6.8.2.6, или признанных компетентным органом технических правил, указанных в подразделе 6.8.2.7, в соответствии с которыми выбор материала и определение толщины стенок корпуса осуществляются с учетом максимальных и минимальных значений температуры наполнения и рабочей температуры, однако при этом должны соблюдаться минимальные требования пунктов 6.8.2.1.6-6.8.2.1.26".

Обоснование

4.	В результате дополнения текста пункта 6.8.2.1.4 положения МПОГ/ДОПОГ станут более последовательными.  Это изменение является редакционной поправкой, которая вытекает из поправки, внесенной в подраздел 6.8.2.7 в МПОГ/ДОПОГ 2007 года.

-------

# Footnotes

(	Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2007/10.

# Text boxes

GE.06-27078   (R)    190107    190107