| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/29 5 June 2007 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Женева, 11-21 сентября 2007 года

Пункт 2 предварительной повестки дня

ЦИСТЕРНЫ(

Степень наполнения

Передано правительством Бельгии

Введение

1.	В ходе последней сессии Совместного совещания (Берн, 26-30 марта 2007 года) Рабочая группа по цистернам обсудила неофициальный документ INF.15, представленный Бельгией.

2.	В этом документе рассматривались трудности, с которыми сталкиваются лица, ответственные за наполнение цистерн, в том что касается выполнения требования пункта 4.3.2.2.4 ("Если корпуса цистерн, предназначенных для перевозки жидкости, не разделены с помощью перегородок или волноуспокоителей на отсеки максимальной вместимостью 7 500 л, они должны наполняться по меньшей мере на 80% или не более чем на 20% их вместимости".).

3.	Если в цистерне имеются перегородки, ответственный за наполнение может проверить выполнение вышеуказанного требования с помощью сведений, указанных на прикрепленной к цистерне табличке (пункт  6.8.2.5.1 предусматривает требование о том, что на табличке должна быть указана вместимость корпуса, а в случае корпусов, состоящих из нескольких элементов, - вместимость каждого элемента), однако он не может проверить, используются ли или нет волноуспокоители для разделения корпуса на отсеки вместимостью не более 7 500 литров.

4.	Для решения данной проблемы было предложено добавить эту информацию:

-	к сведениям, которые наносятся на саму цистерну или на табличку в соответствии с пунктом 6.8.2.5.2 МПОГ и ДОПОГ в случае контейнеров- цистерн;

-	в качестве замечания в свидетельство о допущении к перевозке в случае автоцистерн (только ДОПОГ).

5.	Рабочая группа в принципе согласилась с этим предложением, однако предложенная маркировка была признана неудовлетворительной;  представителя Бельгии попросили внести официальное предложение (см. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/106/Add.1, пункт 26).

6.	В приведенных ниже предложениях Бельгия указывает другие возможные варианты маркировки, но при этом она не будет возражать против каких-либо четко и сжато сформулированных альтернативных вариантов.

Предложения

7.	Изменить второй подпункт (правая колонка) пункта 6.8.2.5.2 следующим образом:

Вариант 1:

"-	вместимость корпуса, а также символ “ (20%<OK>80%) “, когда корпус разделен с помощью волноуспокоителей на отсеки вместимостью не более 7 500 литров;".

Вариант 2:

"-	вместимость корпуса, а также символ “ (20< >80) “, когда корпус разделен с помощью волноуспокоителей на отсеки вместимостью не более 7 500 литров;".

Вариант 3,

"-	вместимость корпуса, а также символ “ (7.500( “, когда корпус разделен с помощью волноуспокоителей на отсеки вместимостью не более 7 500 литров;".

8.	Только ДОПОГ:  в конце пункта 9.1.3.3 включить новый абзац следующего содержания:

«В пункте № 11 Свидетельства о допущении к перевозке корпусов, разделенных с помощью волноуспокоителей на отсеки вместимостью не более 7 500 литров, должно содержаться следующее замечание:  "Корпус разделен с помощью волноуспокоителей на отсеки вместимостью не более 7 500 литров"».

9.	Только ДОПОГ:  заменить "1.6.3.32-1.6.3.39 (Зарезервированы)" следующим текстом:

"1.6.3.32	Замечание, которое должно содержаться в пункте № 11 свидетельства о допущении к перевозке согласно пункту 9.1.3.3, не должно указываться в свидетельствах, выданных до 1 января 2009 года.

1.6.3.33-1.6.3.39 (Зарезервированы)".

10.	Включить новый пункт 1.6.4.21 следующего содержания:

"Если корпус контейнера-цистерны уже разделен с помощью волноуспокоителей на отсеки вместимостью не более 7 500 литров до 1 января 2009 года, вместимость корпуса не должна дополняться символом "Х" в сведениях, требуемых согласно пункту 6.8.2.5.2, до первого периодического испытания после указанной даты".

-----

# Footnotes

(	Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2007/29.

В МПОГ в случае вагонов-цистерн это положение пункта 4.3.2.2.4 отсутствует.

# Text boxes

GE.07-22891   (R)   270607   270607