| NATIONS UNIES |  | ST |
| --- | --- | --- |
|  | Secrétariat | Distr. GÉNÉRALE ST/SG/AC.10/C.4/2008/12 30 avril 2008 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |

COMITÉ D’EXPERTS DU TRANSPORT DES 
MARCHANDISES DANGEREUSES ET DU SYSTÈME
GÉNÉRAL HARMONISÉ DE CLASSIFICATION ET
D’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES

Sous-Comité d’experts du Système général harmonisé 
de classification et d’étiquetage des produits chimiques

Quinzième session
Genève, 9-11 juillet 2008
Point 2 b) de l’ordre du jour provisoire

MISE À JOUR DE LA DEUXIÈME ÉDITION RÉVISÉE DU SYSTÈME
GÉNÉRAL HARMONISÉ DE CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE 
DES PRODUITS CHIMIQUES (SGH)

Dangers pour la santé

Note du secrétariat*

Rappel

1.	L’attention du secrétariat a été attirée sur une éventuelle incohérence entre les intervalles de valeurs indicatives pour l’inhalation d’un gaz figurant au tableau 3.8.1 et les estimations de la toxicité aiguë (ETA) données au tableau 3.1.1 du SGH.

2.	Selon le paragraphe 3.8.2.1.9.3, les intervalles de valeurs indicatives proposés pour une exposition unique ayant entraîné un effet toxique non létal important devraient être les intervalles applicables aux épreuves de toxicité aiguë, c’est-à-dire que les valeurs indicatives du tableau 3.8.1 devraient être équivalentes aux ETA du tableau 3.1.1.

3.	À sa douzième session, le Sous-Comité a adopté une proposition d’amendement à la valeur de l’ETA pour l’inhalation de gaz du tableau 3.1.1 (voir document ST/SG/AC.10/C.4/24, par. 10 et annexe 1). En conséquence, la valeur de l’ETA pour la toxicité aiguë de catégorie 4 par inhalation de gaz a été modifiée, passant de 5 000 à 20 000, mais les valeurs indicatives du tableau 3.8.1 n’ont pas été modifiées en conséquence, comme le montrent les tableaux 1 et 2 ci-dessous.

Tableau 1.  Valeurs de l’ETA du tableau 3.1.1 pour la toxicité aiguë: catégories 3 et 4

| Voie d’exposition | Catégorie 3 | Catégorie 4 |
| --- | --- | --- |
| Orale (mg/kg de poids corporel) | 300 | 2 000 |
| Cutanée (mg/kg de poids corporel) | 1 000 | 2 000 |
| Gaz (ppmV) | 2 500 | 20 000 |
| Vapeurs (mg/l) | 10 | 20 |
| Poussières et brouillards (mg/l) | 1,0 | 5 |

Tableau 2.  Intervalles de valeurs indicatives pour des expositions à dose unique, donnés 
au tableau 3.8.1 concernant la toxicité pour certains organes cibles, catégorie 2

| Voie d’exposition | Unités | Catégorie 2 |
| --- | --- | --- |
| Orale (rat) | mg/kg de poids corporel | 2 000 ≥ C > 300 |
| Cutanée (rat ou lapin) | mg/kg de poids corporel | 2 000 ≥ C > 1 000 |
| Inhalation d’un gaz (rat) | ppm | 5 000 ≥ C > 2 500 |
| Inhalation de vapeur (rat) | mg/l | 20 ≥ C > 10 |
| Inhalation de poussières/brouillards/émanations (rat) | mg/l/4h | 5,0 ≥ C > 1,0 |

4.	Il a également été noté que les ETA pour les gaz au tableau 3.1.1 sont exprimées en partie par million par volume (ppmV) alors que les valeurs indicatives équivalentes du tableau 3.8.1 sont exprimées en ppm.

Mesure demandée au Sous-Comité

5.	Le Sous-Comité est invité à examiner les corrections suivantes (à inclure dans un rectificatif à la deuxième édition révisée du SGH) concernant la rubrique relative à l’inhalation de gaz du tableau 3.8.1 (le texte nouveau est souligné):

| Voie d’exposition | Unités | Catégorie 2 |
| --- | --- | --- |
| Inhalation de gaz (rat) | ppmV | 5 000 20 000 ≥ C > 2 500 |

-----

# Footnotes

* Conformément au programme de travail du Sous-Comité pour la période 2007-2008, approuvé par le Comité à sa troisième session (voir les documents ST/SG/AC.10/C.4/24, annexe 2 et ST/SG/AC.10/34, par. 14).