INF.12 (R)

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Восемьдесят пятая сессия
Женева, 27-31 октября 2008 года
Пункт 5 предварительной повестки дня

РАБОТА СОВМЕСТНОГО СОВЕЩАНИЯ МОПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Записка секретариата

Секретариат воспроизводит ниже тексты, принятые Совместным совещанием на его осенней сессии 2008 года (15 19 сентября 2008 года):

A.	Поправки к МПОГ/ДОПОГ для вступления в силу 1 июля 2009 года:

6.8.2.6	В разделах таблицы, озаглавленных «Для цистерн, имеющих максимальное рабочее давление не более 50 кПа и предназначенных для перевозки веществ, для которых

в колонке 12 таблицы A главы 3.2 указан код цистерны с буквой "G"» и "Для цистерн, предназначенных для перевозки жидких нефтепродуктов и других опасных веществ класса 3, у которых давление паров не превышает 110 кПа при 50°C, а также бензина, и которые не характеризуются дополнительной опасностью токсического или коррозионного воздействия", заменить позицию для "EN 13094: 2004" двумя следующими позициями:

| Применимые подразделы и пункты | Ссылка | Название документа | Обязательное применение для цистерн, изготовленных | Применение разрешено для цистерн, изготовленных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.8.2.1 | EN 13094: 2004 | Цистерны для перевозки опасных грузов - Металлические цистерны с рабочим давлением не более 0,5 бар - Конструкция и изготовление |  | С 1 января 2005 года до 31 декабря 2009 года |
| 6.8.2.1 | EN 13094: 2008 | Цистерны для перевозки опасных грузов -Металлические цистерны с рабочим давлением не более 0,5 бар - Конструкция и изготовление | С 1 января 2010 года | До 1 января 2010 года |

(Справочный документ:  INF.31)

B.	Поправки к МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ для вступления в силу 1 января 2011 года:

1.1.3.1 d)	Изменить текст, предшествующий подпунктам, начинающимся с тире, следующим образом:  "к перевозкам, осуществляемым компетентными органами для проведения аварийно-спасательных работ или под их надзором, в той мере, в какой они необходимы для проведения аварийно-спасательных работ, в частности к перевозкам, осуществляемым:".  В последнем подпункте, начинающемся с тире, заменить "в безопасное место" на "в ближайшее подходящее безопасное место".

(МПОГ/ВОПОГ:)

1.1.3.1 d)	Изменить следующим образом:  "к перевозкам, осуществляемым компетентными органами для проведения аварийно-спасательных работ или под их надзором, в той мере, в какой они необходимы для проведения аварийно-спасательных работ, в частности к перевозкам, осуществляемым с целью локализации и сбора опасных грузов в случае инцидента или аварии, и перемещения их в ближайшее подходящее безопасное место;".

(Справочный документ:  INF.28 с поправками)

(только ДОПОГ:) 1.6.3  Включить новую переходную меру следующего содержания:

"1.6.3.36	Встроенные цистерны (автоцистерны), предназначенные для перевозки сжиженных нетоксичных легковоспламеняющихся газов, изготовленные до 1 июля 2011 года, оборудованные обратными клапанами вместо внутренних запорных клапанов, и не отвечающие требованиям пункта 6.8.3.2.3, могут по-прежнему эксплуатироваться".

(Справочный документ:  INF.32 с поправками)

Глава 3.3

СП 665	В начале текста заменить "и утвержденные" на ", утвержденные и маркированные".  В конце первого предложения после слов "могут перевозиться" изменить текст следующим образом:  ", не соответствуя требования главы 6.2, при условии, что они подвергаются проверкам и испытаниям, указанным в пункте 6.2.1.6.1, и промежуток времени между испытаниями, установленный в инструкции по упаковке Р200, изложенной в подразделе 4.1.4.1, не превышается".

Заменить последнее предложение новым предложением следующего содержания:  "При проведении гидравлического испытания под давлением применяется давление, указанное на баллоне в соответствии с директивой 97/23/EC.".

(Справочный документ:  INF.29 с поправками)

3.4.9		Изменить следующим образом:

"3.4.9	До начала перевозки отправители опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах, должны сообщать перевозчику общую массу брутто таких грузов, подлежащих отправке.

(МПОГ:)

Примечание:  Если на вагон или большой контейнер нанесены маркировочные надписи в соответствии с пунктом 3.4.13, информация, касающаяся общей массы брутто, не требуется".

(ДОПОГ:)

Примечание:  Если на транспортную единицу или контейнер нанесены маркировочные надписи в соответствии с пунктом 3.4.13, информация, касающаяся общей массы брутто, не требуется".

(ВОПОГ:)

Примечание:  Если на транспортную единицу, вагон или контейнер нанесены маркировочные надписи в соответствии с пунктом 3.4.13, информация, касающаяся общей массы брутто, не требуется".

(Справочные документы:  ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2008/11 и INF.26 с поправками)

6.8.2.1.18	(МПОГ, сноска 2/ДОПОГ, сноска 3:)  В конце добавить новое предложение следующего содержания:  «В данном случае понятие "мягкая сталь" включает также сталь, указанную в стандартах EN на материалы в качестве "мягкой стали", с минимальным пределом прочности при растяжении от 360 Н/мм² до 490 Н/мм² и минимальным удлинением при разрыве согласно пункту 6.8.2.1.12».

(Справочный документ:  INF.32 с поправками)

6.8.3.2.3 	Изменить два первых предложения следующим образом:

"6.8.3.2.3 	Внутренний запорный клапан, смонтированный на всех отверстиях для наполнения и опорожнения цистерн,

|  | вместимостью более 1 м3, |
| --- | --- |

предназначенных для перевозки сжиженных легковоспламеняющихся и/или токсичных газов, должен быть быстродействующим и должен автоматически закрываться в случае непредусмотренного перемещения цистерны или пожара.  Должна быть также предусмотрена возможность дистанционного управления внутренним заторным клапаном".

(Справочный документ:  INF.32 с поправками)

(только ДОПОГ:) 6.8.3.2.3   В конце включить в левую колонку новый абзац следующего содержания:

"Однако на цистернах, предназначенных для перевозки сжиженных нетоксичных легковоспламеняющихся газов внутренний запорный клапан с дистанционным управлением может быть заменен обратным клапаном на отверстиях для наполнения цистерны только в газовой фазе.  Обратный клапан должен быть смонтирован внутри цистерны, должен быть подпружиненного типа,  чтобы закрываться, если давление в загрузочном трубопроводе равно давлению в цистерне или ниже него, и должен быть снабжен соответствующим герметизирующим уплотнителем*".

Сноску * читать следующим образом:  "Использование уплотнения металл по металлу не разрешается".

(Справочный документ:  INF.32 с поправками)

C.	Исправления к МПОГ/ДОПОГ 2009

4.1.4.1	P200 (11), пятая позиция в таблице, колонка "Обозначение стандарта"

Вместо "приложение C" читать "приложение G".

4.1.4.1	P200 (11), пятая позиция в таблице, колонка "Название документа"

Существующее название заменить следующим текстом:

"Оборудование и приспособления для перевозки СНГ - Процедуры проверки баллонов для СНГ перед наполнением, в ходе наполнения и после наполнения".

(Справочный документ:  INF.31)

________