| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2008/11 28 February 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам, прилагаемым 
к Европейскому соглашению о международной перевозке 
опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ)(

(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Тринадцатая сессия

Женева, 17-18 июня 2008 года

Пункт 4 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРАВИЛА,

ПРИЛАГАЕМЫЕ К ВОПОГ((

Сообщение Центральной комиссии судоходства по Рейну (ЦКСР)(((

ЦКСР предлагает внести в текст Правил, прилагаемых к ВОПОГ, следующие поправки:

1.4.2.3	Грузополучатель

Включить новый подпункт h) следующего содержания:

"h)	удостовериться в том, что во время разгрузки с помощью судового насоса этот насос может быть выключен с берегового сооружения".

1.6.7.2.3.1	Таблица общих переходных положений - танкеры

Читать следующим образом:

| 9.3.2.21.5 c) | Запорное устройство для быстрого прекращения заправки | Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2008 года. |
| --- | --- | --- |

| 9.3.2.25.2 g) | Погрузочно-разгрузочные трубопроводы, а также газоотводные коллекторы не должны иметь гибких соединений С подвижными стыками | Н.З.М. после 31 декабря 2008 года На борту находящихся в эксплуатации судов, имеющих соединения с подвижными стыками, более не могут перевозиться вещества, отвечающие критерию токсичности или коррозионной активности (см. опасности 6.1. и 8 в колонке 5 таблицы С главы 3.2), после 31 декабря 2008 года. |
| --- | --- | --- |
| 9.3.3.25.2 h) | Погрузочно-разгрузочные трубопроводы, а также газоотводные коллекторы не должны иметь гибких соединений, снабженных подвижными деталями, когда перевозятся вещества, отвечающие критерию коррозионной активности (см. опасность 8 в колонке 5 таблицы С главы 3.2) | Н.З.М. после 31 декабря 2008 года На борту находящихся в эксплуатации судов, имеющих соединения с подвижными стыками, более не могут перевозиться вещества, отвечающие критерию коррозионной активности (см. опасность 8 в колонке 5 таблицы С главы 3.2), после возобновления свидетельства о допущении после 31 декабря 2008 года. |

| 9.3.2.28 | Водораспылительная система, требуемая согласно таблице С главы 3.2 | Возобновление свидетельства о допущении после 31 декабря 2004 года. |
| --- | --- | --- |

1.8.5.1	В конце добавить:  "не позднее чем через шесть месяцев после происшествия".

1.8.5.4	Читать следующим образом:

"1.8.5.4	Образец отчета о происшествиях во время перевозки опасных грузов

Отчет о происшествиях во время перевозки опасных грузов в соответствии с разделом 1.8.5 ВОПОГ

Номер отчета:

Перевозчик/Лицо, ответственное за наполнение/Грузоотправитель/Погрузчик:  …………...

Регистровый номер судна:  ………………………………………………………………………

Сухогрузное судно (обычный корпус, двойной корпус):  ……………………………………..

Танкер (тип):  ……………………………………………………………………………………...

Адрес:  ……………………………………………………………………………………………..

Лицо, к которому надлежит обращаться:  .........................	Телефон:  ……………………..

Факс/Адрес электронной почты: ………………………………………………………………...

(Компетентный орган должен изъять этот первый лист перед отсылкой отчета)

| 1. Вид транспорта |
| --- |
| Водный путь: ………………………….. | Регистровый номер судна/Название судна (необязательно) …….. |
| 2. Дата и место происшествия |
| Год: Месяц: День: Час: |
| □ Порт □ Установка для погрузки/разгрузки/перегрузки Место/Страна: или □ Открытый участок Обозначение участка: Километровая отметка: или □ Сооружение, например мост или направляющая стенка | Замечания, касающиеся описания места: |
| 3. Условия водного пути |
| Отметка на шкале (контрольная шкала): Предполагаемая скорость относительно воды: □ Полная вода □ Малая вода |
| 4. Особые погодные условия |
| □ Дождь □ Снег □ Туман □ Гроза □ Буря Температура: ………. °C |
| 5. Описание происшествия |
| □ Столкновение с берегом, сооружением или причальной установкой □ Столкновение с другим грузовым судном (столкновение/удар) □ Столкновение с пассажирским судном (столкновение/удар) □ Соприкосновение с дном без посадки на мель/с посадкой на мель □ Пожар □ Взрыв □ Утечка/ситуация и масштабы повреждения (с дополнительным описанием) □ Крушение □ Опрокидывание □ Техническая неисправность (необязательно) □ Ошибка человека (необязательно) Другие сведения о происшествии: |
| 6. Перевозившиеся опасные грузы |
| Номер ООН(1) или идентифи-кационный номер | Класс | Группа упаковки, если известно | Предполо-жительное количество потерянных продуктов (кг или л)(2) | Средство удержания согласно разделу 1.2.1 ВОПОГ(3) | Материал средства удержания | Тип повреждения средства удержания(4) |
| (1) Для опасных грузов, отнесенных к сводной позиции, к которой применяется специальное положение 274, указать также техническое название. | (2) Для класса 7 указать значения в соответствии с критериями, предусмотренными в подразделе 1.8.5.3. |
| (3) Указать соответствующий номер: 1 Тара 2 КСГМГ 3 Крупногабаритная тара 4 Малый контейнер 5 Вагон 6 Транспортное средство 7 Вагон-цистерна 8 Автоцистерна 9 Вагон-батарея 10 Транспортное средство-батарея 11 Вагон со съемными цистернами 12 Съемная цистерна 13 Большой контейнер 14 Контейнер-цистерна 15 МЭГК 16 Переносная цистерна 17 Сухогрузное судно - обычный корпус/двойной корпус 18 Танкер - тип: | (4) Указать соответствующий номер: 1 Утечка 2 Пожар 3 Взрыв 4 Повреждение конструкции |
| 7. Причина происшествия (если четко известно) (необязательно) |
| □ Техническая неисправность □ Неправильное закрепление груза □ Эксплуатационная причина □ Прочее: |
| 8. Последствия происшествия |
| Физический вред, связанный с опасными грузами: □ Смерть (число: .......) □ Телесные повреждения (число: .......) Потеря продукта: □ Да □ Нет □ Неминуемая опасность потери продукта Имущественный или экологический ущерб: □ Предположительный размер ущерба ≤ 50 000 евро □ Предположительный размер ущерба > 50 000 евро Вмешательство властей: □ Да □ Эвакуация людей на период не менее 3 часов по причине характера перевозившихся опасных грузов □ Закрытие для движения по водному пути на период не менее 3 часов по причине характера опасных грузов □ Нет |

В случае необходимости компетентный орган может запросить дополнительную информацию".

7.2.4.16.13	Читать следующим образом:

"В случае перевозки веществ под № ООН 2448 или грузов, отнесенных к классу 5.1 или 8, отверстия в фальшбортах, ограждениях для ног и т.д. не должны закрываться.  Эти отверстия также не должны закрываться во время рейса при перевозке других опасных грузов".

8.1.2.1	Подпункт d) читать следующим образом:

"d)	Экземпляр ВОПОГ с прилагаемыми к нему обновленными Правилами;  это может быть доступный в любой момент экземпляр в электронной форме;".

Последнее предложение подпункта j) читать следующим образом:

"j)	…  Самые последние варианты этого перечня или этого свидетельства должны храниться на борту судна;".

Исключить подпункты k) и l).  (Они переносятся в пункт 8.1.2.3 в качестве подпунктов n) и o).)

8.1.2.2	Начало подпункта c) читать следующим образом:

"c)	для судов, отвечающих дополнительным требованиям, применимым к судам с двойным корпусом:".

8.1.2.3	Подпункт l) читать следующим образом:

"l)	свидетельство о проверке клапанов повышенного давления и вакуумных клапанов, предписанное в пункте 8.1.6.5, за исключением танкеров открытого типа N или открытого типа N с пламегасителями".

Добавить подпункты n) и o) следующего содержания:

"n)	в случае перевозки охлажденных веществ - инструкция, требуемая в подразделе 7.2.3.28;

o)	свидетельство, касающееся системы охлаждения, предписанное в пункте 9.3.1.27.10".

8.2.2.7.2.5	Второе предложение читать следующим образом:

"Экзамен длится в целом 150 мин., из которых 60 мин. отводится на вопросы с альтернативными ответами и 90 мин. - на вопрос по существу".

Подраздел 8.2.2.8 читать следующим образом:

"8.2.2.8	Свидетельство о владении специальными знаниями в области ВОПОГ

Выдача и возобновление свидетельства о владении специальными знаниями в области ВОПОГ, соответствующего образцу, приведенному в разделе 8.6.2, осуществляется компетентным органом или признанной им организацией.

Свидетельство выдается:

-	после прохождения кандидатами основного или специализированного курса подготовки при условии успешной сдачи ими экзамена;

-	после прохождения кандидатами курса переподготовки и усовершенствования.

После получения свидетельства о прохождении специализированного курса подготовки по газам и/или химическим продуктам выдается новое свидетельство, включающее в себя все свидетельства о прохождении основного и специализированных курсов подготовки.  Это новое свидетельство действительно в течение пяти лет с даты сдачи экзамена за основной курс подготовки.

Если курс переподготовки и усовершенствования не завершен до истечения срока действия свидетельства, новое свидетельство выдается только после повторного прохождения основного курса начальной подготовки и сдачи экзамена, предусмотренного в подразделе 8.2.2.7.

Если после прохождения специализированного курса подготовки или курса переподготовки и усовершенствования выдается новое свидетельство, а предыдущее свидетельство было выдано другим компетентным органом или организацией, признанной другим компетентным органом, то предыдущее свидетельство сохраняется и передается компетентному органу или признанной им организации, которые выдали это свидетельство".

8.6.3		Вопрос 17 читать следующим образом:

|  | судно | место загрузки/ разгрузки |
| --- | --- | --- |
| 17. Включена, работает и проверена ли следующая система? |  |  |
| - предохранительное устройство, приводящее в действие систему предотвращения перелива (только в случае загрузки судна) - устройство выключения судового насоса с берегового сооружения (только в случае разгрузки судна) | О О | О О |

9.1.0.91.3	Читать следующим образом:

"Высота междудонного пространства должна быть не менее 0,50 м.  Под приемными колодцами она может быть, однако, уменьшена, но расстояние между дном колодца и днишевой обшивкой судна не должно быть меньше 0,40 м.  В случае расстояний от 0,40 м до 0,49 м площадь поперечного сечения колодца не должна превышать 0,50 м2.

Вместимость колодцев не должна превышать 0,120 м3".

9.3.2.11.2	Читать следующим образом:

"е)	Локальная ниша в палубе грузовых танков, ограниченная со всех сторон и имеющая глубину более 0,10 м, но не более 1,00 м, предназначенная для грузового насоса, должна отвечать следующим требованиям:

-	Ниша должна быть удалена по меньшей мере на 6,00 м от входов или отверстий жилых и служебных помещений, расположенных за пределами грузового пространства.

-	Ниша должна быть расположена на расстоянии от бортов, по меньшей мере равном четверти ширины судна.

-	Все трубопроводы, соединяющие нишу с грузовыми танками, должны быть оборудованы запорными устройствами, расположенными непосредственно на переборке.

-	Все необходимые устройства управления арматурой, находящиеся в нише, должны приводиться в действие с палубы.

-	Если глубина ниши превышает 0,50 м, в ней должна быть установлена стационарная газодетекторная система, автоматически сигнализирующая наличие взрывчатых газов с помощью датчиков прямого измерения и приводящая в действие визуальные и звуковые сигнальные устройства, когда концентрация газов достигает 20% нижнего предела взрываемости.  Датчики этой системы должны быть установлены в соответствующих местах на днище.

Замеры должны производиться непрерывно.

В рулевой рубке и на палубе должны быть установлены визуальные и звуковые сигнальные устройства, и одновременно с подачей аварийного сигнала должна выключаться судовая погрузочно-разгрузочная система.  В случае отказа газодетекторной системы в рулевой рубке и на палубе должны незамедлительно срабатывать соответствующие визуальные и звуковые сигнальные устройства.

-	Ниша должна осушаться с помощью системы, установленной на палубе в пределах грузового пространства и не зависящей от любой другой системы.

-	В нише должно иметься устройство для измерения степени наполнения, которое приводит в действие систему осушительных насосов и подает визуальный и звуковой сигнал в рулевой рубке, если на дне накапливается жидкость.

-	Если ниша находится над коффердамом, переборка машинного отделения должна иметь противопожарную изоляцию 
класса "А-60", согласно СОЛАС 1974 года, глава II-2, правило 3.

-	Если в грузовом пространстве установлена водораспылительная система, электрооборудование, находящееся в нише, должно быть защищено от затопления.

-	Соединительные трубопроводы, связывающие нишу с корпусом, не должны проходить через грузовые танки".

9.3.2.21.5	Добавить подпункт с) следующего содержания:

"с)	Суда, которые могут доставлять необходимые для эксплуатации судна продукты, должны быть оборудованы перевалочной системой, совместимой с европейским стандартом EN 12 827:1996, и быстродействующим запорным устройством, позволяющим прекратить заправку.  Это быстродействующее запорное устройство должно приводиться в действие с помощью электрического сигнала, исходящего от системы, обеспечивающей предотвращение перелива.  Электрические цепи, приводящие в действие быстродействующее запорное устройство, должны быть обезопасены в соответствии с принципом тока покоя или с помощью других соответствующих способов обнаружения ошибок.  Рабочее состояние электрических цепей, которыми нельзя управлять по принципу тока покоя, должно легко проверяться.

Должна быть предусмотрена возможность приведения в действие быстродействующего запорного устройства независимо от электрического сигнала.

Быстродействующее запорное устройство должно приводить к срабатыванию на судне визуального или звукового сигнала тревоги".

9.3.1.25.2	Включить подпункт g) следующего содержания:

"g)	Погрузочно-разгрузочные трубопроводы, а также газоотводные коллекторы не должны иметь гибких соединений с подвижными стыками".

9.3.2.25.2	Включить подпункт i) следующего содержания:

"i)	Погрузочно-разгрузочные трубопроводы, а также газоотводные коллекторы не должны иметь гибких соединений с подвижными стыками".

9.3.3.25.2	Включить подпункт h) следующего содержания:

"h)	Погрузочно-разгрузочные трубопроводы, а также газоотводные коллекторы не должны иметь гибких соединений с подвижными стыками, когда перевозятся вещества, отвечающие критерию коррозионной активности (см. опасность 8 в колонке 5 таблицы С главы 3.2)".

-----

# Footnotes

(	Это совещание организовано совместно Европейской экономической комиссией и Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР).

((	Распространено ЦКСР на немецком языке в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2008/11.

(((	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 b)).