| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2008/68 10 April 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств

Сто сорок пятая сессия

Женева, 24-27 июня 2008 года

Пункт 4.2.11 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по исправлению 1 к поправкам серии 01 к Правилам № 117

(Шум, производимый шинами при качении, и их сцепление с мокрой поверхностью)

Представлено Рабочей группой по вопросам шума (GRB)*

Воспроизведенный ниже текст был принят GRB на ее сорок седьмой сессии.  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRB/2008/2, содейжащийся в приложении II к докладу.  Этот текст передается на рассмотрение WP.29 и АС.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRВ/45, пункт 13).

Пункты 12.2-12.4 изменить следующим образом:

"12.2		Начиная с даты вступления в силу исправления 1 к поправкам серии 01 Договаривающаяся сторона, применяющая настоящие Правила, отказывает в предоставлении национального официального утверждения для типа шины, если шина подпадает под действие настоящих Правил и не соответствует требованиям настоящих Правил, касающимся уровня звука, издаваемого шиной при качении.

12.3	Начиная с 2 февраля 2009 года Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила в отношении эффективности сцепления шин при качении на мокрых поверхностях, предоставляют официальные утверждения только в том случае, если тип шины, подлежащий официальному утверждению, отвечает требованиям настоящих Правил с поправками серии 01.

12.4		Начиная с указанных ниже дат Договаривающаяся сторона, применяющая настоящие Правила, отказывает в предоставлении разрешения на продажу или ввод в эксплуатацию шины, которая подпадает под действие настоящих Правил и не отвечает требованиям настоящих Правил, касающимся уровня звука, издаваемого шиной при качении.

Для шин класса С1 с шириной профиля до 185	с 1 октября 2009 года

Для шин класса С1 с шириной профиля

более 185 и до 215 		с 1 октября 2010 года

Для шин класса С1 с шириной профиля более 215	с 1 октября 2011 года

Для шин класса С2 и класса С3 		с 1 октября 2009 года

До указанных выше дат Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, не требуют для целей продажи или ввода в эксплуатацию, чтобы запасная шина, подпадающая под действие настоящих Правил, соответствовала предписаниям настоящих Правил, касающимся уровня звука, издаваемого шиной при качении".

- - - - -

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.