| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2008/78 10 April 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств

Сто сорок пятая сессия

Женева, 24-27 июня 2008 года

Пункт 4.2.13 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по исправлению 1 к дополнению 1 к поправкам серии 04
к Правилам № 48

(Установка устройств освещения и световой сигнализации)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и
световой сигнализации (GRE)*

Воспроизведенный ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят девятой сессии на основе документа GRE-59-43.  Он передается на рассмотрение WP.29 и АС.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/59).

Пункт 2.28.3 изменить следующим образом:

"2.28.3	"Автожелтый" означает …

…

с точками пересечений:

|  | x | y |
| --- | --- | --- |
| A1: | 0,545 | 0,425 |
| A2: | 0,560 | 0,440 |
| A3: | 0,609 | 0,390 |
| A4: | 0,597 | 0,390 | " |

-----

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.