| NATIONS UNIES |  | ST |
| --- | --- | --- |
|  | Secrétariat | Distr. GÉNÉRALE ST/SG/AC.10/36/Add.2/Corr.1 2 septembre 2009 FRANÇAIS Original: ANGLAIS ET FRANÇAIS |

COMITÉ D'EXPERTS DU TRANSPORT
DES MARCHANDISES DANGEREUSES
ET DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ
DE CLASSIFICATION ET D'ÉTIQUETAGE
DES PRODUITS CHIMIQUES

RAPPORT DU COMITÉ D’EXPERTS DU TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES ET DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ DE CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES SUR SA QUATRIÈME SESSION

(Genève, 12 décembre 2008)

Additif

Annexe II

Amendements à la quatrième édition révisée des Recommandations relatives au transport
des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères (ST/SG/AC.10/11/Rev.4)

Rectificatif

# 1.	Page 7, 16.6.1.4.6

# Au lieu de sont confinés à l’intérieur du colis lire demeurent contenus dans le colis

# 2.	Page 8, 16.7.1.4 b)

# Au lieu de 80 ± 3 g/m² lire 80 ± 10 g/m²

# 3.	Page 10, 32.4.1, sous Normes nationales

Les quatre normes ASTM doivent être libellées comme suit

ASTM D3828-07a, Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester

ASTM D56-05, Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester

ASTM D3278-96(2004)e1, Standard Test Methods for Flash Point of Liquids by Small Scale Closed-Cup Apparatus

ASTM D93-08, Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester

4.	Page 11, note de bas de page 2

Sans objet en français

5.	Page 16, paragraphe 2.6, première phrase

Au lieu de de la matière contenue dans le cône lire du sommet du cône

6.	Page 17, paragraphe 3.1

Supprimer la troisième phrase.

7.	Page 17, paragraphe 3.1, cinquième phrase

Au lieu de en aluminium lire en aluminium ou en cuivre

8.	Page 18, figure A7.1

Remplacer la figure A7.1 par la figure ci-dessous.

(A)	Tête d'amorce

(B)	Écart de 10 mm

(C)	Matière éprouvée

9.	Page 19, figure A7.2

Remplacer la figure A7.2 par la figure ci-dessous.

10.	Page 20, figure A7.3

Remplacer la figure A7.3 par la figure ci-dessous.

11.	Page 21, figure A7.4

Remplacer la figure A7.4 par la figure ci-dessous.

12.	Page 22, figure A7.5

Remplacer la figure A7.5 par la figure ci-dessous.

A3			A2

13.	Page 23, figure A7.6

Remplacer la figure A7.6 par la figure ci-dessous.

14.	Page 23, figure A7.7

Remplacer la figure A7.7 par la figure ci-dessous.

15.	Page 24, avant la figure A7.8 existante

Insérer une nouvelle figure A7.8 libellée comme suit

Figure A7.8 : BOUCHON À ÉVIDEMENT CONIQUE ASSEMBLÉ

16.	Page 24, figure A7.8 existante

Renuméroter en tant que figure A7.9.

- - - - -

# Text boxes

ST/SG/AC.10/36/Add.2/Corr.1

page 4

NOTE
Diamètre rainure 25 mm
Profondeur rainure 0.8 mm

(A)	Corps de la bombe
(B)	Bouchon retenant le disque de rupture
(C)	Bouchon de mise à feu
(D)	Joint en plomb
(E)	Disque de rupture
(F)	Raccord de prise de pression
(G) 	Taraudage pour capteur
(H)	Joint en PTFE
(J) 	Électrode isolée
(K)	Électrode mise à la masse
(L)	Isolateur
(M)	Isolateur
(N)	Vis sans tête raccourcie

Rainure

1 in. BSP

(20

(28

(33

17.5
centres

(40

(30

(20

1 in. BSP

(20

Rainure

(6

(18.6

½ in. BSP

1 in. BSP

Rainure

(20

(60

(30

(20

(30

1 in. BSP

48 sur plat

(20

(18.5

(5

(18.6

(6.4

½ in. BSP

17 sur plat

(21

(40

(33

(28

(20

17.5
centres

1 in. BSP

CHANFREIN 0.5 ( 45 DEG
IDENTIQUE AUX DEUX EXTRÊMITÉS

(12

(1.2

(6.45
(6.40

(3.05

PERCER À 3.00 DIA ( 32.
CHAMBRER À 3.3 DIA ( 12.
TARAUDER À M4 ( 0.7P ( 10.
ENLEVER LE PREMIER FILET

10 sur plat

6.5 DIA AU FOND DE L'ENTAILLE

CHANFREIN 0.5 ( 45 DEG

34.3 NOM

(2.85
(2.80

(1.2

(2.1

(2.2

44 NOM

CHANFREIN 0.5 ( 45 DEG

LONGUEUR TOTALE
DE LA VIS SANS TÊTE ET DU PION
NE DOIT PAS DÉPASSER 5.5 mm

PION D'ISOLATION EN POLYÉTHERÉTHERCÉTONE AVEC 30% FIBRES DE VERRE

CHANFREIN 0.5 ( 0.5

VIS-BOUCHON HEXACAVE À M3.
EXTRÊMITÉ DE LA VIS SANS TÊTE PLATE

(40

(33

(28

(20

CHANFREIN 0.5 ( 45 DEG

DIAMÈTRE RAINURE 25

PERCER À 1.2 DIA ( 25
(2 POSN)

PROFONDEUR RAINURE 0.8

(6.55

PERCER À 6.50 DIA ( 32.
CHAMBRER À 6.8 DIA ( 14.
TARAUDER À M8 ( 0.7P ( 12.
ENLEVER LE PREMIER FILET (1 POSN)

40 sur plat

CHANFREIN 1.0 ( 45 DEG

USINAGE INITIAL

17.5
centres

PERCER À 2.5 DIA * 7.8.

TARAUDER À M3 * 0.5P * 7.

ENLEVER LE PREMIER FILET (1 POSN)

PERCER À 3.3 DIA ( 10.
TARAUDER À M4 ( 0.7P ( 8.
ENLEVER LE PREMIER FILET (1 POSN)

PERCER À 2.5 DIA * 7.8.
TARAUDER À M3 * 0.5P * 7.
ENLEVER LE PREMIER FILET.

FILETER (FILETAGE CYLINDRIQUE) À 1 in. BSP

1 x VIS-BOUCHON HEXACAVE À M3

ÉTAPES D’USINAGE ET D'ASSEMBLAGE

1.	VISSER JN0003490:B2 DANS LE BOUCHON
2.	VISSER JN0003490:A2 DANS JN0003490:B2
3.	PERCER ET TARAUDER UN TROU À M3 ( 0.5P  ( 7
4.	FILETER LE BOUCHON (FILETAGE CYLINDRIQUE) À 1 in. BSP