| NATIONS UNIES |  | ST |
| --- | --- | --- |
|  | Secrétariat | Distr. GÉNÉRALE ST/SG/AC.10/C.4/2009/8 27 juillet 2009 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |

COMITÉ D’EXPERTS DU TRANSPORT
DES MARCHANDISES DANGEREUSES
ET DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ
DE CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE
DES PRODUITS CHIMIQUES

Sous-Comité d’experts du Système général harmonisé
de classification et d’étiquetage des produits chimiques

Dix-huitième session
Genève, 9-11 décembre 2009
Point 2 a) de l’ordre du jour provisoire

MISE À JOUR DE LA TROISIÈME ÉDITION RÉVISÉE DU SYSTÈME
GÉNÉRAL HARMONISÉ DE CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE
DES PRODUITS CHIMIQUES (SGH)

Dangers physiques

Rectification du critère d’inflammabilité des mélanges de gaz (2.2.5)

Communication de l’Association européenne des gaz industriels (EIGA)

Introduction

1.	L’EIGA s’emploie à faire appliquer le SGH en Europe. Ce faisant, elle a relevé une petite erreur dans le critère d’inflammabilité des mélanges de gaz au 2.2.5, qui est actuellement libellé comme suit:

2.	Ce critère a été déduit du critère de la norme ISO 10156 pour un mélange de gaz considéré comme non inflammable et a été reformulé pour un mélange de gaz considéré comme inflammable, sans que soit adapté le signe «plus grand ou égal à».

3.	La formulation du critère d’inflammabilité au 2.2.5 est aussi contraire à la définition de Tci dans cette même section, qui est ainsi conçue:

«concentration maximale d’un gaz inflammable dans l’azote pour laquelle le mélange reste non inflammable dans l’air».

Proposition

4.	L’EIGA propose d’apporter la correction suivante:

Au 2.2.5, sous «Critère», remplacer   par

-----

# Footnotes

Conformément au rapport ST/SG/AC.10/C.4/34, par. 16.