| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2009/12 18 May 2009 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ

и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 8-11 сентября 2009 года и

Женева, 14-18 сентября 2009 года

Пункт 7 а) предварительной повестки дня

РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК

В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Нерассмотренные вопросы

Положения пункта 6.4.22.6 а)

Передано правительством Швейцарии,

| РЕЗЮМЕ |
| --- |
| Существо предложения: | Уточнение положений, касающихся конструкций упаковок, требующих одностороннего утверждения |
| Предлагаемое решение: | Изменить формулировку первого предложения пункта 6.4.22.6 a) |
| Справочные документы: | – |

Введение

1.	В пункте 6.4.22.6 содержатся некоторые положения, которые следует уточнить:

"6.4.22.6	Любая конструкция, требующая одностороннего утверждения страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ/государством - участником КОТИФ, утверждается компетентным органом этой страны;  если страна происхождения этой конструкции упаковки не является Договаривающейся стороной ДОПОГ/государством - участником КОТИФ, то перевозка может осуществляться при соблюдении следующих условий:

a)	эта страна предоставила сертификат, подтверждающий, что упаковка удовлетворяет техническим требованиям ДОПОГ/МПОГ, и этот сертификат заверен компетентным органом первой страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ/государством - участником КОТИФ, по маршруту перевозки груза;

b)	если сертификат не предоставлен и конструкция упаковки не утверждена какой-либо страной, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ/государством - участником КОТИФ, то конструкция упаковки утверждается компетентным органом первой страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ/государством - участником КОТИФ, по маршруту перевозки груза".

2.	В пункте 6.4.22.6 a) указано, что для того чтобы перевозка была разрешена, достаточно предоставить сертификат, подтверждающий, что упаковка удовлетворяет техническим требованиям ДОПОГ.  С другой стороны, согласно пункту 6.4.22.6 b) требуется утверждение конструкции упаковки.

3.	В соответствии с пунктом 6.4.22.6 a) не требуется, чтобы упаковка соответствовала той или иной конструкции упаковки.  Достаточно предоставить сертификат, подтверждающий, что рассматриваемая упаковка удовлетворяет техническим требованиям ДОПОГ/МПОГ, в то время как согласно пункту 6.4.22.6 b) необходимо, чтобы конструкция упаковки была утверждена.

4.	Однако сертификат должен быть предоставлен не на отдельную упаковку, а на конструкцию упаковки.  Таким образом, компетентный орган страны, которая утвердила конструкцию упаковки, должен предоставить сертификат, подтверждающий, что конструкция упаковки соответствует техническим требованиям ДОПОГ/МПОГ.

5.	Это подтверждается тем фактом, что как заголовок раздела 6.4.22, так и содержание всех его пунктов во всех случаях касаются утверждения конструкции упаковки, а не утверждения отдельных упаковок.  Поэтому представляется необходимым изменить формулировку пункта 6.4.22.6 a), с тем чтобы отразить данное обстоятельство и избежать возможного толкования, согласно которому отдельные упаковки могут утверждаться независимо от конструкции упаковки.

Предложение

6.	В первом предложении пункта 6.4.22.6 a) заменить слово "упаковка" на "конструкция упаковки"

_______

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 c)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2009/12.