| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2009/28 29 June 2009 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ и

Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 8-11 сентября 2009 года и

Женева, 14-18 сентября 2009 года

Пункт 6 предварительной повестки дня

СОГЛАСОВАНИЕ С ТИПОВЫМИ ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗКИ
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ООН

Перевозка опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах

Записка секретариата,

Введение

1.	Специальная рабочая группа по согласованию МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов на своей сессии, состоявшейся в Женеве 18-20 мая 2009 года, поручила секретариату подготовить предложение, отражающее принципы, в соответствии с которыми положения Рекомендаций Организации Объединенных Наций, касающиеся перевозки опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах (глава 3.4 Типовых правил), будут включены в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ, в то время как действующие положения "LQ" МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ будут сохраняться в течении некоторого периода времени, который будет определен Совместным совещанием, и будут применяться в тех случаях, когда количества на внутреннюю тару будут превышать предельные значения, установленные в Рекомендациях Организации Объединенных Наций (см. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2009/16, пункты 33-36).

2.	В свете этого поручения секретариат предлагает нижеследующие поправки к положениям МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ, касающимся перевозки опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах.

Предложения

3.	Изменить главу 3.4 МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ следующим образом:

"ГЛАВА 3.4

ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ, УПАКОВАННЫЕ В
ОГРАНИЧЕННЫХ КОЛИЧЕСТВАХ

3.4.1		В настоящей главе содержатся положения, регламентирующие перевозку опасных грузов некоторых классов, упакованных в ограниченных количествах.  Применимые предельные значения этих количеств для внутренней тары или изделий указаны для каждого вещества в первой строке колонки 7a таблицы A главы 3.2.  Кроме того, в этой колонке против каждой позиции для грузов, перевозка которых не разрешается в соответствии с положениями настоящей главы, указано значение количества "0".  Положения главы 1.10 [и разделов 7.2.4, 7.5.2, 7.5.4, 7.5.11, глав 8.1, [8.2], [8.3], 8.4, 8.5, 8.6] не применяются к перевозке опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах.  Если в настоящей главе прямо не указано иное, то к перевозке опасных грузов в ограниченных количествах применяются все другие положения и требования МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ.

3.4.2		Опасные грузы должны упаковываться только во внутреннюю тару, помещаемую в соответствующую наружную тару.  Можно использовать промежуточную тару.  Однако для перевозки таких изделий, как аэрозоли или "емкости малые, содержащие газ", внутренняя тара не требуется.  Тара [необязательно должна соответствовать положениям главы 4.1 или главы 6.1, за тем исключением, что она] должна отвечать положениям пунктов 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.4 - 4.1.1.8 и должна быть сконструирована таким образом, чтобы удовлетворять требованиям раздела 6.1.4, касающимся конструкции.  [Изделия, содержащие газы, должны удовлетворять в соответствующих случаях требованиям подразделов 6.2.5.1 и 6.2.6.1 - 6.2.6.3, когда они применимы.]  Общая масса брутто упаковки не должна превышать 30 кг.

3.4.3		Поддоны, обернутые в термоусадочный материал или растягивающуюся пленку, отвечающие требованиям пунктов 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.4 - 4.1.1.8, приемлемы в качестве наружной тары для изделий или внутренней тары для опасных грузов, перевозимых в соответствии с настоящей главой.  Хрупкая или легкопробиваемая внутренняя тара, такая, как тара из стекла, фарфора, керамики и некоторых пластмассовых материалов, должна помещаться в подходящую промежуточную тару, отвечающую положениям пунктов 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.4 - 4.1.1.8, и должна быть сконструирована таким образом, чтобы удовлетворять требованиям раздела 6.1.4, касающимся конструкции.  Общая масса брутто упаковки не должна превышать 20 кг.

3.4.4	Жидкие грузы класса 8, отнесенные к группе упаковки II и помещенные во внутреннюю тару из стекла, фарфора или керамики, должны упаковываться в совместимую и жесткую промежуточную тару.

3.4.5	Различные опасные грузы, упакованные в ограниченных количествах, могут помещаться в одну и ту же наружную тару при условии, что в случае утечки или просыпания они не будут вступать друг с другом в опасную реакцию.

3.4.6	Любые требования в отношении разделения опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах, не применяются к разделению внутри транспортного средства или контейнера.

3.4.7	За исключением воздушных перевозок, на упаковки, содержащих опасные грузы в ограниченных количествах, не требуется наносить знаки или маркировку с указанием надлежащего отгрузочного наименования или номера ООН содержимого, но на них должен быть размещен маркировочный знак, изображенный ниже.

Этот маркировочный знак должен быть ясно видимым и разборчивым и должен быть способен выдерживать воздействие любых погодных условий без существенного снижения его качества.

Верхняя и нижняя части и контур должны быть черного цвета.  Центральная часть должна быть белого или подходящего контрастного цвета.  Минимальные размеры - 100 мм ( 100 мм, а минимальная ширина линии, образующей контур ромба, - 2 мм.  Если размеры упаковки требуют этого, размеры знака могут быть уменьшены, но не должны быть меньше 50 мм ( 50 мм при условии, что маркировочный знак по-прежнему четко виден.

3.4.8	На упаковки, содержащие опасные грузы, отправляемые воздушным транспортом в соответствии с положениями главы 4 части 3 Технических инструкций ИКАО по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху, должен наноситься маркировочный знак, изображенный ниже.

Этот маркировочный знак должен быть ясно видимым и разборчивым и должен быть способен выдерживать воздействие любых погодных условий без существенного снижения его качества.  Верхняя и нижняя части и контур должны быть черного цвета.  Центральная часть должна быть белого или подходящего контрастного цвета.  Минимальные размеры - 100 мм ( 100 мм.  Минимальная ширина линии, образующей контур ромба, - 2 мм.  Символ "Y" должен быть расположен в центре знака и должен быть четко видимым.  Если размеры упаковки требуют этого, размеры знака могут быть уменьшены, но не должны быть меньше 50 мм ( 50 мм при условии, что маркировочный знак по-прежнему четко виден.

3.4.9	Упаковки с опасными грузами, на которые нанесен маркировочный знак, изображенный в пункте 3.4.8, считаются удовлетворяющими положениям пунктов 3.4.1-3.4.5 настоящей главы и не требуют нанесения на них маркировочного знака, изображенного в пункте 3.4.7.

3.4.10	Положения раздела 5.4.1 [5.4.3 и 5.4.4], касающиеся документации, могут не применяться к опасным грузам, упакованным в ограниченных количествах*.

3.4.11	Когда упаковки, содержащие опасные грузы в ограниченных количествах, помещаются в транспортный пакет, на транспортный пакет должна наноситься маркировка в виде слов "ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ" и должен наноситься маркировочный знак, требуемый настоящей главой, если не видна маркировка, характеризующая все содержащиеся в транспортном пакете опасные грузы.

3.4.12	До начала перевозки отправители опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах, должны сообщать перевозчику в отслеживаемом виде общую массу брутто таких грузов, подлежащих отправке.

(МПОГ:)

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если на вагон или большой контейнер нанесены маркировочные надписи в соответствии с пунктом 3.4.16, информация, касающаяся общей массы брутто, не требуется.

(ДОПОГ:)

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если на транспортную единицу или контейнер нанесены маркировочные надписи в соответствии с пунктом 3.4.16, информация, касающаяся общей массы брутто, не требуется.

(ВОПОГ:)

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если на транспортную единицу, вагон или контейнер нанесены маркировочные надписи в соответствии с пунктом 3.4.16, информация, касающаяся общей массы брутто, не требуется.

3.4.13 (ДОПОГ)	a)	Транспортные единицы максимальной массой свыше 12 т, в которых перевозятся упаковки с опасными грузами в ограниченных количествах, должны иметь спереди и сзади маркировку в соответствии с пунктом 3.4.15, за исключением тех случаев, когда на них размещены таблички оранжевого цвета в соответствии с разделом 5.3.2.

b)	Контейнеры, в которых на транспортных единицах максимальной массой свыше 12 т перевозятся упаковки с опасными грузами в ограниченных количествах, должны иметь на всех четырех боковых сторонах маркировку в соответствии с пунктом 3.4.15, за исключением тех случаев, когда на них уже размещены информационные табло в соответствии с разделом 5.3.1.

Перевозящая контейнеры транспортная единица необязательно должна иметь маркировку, за исключением тех случаев, когда маркировка, размещенная на контейнерах, не видна снаружи перевозящей их транспортной единицы.  В последнем случае такая же маркировка должна быть размещена спереди и сзади транспортной единицы.

3.4.13 (ВОПОГ)	a)	Транспортные единицы максимальной массой свыше 12 т, в которых перевозятся упаковки с опасными грузами в ограниченных количествах, должны иметь спереди и сзади маркировку в соответствии с пунктом 3.4.15, за исключением тех случаев, когда на них размещены таблички оранжевого цвета в соответствии с разделом 5.3.2.

b)	Вагоны, в которых перевозятся упаковки с опасными грузами в ограниченных количествах, должны иметь на обеих боковых сторонах маркировку в соответствии с пунктом 3.4.15, за исключением тех случаев, когда на них уже размещены информационные табло в соответствии с разделом 5.3.1.

c)	Контейнеры, в которых перевозятся упаковки с опасными грузами в ограниченных количествах, должны иметь на всех четырех боковых сторонах маркировку в соответствии с пунктом 3.4.12, за исключением следующих случаев:

-	когда в соответствии с разделом 5.3.1 на них уже размещены информационные табло;

-	в случае малых контейнеров, погруженных в вагон;

-	в случае контейнеров, погруженных на транспортную единицу максимальной массой не более 12 тонн.

Если контейнеры погружены на транспортную единицу или в вагон, то перевозящая их транспортная единица или вагон необязательно должны иметь маркировку, за исключением тех случаев, когда маркировка, размещенная на контейнерах, не видна снаружи перевозящих их транспортной единицы или вагона.  В последнем случае такая же маркировка должна быть размещена также спереди и сзади перевозящей транспортной единицы или на обеих боковых сторонах перевозящего вагона.

3.4.13 (МПОГ) 	a)	Вагоны, в которых перевозятся упаковки с опасными грузами в ограниченных количествах, должны иметь на обеих боковых сторонах маркировку в соответствии с пунктом 3.4.15, за исключением тех случаев, когда на них уже размещены информационные табло в соответствии с разделом 5.3.1.

b)	Большие контейнеры, в которых перевозятся упаковки с опасными грузами в ограниченных количествах, должны иметь на всех четырех боковых сторонах маркировку в соответствии с пунктом 3.4.15, за исключением тех случаев, когда на них уже размещены информационные табло в соответствии с разделом 5.3.1.

Если маркировка, размещенная на больших контейнерах, не видна снаружи перевозящего их вагона, то такая же маркировка должна быть размещена также на обеих боковых сторонах вагона.

3.4.14			Маркировка, указанная в пункте 3.4.13, может не наноситься, если общая масса брутто перевозимых упаковок, содержащих опасные грузы в ограниченных количества, не превышает 8 т на транспортную единицу.

[3.4.15			Маркировочный знак должен соответствовать требованиям пункта 3.4.7, за тем исключением, что минимальные размеры должны составлять 250 мм ( 250 мм.]

3.4.16-3.4.19		Зарезервированы.

3.4.20			Особые требования, касающиеся перевозки опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах, только в соответствии с ДОПОГ, МПОГ и ВОПОГ.

ПРИМЕЧАНИЕ 1:  Опасные грузы, упакованные в ограниченных количествах и перевозимые в соответствии с положениями настоящего раздела, не допускаются к воздушной или морской перевозке в соответствии с положениями Технических инструкций ИКАО или МКМПОГ.

ПРИМЕЧАНИЕ 2:  Положения настоящего раздела могут применяться только до [30 июня 2017 года].

3.4.20.1			В тех случаях и только в тех случаях, когда количество на внутреннюю тару превышает предельные значения, указанные в первой строке колонки 7a таблицы А главы 3.2, и когда во второй строке колонки 7а таблицы А главы 3.2 указан код "LQ", опасные грузы могут также перевозиться в качестве опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах, в соответствии с положениями настоящего раздела.

3.4.20.2		Положения главы 1.10 [и ...] не применяются к перевозке опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах, в соответствии с настоящим разделом.  Если в настоящем разделе прямо не указано иное, применяются все другие положения и требования МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ.

3.4.20.3		Применяются положения пунктов 3.4.20.2-3.4.2.6 и 3.4.12-3.4.15, за тем исключением, что в центре маркировочного знака, требуемого согласно пункту 3.4.15, должны быть проставлены буквы "LQ" [LQADR или LQRID] черного цвета высотой не менее 65 мм.

3.4.20.4		На каждую упаковку должна быть нанесена четкая и долговечная маркировка со следующими данными:

a)		номер ООН содержащегося в упаковке груза, который указан в колонке 1 таблицы А в главе 3.2 и которому предшествуют буквы "UN";

b)		при перевозке в одной упаковке разнородных грузов с различными номерами ООН:

-	номера ООН содержащихся в упаковке грузов, которым предшествуют буквы "UN", или

-	буквы "LQ"**.

Эта маркировка проставляется внутри ромба, размеры которого составляют не менее 100 мм × 100 мм.  Ширина линии, образующей контур ромба, должна составлять не менее 2 мм, а высота номера - не менее 6 мм.  Если в упаковке содержится несколько веществ, отнесенных к различным номерам ООН, ромб должен иметь достаточно большие размеры, чтобы в нем можно было указать каждый соответствующий номер ООН.  Если того требует размер упаковки, эти размеры могут быть уменьшены при условии, что маркировка останется четко различимой.

3.4.20.5		Если в колонке 7a таблицы A в главе 3.2 против какого-либо вещества проставлен код "LQ3", то вещество должно перевозиться в комбинированной таре, в которой разрешается использовать следующую наружную тару:

-	стальные или алюминиевые барабаны со съемным днищем;

-	стальные или алюминиевые канистры со съемным днищем;

-	фанерные или фибровые барабаны;

-	пластмассовые барабаны или канистры со съемным днищем;

-	ящики из естественной древесины, фанеры, древесных материалов, фибрового картона, пластмассы, стали или алюминия;

и которая должна быть сконструирована таким образом, чтобы отвечать соответствующим требованиямa раздела 6.1.4, касающимся конструкции.

3.4.20.6		Если в колонке 7а таблицы А в главе 3.2 против какого-либо вещества проставлен один из кодов "LQ4"-"LQ19" и "LQ22"-"LQ28", то это вещество должно перевозиться:

a)		в комбинированной таре, соответствующей требованиям пункта 3.4.20.5, или

b)		в нехрупкой или трудно пробиваемой металлической или пластмассовой внутренней таре, помещенной в лотки, обернутые в термоусадочный материал или растягивающуюся пленку.

3.4.20.7		Не должны превышаться значения максимального количества нетто на внутреннюю тару, указанные в колонках 2 или 4, и на упаковку, указанные в колонках 3 или 5 приведенной ниже таблицы, если эти значения указаны.

| Код | Комбинированная тараa Максимальное количество нетто | Внутренняя тара, помещенная в лотки, обернутые в термоусадочный материал или растягивающуюся плеткуa,b Максимальное количество нетто |
| --- | --- | --- |
|  | на внутреннюю тару | на упаковкуb | на внутреннюю тару | на упаковкуb |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| LQ3c | 500 мл | 1 л | Не разрешается | Не разрешается |
| LQ4c | 3 л |  | 1 л |  |
| LQ5c | 5 л | Без ограничений | 1 л |  |
| LQ6c | 5 л |  | 1 л |  |
| LQ7c | 5 л |  | 5 л |  |
| LQ8 | 3 кг |  | 500 г |  |
| LQ9 | 6 кг |  | 3 кг |  |
| LQ10 | 500 мл |  | 500 мл |  |
| LQ11 | 500 г |  | 500 г |  |
| LQ12 | 1 кг |  | 1 кг |  |
| LQ13 | 1 л |  | 1 л |  |
| LQ14 | 25 мл |  | 25 мл |  |
| LQ15 | 100 г |  | 100 г |  |
| LQ16 | 125 мл |  | 125 мл |  |
| LQ17 | 500 мл | 2 л | 100 мл | 2 л |
| LQ18 | 1 кг | 4кг | 500 г | 4 кг |
| LQ19 | 5 кг |  | 5 кг |  |
| LQ20 | Зарезервировано | Зарезервировано | Зарезервировано | Зарезервировано |
| LQ21 | Зарезервировано | Зарезервировано | Зарезервировано | Зарезервировано |
| LQ22 | 1 л |  | 500 мл |  |
| LQ23 | 3 кг |  | 1 кг |  |
| LQ24 | 6 кг |  | 2 кг |  |
| LQ25d | 1 кг |  | 1 кг |  |
| LQ26d | 500 мл | 2л | 500 мл | 2 л |
| LQ27 | 6 кг |  | 6 кг |  |
| LQ28 | 3 л |  | 3 л |  |

a	См. пункт 3.4.2.  Однако в случае кода "LQ5" предельное значение 30 кг для комбинированной тары не применяется.

b	См. пункт 3.4.5.

c	В случае однородных смесей класса 3, содержащих воду, указанные количества относятся только к веществу класса 3, содержащемуся в этих смесях.

d	Когда вещества под № ООН 2315, 3151, 3152 и 3432 перевозятся в приборах, не должны превышаться значения количества на внутреннюю тару в расчете на один прибор.  Прибор должен перевозиться в герметичной таре, и готовая упаковка должна соответствовать требованиям пункта 3.4.20.4.  Для упаковывания прибора не должны использоваться лотки, обернутые в термоусадочный материал или растягивающуюся пленку.

3.4.20.8	На транспортные пакеты должна наноситься маркировка в соответствии с требованиями пункта 3.4.20.4 в отношении каждого содержащегося в транспортном пакете опасного груза, если не видна маркировка, характеризующая все содержащиеся в данном транспортном пакете опасные грузы".

Поправки, вытекающие из вышеприведенных поправок

4.	В разделе 3.2.1 главы 3.2 изменить пояснительные примечания по колонке 7a следующим образом:

«"Ограниченные количества"

В этой колонке указано максимальное количество на внутреннюю тару или изделие для перевозки опасных грузов в качестве ограниченных количеств в соответствии с пунктами 3.4.1-3.4.16 главы 3.4.  Кроме того, в этой колонке может быть указан буквенно-цифровой код, начинающийся с букв "LQ" и означающий, что опасные грузы, упакованные в ограниченных количествах, могут также перевозиться в соответствии с положениями раздела 3.4.20 главы 3.4».

5.	В колонку 7a таблицы А главы 3.2 добавить максимальное количество на внутреннюю тару или изделие для перевозки опасных грузов в качестве ограниченных количеств, которое указано в главе 3.2 шестнадцатого пересмотренного издания Рекомендаций ООН по перевозке опасных грузов, Типовые правила (документ ST/SG/AC.10/1/Rev.16).

6.	В колонке 7a таблицы А главы 3.2 исключить буквенно-цифровые коды LQ0, LQ1 и LQ2 во всех случаях, когда они указаны [ПРИМЕЧАНИЕ:  Можно было бы, вероятно, исключить и другие коды, если бы предельные значения количества соответствовали предельным значениям количества, предусмотренным в Рекомендациях Организации Объединенных Наций].

-------

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 c)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2009/28.

* 	В случае воздушной или морской перевозки грузоотправителям должно быть известно, что опасные грузы, упакованные в ограниченных количествах, не освобождаются от действия требований Технических инструкций ИКАО и МКМПОГ, касающихся документации.  Технические инструкции ИКАО и МКМПОГ требуют, чтобы помимо элементов информации, которые должны указываться в транспортном документе на опасные грузы, после описания опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах, включались слова "ограниченное количество" или "LTD QTY".

** 	Буквы "LQ" являются аббревиатурой английского термина "Limited Quantities" (ограниченные количества).  Использование букв "LQ" не разрешается МКМПОГ и Техническими инструкциями ИКАО.

# Text boxes

## Y