| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2009/37 18 June 2009 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 8-11 сентября 2009 года
Женева, 14-18 сентября 2009 года
Пункт 5 предварительной повестки дня

ЦИСТЕРНЫ

Специальное положение TU35, содержащееся в пункте 4.3.5

Передано правительством Франции,

РЕЗЮМЕ Резюме: Настоящий документ имеет целью решить проблемы применения специального положения TU35, содержащегося в пункте 4.3.5. Предлагаемое решение: Изменить специальное положение TU35.

Введение

1.	Специальное положение TU35, содержащееся в пункте 4.3.5, предусматривает, что "неочищенные порожние встроенные цистерны (автоцистерны), съемные цистерны и контейнеры-цистерны, содержавшие эти вещества, не подпадают под действие требования МПОГ/ДОПОГ, если приняты меры по устранению любой опасности".

2.	Это положение TU35 применяется только к двум веществам под № ООН 3256 и 3257, в случае которых основной опасностью является то, что эти вещества перевозятся в горячем состоянии.  Возвращение порожних неочищенных цистерн, которые содержали эти вещества, не представляет никакой конкретной опасности;  вместе с тем во время проверки перевозчики сталкиваются с трудностями в части обоснования соответствия принятых мер.

3.	В этой связи в целях исключения двусмысленности мы предлагаем изменить положение TU35 следующим образом.

Предложение

4.	В пункте 4.3.5 МПОГ/ДОПОГ исключить из специального положения TU35 следующую часть фразы:  "если приняты меры по устранению любой опасности".

Обоснование

Последствия для безопасности:  никаких проблем.

Осуществимость:  никаких проблем.

Реальное применение:  это уточнение позволит решить проблемы, связанные с применением указанного положения.

-----

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 c)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2009/37.