| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2009/130 4 August 2009 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств

Сто сорок девятая сессия

Женева, 10-13 ноября 2009 года

Пункт 17.2 предварительной повестки дня

ХОД РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРАВИЛ 
И ПОПРАВОК К ГЛОБАЛЬНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПРАВИЛАМ

гтп № 7 (подголовники)

Предложение по этапу 2 разработки гтп № 7

Передано представителем Японии*

Воспроизведенный ниже текст был препровожден представителем Японии и содержит предложение по разработке поправок к глобальным техническим правилам (гтп) № 7.  Это предложение передается Исполнительному комитету (АС.3) Соглашения 1998 года для рассмотрения (пункт 6.4 Соглашения).  Если АС.3 согласится с необходимостью изменения гтп № 7, то это предложение следует передать соответствующей рабочей группе (пункт 6.3.3 Соглашения).  В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/2008/76, ECE/TRANS/WP.29/2008/115, ECE/TRANS/WP.29/2009/47, ECE/TRANS/WP.29/2009/48 и неофициальный документ № WP.29-148-21.

I.	Цель предложения

1.	Представитель Японии предлагает разработать гтп № 7 в рамках этапа 2, включив в них поправки, предложенные Соединенными Штатами Америки. Он также предлагает учредить неофициальную группу по разработке гтп на данном этапе. Эта неофициальная группа обсудит соответствующие методы испытания и оценки травм при столкновениях с ударом сзади.

II.	Справочная информация

2.	На своей сто сорок третьей сессии, состоявшейся в ноябре 2007 года, Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) решил дать указания Рабочей группе по пассивной безопасности (GRSP) относительно разработки проекта гтп, касающихся подголовников (ECE/TRANS/WP.29/1064, пункт 81), и согласился с тем, что на этапе 2 разработки этих гтп надлежит рассмотреть, как это предусмотрено в неофициальном документе WP.29-143-23-Rev.1, следующие вопросы:

а)	высота подголовника 850 мм;

b)	надлежащее динамическое испытание, включая процедуру испытания, критерии травмирования и соответствующие зоны для манекена с биофизическими характеристиками, предназначенного для испытания на удар сзади (БиоРИД II).

3.	На своей сто сорок восьмой сессии, состоявшейся в июне 2009 года, Исполнительный комитет Соглашения 1998 года (АС.3) достиг согласия относительно двухэтапного подхода, предложенного представителями Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки. Данный подход поможет изучить вопрос о том, позволяет ли БиоРИД II более эффективным образом рассматривать травмы, наносимые при столкновениях с ударом сзади на низкой скорости и сосредоточить внимание на возможностях снижения тяжести травм при столкновениях с ударом сзади на более высокой скорости в контексте второго этапа.

4.	Для учета незначительных хлыстовых травм (максимальная сокращенная шкала травматизма 1 (МАИС 1)), которые могут быть нанесены при столкновении с ударом сзади на небольшой скорости, такие страховые группы данной отрасли, как Международная группа страхования и предупреждения хлыстовых трав (МГСПХ), (Институт страхования и безопасности дорожного движения (ИСБД) и Центр Тэтчем), проводят динамические оценки сидений. В рамках Европейской программы оценки новых автомобилей (ЕвроПОНА) введены динамические оценки сидений в 2008 году, а в рамках Японской программы оценки новых автомобилей (ЯПОНА) введены динамические оценки сидений в 2009 году. Вместе с тем методы проведения испытания и оценки в контексте разных программ различаются. Кроме того, Рабочая группа 12 Европейского комитета по повышению безопасности транспортных средств (ЕКПБТ) занимается изучением соответствующего динамического испытания для решения проблемы, связанной с нанесением незначительных травм при столкновениях на низких скоростях, включая процедуру проведения испытания, критерии травмирования и соответствующие зоны для манекена БиоРИД II. На своей сессии в июне 2009 года АС.3 дал согласие на учреждение неофициальной группы под председательством Соединенного Королевства и при техническом спонсорстве со стороны Японии для оценки возможности использования манекена БиоРИД II с целью разработки поправки к гтп 7 для снижения серьезности травм, получаемых при столкновении с ударом сзади на низкой скорости.

5.	В случае столкновений с ударом сзади на более высокой скорости (ΔV ≥ 18 км/ч) отмечается такое же количество незначительных травм, как и при столкновениях на низкой скорости, и в некоторых странах имеет место значительное число более серьезных травм (МАИС 2 и МАИС 3). В настоящее время Соединенные Штаты Америки проводят оценку нескольких манекенов и динамического испытания, при помощи которых можно будет учитывать эти травмы. В рамках второго этапа АС.3 возобновит рассмотрение вопроса о разработке испытания на высокой скорости на своей сессии в ноябре 2010 года.

III.	Вопросы для рассмотрения и намеченные задачи

6.	Что касается высоты подголовника, то неофициальной группе следует:

а)	решить вопрос об определении эффективной высоты;

b)	установить требования по высоте.

7.	Что касается динамического испытания, то неофициальной группе следует:

а)	определить условия испытания с учетом реальных дорожно-транспортных происшествий, включая характеристики спинок сидений и подголовников как единой системы;

i)	испытания на комплектных транспортных средствах, имеющихся на рынке, и/или испытания реальных сидений с использованием салазок;

ii)	число и условия ударов салазок;

b)	выяснить теоретические основы механизма незначительной хлыстовой травмы и других видов травм при столкновении с ударом сзади, определить параметры, которые могут использоваться для разработок в области защиты водителя и пассажиров;

i)	анализ дорожно-транспортных происшествий;

ii)	добровольные испытания (только на низкой скорости) и имитационные испытания на базе моделей человеческого тела с использованием конечных элементов (КЭ);

с)	оценить манекены, в случае применения которых вышеописанный механизм наилучшим образом отражает характеристики человеческого тела и обеспечивает приемлемый качественный уровень как средства измерения;

i)	в частности, оценки манекенов должны включать определение их биофизических характеристик в критических зонах с учетом рассматриваемых методов обеспечения безопасности, повторяемости и воспроизводимости этих оценок;

ii)	определение вариантов сидячего положения манекена для сведения к минимуму изменений в ходе испытаний;

iii)	гармонизация испытательного манекена и калибровочного испытания;

d)	оценить показатели травмирования человеческого тела, которые отражают механизм нанесения незначительных хлыстовых и иных травм в результате удара сзади;

i)	например, измерение относительного перемещения между верхней и нижней частями шеи, а также сил, прилагаемых к каждой из этих частей;

е)	определить исходные величины, которые следует использовать с учетом результатов анализа риска травмирования и исследований практической осуществимости.

8.	Что касается оценки, то неофициальной группе следует оценить последствия снижения тяжести травм и эффективность затрат при реализации этих предложений.

IV.	График работы

9.	На первом этапе (под председательством Соединенного Королевства и при техническом спонсорстве со стороны Японии)

а)	В 2008 году

i)	Июнь − препровождение представителем Японии официального предложения о разработке этапа 2 гтп, касающихся подголовников, на сто сорок пятой сессии WP.29.

b)	В 2009 году

i)	Июнь − утверждение WP.29/АС.3

ii)	Октябрь − первое совещание неофициальной группы

iii)	Декабрь − второе совещание неофициальной группы, первый доклад о ходе работы, представленный Рабочей группе GRSP.

с)	В 2010 году

i)	Сроки предстоит уточнить − третье совещание неофициальной группы

ii)	Май − второй доклад о ходе работы с новым предложением о графике работы

iii)	Сроки предстоит уточнить − четвертое совещание неофициальной группы

iv)	Ноябрь − доклад о ходе работы и возобновление рассмотрения вопроса о разработке метода испытания на высокой скорости в рамках WP.29/АС.3.

d)	В 2011 году

i)	Низкая скорость − официальный документ с текстом гтп, представленный Рабочей группе GRSP

ii)	Низкая скорость − гтп будут представлены WP.29 для проведения голосования.

10.	На последующем этапе (обсуждение вопроса о высокой скорости [предстоит уточнить].)

а)	[Предстоит уточнить]

i)	Более высокая скорость − проект требований относительно динамического испытания, представленный Рабочей группе GRSP

ii)	Более высокая скорость − официальный документ с текстом гтп, представленный Рабочей группе GRSP

iii)	Более высокая скорость − гтп будут представлены WP.29 для голосования

-----

# Footnotes

* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

ECE/TRANS/WP.29/2008/115, ECE/TRANS/WP.29/2009/47 и ECE/TRANS/WP.29/2009/48.