| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2009/14 17 December 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств

Сто сорок седьмая сессия

Женева, 10-13 марта 2009 года

Пункт 4.2.4 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по исправлению 2 к дополнению 12 к поправкам серии 02 к Правилам № 7

(подфарники, задние габаритные (боковые) огни, стоп-сигналы и контурные огни)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)*

Воспроизведенный ниже текст был принят GRE на ее шестидесятой сессии.  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2008/47 без поправок.  Он представлен на рассмотрение WP.29 и АС.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/60, пункт 24).

Пункт 4.2.2.2 изменить следующим образом:

"4.2.2.2	…(боковых) огней, – букву "R", за которой следует или не следует цифра "1" для устройства с постоянной силой света и цифра "2" для устройства с изменяемой силой света".

Пункт 4.2.2.4 изменить следующим образом:

"4.2.2.4	…знаки "R" либо "R1" или "R2" и "S1" или "S2"…".

Пункт 5.7 изменить следующим образом:

"5.7		В случае несрабатывания регулятора силы света:

a)	заднего габаритного огня категории R2 с силой света, превышающей максимальную величину для огней категории R или R1;

…."

Пункт 6.1, изменить таблицу следующим образом:

"

| 3/ | Минимальная сила света, кд | Максимальные значения в кд при использовании в качестве |
| --- | --- | --- |
|  |  | одиночного огня | огня (одиночного) с маркировкой "D" (пункт 4.2.2.6) | суммарной величины для комбинации двух или более огней 4/ |
| … 6.1.3 Задние габаритные огни, задние контурные огни |  |  |  |  |
| 6.1.3.1 R или R1 (с постоянной силой света) | 4 | 12 | 8,5 | 17 |
| 6.1.3.2 R2 (с изменяемой силой света) | 4 | 30 | 21 | 42 |
| 6.1.4 Стоп-сигналы |  |  |  |  |
| 6.1.4.1 S1 (с постоянной силой света) | 60 | 185 | 130 | 260 |
| 6.1.4.2 S2 (с изменяемой силой света) | 60 | 521 | 365 | 730 |
| 6.1.4.3 S3 (с постоянной силой света) | 25 | 80 | 55 | 110 |
| 6.1.4.4 S4 (с изменяемой силой света) | 25 | 114 | 80 | 160 |

"

-----

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.