| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2009/34 17 December 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто сорок седьмая сессия

Женева, 10-13 марта 2009 года

Пункт 4.2.40 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по исправлению 2 к Правилам № 123

(Адаптивные системы переднего освещения (АСПО))

Представлено Рабочей группой по освещению и световой сигнализации (GRE)(

Воспроизведенный ниже текст был принят GRE на ее шестидесятой сессии.  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2008/38 без поправок.  Он представлен на рассмотрение WP.29 и АС.1 (см. документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/60, пункт 29).

Пункты 5.8.2 и 5.8.2.1 изменить следующим образом:

"5.8.2	обеспечивать средства реализации функции изменения направления движения, удовлетворяя значениям, указанным в нижеследующей таблице, при испытании в соответствии с пунктом 6.2 ниже без изменения регулировки, предусмотренной для первоначального направления движения;

5.8.2.1	Пучок ближнего света, предназначенный для правостороннего движения и адаптированный к левостороннему движению:

при 0,86D-1,72L	по крайней мере 3 люкса

при 0,57U-3,43R	не более 1,0 люкса"

Включить новый пункт 5.8.2.2 следующего содержания:

"5.8.2.2.	Пучок ближнего света, предназначенный для левостороннего движения и адаптированный к правостороннему движению:

при 0,86D-1,72R	по крайней мере 3 люкса

при 0,57U-3,43L	не более 1,0 люкса"

Пункт 5.8.2.1 (прежний), изменить нумерацию на 5.8.2.3.

-----

# Footnotes

( 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.