| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29.2009/41 17 December 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Сто сорок седьмая сессия
Женева, 10-13 марта 2009 года
Пункт 4.2.39 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 3 к Правилам № 121
(Ручные органы управления, контрольные сигналы и индикаторы)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям,
касающимся безопасности

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее девяносто пятой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/74, пункт 38).  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2008/27 с поправками, указанными в пункте 38 доклада.  Он представлен на рассмотрение WP.29 и AC.1.

Таблица 1, пункты 35 и 36 изменить следующим образом:

"

| № | Колонка 1 | Колонка 2 | Колонка 3 | Колонка 4 | Колонка 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СИГНАЛ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 2/ | ФУНКЦИЯ | ОСВЕЩЕНИЕ | ЦВЕТ |
| … | … | … | … | … | … |
| 35. | Включение двигателя | 11/, 19/ | Контрольный сигнал | Нет |  |
| 36. | Выключение двигателя | 11/, 19/ | Контрольный сигнал | Да |  |
| … | … | … | … | … | … |

"

Таблица 1, включить новую сноску 19 следующего содержания:

"19/	Функции "включение" и "выключение" могут быть совмещены в одном контрольном сигнале.  В качестве альтернативы предписанному(ым) условному(ым) обозначению(ям) допускается использование надписей "ВКЛЮЧЕНИЕ" и/или "ВЫКЛЮЧЕНИЕ" либо комбинации условных обозначений и надписей.  Текст может быть написан прописными и/или строчными буквами".

------

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.